628126, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район,

п.г.т. Приобье, ул. Югорская, дом 5/1

Тел./факс (34678) 32-4-52 e-mail: admpriobie@mail.ru

ОКПО 79553601 ОГРН 1025300232965 ИНН 8614006680 КПП 861401001

пгт. Приобье

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

10 мая 2022 г.                                                                                                              № 46

Публичные слушания назначены постановлением администрации городского поселения Приобье от 07 апреля 2020г. №140. О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории с  проектом  межевания территории «мкр.Южный».

Публичные слушания проводились 10 мая 2022года в 18 часов 00 минут в здании администрации, расположенном по адресу: ул. Югорская, д. 5/1. Постановление о проведении публичных слушаниях размещено на официальном сайте администрации городского поселения Приобье.

В публичных слушаниях принимали участие:

Члены организационного комитета:

Заместитель главы администрации городского поселения Приобье по вопросам строительства, ЖКХ и обеспечения безопасности Смирнов С.Б.

Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения администрации городского поселения Приобье Охомуш Ю.И.

Начальник отдела земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации городского поселения Приобье Патрина О.В.

Ведущий специалист сектора архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Приобье Полецкая Т.Г.

Главный специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения администрации городского поселения Приобье Разбойникова А.К.

Главный специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения администрации городского поселения Приобье Щинова А.В.

Члены общественного совета при главе городского поселения Приобье.

Ларькова Марина Юрьевна

Молоткова Надежда Викторовна

Депутат городского поселения Приобье.

Кочук Наталья Владимировна

Патрина О.В.

Повестка дня: Рассмотрение проекта планировки территории с проектом межевания территории «мкр.Южный».

Председатель: Смирнов С.Б. Согласно заключённого контракта от 16.06.2020 №01873000188210000370001 между администрацией гп.Приобье и ООО «Районный отдел проектирования и оценки» в лице Директора Борисенко Татьяна Валерьевна разработан проект планировки и проект межевания

Слово предоставляется: Патриной О.В.

Представленный на рассмотрение проекта планировки территории с проектом межевания территории «мкр.Южный».

Проектируемая территория застроена.

Территория микрорайона расположена в границах МО городское поселение Приобье,

Октябрьского района ХМАО-Югры, в мкр. Южный.

Площадь в границах проекта планировки территории составляет 31,16 га.

В соответствии с ПЗЗ, на участке проектирования расположены следующие территориальные зоны: ЖИ- Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

ОН- Зона науки, образования и просвещения;

ЖС- Зона застройки среднеэтажными жилыми домами;

ЖМ- Зона застройки малоэтажными жилыми домами;

ТА- Зона автомобильного транспорта.

Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

Проектом планировки территории предусматривается строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры:

-сети водоснабжения;

-хозяйственно-бытовая канализация;

-сети газораспределения;

-сети электроснабжения.

Генеральным планом предлагается следующее развитие сетей и объектов водоснабжения

Строительство нового водозаборного сооружения (ВЗС) и водоочистных сооружений (ВОС) предлагается выполнить северо-западнее центральной части посёлка, в соответствии с нормативным расчётом суточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составляет 5561 м3/сут.

На проектных ВОС применить современную технологию очистки природных вод, которая включает в себя аэрацию (озонирование), реагентное фильтрование, ультрафиолето-бактерицидную обработку.

На территории ВОС построить 3 резервуара чистой воды объёмом по 1600 м3.

Водопроводная сеть, поселка - кольцевая. Для пожаротушения на сетях водопровода устанавливаются пожарные гидранты. Сети водопровода для проектируемой центральной застройки прокладываются совместно с тепловыми сетями, в пенополиуретановой теплоизоляции (ППУ), вдоль дорог в железобетонных лотках, перекрытия лотков используются как пешеходные дорожки.  Проектом предлагается реконструкция и модернизация существующих сетей:

- замена ветхих участков водопроводных сетей;

- планомерный переход от минерального утеплителя, к современной и технологичной ППУ изоляции.

Водоотведение

Генпланом предложены мероприятия, обеспечивающие системой централизованной канализации проектную и существующую жилую застройку средней этажности:

- сточные воды от проектной застройки посредством самотечных дворовых и уличных коллекторов Ø160-225 мм. поступают в магистральные коллектора и далее транспортируются на КНС;

Газоснабжение

Система газоснабжения г.п. Приобье принята смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Классификация газопроводов:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа – низкое 3 кПа (300 мм в. ст.), высокое до 0,6 МПа;

Электроснабжение

Генеральным планом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и надежности энергоснабжения.

В проекте предусмотрено строительство ПС 110/10 кВ «Приобье» мощностью 2х25 кВА, ее ресурс позволит покрыть возникающий дефицит мощности и перевести энергопотребление поселений Сергино, Ламский с существующей ПС «Приобье».

Проектом предполагается перенос 4 существующих ТП и строительство 11 новых 2-х трансформаторных подстанций типа «ЭЗОИС», производитель «EZOIS» г. Москва, мощностью от 250 до 630 кВА, использование существующих сетей 10 кВ с корректировкой прохождения по населенной местности. Суммарная длина проектируемых участков ЛЭП 110 кВ – 1200 м, ЛЭП 10 кВ – 11125 м.

При несоответствии существующих мощностей ТП расчетным, необходима реконструкция трансформаторных подстанций до требуемого уровня мощности.

Распределительные сети 0,4 кВ подлежат изменениям в связи с обновлением жилой и общественной застройки. Выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП- 2А). Вводы в жилые дома с этажностью 3 и более, выполнить подземным кабелем.

Суммарная электрическая нагрузка по г.п. Приобье составляет 41,25 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии суммарная электрическая нагрузка 43,56 МВт.

Въезд на проектируемую территорию предусмотрен с проектируемых улиц. Планировочное решение системы проездов и тротуаров на проектируемой территории предполагает транспортное и пешеходное обслуживание всех проектируемых объектов.

Транспортная связь внутри микрорайона ко всем жилым домам и объектам общественно-делового назначения предусматривается по проездам с капитальным типом покрытия, с устройством автостоянок.

Пешеходное движение запроектировано по всем улицам поселения по тротуарам.

Параметры проектируемых улиц и проездов приняты в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Улицы местного значения:

- расчетная скорость движения - 40 км/ч;

- ширина полосы движения - 3,5 м;

- число полос движения – 2;

- радиус закругления проезжей части улиц – 6,0 м;

- ширина улиц в красных линиях – 20 м, 16 м, 13 м, 15 м.

Характеристика объектов капитального строительства:

Общеобразовательная школа на 300 мест	.

Детский сад на 150 мест.

Проектом планировки и межевания предусмотрено формирование 13 земельных участков под индивидуальное и жилищное строительство общей площадью 1040 кв.м.

Так же предусмотрены земельные  участки (территории) общего пользования площадью 1150 кв.м.

Земельные участки под дорогу общей площадью 8789 га.

Для того чтоб создать на территории благоприятные условия для строительства и

проживания, проектом предлагаются следующие мероприятия:

-  проведение земляных работ;

- проведение вертикальной планировки для создания нормативных уклонов по

проезжим частям для обеспечения стока с минимальной подсыпкой и выемкой грунта;

Кочук Н.В. Депутат городского поселения Приобье. Проект планировки красивый доработанный учтены проезды, тротуару к строящемуся объекту Приобская средняя по адресу ул.Новая, д.3.

Я за принятие и утверждение проекта дороги и трауры к объектам необходимы

Смирнов С.Б.: В связи с перспективной застройкой микрорайона необходимо предусмотреть магистральные водопроводы и центральную канализацию, уже и как для построенного жилфонда, так и для нового строительства малоэтажной застройки.

Председатель: Смирнов С.Б.:

С даты опубликования объявления о публичных слушаниях, предложения и замечаний по проекту в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Приобье не поступало. В ходе публичных слушаний было заслушано 2 выступления участника публичных слушаний, высказанных в поддержку представленного проекта планировки территории с проектом межевания территории «мкр.Южный».

В рамках обсуждения Проекта проводилась демонстрация слайдов и картографических материалов.

Раз обсуждение завершено, предлагаю проголосовать по вопросу одобрения Проекта планировки и межевания территории.

Прошу проголосовать по данному вопросу.:

В голосовании принимали участие 9 человек, из них проголосовали

«ЗА» - 9 голоса;

«ПРОТИВ» -0 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голоса;

По итогам публичных слушаний:

1.Решение принято простым большинством голосов участников публичных слушаний.

2.Считать публичные слушанья по проекту планировки территории с проектом межевания территории «мкр.Южный» состоявшимся.

3.Одобрить проект планировки территории с проектом межевания территории «мкр.Южный».

4. Рекомендовать администрации городского поселения Приобье утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории «мкр.Южный».

5. Настоящей протокол обнародовать путём его размещения на официальном веб-сайте администрации муниципального образования городское поселения Приобье в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председателя Комиссии                                                                                С.Б.Смирнов

Секретарь Комиссии                                                                                      О.В. Патрина