| Приложение 3 Лист 1 к концессионному соглашению в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования гп.Приобье от «_____» __________ 2018 года. |
| --- |
| Состав и описание, в том числе технико - экономические показатели |
| Объекта концессионного соглашения и Иного имущества |
| (объекты системы теплоснабжения - котельные и теплопункты) |
| Характеристика | Показатели |
| Котельная № 1, ул.Югорская, 7а |
| Здание | Нежилое здание площадь 510,3 кв.м., Литера А, 1-этажное, вид отделки простой, стены кирпичные, утепленные металлические панели, перекрытия и покрытия обычные сборные железобетонные, утепленные, металлические панели, деревянные, кровля – шиферная, битумная |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 14,4 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1989 |
| Средний КПД котельной, % | 71,4 |
| Вид основного топлива | основное - природный газ, резервное – дизельное топливо |
| Износ котельного оборудования, % | 100 |
| Температурный график отпуска тепловой энергии | Отопление: 95/70 ºс |
| Наличие ХВО | не имеется |
| Марка котла | ВВД-1,8 8 шт. |
| Производительность котла, т/ч, Гкал/ч | 1,8 |
| Приборы учета энергетических ресурсов |
| Тепловой энергии | не установлены |
| Газ | установлены |
| Холодного водоснабжения | не установлены |
| Электроэнергии | установлены |
| Теплообменное оборудование | не имеется |
| Насосное оборудование |
| Подпиточные насосы | К 65-50-160 – 1 шт. (1 шт. в резерве) |
| Сетевые насосы | 1Д500 – 1 шт. (1 шт. в резерве) |
| Котельная 2, мкр.Газовиков, 41 |
| Здание | Нежилое здание (здание центральной отопительной котельной) площадь 1352,0 кв.м., Литера А, 2-этажное, I группа капитальности, вид отделки простой, стены кирпичные, железобетонные панели, перекрытия обычные сборные железобетонные, кровля профнастил. |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 30 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2002 |
| Средний КПД котельной, % | 92 |
| Вид основного топлива | основное - природный газ, резервное – дизельное топливо |
| Износ котельного оборудования, % | 52,3 |
| Температурный график отпуска тепловой энергии | Отопление: 95/70 ºс |
| Наличие ХВО | имеется |
| Марка котла | КВГМ-6,5 5 шт. |
| Производительность котла, т/ч, Гкал/ч | 6,5 |
| Приборы учета энергетических ресурсов |
| Тепловой энергии | не установлены |
| Газ | установлены |
| Холодного водоснабжения | установлены |
| Электроэнергии | установлены |
| Теплообменное оборудование | Имеется, но не используется |
| Насосное оборудование |
| Подпиточный насос | К80-50-200 - 1 шт. |
| Сетевые насосы | 1Д800 Н-56 – 1 шт. |
| Сетевые насосы | 1Д500 – 1 шт. |
| Промывочный насос | К80-50-200 - 1 шт. |
| Вентилятор | ВЦ-14-46-5Л – 4 шт. |
| Насос в колодце для откачки промывочной воды | ЭЦВ 6-16-110 |
| Насос на водоводе | ЭЦВ 8-40-90 |
| Котельная №3, ул. Черемушки, 2а |
| Здание | Нежилое здание, площадь 268,4 кв.м., Литера А, 1-этажное, III группа капитальности, вид отделки простой, стены железобетонные панели, утепленные металлические панели, кирпич, перекрытия обычные сборные железобетонные, утепленные металлические панели, кровля – кровельная сталь |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 5,4 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1987 |
| Средний КПД котельной, % | 70,71 |
| Вид основного топлива | основное - природный газ, резервное – дизельное топливо |
| Износ котельного оборудования, % | 100 |
| Температурный график отпуска тепловой энергии | Отопление: 95/70 ºс |
| Наличие ХВО | не имеется |
| Марка котла | ВВД-1,8 – 3 шт. |
| Производительность котла, т/ч, Гкал/ч | 1,8 |
| Приборы учета энергетических ресурсов |
| Тепловой энергии | не установлены |
| Газ | установлены |
| Холодного водоснабжения | не установлены |
| Электроэнергии | установлены |
| Теплообменное оборудование | Имеется, но не используется |
| Насосное оборудование |
| Сетевые насосы | К200-150-315 – 1 шт. |
| Подпиточный насос | ВК 4/32 – 1 шт. |
| Циркуляционный насос | К150-120-315 – 1 шт. |
| Котельная №3, ул. Черемушки, 2а/1 |
| Здание | Нежилое здание, площадь 144,6,4 кв.м., Литера А, 1-этажное, III группа капитальности, вид отделки простой, стены – «сэндвич» панели, керамзитобетон, перекрытия – «сэндвич» панели |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 6,5 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Средний КПД котельной, % | 91,5 |
| Вид основного топлива | основное - природный газ, резервное – дизельное топливо |
| Износ котельного оборудования, % | 60 |
| Температурный график отпуска тепловой энергии | Отопление: 95/70 ºс |
| Наличие ХВО | не имеется |
| Марка котла | КВа-2,5 1 шт.; ВК-32 1 шт. |
| Производительность котла, т/ч, Гкал/ч | 2,5; 4,0 |
| Приборы учета энергетических ресурсов |
| Тепловой энергии | установлены |
| Газ | установлены |
| Холодного водоснабжения | не установлены |
| Электроэнергии | установлены |
| Теплообменное оборудование | Имеется, но не используется |
| Насосное оборудование |
| Сетевые насосы | Wilo-IL 200/320-45/4 – 1 шт. |
| Подпиточный насос | К50-32-125 - 1 шт. |
| Котельная №5, мкр.Газовиков, 25г |
| Здание | Нежилое здание площадь 762,2 кв.м., 1-этажное, V группа капитальности, вид отделки простой, стены – металлические утепленные панели, перекрытия – металлические утепленные панели, кровля – профлист, полы – металлические, бетонные, деревянные |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 8,7 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1982 |
| Средний КПД котельной, % | 90 |
| Вид основного топлива | основное - природный газ, резервное – дизельное топливо |
| Износ котельного оборудования, % | 84,2 |
| Температурный график отпуска тепловой энергии | Отопление: 95/70 ºс |
| Наличие ХВО | Имеется (не работает) |
| Марка котла | ИМПАК – 1 шт., ВАПОР – 2 шт. |
| Производительность котла, т/ч, Гкал/ч | 2,9 |
| Приборы учета энергетических ресурсов |  |
| Тепловой энергии | не установлены |
| Газ | установлены |
| Холодного водоснабжения | установлены |
| Электроэнергии | установлены |
| Теплообменное оборудование | Трубчатый теплообменник - 2 шт, |
| Насосное оборудование |  |
| Сетевой насос | 1Д500- 1 шт. |
| Подпиточные насосы | К50-32-125 – 1 шт. |
| Насосы рециркуляции | Wilo-BN 80/160-7,5/2К1 – 1 шт. |
| Насосы рециркуляции | Wilo-MV 12,06-1/16HB-40 – 1 шт. |
| Котельная №7, ул.Портовая, 14/1 |
| Здание | Нежилое здание, площадь 113,6 кв.м., 1-этажное, V группа капитальности, вид отделки простой, стены – металлические утепленные панели, перекрытия – металлические утепленные панели, кровля – профлист, полы – бетонные |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 3,0 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2006 |
| Средний КПД котельной, % | 91 |
| Вид основного топлива | основное - природный газ, резервное – каменный уголь |
| Износ котельного оборудования, % | 57,8 |
| Температурный график отпуска тепловой энергии | Отопление: 95/70 ºс |
| Наличие ХВО | не имеется |
| Марка котла | КВСа – 4 шт. |
| Производительность котла, т/ч, Гкал/ч | 0,75 |
| Приборы учета энергетических ресурсов |  |
| Тепловой энергии | не установлены |
| Газ | установлены |
| Холодного водоснабжения | установлены |
| Электроэнергии | установлены |
| Теплообменное оборудование | не имеется |
| Насосное оборудование |  |
| Сетевой насос | CALPEDA NM 80/16/17 – 1шт. |
| Насос ГВС | CALPEDA NM 50/12/127 – 1шт. |
| Подпиточные насосы | CALPEDA NM 32/12/13 – 1шт. |
| Котельная №9, ул.Центральная, 15/6 |
| Здание | Нежилое здание площадь 128,5 кв.м., 1-этажное, III группа капитальности, вид отделки простой, стены – ПСЛ, стеновые бетонные панели, перекрытия – металлические утепленные панели, кровля – металлическая, полы – бетонные, деревянные |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 5,4 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1984 |
| Средний КПД котельной, % | 64,3 |
| Вид основного топлива | основное - природный газ, резервное – дизельное топливо |
| Износ котельного оборудования, % | 100 |
| Температурный график отпуска тепловой энергии | Отопление: 95/70 ºс |
| Наличие ХВО | Имеется (не работает) |
| Марка котла | ВВД-1,8 – 3 шт. |
| Производительность котла, т/ч, Гкал/ч | 1,8 |
| Приборы учета энергетических ресурсов |  |
| Тепловой энергии | не установлены |
| Газ | установлены |
| Холодного водоснабжения | не установлены |
| Электроэнергии | установлены |
| Теплообменное оборудование | не имеется |
| Насосное оборудование |  |
| Сетевой насос | К160/30 – 1 шт. |
| Подпиточные насосы | К 65-50-160 – 1 шт. |

Приложение 3

Лист 2

к концессионному соглашению в отношении

объектов централизованной системы теплоснабжения,

находящихся в собственности муниципального образования

гп.Приобье от «_____» __________ 2018 года.

Состав и описание объекта концессионного соглашения и иного имущества

(объекты системы теплоснабжения – сети)

| Наименование | Балансовая стоимость, руб | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Сети тепловодоснабжения, протяженность 58 пог.м. | 1 428 657,3 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр. Юбилейный, 1т (год ввода 2012) |
| Тепловые сети с водопроводом, протяженность 125,7 пог.м. | 3 859 260,44 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, ул. Строителей, 28а/1 (г.в2012) |
| Тепловые сети с водопроводом, протяженность 182,7 пог.м. | 4 675 951,48 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, ул. Югорская, 6/2Т (г.в2011) |
| Теплосеть, протяженность 886 пог.м. | 161 066,34 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, ул. Молодежная, 21т (г.в1986) |
| Теплосеть, протяженность 3500 пог.м. | 7 525 915,88 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр. Газовиков, 1т (г.в1991) |
| Теплосеть, протяженность 1778 пог.м. | 4 346 757,19 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, ул. Одесская, 39т (г.в.1986) |
| Теплосеть, протяженность 1380 пог.м. | 19 127 476,44 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, ул. Набережная, 6т (г.в1986) |
| Теплосеть, протяженность 225 пог.м. | 85 070,25 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, пер. Октябрьский, 1т (г.в1986) |
| Теплосеть, протяженность 134 пог.м. | 4 703 643,14 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр. Газовиков, 26 г/1(г.в.2011) |
| Тепловые сети с водопроводом, протяженность 270,5 пог.м. | 2 601 645,45 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, ул. Крымская, 41а/2 (г.в.2007) |
| Теплосеть, протяженность 4572 пог.м. | 446 146,2 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, ул. Севастопольская 2т (г.в.1986) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 Лист 3 к концессионному соглашению в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования гп.Приобье от «_____» __________ 2018 года. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технико-экономические показатели |
| объекта концессионного соглашения и иного имущества |
| (объекты системы теплоснабжения – сети) |
| Жилой район | Участок тепловой сети | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении, п.м. | Способ прокладки | Система теплоснабже-ния | Степень износа сетей, % | Кол-во ветхих сетей, % | Тип изоля-ции |
|  |  | Ду50 | Ду70 | Ду80 | Ду100 | Ду150 | Ду200 | Ду250 | Ду300 | Ду350 | Ду400 | Ду500 | Ду700 | Всего |  |  |  |  |  |
|  | от котельной №1 | 5053,94 | 1972,96 | 372,41 | 2320,98 | 891,05 | 1015,88 |  | 12,33 |  |  |  |  | 11639,55 | Надземная, подземная |  |  |  |  |
|  | от котельной №2 (ЦОК) | 4691,72 | 1522,71 | 1071,14 | 3783,5 | 3031,34 | 1202,7 | 1682,16 | 1141,46 | 287,45 | 38,97 |  |  | 18451,15 | Надземная, подземная |  |  |  |  |
|  | от котельной №3 | 2184,83 | 106,34 | 1239,98 | 883,87 | 186,26 | 279,96 |  | 91,33 |  |  |  |  | 4972,55 | Надземная, подземная |  |  |  |  |
|  | от котельной №5 | 4548,96 | 821,37 | 1271,69 | 992,6 | 1317,89 | 562,41 |  |  |  |  |  |  | 9514,92 | Надземная, подземная |  |  |  |  |
|  | от котельной №9 | 515,0 | 102,29 | 702,13 | 1130,38 | 7,07 |  |  |  |  |  |  |  | 2459,11 | Надземная, подземная |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 16994,45 | 4525,67 | 4657,35 | 9111,33 | 5433,61 | 3060,95 | 1682,16 | 1245,12 | 287,45 | 38,97 |  |  | 47037,28 |  |  |  |  |  |