Корректировка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на период с 2011 по 2021 год

Оглавление

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

1.	Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа	7

1.1.	Перспективные показатели развития Октябрьского района	7

1.1.1.	Характеристика муниципального образования	7

1.1.2.	Прогноз численности населения (демографический прогноз)	9

1.1.3.	Прогноз развития промышленности	12

1.1.4.	Прогноз развития застройки муниципального образования	15

1.1.5.	Прогноз изменения доходов населения	47

1.1.6.	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	51

1.2.	Характеристика состояния и анализ проблем в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод, утилизации  и захоронения твердых бытовых отходов	80

1.2.1.	Анализ программы комплексного развития на предмет соответствия приказу Министерства регионального развития России от 06.05.2011 №204	80

1.2.2.	Характеристика состояния и анализ проблем в сфере электроснабжения	83

1.2.3.	Характеристика состояния и анализ проблем в сфере теплоснабжения	88

1.2.4.	Характеристика состояния и анализ проблем в сфере водоснабжения	146

1.2.5.	Характеристика состояния и анализ проблем в сфере водоотведения, очистки хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод	162

1.2.6.	Характеристика состояния и анализ проблем в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	171

1.2.7.	Характеристика состояния и анализ проблем в сфере газоснабжения	193

2.	Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности	197

2.1.	Целевые показатели развития системы электроснабжения	198

2.2.	Целевые показатели развития системы теплоснабжения	202

2.3.	Целевые показатели развития системы водоснабжения	207

2.4.	Целевые показатели развития системы водоотведения, очистки хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод	215

2.5.	Целевые показатели развития системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	220

2.6.	Целевые показатели развития системы газоснабжения	222

3.	Программные мероприятия	223

3.1.	Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения	223

3.2.	Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения	225

3.3.	Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения	231

3.4.	Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения, очистки хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод	232

3.5.	Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	233

3.6.	Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения	240

3.7.	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организаций	241

3.8.	Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, уличном освещении	241

4.	Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы	243

4.1.	Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов в сфере электроснабжения	243

4.2.	Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения	249

4.3.	Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов в сфере водоснабжения	256

4.4.	Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов в сфере водоотведения, очистки хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод	267

4.5.	Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	279

4.6.	Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов в сфере газоснабжения	287

4.7.	Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности, с учетом затрат на реализацию	292

4.8.	Оценка доступности для населения платы за коммунальные услуги	306

5.	Механизм реализации программы.	348

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Целевые показатели	362

ПОКАЗАТЕЛИ ожидаемых результатов реализации Программы	362

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Основные программные мероприятия по системе электроснабжения Октябрьского района	363

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Основные программные мероприятия по системе теплоснабжения Октябрьского района	364

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Основные программные мероприятия по системе водоснабжения Октябрьского района	365

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Основные программные мероприятия по системе водоотведения Октябрьского района	366

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. Основные программные мероприятия по системе утилизации твердых бытовых отходов Октябрьского района	367

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. Основные программные мероприятия по системе газоснабжения Октябрьского района	368

Приложение № 8. основные программные мероприятия	369

Приложение № 9. Генеральная схема теплоснабжения населенных пунктов Октябрьского района до 2021 года	370

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование целевой программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на период с 2011 по 2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке целевой программы | Постановление администрации Октябрьского района от 17.12.2010 г. № 2207 «Об утверждении технического задания на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры октябрьского района на период 2011 по 2021 год» |
| Разработчик целевой программы | ЗАО «Центр муниципальной экономики» |
| Дата утверждения целевой программы |  |
| Муниципальный заказчик – координатор целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района |
| Цели и задачи целевой программы | Цель Программы: Выполнение комплексной оценки развития систем коммунальной инфраструктуры городских и сельских поселений Октябрьского района на перспективу для эффективного, качественного, надежного, доступного обеспечения наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами, соответствующими требованиям действующих государственных нормативов и стандартов и обоснование предполагаемых инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры. Основные задачи Программы: - оценка текущего состояния системы коммунальной инфраструктуры городских и сельских поселений Октябрьского района; - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и социального строительства; - повышение качества оказываемых коммунальных услуг организациями коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского района; - обоснование предполагаемых инвестиций в системы коммунальной инфраструктуры; - определение методов контроля и мониторинга за реализацией Программы. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы | Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы приведены в приложении № 1 |
| Сроки реализации целевой программы | Сроки реализации Программы - 2011- 2021 годы. |
| Объемы и источники финансирования целевой программы | Всего, 10352,8 млн. руб. в том числе: - федеральный бюджет 0,0 млн. руб.; - бюджет Автономного округа 5183,2 млн. руб.; - бюджет Октябрьского района 259,5 млн. руб.; - внебюджетные источники 4910,1 млн. руб. в том числе: инвестиционные составляющие в тарифах 475,6 млн. руб. тарифы на подключение (платы за присоединение) 4434,5 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы | Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы приведены в приложении № 1 |

# Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

## Перспективные показатели развития Октябрьского района

### Характеристика муниципального образования

Октябрьский район является административно-территориальной единицей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, непосредственно входящей в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В состав района входят четыре городских поселения (далее – ГП): Андра, Октябрьское, Приобье, Талинка; семь сельских поселений (далее – СП): Каменное, Карымкары, Малый Атлым, Перегребное, Сергино, Унъюган, Шеркалы.

Населенные пункты: с. Большой Камень, п. Кормужиханка, с. Большой Атлым, п. Сотниково, п.г.т. Унъюган, п. Карымкары, п. Горнореченск, с. Малый Атлым, п. Большие Леуши, п. Заречный, п. Комсомольский, д. Нижние Нарыкары, д. Верхние Нарыкары, с. Каменное, с. Пальяново, с. Перегребное, д. Чемаши, п. Сергино, п. Ламский, с. Шеркалы, п.г.т. Октябрьское, п.г.т. Андра, п.г.т. Приобье, п.г.т. Талинка.

Октябрьский  административный район, площадь которого  составляет 24,5 тыс. кв. км,  расположен  по левобережью и правобережью  нижнего течения  реки Обь, в западной части Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. На севере он  граничит с  Березовским районом,  на  северо-востоке - с Белоярским районом,  на западе - с Советским районом, на юге и на юго-востоке – с Ханты-Мансийским и Кондинским районами. Климат района  типично континентальный бореального типа с резкими контрастами температур воздуха, формирующийся под воздействием циркуляции  воздушных арктических масс, доступ которых с севера препятствий не имеет, с исключительной их изменчивостью в течение теплого и холодного  сезонов, быстрыми переходами от лета к зиме и от зимы к лету.

Среднегодовая температура воздуха - 3,2°C, продолжительность безморозного периода может колебаться от наименьшей (33 дня) до наибольшей (110 дней). Зимний период довольно длинный и продолжительный (200 дней). Самыми холодными месяцами являются  декабрь, январь, февраль. Средняя температура воздуха в январе составляет  - 21,9°C  с возможным понижением до - 51°C.

Продолжительность весны  составляет 2 месяца – апрель, май. Весна отличается  непостоянством и переменчивой погодой, а также возвратом холодов, снегопадов при вторжении арктического  воздуха в течение всего мая в отдельные годы.
Летний период жаркий и непродолжительный (июнь - август), средняя температура воздуха составляет  +13,8°C, а сумма осадков составляет 200 мм.

Осенний период (сентябрь-октябрь), как и весенний, является переходным сезоном года.  Он устанавливается в конце августа - начале сентября.

Климат района неустойчив и в многолетнем плане засушливые годы чередуются с годами с повышенной влажностью.

Территория района находится в пределах физико-географической страны, относящейся к Западно-Сибирской равнине, расположенной в пределах таежной широтной растительной зоны.

Речную сеть района образует река Обь с её многочисленными притоками, представленными 134 малыми реками и ручьями, большим количеством озер и «сорами» - фрагментами центральной поймы, наиболее крупные из которых: Чемашъюган, Шеркальская, Большой Атлым, Ендырь, Хугот. Река Обь течет с юго-востока на северо-запад. Ширина поймы реки достигает 40-50 км.

Промышленность района представлена традиционными отраслями – лесозаготовка, лесопереработка, рыбодобыча и рыбообработка, и отраслями, история развития которых на территории Октябрьского района сравнительно небольшая – разведка недр и добыча нефти. На территории района деятельность по рыбодобыче и рыбообработке осуществляют 7 предприятий – ООО «Октябрьский рыбозавод», ООО «Приобское рыбное хозяйство», колхоз им. Кирова, национальные общины – «Лангки», «Совтор», ООО «Кодарыбпром».

Октябрьский район лежит в пределах крупнейшей Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции и относится к территориям с высокой плотностью запасов.
Район является важным звеном в транспортировке газа в центральную часть России и за ее пределы. По территории Октябрьского района проходят 17 ниток газопроводов, в том числе «Уренгой-Помара-Ужгород», «Уренгой-Центр», «Ямбург-Западная граница».
Добычу нефти ведут 10 предприятий, в том числе: ОАО «ТНК – Нягань», ОАО «Сургутнефтегаз», ЗАО «Арчнефтегеология», ОАО «РИТЭК», ООО «Сибнефть – Югра», ОАО «Хантымансийскнефтегазгеология».

Сельское хозяйство Октябрьского района представлено сельскохозяйственным предприятием ООО СП  «Обский», ООО «Талинское», ООО «Бурый медведь» и 23 крестьянско-фермерскими хозяйствами.

На территории Октябрьского района система образования района представлена:

- 25 дошкольными образовательными учреждениями с охватом 1925 детей;

- 23 общеобразовательными школами с числом учащихся – 4253 человека;

- 11 учреждениями дополнительного образования, где занимается 3030 детей.

Система здравоохранения представлена муниципальным учреждением «Октябрьская центральная районная больница», в состав которой входят 7 участковых больниц и 3 поликлиники, каждая из которых в свою очередь имеет структурные подразделения – фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, поликлиники, стационары.

В сеть учреждений культуры входят 15 учреждений, из них 5 – в собственности муниципального образования Октябрьский район (2 музея, МБУК «Центр прикладного творчества и ремесел», МКУК «Межпоселенческая библиотека», МБУК «Районный дом культуры») и 10 учреждений находятся в собственности городских и сельских поселений. В сеть учреждений физической культуры  и спорта входят 8 учреждений (числе 3 учреждения муниципальной формы собственности  и 5 учреждений частной формы собственности).

На территории Октябрьского района  действует 27 молодежных  общественных и политических организаций.

Социальная сфера района представлена учреждениями - центр социального обслуживания населения «Доброта», и специальный дом  для одиноких престарелых «Ивушка».

Транспортная схема в районе достаточно сложная. Сообщение между поселками летом осуществляется водным транспортом, зимой – автомобильным по зимникам, а в период межсезонья возможно только воздушное сообщение вертолетами. Автотранспортные пассажирские перевозки осуществляет Октябрьский участок «Северавтотранс». За перевозку пассажиров по воздуху отвечает авиакомпания «Ютэйр». Речным транспортом ведает «Северречфлот».

Протяженность автодорог зимнего пользования составляет 481,3 км.

Обеспечение ж/д  перевозок пассажиров осуществляется филиалом ОАО «РЖД» Свердловское отделение железной дороги. Протяженность железнодорожных путей расположенных на территории района – 95 км.

Авиаперевозки на территории  района осуществляет Березовский филиал АК «Ютэйр».

### Прогноз численности населения (демографический прогноз)

Показатели демографического развития Октябрьского района являются ключевым инструментом оценки развития муниципального образования, как среды жизнедеятельности человека.

Численность Октябрьского района по разным источникам информации имеет разное значение, например по данным «Прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов по Октябрьскому району» (далее – «Прогноз социально-экономического развития Октябрьского района») на 2011 г. составила 31900 человек, на 2012 г. – 31300 человек, по данным «Социального паспорта Октябрьского района на 1 января 2012 года» – 32224 человек, по данным «Основных социально-экономический и административных показателей по Октябрьскому району» за 2011 г. - 32179 человек. Данная ситуация может быть обусловлена тем, что население Октябрьского района трудно поддается точному учету в связи с расселением на значительной территории и проблемами доступности отдельных населенных пунктов.

Согласно «Основным социально-экономическим и административным показателям по Октябрьскому району», а также «Прогнозу социально-экономического развития Октябрьского района», утвержденным Постановлением Администрации Октябрьского района от 08.11.2012 г. №4040 и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Октябрьского района характеризуется следующими показателями (таблица 1), а также в разрезе каждого поселения (таблица 2).

Таблица 1

| Наименование показателя | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность населения Октябрьского района на конец года, чел., в т.ч | 34891 | 34737 | 34502 | 32337 | 32179 |
| Темп изменения численности населения Октябрьского района, % | - | -0,44 | -0,68 | -6,27 | -0,49 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-) в Октябрьском районе, чел. | - | 133 | 135 | 181 | 210 |
| Миграционный прирост (+)/убыль (-) в Октябрьского района, чел. | - | - | - | -152 | -254 |
| Общий прирост (+)/убыль (-) в Октябрьском районе, чел. | - | - | - | 29 | -44 |
| Коэффициент рождаемости в Октябрьском районе, число родившихся на 1000 чел. населения | - | - | - | 16,1 | 15,7 |
| Коэффициент смертности в Октябрьском районе, число умерших на 1000 чел. населения | - | - | - | 10,5 | 9,1 |
| Коэффициент миграционного прироста (+) / убыли (-) в Октябрьском районе, чел. на 1000 чел. населения | - | - | - | -4,7 | -7,9 |
| Среднегодовая численность населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, чел. | 1496800 | 1512600 | 1529300 | 1532000 | 1561200 |
| Темп изменения численности населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, % | - | 1,06 | 1,10 | 0,18 | 1,91 |
| Коэффициент рождаемости в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, число родившихся на 1000 чел. населения | 14,6 | 15,3 | 15,6 | 16,4 | - |
| Коэффициент смертности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, число умерших на 1000 чел. населения | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,8 | - |
| Коэффициент миграционного прироста (+) / убыли (-) в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, чел. на 10000 чел. населения | 34 | 11 | 32 | 29 | - |

Таблица 2

| Наименование показателя | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП Андра | 1855 | 1816 | 1834 | 1797 |
| Темп изменения численности населения, % |  | -2,10 | 0,99 | -2,02 |
| ГП Октябрьское | 4091 | 4041 | 4053 | 3924 |
| Темп изменения численности населения, % |  | -1,22 | 0,30 | -3,18 |
| ГП Приобье | 7376 | 7337 | 7214 | 7189 |
| Темп изменения численности населения, % |  | -0,53 | -1,68 | -0,35 |
| ГП Талинка | 5798 | 5821 | 4126 | 4064 |
| Темп изменения численности населения, % |  | 0,40 | -29,12 | -1,50 |
| СП Карымкары | 1536 | 1305 | 1115 | 1099 |
| Темп изменения численности населения, % |  | -15,04 | -14,56 | -1,43 |
| СП Каменное | 780 | 773 | 773 | 709 |
| Темп изменения численности населения, % |  | -0,90 | 0,00 | -8,28 |
| СП Малый Атлым | 2158 | 2076 | 2076 | 1802 |
| Темп изменения численности населения, % |  | -3,80 | 0,00 | -13,20 |
| СП Перегребное | 4440 | 4517 | 4535 | 4119 |
| Темп изменения численности населения, % |  | 1,73 | 0,40 | -9,17 |
| СП Сергино | 1863 | 1747 | 1748 | 1719 |
| Темп изменения численности населения, % |  | -6,23 | 0,06 | -1,66 |
| СП Унъюган | 5590 | 5590 | 5473 | 4538 |
| Темп изменения численности населения, % |  | 0,00 | -2,09 | -17,08 |
| СП Шеркалы | 1325 | 1320 | 1304 | 961 |
| Темп изменения численности населения, % |  | -0,38 | -1,21 | -26,30 |

Согласно представленным данным численность Октябрьского района за период 2007-2011 гг. изменилась незначительно - уменьшилась на 7,8 %. Средний темп убыли численности населения на протяжении анализируемого периода был достаточно стабильным и составил 0,54%. При этом наблюдается резкое отклонение значений за 2010 и 2011 гг. по отношению к 2009 г., что связано с уровнем достоверности информации.

Демографические показатели Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рассматриваемый период наоборот демонстрируют увеличение численности населения. Данная особенность связана с тем, что Ханты-Мансийский автономный округ-Югра относится к экономическому развитому региону и в Российской Федерации является одним из регионов  реципиентов иностранной рабочей силы из стран ближнего зарубежья. Также увеличение численности населения в ХМАО связано с естественной прибылью населения за счет превышения уровня рождаемости над уровнем смертности.

Генеральными планами поселений Октябрьского района предусмотрены различные демографические тенденции. Так, в ГП Талинка, СП Каменное, СП Перегребное, СП Шеркалы предусмотрена положительная динамика, в ГП Андра, ГП Октябрьское, ГП Приобье, СП Карымкары, СП Малый Атлым, СП Сергино, СП Унъюган, наоборот, отрицательная. Общая численность населения Октябрьского района к 2021 г. имеет тенденцию к уменьшению.

Согласно «Прогнозу социально-экономического развития Октябрьского района» численность населения уменьшится и составит 30200 человек. В целях Программы принят первый вариант (консервативный) прогноза, предполагающий сокращение низкой конкурентноспособности товаров, а также более низкие расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора. Данный выбор обусловлен тенденциями, сложившимися за период 2010-2012 гг.

Принимая во внимание, что данные о прогнозной численности населения Октябрьского района представлены только до 2015 г., при оценке численности до 2021 г. учитывался уровень численности населения 2015 г. (таблица 3). Необходимо отметить, данные о прогнозной численности населения в разрезе сельских поселений не представлены, прогнозная оценка по каждому поселению учитывалась  на основании тенденции развития численности населения всего района (таблица 4).

Таблица 3

| Наименование показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Октябрьского района | 31300 | 30800 | 30500 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 |

Таблица 4

| Наименование показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП Андра | 1762 | 1734 | 1717 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| ГП Октябрьское | 3848 | 3786 | 3749 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 |
| ГП Приобье | 7049 | 6937 | 6869 | 6801 | 6801 | 6801 | 6801 | 6801 | 6801 | 6801 |
| ГП Талинка | 3985 | 3921 | 3883 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 |
| СП Карымкары | 1078 | 1060 | 1050 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| СП Каменное | 695 | 684 | 677 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 |
| СП Малый Атлым | 1767 | 1739 | 1722 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| СП Перегребное | 4039 | 3974 | 3936 | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 |
| СП Сергино | 1686 | 1659 | 1642 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
| СП Уньюган | 4450 | 4379 | 4336 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 |
| СП Шеркалы | 942 | 927 | 918 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 |

### Прогноз развития промышленности

Основные направления экономической деятельности, осуществляемые в Октябрьском районе, обусловлены его природно-ресурсным потенциалом: наличием запасов нефти, запасов древесины, водных и биологических ресурсов растительного и животного происхождения.

В настоящее время в населенных пунктах района развиваются следующие направления промышленных производств:

- газодобывающие (п.г.т. Андра, с. Перегребное);

- добыча нефти и попутного газа (СП Каменное, п. Большие Леуши, п. Унъюган);

- лесозаготовка и (или) деревообработка (п. Карымкары, п. Горнореченск, п. Комсомольский, с. Большие Леуши, с. Перегребное, п. Унъюган, с. Шеркалы);

- добыча и (или) переработка рыбы (п. Горнореченск, с. Малый Атлым, с. Большой Атлым, п.г.т. Октябрьское, д. Нижние Нарыкары, п.г.т. Талинка, с. Шеркалы).

Сферы животноводства и растениеводства в Октябрьском районе развиваются в основном на уровне частных подсобных хозяйств. Сельскохозяйственные предприятия  и крестьянско-фермерские хозяйства, специализирующиеся на разведении скота и птиц, сосредоточены в ГП Октябрьское, ГП Приобье, ГП Талинка, СП Перегребное, СП Унъюган, СП Сергино, СП Карымкары, СП Каменное, СП Шеркалы.

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Октябрьский район Октябрьского автономного округа - Югры до 2020 года, утвержденной решением Думы Октябрьского района от 16.09.2009 г. № 584 (далее – Стратегия развития Октябрьского района), определены 3 сценария развития района: инерционный, инновационный и смешанный (сочетающий инерционные и инновационные элементы развития).

В период с 2010 по 2012 гг. социально-экономическое развитие Октябрьского района носило инерционный характер: снижалась численность населения (в том числе, трудоспособного), увеличился миграционный отток, снизилась инвестиционная привлекательности района (объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в 2009-2011 гг. неуклонно снижался), снизились темпы роста промышленного производства (с 140 % в 2010 г. до 87 % в 2012 гг.). Данные тенденции допустимы при реализации первого этапа смешанного сценария развития района (2009-2015 гг.).

Для выхода из сложившейся депрессивной ситуации во втором и третьем этапах (2016-2020 гг.) Стратегией развития Октябрьского района предусматривается внедрение новых технологий во всех возможных сферах хозяйственной деятельности в целях увеличения ассортимента и объемов производства продовольственных и промышленных товаров (товаров народного потребления), ориентированных на местные рынки.

Генеральными планами развития повелений Октябрьского района предполагается развитие лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий и традиционных отраслей хозяйства (рыболовство, сбор дикоросов и т.д.) путем строительства следующих объектов:

- пунктов закупа рыбы (с. Каменное, с. Пальяново, п. Карымкары, п. Горнореченск, с. Малый Атлым, п. Большие Леуши, п. Заречный, п. Комсомольский, с. Большой Атлым, д. Чемаши, с. Перегребное, с. Шеркалы);

- пунктов закупа дикоросов (с. Каменное, с. Пальяново);

- размещение производственных территорий для организации деревозаготовительных и (или) деревоперерабатывающих производств (с. Малый Атлым, п. Большие Леуши, п. Заречный, п. Комсомольский, с. Шеркалы)

При наличии инвесторов в населенных пунктах Октябрьского района предусмотрены перспективные территории для размещения животноводческих комплексов (д. Нижние Нарыкары, п. Заречный, с. Большой Атлым, д. Нижние Нарыкары).

Стратегией развития Октябрьского района предусмотрено:

- сохранение положительных темпов развития нефтяной отрасли;

- оптимистичные перспективы развития лесозаготовительной и деревообрабатывающей отрасли при условии повышения уровня обеспеченности территории транспортными путями;

- положительные тенденции развития рыбной отрасли, ввиду наличия на территории района достаточного количества рыбных ресурсов и условий для разведения рыб.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Октябрьского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденные постановлением администрации Октябрьского района от 22.06.2013 г. № 2355, представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование видов экономической деятельности | Ед. изм. | Факт | Факт | Факт | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без налога на добавленную стоимость и акциза). Всего | млн. рублей | 76 154,3 | 106 741,8 | 120 810,3 | 105 940,6 | 115 625,0 | 124 412,1 |
| Индекс производства (в сопоставимых ценах) | % к пред. году | 142,5 | 111,5 | 101,2 | 99,6 | 99,9 | 100,6 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без налога на добавленную стоимость и акциза). Добыча полезных ископаемых | млн. рублей | 74972 | 105188,5 | 119107,1 | 104021,6 | 113477,9 | 122035,8 |
| Индекс производства (в сопоставимых ценах) | % к пред. году | 122 | 111,4 | 101,1 | 100,5 | 99,9 | 100,6 |
| Индекс-дефлятор | % к пред. году | 119 | 125,1 | 111,3 | 89 | 108,9 | 106,8 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без налога на добавленную стоимость и акциза). Обрабатывающие производства | млн. рублей | 383,7 | 668,4 | 706,4 | 749,1 | 799 | 843,5 |
| Индекс производства (в сопоставимых ценах) | % к пред. году | 99,6 | 157,9 | 100,6 | 99,3 | 100,4 | 100,5 |
| Индекс-дефлятор | % к пред. году | 142 | 114,7 | 104,2 | 103,3 | 106,6 | 105,4 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без налога на добавленную стоимость и акциза). Производство и распределение электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды | млн. рублей | 798,5 | 884,9 | 996,8 | 1169,9 | 1348 | 1532,8 |
| Индекс производства (в сопоставимых ценах) | % к пред. году | 134,3 | 98,9 | 107,8 | 104,6 | 103,9 | 101,8 |
| Индекс-дефлятор | % к пред. году | 114,7 | 112,1 | 104,5 | 112,2 | 110,9 | 111,7 |
| Структура объема производства |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | % к общему объему | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,2 | 98,1 | 98,1 |
| Обрабатывающие производства | % к общему объему | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Производство и распределение электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды | % к общему объему | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |

Основную долю структуре производства Октябрьского района составляет нефтяная отрасль, поэтому характер изменения индекса промышленного производства определяется в основном динамикой производства в данной сфере деятельности. В период 2010-2012 гг. индекс производства имел отрицательную динамику, однако в период 2013-2015 гг. прогнозируется его рост с 99,6 до 100,6 %.

Принимая во внимание указанные тенденции, на период с 2016-2021 гг. в целях Программы учитывается ежегодный индекс промышленного производства в размере 100,3 % (среднегодовое прогнозное значение на 2013-2015 гг.).

### Прогноз развития застройки муниципального образования

Площадь жилищного фонда Октябрьского района на конец 2012 г, составляла 752,1 тыс. кв.м, средний показатель жилищной обеспеченности – 24 кв.м на человека.

Структура жилищного фонда в населенных пунктах Октябрьского района представлена в основном низко этажной застройкой (1-4 этажа), включая:

- индивидуальные жилые дома (в основном 1-этажные);

- многоквартирные дома (от 2 квартир) – 1-4 этажные;

- общежития;

- балки (передвижные дома для временного проживания людей).

В сельских населенных пунктах преобладает индивидуальная жилая застройка, в поселках городского типа, наоборот, многоквартирные дома.

Основные характеристики развития и состояния жилищного фонда Октябрьского района за последнюю пятилетку представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование показателя | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилищного фонда Октябрьского района, тыс. кв.м, в т.ч. (на конец периода) | 680,5 | 701,400 | 719,60 | 729,40 | 752,20 |
| Темпы роста жилищного фонда Октябрьского района, % к предыдущему периоду, в том числе: | 106,3 | 103,1 | 102,6 | 101,4 | 103,1 |
| Жилищная обеспеченность, кв. м/чел. |  |  |  |  |  |
| в Октябрьском районе | 19,6 | 20,3 | 22,3 | 22,9 | 24,0 |
| по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 18,2 | 18,5 | 19,0 | 19,0 | 19,5 |
| по Российской Федерации | 22,0 | 22,4 | 22,6 | 23,0 | - |
| согласно Федеральной целевой программе «Жилище» на 2002 - 2010 гг. и на 2011-2015 гг. | 21,2 | 21,4 | 21,7 | 22,8 | 23,1 |
| Площадь вводимого построенного жилищного фонда в Октябрьском районе, тыс. кв.м | 18,1 | 27,8 | 18,2 | 9,8 | 22,8 |
| Ввод нового жилья, кв.м/чел. |  |  |  |  |  |
| в Октябрьском районе | 0,49 | 0,77 | 0,53 | 0,29 | 0,72 |
| по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 0,59 | 0,54 | 0,37 | 0,49 | 0,70 |
| по Российской Федерации | 0,45 | 0,42 | 0,41 | 0,44 | 0,45 |
| Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в Октябрьском районе, тыс. кв.м. | 118,4 | 123,0 | 128,0 | 133,9 | 144,0 |
| Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в Октябрьском районе, % | 17,4 | 17,5 | 17,8 | 18,4 | 19,1 |

В период 2008-2012 гг. наблюдался рост площади жилищного фонда Октябрьского района. Вместе с тем, его темпы в период 2008-2011 гг. постепенного замедлялись (с 6,3 до 1,4 %%), что связано со снижением объемов жилищного строительства.

Основную долю в структуре жилищного фонда Октябрьского района составляют многоквартирные дома  - 83-94%%. Показатель жилищной обеспеченности в Октябрьском районе на протяжении всего периода года имел устойчивую тенденцию к увеличению (в среднем 5 % в год). Уровень жилищной обеспеченности в поселениях колеблется в широком диапазоне: от 17 кв.м./чел. (СП Сергино) до  25,6 кв.м./чел. (СП Шеркалы). Рост жилищной обеспеченности связан,  с одно стороны, со строительством нового жилья, с другой, - с постепенным сокращением численности населения района.

Важно отметить, что показатель жилищной обеспеченности в Октябрьском районе на протяжении всего периода был стабильно выше федерального стандарта социальной нормы площади жилого помещения, установленного постановлением Правительства «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» от 29.08.2005 г. № 541 (в размере 18 кв. м на 1 чел), и окружных значений, но ниже, чем по Российской Федерации и стандарта обеспечения граждан жилыми помещениями, установленного на 1 чел. федеральной целевой программой «Жилище» на 2002 – 2010 гг. и на 2011-2015 гг., утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675 (до 2010 г.).

В период с 2008 по 2012 гг. наибольший объем жилых помещений был введен в ГП Приобье (25,6 % от всего объема строительства). В ГП Талинка и СП Унъюган данные доли составили более 8 % от объема строительства. Удельный вес индивидуальных жилых домов во вновь возводимом жилищном фонде варьировался в пределах 29-49 %% (среднее значение за период -  41%).

Ежегодные объемы жилищного строительства за рассматриваемый период не были стабильными. Максимальные объемы вводимого жилищного фонда зарегистрированы в 2009 г. и 2012 г.

Генеральными планами поселений Октябрьского района на период 2006 (2007)-2025 гг. (2026, 2027 гг.) намечены к реализации следующие мероприятия:

- снос ветхого и аварийного жилищного фонда;

- строительство нового жилищного фонда (с улучшением уровня благоустройства и капитальности) на свободных и освобождаемых территориях;

- увеличение жилищной обеспеченности (в зависимости от населенного пункта планируемые значения показателя составили: от 20 кв.м./чел. (п. Карымкары, д. Чемаши, д. Нижние Нарыкары) до 45 кв.м./чел. (п.г.т. Октябрьское)).

Строительство жилищного фонда в Октябрьском районе осуществляется за счет бюджетных средств всех уровней по различным программам (Целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства ХМАО - Югры от 03.11.2010 г. № 285-п;  Целевой программе «Содействие развитию жилищного строительства на территории Октябрьского района на 2011 - 2013 годы и период до 2015 года», утвержденной постановлением администрации Октябрьского района от 12.04.2011 г. № 770) и за счет частных инвестиций (преимущественно индивидуальная жилищная застройка)).

Вопрос ветхого и аварийного жилья в Октябрьском районе обострен (доля его составила 19,3 % общей площади жилья на конец 2012 года). На протяжении периода 2008-2012 гг. объем ветхого и аварийного жилья в целом имеет тенденцию к росту. Данная тенденция может быть обусловлена тем, что темпы роста площади ветхого и аварийного жилищного фонда (признанного в установленном порядке ветхим или аварийным) и темпы роста сноса жилых помещений опережают темпы роста нового строительства.

При разработке генеральных планов поселений Октябрьского района объемы жилищного строительства планировались в среднем более 0,61 кв.м./человека в год (диапазон по населенным пунктам варьировался от 0,26 до 1,24 кв.м./чел. в год). За пятилетний период средний объем ввода нового жилья ожидался в размере 3,2 кв.м/чел. Однако, в реальности  за 2008-2012 гг. жилых помещений построено в среднем 1,2 кв.м./чел. Частичная реализация проектных (по генеральным планам) объемов жилищного строительства  наблюдалась во всех населенных пунктах (максимальное значение по с. Перегребное – 97 % от намеченных объемов). Так, в п. Большие Леуши, д. Чемаши за 5 лет жилищное строительство не осуществлялось. В нескольких населенных пунктах объем ввода в эксплуатацию жилых помещений составил менее трети от планируемых на 5 лет (в п.г.т. Андра – 5 %, п. Комсомольский – 10 %, с. Каменное – 14 %, д. Нижние Нарыкары – 15 %, с. Пальяновой – 17 %, с. Шеркалы – 21 %, п.г.т. Талинка- 24 %).

Аналогичная ситуация сложилась по объектам социального и культурно-бытового назначения. Из предусмотренных генеральными планами поселений масштабов строительства, в период 2008-2012 гг. построены только объекты, включенные в окружные и местные целевые программы (Целевую программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение Югры» на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года», утвержденную постановлением Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2010 г. № 242-п; Целевую программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года», утвержденную постановлением Правительства ХМАО - Югры от 29.10.2010 г. № 269-п; Целевую программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы», утвержденную постановлением Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2010 г. № 245-п; Целевую программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2011 - 2013 годах и на период до 2015 года», утвержденную постановлением Правительства ХМАО - Югры от 19.10.2010 г. № 264-п; Целевую программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года», утвержденную постановлением Правительства ХМАО - Югры от 08.07.2010 г. № 160-п; Целевую программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культура Югры» на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года», утвержденную постановлением Правительства ХМАО - Югры от 29.10.2010 г. № 270-п; Долгосрочную целевую программу Октябрьского района «Наша новая школа» на 2011 - 2013 годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 01.11.2010 г. № 1871; Целевую программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2012 - 2014 годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 10.10.2011 г. № 3041; Долгосрочную целевую программу «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Октябрьского района на 2011 - 2013 годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 09.11.2010 г. № 1920).

Исходя из наметившихся тенденций в строительстве, генеральных планов поселений Октябрьского района определен перечень участков нового строительства жилищного фонда и объектов социального и культурно-бытового назначения (таблицы 7, 8).

Таблица 7

| №№ | Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства | Расчетная численность жителей, чел. | Период подключения объектов капитального строительства к коммунальной инфраструктуре | Общая площадь жилых помещений, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городское поселение Андра |  |  |  |
|  | п.г.т. Андра |  |  |  |
| 1.1. | Многоквартирные дома | 297 | 2016-2021 гг. | 7127 |
| 1.2. | Индивидуальные жилые дома | 9 | 2016-2021 гг. | 220 |
| 2 | Городское поселение Октябрьское |  |  |  |
|  | п.г.т. Октябрьское |  |  |  |
| 2.1. | 6-ти квартирный жилой дом | 15 | 2011 г. | 364,4 |
| 2.2. | Индивидуальные жилые дома | 14 | 2011 г. | 346,5 |
| 2.3. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Юбилейный", д.1 | 102 | 2013-2015 гг. | 2444,30 |
| 2.4. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Юбилейный", д.2 | 102 | 2013-2015 гг. | 2444,30 |
| 2.5. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Юбилейный", д.3 | 102 | 2013-2015 гг. | 2444,30 |
| 2.6. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Юбилейный", д.4 | 102 | 2013-2015 гг. | 2444,30 |
| 2.7. | Участок строительства 4-этажных многоквартирных домов (6 ед.) | 458 | 2014-2021 гг. | 10980 |
| 3 | Городское поселение Приобье |  |  |  |
|  | п.г.т. Приобье |  |  |  |
| 3.1. | 24-х квартирный жилой дом | 85 | 2011 г. | 2029,4 |
| 3.2. | 3-х квартирный жилой дом | 12 | 2011 г. | 284,7 |
| 3.3. | Индивидуальные жилые дома | 92 | 2011 г. | 2200,4 |
| 3.4. | 72-х квартирный жилой дом | 256 | 2012 г. | 6154 |
| 3.5. | 24-х квартирный жилой дом | 58 | 2012 г. | 1382 |
| 3.6. | 27-ми квартирный жилой дом | 81 | 2012 г. | 1948,7 |
| 3.7. | Индивидуальные жилые дома | 259 | 2012 г. | 6220,4 |
| 3.7. | 36-ти квартирный жилой дом по ул.Крымская, д.10 | 102 | 2013 г. | 2444,30 |
| 3.9. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Юбилейный", д. 7 | 102 | 2013 г. | 2444,30 |
| 3.10. | 18-ти квартирный жилой дом по ул.Крымская, д.26А | 58 | 2013 г. | 1397,6 |
| 3.11. | Многоквартирные дома 2 эт. (1 ед.) | 39 | 2015-2021 гг. | 937 |
| 3.12. | Многоквартирные дома 2 эт. (8ед.) | 535 | 2015-2021 гг. | 12850 |
| 3.13. | Многоквартирные дома 2 эт. (4 ед.) | 262 | 2015-2021 гг. | 6292 |
| 3.14. | Многоквартирные дома 2 эт. (2 ед.) | 131 | 2015-2021 гг. | 3146 |
| 3.15. | Многоквартирные дома 2 эт. (8 ед.) | 470 | 2015-2021 гг. | 11288 |
| 3.16. | Многоквартирные дома 2 эт. (3 ед.) | 197 | 2015-2021 гг. | 4719 |
| 3.17. | Многоквартирные дома 2 эт. (5 ед.) | 276 | 2015-2021 гг. | 6619 |
| 3.18. | Многоквартирные дома 2 эт. (5 ед.) | 328 | 2015-2021 гг. | 7865 |
| 3.19. | Многоквартирные дома 2 эт. (1 ед.) | 98 | 2015-2021 гг. | 2344 |
| 3.20. | Многоквартирные дома 2 эт. (8 ед.) | 524 | 2015-2021 гг. | 12584 |
| 3.21. | Многоквартирные дома 2 эт. (8 ед.) | 524 | 2015-2021 гг. | 12584 |
| 3.22. | Сблокированные дома (1 ед.) | 38 | 2015-2021 гг. | 903 |
| 3.23. | Сблокированные дома (1 ед.) | 16 | 2015-2021 гг. | 384 |
| 3.24. | Сблокированные дома (5 ед.) | 160 | 2015-2021 гг. | 3840 |
| 3.25. | Сблокированные дома (4 ед.) | 120 | 2015-2021 гг. | 2880 |
| 3.26. | Сблокированные дома (1 ед.) | 32 | 2015-2021 гг. | 768 |
| 3.27. | Сблокированные дома (4 ед.) | 176 | 2015-2021 гг. | 4224 |
| 3.28. | Индивидуальные дома (2 ед.) | 10 | 2015-2021 гг. | 230 |
| 3.29. | Индивидуальные дома (4 ед.) | 19 | 2015-2021 гг. | 460 |
| 3.30. | Индивидуальные дома (7 ед.) | 34 | 2015-2021 гг. | 805 |
| 3.31. | Индивидуальные дома (3 ед.) | 14 | 2015-2021 гг. | 345 |
| 3.32. | Индивидуальные дома (13 ед.) | 62 | 2015-2021 гг. | 1495 |
| 3.33. | Индивидуальные дома (23 ед.) | 110 | 2015-2021 гг. | 2645 |
| 3.34. | Индивидуальные дома (15 ед.) | 72 | 2015-2021 гг. | 1725 |
| 3.35. | Индивидуальные дома (20 ед.) | 96 | 2015-2021 гг. | 2300 |
| 3.36. | Индивидуальные дома (20 ед.) | 96 | 2015-2021 гг. | 2300 |
| 3.37. | Индивидуальные дома (16 ед.) | 77 | 2015-2021 гг. | 1840 |
| 3.38. | Индивидуальные дома (11 ед.) | 53 | 2015-2021 гг. | 1265 |
| 3.39. | Индивидуальные дома (22 ед.) | 105 | 2015-2021 гг. | 2530 |
| 3.40. | Индивидуальные дома (20 ед.) | 96 | 2015-2021 гг. | 2300 |
| 3.41. | Индивидуальные дома (10 ед.) | 48 | 2015-2021 гг. | 1150 |
| 3.42. | Общежитие 3 эт. | 50 | 2015-2021 гг. | 1188 |
| 4 | Городское поселение Талинка |  |  |  |
|  | п.г.т. Талинка |  |  |  |
| 4.1. | 4-х этажный 48-квартирный жилой дом, 2 мкр., д.11 | 115 | 2013 г. | 2764 |
| 4.2. | 4-х этажный 72-квартирный жилой дом, 2 мкр., д.4 | 256 | 2013 г. | 6154 |
| 4.3. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне №2, дом 18Б | 102 | 2013-2014 гг. | 2444,30 |
| 4.4. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне №2, дом 18А | 102 | 2013-2014 гг. | 2444,30 |
| 4.5. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне №2, дом 19А | 102 | 2013-2014 гг. | 2444,30 |
| 4.6. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне №2, дом 19Б | 102 | 2013-2014 гг. | 2444,30 |
| 4.7. | Многоквартирные дома 2 эт. (25 ед.) | 277 | 2016-2021 г. | 6650 |
| 4.8. | Многоквартирные дома 3 эт. (26 ед.) | 1517 | 2016-2021 г. | 36400 |
| 4.9. | Многоквартирные дома 5 эт. (1 ед.) | 110 | 2016-2021 г. | 2649,0 |
| 4.10. | Индивидуальные дома (104 ед.) | 347 | 2016-2021 г. | 8320 |
| 5 | Сельское поселение Карымкары |  |  |  |
|  | п. Карымкары |  |  |  |
| 5.1. | 2-х квартирный жилой дом, ул. Ленина, д.5 | 5 | 2012 г. | 126,8 |
| 5.2. | 2-х квартирный жилой дом, ул. Ленина, д.7 | 6 | 2012 г. | 135,1 |
| 5.3. | 2-х квартирный жилой дом, ул. Ленина, д.29 | 4 | 2012 г. | 106,8 |
| 5.4. | 2-х квартирный жилой дом, ул. Ленина, д.16 | 5 | 2012 г. | 125,1 |
| 5.5. | 2-х квартирный жилой дом, ул. Ленина, д.11 | 5 | 2012 г. | 128 |
| 5.6. | 2-х квартирный жилой дом, ул. Ленина, д.4 | 5 | 2012 г. | 128 |
| 5.7. | Индивидуальные жилые дома (6 ед.) | 20 | 2012 г. | 491,7 |
| 5.8. | Индивидуальные жилые дома (40 ед.) | 134 | 2013-2017 гг. | 3204 |
| 5.9. | Индивидуальные жилые дома (24 ед.) | 80 | 2018-2021 гг. | 1920 |
|  | п. Горнореченск |  |  |  |
| 5.10. | 2-х квартирный жилой дом, ул. Лесная, д.20 | 6 | 2012 г. | 139,2 |
| 5.11. | 2-х квартирный жилой дом, ул. Лесная, д.23 | 6 | 2012 г. | 134 |
| 5.12. | 2-х квартирный жилой дом, ул. Лесная, д.25 | 6 | 2012 г. | 134 |
| 5.13. | Индивидуальные жилые дома | 11 | 2012 г. | 267,1 |
| 5.14. | Индивидуальные жилые дома (11 ед.) | 44 | 2013-2017 гг. | 1056 |
| 5.15. | Индивидуальные жилые дома (7 ед.) | 28 | 2018-2021 гг. | 672 |
| 5.16. | 2-х квартирный жилой дом | 7 | 2013-2017 гг. | 160 |
| 5.17. | 2-х квартирный жилой дом | 7 | 2018-2021 гг. | 160 |
| 6 | Сельское поселение Каменное |  |  |  |
|  | с. Каменное |  |  |  |
| 6.1. | Индивидуальные жилые дома (10 ед.) | 33 | 2013-2017 гг. | 800 |
| 6.2. | Индивидуальные жилые дома (7 ед.) | 23 | 2018-2021 гг. | 560,0 |
|  | с. Пальяново |  |  |  |
| 6.3. | 2-х квартирный жилой дом | 5 | 2011 г. | 124,1 |
| 6.4. | 3-х квартирный жилой дом | 7 | 2011 г. | 166,2 |
| 6.5. | Индивидуальные жилые дома | 12 | 2011 г. | 276 |
| 6.6. | Индивидуальные жилые дома (30 ед.) | 100 | 2013-2017 гг. | 2400 |
| 6.7. | Индивидуальные жилые дома (21 ед.) | 70 | 2018-2021 гг. | 1680 |
| 6.8. | 2-х квартирный жилой дом | 6 | 2013-2017 гг. | 144 |
| 6.9. | 2-х квартирный жилой дом | 6 | 2018-2021 гг. | 144 |
| 6.10. | Многоквартирный дом 1 эт. | 12 | 2018-2021 гг. | 277,0 |
| 7 | Сельское поселение Малый Атлым |  |  |  |
|  | с. Малый Атлым |  |  |  |
| 7.1. | Индивидуальные жилые дома (15 ед.) | 50 | 2013-2017 гг. | 1200 |
| 7.2. | Индивидуальные жилые дома (11 ед.) | 37 | 2018-2021 гг. | 880 |
| 7.3. | 2-х квартирный жилой дом | 7 | 2013-2017 гг. | 160 |
|  | п. Большие Леуши |  |  |  |
| 7.4. | Индивидуальные жилые дома (29 ед.) | 97 | 2013-2017 гг. | 2320 |
| 7.5. | Индивидуальные жилые дома (20 ед.) | 37 | 2018-2021 гг. | 880 |
|  | п. Комсомольский |  |  |  |
| 7.6. | Индивидуальные жилые дома (26 ед.) | 87 | 2013-2017 гг. | 2080 |
| 7.7. | Индивидуальные жилые дома (23 ед.) | 77 | 2018-2021 гг. | 1840 |
|  | п. Заречный |  |  |  |
| 7.8. | Индивидуальные жилые дома (8 ед.) | 27 | 2013-2017 гг. | 640 |
| 7.9. | Индивидуальные жилые дома (5 ед.) | 20 | 2018-2021 гг. | 480 |
|  | с. Большой Атлым |  |  |  |
| 7.10. | 2-х квартирный жилой дом | 5 | 2011 г. | 116,1 |
| 7.11. | Индивидуальные жилые дома | 5 | 2011 г. | 110,4 |
| 7.12. | Индивидуальные жилые дома (13 ед.) | 43 | 2013-2017 гг. | 1040 |
| 7.13. | Индивидуальные жилые дома (11 ед.) | 37 | 2018-2021 гг. | 880 |
| 8 | Сельское поселение Перегребное |  |  |  |
|  | с. Перегребное |  |  |  |
| 8.1. | 27-ми квартирный жилой дом | 80 | 2011 г. | 1928,1 |
| 8.2. | Индивидуальные жилые дома | 76 | 2011 г. | 1833,4 |
| 8.3. | 36-ти квартирный жилой дом по ул. Лесная, д.2Г | 102 | 2013 г. | 2444,30 |
| 8.4. | Индивидуальные жилые дома (46 ед.) | 186 | 2013-2017 гг. | 4453 |
| 8.5. | Индивидуальные жилые дома (5 ед.) | 20 | 2018-2021 гг. | 480 |
| 8.6. | Многоквартирные дома 2 эт. (2 ед.) | 116 | 2013-2017 гг. | 2786 |
| 8.7. | Многоквартирные дома 2 эт. (6 ед.) | 193 | 2018-2021 гг. | 4634 |
| 8.8. | Многоквартирные дома 1 эт. (1 ед.) | 7 | 2013-2017 гг. | 160 |
| 8.9. | 56-ти квартирный жилой дом по ул. Лесная, 6Д | 168 | 2013 г. | 3600,0 |
| 8.10. | 20-ти квартирный жилой дом по ул. Советская, 12Б | 60 | 2013 г. | 1100,0 |
| 8.11. | 55-ти квартирный жилой дом по ул. Строителей,30 | 165 | 2014 г. | 2750,0 |
| 8.12. | 36-ти квартирный жилой дом по ул. Строителей, 22А | 108 | 2014 г. | 1800,0 |
| 8.13. | 76-ти квартирный жилой дом по ул. Лесная, 1Б | 228 | 2013 г. | 3800,0 |
|  | д. Чемаши |  |  |  |
| 8.14. | Индивидуальные жилые дома (2 ед.) | 10 | 2013-2017 гг. | 231 |
| 8.15. | Индивидуальные жилые дома (2 ед.) | 10 | 2018-2021 гг. | 231 |
| 8.16. | Многоквартирные дома 1 эт. (10 ед.) | 72 | 2013-2017 гг. | 1723 |
| 8.17. | Многоквартирные дома 1 эт. (8 ед.) | 57 | 2018-2021 гг. | 1378,4 |
|  | д. Нижние Нарыкары | 0 |  |  |
| 8.18. | Индивидуальные жилые дома (24 ед.) | 95 | 2013-2017 гг. | 2280 |
| 8.19. | Индивидуальные жилые дома (15 ед.) | 59 | 2018-2021 гг. | 1425 |
| 8.20. | Многоквартирные дома 2 эт. (2 ед.) | 18 | 2018-2021 гг. | 423,6 |
| 8.21. | 4-х квартирный жилой дом по ул. Центральная, 22 | 9 | 2014 г. | 150,0 |
| 8.22. | 3-х квартирный жилой дом по ул. Почтовая, 17А | 9 | 2014 г. | 150,0 |
| 8.23. | 4-х квартирный жилой дом по ул. Почтовая, 19А | 12 | 2014 г. | 240 |
| 8.24. | 3-х квартирный жилой дом по ул. Новая, 5Б | 9 | 2014 г. | 150,0 |
| 8.25. | 4-х квартирный жилой дом по ул. Центральная, 6А | 12 | 2014 г. | 240,0 |
| 9 | Сельское поселение Сергино |  |  |  |
|  | п. Сергино |  |  |  |
| 9.1. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 5 | 2012 г. | 109,2 |
| 9.2. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 6 | 2012 г. | 145,3 |
| 9.3. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 6 | 2012 г. | 145,4 |
| 9.4. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 6 | 2012 г. | 145,8 |
| 9.5. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 5 | 2012 г. | 109,4 |
| 9.6. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 5 | 2012 г. | 109,3 |
| 9.7. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 5 | 2012 г. | 109,3 |
| 9.8. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 6 | 2012 г. | 145,2 |
| 9.9. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 3 | 2012 г. | 72,9 |
| 9.10. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 3 | 2012 г. | 73,1 |
| 9.11. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 6 | 2012 г. | 145,7 |
| 9.12. | 24-х квартирный жилой дом | 64 | 2012 г. | 1526 |
| 9.13. | Индивидуальные жилые дома | 80 | 2012 г. | 1916,7 |
| 9.14. | 36-ти квартирный жилой дом по пер. Космонавтов, д.4 | 102 | 2014 г. | 2444,30 |
| 9.15. | Индивидуальные жилые дома (48 ед.) | 160 | 2013-2015 гг. | 3840 |
| 9.16. | Индивидуальные жилые дома (27 ед.) | 90 | 2016-2021 гг. | 2160 |
| 9.17. | Многоквартирные дома 1 эт. (23 ед.) | 147 | 2013-2017 гг. | 3519 |
| 9.18. | Многоквартирные дома 1 эт. (13 ед.) | 83 | 2018-2021 гг. | 1989 |
| 9.19. | Многоквартирные дома 2 эт. (6 ед.) | 227 | 2013-2017 гг. | 5436 |
| 9.20. | Многоквартирные дома 2 эт. (4 ед.) | 151 | 2018-2021 гг. | 3624 |
| 9.21. | Многоквартирные дома 1 эт. (23 ед.) | 147 | 2013-2017 гг. | 3519 |
| 9.22. | Многоквартирные дома 1 эт. (13 ед.) | 83 | 2018-2021 гг. | 1989 |
|  | п. Ламский |  |  |  |
| 9.23. | Индивидуальные жилые дома (2 ед.) | 7 | 2013-2015 гг. | 178 |
| 9.24. | Индивидуальные жилые дома (2 ед.) | 7 | 2016-2021 гг. | 178 |
| 9.25. | Многоквартирные дома 1 эт. (10 ед.) | 69 | 2013-2017 гг. | 1660 |
| 9.26. | Многоквартирные дома 1 эт. (9 ед.) | 62 | 2018-2021 гг. | 1494 |
| 10 | Сельское поселение Унъюган |  |  |  |
|  | п. Унъюган |  |  |  |
| 10.1. | 2-х квартирный жилой дом | 5 | 2012 г. | 119,4 |
| 10.2. | 2-х квартирный жилой дом | 5 | 2012 г. | 121,7 |
| 10.3. | Индивидуальные жилые дома | 7 | 2012 г. | 158,1 |
| 10.4. | 36-ти квартирный жилой дом по ул.Матросова, д.6 | 102 | 2013 г. | 2444,30 |
| 10.5. | Индивидуальные жилые дома (64 ед.) | 227 | 2013-2015 гг. | 5440 |
| 10.6. | Индивидуальные жилые дома (66 ед.) | 234 | 2016-2021 гг. | 5610 |
| 10.7. | Блокированные многоквартирные дома (6 ед.) | 61 | 2013-2015 гг. | 1452 |
| 10.8. | Блокированные многоквартирные дома (7 ед.) | 71 | 2016-2021 гг. | 1694 |
| 10.9. | Многоквартирные дома 2-4 эт. (16 ед.) | 803 | 2013-2015 гг. | 19280 |
| 10.10. | Многоквартирные дома 2-4 эт. (16 ед.) | 803 | 2016-2021 гг. | 19280 |
| 11 | Сельское поселение Шеркалы |  |  |  |
|  | с. Шеркалы |  |  |  |
| 11.1. | Индивидуальные жилые дома (5 ед.) | 24 | 2013-2017 гг. | 576 |
| 11.2. | Индивидуальные жилые дома (6 ед.) | 29 | 2018-2021 гг. | 690 |
| 11.3. | Многоквартирные дома 1 эт. (24 ед.) | 173 | 2013-2017 гг. | 4147 |
| 11.4. | Многоквартирные дома 1 эт. (13 ед.) | 94 | 2018-2021 гг. | 2249 |
|  | Итого |  |  | 413561,6 |

Таблица 8

| №№ | Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства | Период подключения объектов капитального строительства к коммунальной инфраструктуре | Ед. изм параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городское поселение Андра |  |  |  |
| 1.1. | Участковый пункт милиции | 2014 г. | кв.м. | 160,3 |
| 1.2. | Клуб | 2014 г. | мест/ кв.м | 220/ 5312,4 |
| 1.3. | Комплекс "Школа-детский сад" | 2015-2017 гг. | мест | 540 |
| 1.4. | Центр внешкольной работы "Смена" | 2018-2021 гг. | мест/кв.м. | 50/990 |
| 1.5. | Спортивный зал общего пользования с бассейном | 2020 г. | кв.м. пола/кв.м. здания | 540/3175 |
| 2 | Городское поселение Октябрьское |  |  |  |
|  | п.г.т. Октябрьское |  |  |  |
| 2.1. | Спортивный зал общего пользования с бассейном | 2017 г. | кв.м. | 957 |
| 2.2. | Культурно-досуговый центр | 2015 г. | кв.м. | 8894 |
| 2.3. | Школа | 2014 г. | учащ./ кв.м | 500/ 9234 |
| 2.4. | Детский сад | 2016 г. | мест | 240 |
| 2.5. | Участковый пункт милиции | 2012 г. | кв.м | 86 |
| 2.6. | Комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта» | 2018 г | кв.м./койко-мест/посещен. | 2500/20/40 |
| 2.7. | Пожарное депо | 2016 | а/м | 4 |
|  | п. Кормужиханка |  |  |  |
| 2.6. | Комплекс "Школа-детский сад" | 2015 г. | учащ./ мест/ кв.м | 50/ 20/ 3301,33 |
| 2.7. | ФАП | 2011 г. | кв.м | 236,6 |
| 3 | Городское поселение Приобье |  |  |  |
|  | п.г.т. Приобье |  |  |  |
| 3.1. | Специализированный зал бокса | 2011 г. | чел./мест/кв.м. | 25/180/1481 |
| 3.2. | Многофункциональный вокзал | 2012-2015 гг. | кв.м. | 4500 |
| 3.3. | Средняя школа | 2014 г. | учащ./ кв.м | 300/ 4156 |
| 3.4. | Пожарное депо на 2 автомашины | 2014 г. | кв.м | 1860 |
| 3.5. | Детский сад | 2015 г. | кв.м. | 463 |
| 3.6. | Дом культуры | 2015 г. | кв.м. | 2242,7 |
| 3.7. | Поликлиника | 2018 г. | кв.м. | 606,8 |
| 3.8. | Спортивный комплекс с бассейном | 2016 г | чел./час/ зрит.мест/кв.м. | 135/247/ 7280,3 |
| 4 | Городское поселение Талинка |  |  |  |
|  | п.г.т. Талинка |  |  |  |
| 4.1. | Модульная лыжная база с комплектом спортивного оборудования и инвентаря | 2013 г. | чел./час/ кв.м | 60/ 601,3 |
| 4.2. | Дом культуры | 2015 г. | кв.м. | 2984,8 |
| 4.3. | Участковая больница, поликлиника | 2015 г. | коек | 25/85/3107 |
| 4.4. | Комплекс "Школа-детский сад" | 2014 г. | учащ./ мест/ кв.м | 275/ 240/ 7529 |
| 4.5. | Детский юношеский центр | 2018 г. | кв.м. | 411,5 |
| 4.6. | Досуговый центр | 2018 г. | мест/кв.м. | 650/3526 |
| 4.7. | Спортивный клуб | 2018 г. | кв.м | 1853 |
| 5 | Сельское поселение Карымкары |  |  |  |
|  | п. Карымкары |  |  |  |
| 5.1. | Детский сад | 2013 г. | мест/кв..м. | 35/375,4 |
| 5.2. | Сельский дом культуры | 2017 г. | мест/кв.м. | 130/846 |
| 5.3. | Отдельный пост | 2015 г. | а/м/кв.м. | 2/238 |
| 5.4. | Спортивный зал | 2017 г. | Кв.м. | 162 |
| 5.5. | Врачебная амбулатория | 2017 г. | посещений в смену | 75 |
| 6 | Сельское поселение Каменное |  |  |  |
|  | с. Каменное |  |  |  |
| 6.1. | Участковый пункт милиции | 2012 г. | Кв.м | 86 |
| 6.2. | Комплекс «Школа-детский сад» | 2014 г. | учащ./ мест/ кв.м | 50/ 20/ 3301,33 |
| 6.3. | Спортивный зал и лыжная база | 2018-2021 гг. | кв.м. | 235,0 |
| 6.4. | Станция скорой помощи | 2018-2021 гг. | автомобиль | 1 |
| 6.5. | Отдельный пост | 2016 г. | а/м | 2 |
|  | с. Пальяново |  |  |  |
| 6.5. | Дом культуры | 2015 г. | Кв.м | 586 |
| 6.6. | Комплекс «Школа-детский сад» | 2014 г. | учащ./ мест/ кв.м | 50/ 20/ 3301,33 |
| 7 | Сельское поселение Малый Атлым |  |  |  |
|  | с. Малый Атлым |  |  |  |
| 7.1. | Детский сад | 2014 г. | кв.м. | 425 |
| 7.2. | Спортивный зал и лыжная база | 2015 г. | кв.м. | 162 |
| 7.3. | Врачебная амбулатория | 2016 г. | посещений в смену | 75 |
| 7.4. | Станция скорой помощи | 2020 г. | автомобиль | 1 |
|  | п. Большие Леуши |  |  |  |
| 7.5. | Дом культуры | 2015 г. | кв.м. | 383,8 |
| 7.6. | Школа-детский сад | 2013 г. | учащ./ мест/ кв.м | 50/20/3211 |
| 7.7. | ФАП | 2013 г. | посещ в смену | 8 |
| 7.8. | Станция скорой помощи | 2020 г. | автомобиль | 1 |
|  | п. Комсомольский |  |  |  |
| 7.9. | Комплекс «Школа-детский сад» | 2014 г. | учащ./ мест/ кв.м | 50/ 20/ 3301,33 |
| 7.10. | ФАП | 2015 г. | посещ. в смену | 8 |
|  | п. Заречный |  |  |  |
| 7.11. | ФАП | 2015 г. | посещ. в смену | 8 |
| 7.12. | Детский сад | 2020 г. | мест | 15 |
|  | с. Большой Атлым |  |  |  |
| 7.13. | Спортивный комплекс | 2015 г. | кв.м. | 640 |
| 8 | Сельское поселение Перегребное |  |  |  |
|  | с. Перегребное |  |  |  |
| 8.1. | Досуговый центр с музыкальной школой, библиотекой | 2019 г. | мест/мест/книг/ кв.м. | 300/10/1310/1774 |
| 8.2. | Клуб | 2019 г. | мест/кв.м. | 450/1727 |
| 8.3. | Комплекс «Школа-детский сад» | 2015 г. | учащ./ мест/ кВ.м | 400/ 200/ 7223 |
| 8.4. | Спортивный центр с универсальным игровым залом | 2015 г. | кв.м. | 1372,8 |
| 8.5. | Отдельный пост | 2016 | а/м | 2 |
|  | д. Чемаши |  |  |  |
| 8.5. | Спортивный зал | 2020 г. | кв.м | 851 |
|  | д. Нижние Нарыкары |  |  |  |
| 8.6. | Досуговый центр с клубом, спортивным залом | 2020 г. | мест/кв.м. | 225/942 |
| 9 | Сельское поселение Сергино |  |  |  |
|  | п. Сергино |  |  |  |
| 9.1. | Учебные мастерские детского дома | 2011 г. | кв.м | 806,4 |
| 9.2. | Центр детского творчества | 2014 г. | мест/кв.м. | 50/720 |
| 9.3. | Школа-детский сад | 2014 г. | учащ./ мест/ кв.м | 180/ 80/ 5279,4 |
| 9.4. | Станция скорой помощи | 2015 г. | автомобиль/кв.м. | 2/451,6 |
| 9.5. | Спортивный комплекс | 2018 г. | чел./кв.м. | 50/2247 |
| 10 | Сельское поселение Унъюган |  |  |  |
|  | п. Унъюган |  |  |  |
| 10.1. | Дом детского творчества | 2018 г. | мест/кв.м. | 150/1699 |
| 10.2. | Детский реабилитационный центр | 2018 г. | мест/кв.м. | 50/472 |
| 10.3. | Спортивно-оздоровительный центр | 2018 г. | кв.м | 3044 |
| 10.4. | Спортивный комплекс | 2018 г. | кв.м | 3675 |
| 10.5. | Детский сад | 2015 г. | мест/ кв.м | 60/ 1353 |
| 10.6. | Центр культуры | 2015 г. | кв.м | 1069 |
| 10.7. | Пожарное депо | 2016 | а/м | 4 |
| 11 | Сельское поселение Шеркалы |  |  |  |
|  | с. Шеркалы |  |  |  |
| 11.1. | Детский эколого-этнический центр «Нюрмат» | 2012 г. | кв.м | 404,2 |
| 11.2. | Детский сад | 2014 г. | мест/ кв.м | 60/ 1353 |
| 11.3. | Участковый пункт милиции | 2014 г. | кв.м | 160,3 |
| 11.4. | Отдельный пост | 2015 г. | автомобиль/кв.м. | 2/328 |
| 11.5. | Спортивный комплекс | 2018 г. | кв.м | 162 |
| 11.6. | Досуговый центр | 2020 г. | мест/ кв.м | 290/1477 |

На период 2011-2021 гг. предусматривается строительство 413,6 тыс. кв.м. жилья и 76 объектов социального и культурно-бытового назначения.

Учет полного перечня объектов капитального строительства на период 2011-2021 гг. для целей настоящей Программы не предполагает обязательной их застройки, а составлен для оценки возможных инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры, необходимой для их подключения. При формировании указанного перечня учитывались сложившиеся темпы жилищного и социально-бытового строительства в период 2008-2012 гг.

Расчетные нагрузки для подключения строящихся объектов к системе коммунальной инфраструктуры определялись на основании следующих данных:

- по системам водоснабжения и водоотведения:

– в части жилищного строительства - с применением СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

–  в части  объектов социального и культурно-бытового назначения – по объектам-аналогам;

- по системам теплоснабжения  и  электроснабжения – по расчетным данным генеральных планов поселений Октябрьского района;

- по системе газоснабжения – с применением постановления Правительства РФ от 13.06.2006 г. № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа».

Подключение строящегося жилищного фонда и объектов социального и культурно-бытового назначения к системам централизованной подачи коммунальных ресурсов (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения) определяется в соответствии с генеральными планами поселений Октябрьского района, уточненными планами развития указанных систем в соответствии с отраслевыми программами и темпами строительства систем коммунальной инфраструктуры в период 2009-2012 гг.

По мере реализации Программы в нее необходимо вносить изменения, учитывающие уточненные планы строительства, а также корректировать генеральные планы поселений Октябрьского района по результатам их реализации.

Нагрузки подключаемых систем коммунальной инфраструктуры определены в таблицах 9, 10.

Таблица 9

| №№ | Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства | Расчетные нагрузки на системы коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водоснабжение, куб.м/ч | Водоотведение, куб.м/ч | Теплоснабжение, Гкал/ч | Электроснабжение, кВт | Газоснабжение, куб.м./ч |
| 1 | Городское поселение Андра |  |  |  |  |  |
|  | п.г.т. Андра | 11,59 | 7,90 | 1,35 | 132,20 | 7,00 |
| 1.1. | Многоквартирные дома | 11,29 | 7,72 | 1,35 | 128,2 | 4,11 |
| 1.2. | Индивидуальные жилые дома | 0,30 | 0,18 | 0,00 | 4,0 | 2,89 |
| 2 | Городское поселение Октябрьское |  |  |  |  |  |
|  | п.г.т. Октябрьское | 28,53 | 27,59 | 3,73 | 203,30 | 16,74 |
| 2.1. | 6-ти квартирный жилой дом | 0,48 | 0,47 | 0,08 | 6,6 | 0,21 |
| 2.2. | Индивидуальные жилые дома | 0,35 | 0,28 | 0,00 | 6,3 | 4,55 |
| 2.3. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Юбилейный", д.1 | 3,26 | 3,16 | 0,39 | 22,4 | 1,41 |
| 2.4. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Юбилейный", д.2 | 3,26 | 3,16 | 0,39 | 22,40 | 1,41 |
| 2.5. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Юбилейный", д.3 | 3,26 | 3,16 | 0,39 | 22,40 | 1,41 |
| 2.6. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Юбилейный", д.4 | 3,26 | 3,16 | 0,39 | 22,40 | 1,41 |
| 2.7. | Участок строительства 4-этажных многоквартирных домов (6 ед.) | 14,66 | 14,20 | 2,09 | 100,8 | 6,34 |
| 3 | Городское поселение Приобье |  |  |  |  |  |
|  | п.г.т. Приобье | 165,71 | 135,89 | 20,88 | 2419,50 | 568,03 |
| 3.1. | 24-х квартирный жилой дом | 2,47 | 2,04 | 0,32 | 18,6 | 3,14 |
| 3.2. | 3-х квартирный жилой дом | 0,28 | 0,29 | 0,05 | 2,6 | 0,44 |
| 3.3. | Индивидуальные жилые дома | 2,12 | 1,66 | 0,00 | 39,6 | 29,02 |
| 3.4. | 72-х квартирный жилой дом | 7,42 | 6,14 | 0,98 | 56,5 | 9,47 |
| 3.5. | 24-х квартирный жилой дом | 1,68 | 1,39 | 0,22 | 12,7 | 2,15 |
| 3.6. | 27-ми квартирный жилой дом | 2,35 | 1,94 | 0,31 | 17,9 | 3,00 |
| 3.7. | Индивидуальные жилые дома | 5,96 | 4,66 | 0,00 | 112,0 | 82,01 |
| 3.8. | 36-ти квартирный жилой дом по ул.Крымская, д.10 | 2,96 | 2,45 | 0,39 | 22,4 | 3,77 |
| 3.9. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Юбилейный", д. 7 | 2,96 | 2,45 | 0,39 | 22,4 | 3,77 |
| 3.10. | 18-ти квартирный жилой дом по ул.Крымская, д.26А | 1,68 | 1,39 | 0,26 | 12,8 | 2,15 |
| 3.11. | Многоквартирные дома 2 эт. (1 ед.) | 1,13 | 0,94 | 0,18 | 16,9 | 1,44 |
| 3.12. | Многоквартирные дома 2 эт. (8ед.) | 15,52 | 12,84 | 2,42 | 231,2 | 19,79 |
| 3.13. | Многоквартирные дома 2 эт. (4 ед.) | 7,60 | 6,29 | 1,18 | 113,2 | 9,69 |
| 3.14. | Многоквартирные дома 2 эт. (2 ед.) | 3,80 | 3,14 | 0,59 | 56,6 | 4,85 |
| 3.15. | Многоквартирные дома 2 эт. (8 ед.) | 13,63 | 11,28 | 2,13 | 203,1 | 17,38 |
| 3.16. | Многоквартирные дома 2 эт. (3 ед.) | 5,71 | 4,73 | 0,89 | 84,9 | 7,29 |
| 3.17. | Многоквартирные дома 2 эт. (5 ед.) | 8,00 | 6,62 | 1,25 | 119,1 | 10,21 |
| 3.18. | Многоквартирные дома 2 эт. (5 ед.) | 9,51 | 7,87 | 1,48 | 141,5 | 12,13 |
| 3.19. | Многоквартирные дома 2 эт. (1 ед.) | 2,84 | 2,35 | 0,44 | 42,2 | 3,62 |
| 3.20. | Многоквартирные дома 2 эт. (8 ед.) | 15,20 | 12,58 | 2,37 | 226,5 | 19,38 |
| 3.21. | Многоквартирные дома 2 эт. (8 ед.) | 15,20 | 12,58 | 2,37 | 226,5 | 19,38 |
| 3.22. | Сблокированные дома (1 ед.) | 1,10 | 0,91 | 0,17 | 16,3 | 1,41 |
| 3.23. | Сблокированные дома (1 ед.) | 0,46 | 0,38 | 0,07 | 6,9 | 0,59 |
| 3.24. | Сблокированные дома (5 ед.) | 4,64 | 3,84 | 0,72 | 69,1 | 5,92 |
| 3.25. | Сблокированные дома (4 ед.) | 3,48 | 2,88 | 0,54 | 51,8 | 4,44 |
| 3.26. | Сблокированные дома (1 ед.) | 0,93 | 0,77 | 0,14 | 13,8 | 1,18 |
| 3.27. | Сблокированные дома (4 ед.) | 5,10 | 4,22 | 0,80 | 76,0 | 6,51 |
| 3.28. | Индивидуальные дома (2 ед.) | 0,23 | 0,18 | 0,00 | 4,1 | 3,05 |
| 3.29. | Индивидуальные дома (4 ед.) | 0,44 | 0,34 | 0,00 | 8,3 | 6,06 |
| 3.30. | Индивидуальные дома (7 ед.) | 0,78 | 0,61 | 0,00 | 14,5 | 10,63 |
| 3.31. | Индивидуальные дома (3 ед.) | 0,32 | 0,25 | 0,00 | 6,2 | 4,53 |
| 3.32. | Индивидуальные дома (13 ед.) | 1,43 | 1,12 | 0,00 | 26,9 | 19,70 |
| 3.33. | Индивидуальные дома (23 ед.) | 2,53 | 1,98 | 0,00 | 47,6 | 34,87 |
| 3.34. | Индивидуальные дома (15 ед.) | 1,66 | 1,30 | 0,00 | 31,1 | 22,75 |
| 3.35. | Индивидуальные дома (20 ед.) | 2,21 | 1,73 | 0,00 | 41,4 | 30,33 |
| 3.36. | Индивидуальные дома (20 ед.) | 2,21 | 1,73 | 0,00 | 41,4 | 30,33 |
| 3.37. | Индивидуальные дома (16 ед.) | 1,77 | 1,39 | 0,00 | 33,1 | 24,27 |
| 3.38. | Индивидуальные дома (11 ед.) | 1,22 | 0,95 | 0,00 | 22,8 | 16,69 |
| 3.39. | Индивидуальные дома (22 ед.) | 2,42 | 1,89 | 0,00 | 45,5 | 33,34 |
| 3.40. | Индивидуальные дома (20 ед.) | 2,21 | 1,73 | 0,00 | 41,4 | 30,33 |
| 3.41. | Индивидуальные дома (10 ед.) | 1,10 | 0,86 | 0,00 | 20,7 | 15,17 |
| 3.42. | Общежитие 3 эт. | 1,45 | 1,20 | 0,22 | 21,4 | 1,85 |
| 4 | Городское поселение Талинка |  |  |  |  |  |
|  | п.г.т. Талинка | 94,51 | 76,69 | 9,87 | 799,50 | 0,00 |
| 4.1. | 4-х этажный 48-квартирный жилой дом, 2 мкр., д.11 | 3,68 | 2,99 | 0,34 | 25,4 | 0,0 |
| 4.2. | 4-х этажный 72-квартирный жилой дом, 2 мкр., д.4 | 8,19 | 6,66 | 0,76 | 56,5 | 0,0 |
| 4.3. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне №2, дом 18Б | 3,26 | 2,65 | 0,39 | 22,40 | 0,0 |
| 4.4. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне №2, дом 18А | 3,26 | 2,65 | 0,39 | 22,40 | 0,0 |
| 4.5. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне №2, дом 19А | 3,26 | 2,65 | 0,39 | 22,40 | 0,0 |
| 4.6. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне №2, дом 19Б | 3,26 | 2,65 | 0,39 | 22,40 | 0,0 |
| 4.7. | Многоквартирные дома 2 эт. (25 ед.) | 8,86 | 7,20 | 0,82 | 119,7 | 0,0 |
| 4.8. | Многоквартирные дома 3 эт. (26 ед.) | 48,54 | 39,44 | 4,50 | 334,2 | 0,0 |
| 4.9. | Многоквартирные дома 5 эт. (1 ед.) | 3,52 | 2,86 | 0,33 | 24,3 | 0,0 |
| 4.10. | Индивидуальные дома (104 ед.) | 8,68 | 6,94 | 1,56 | 149,8 | 0,0 |
| 5 | Сельское поселение Карымкары |  |  |  |  |  |
|  | п. Карымкары | 8,73 | 6,34 | 0,13 | 114,10 | 0,00 |
| 5.1. | 2-х квартирный жилой дом, ул. Ленина, д.5 | 0,17 | 0,12 | 0,02 | 2,3 | 0,0 |
| 5.2. | 2-х квартирный жилой дом, ул. Ленина, д.7 | 0,20 | 0,14 | 0,03 | 2,4 | 0,0 |
| 5.3. | 2-х квартирный жилой дом, ул. Ленина, д.29 | 0,13 | 0,10 | 0,02 | 1,9 | 0,0 |
| 5.4. | 2-х квартирный жилой дом, ул. Ленина, д.16 | 0,17 | 0,12 | 0,02 | 2,3 | 0,0 |
| 5.5. | 2-х квартирный жилой дом, ул. Ленина, д.11 | 0,17 | 0,12 | 0,02 | 2,3 | 0,0 |
| 5.6. | 2-х квартирный жилой дом, ул. Ленина, д.4 | 0,17 | 0,12 | 0,02 | 2,3 | 0,0 |
| 5.7. | Индивидуальные жилые дома (6 ед.) | 0,66 | 0,48 | 0,00 | 8,8 | 0,0 |
| 5.8. | Индивидуальные жилые дома (40 ед.) | 4,42 | 3,22 | 0,00 | 57,4 | 0,0 |
| 5.9. | Индивидуальные жилые дома (24 ед.) | 2,64 | 1,92 | 0,00 | 34,4 | 0,0 |
|  | п. Горнореченск | 3,79 | 2,75 | 0,09 | 48,80 | 0,00 |
| 5.10. | 2-х квартирный жилой дом, ул. Лесная, д.20 | 0,20 | 0,14 | 0,03 | 2,5 | 0,0 |
| 5.11. | 2-х квартирный жилой дом, ул. Лесная, д.23 | 0,20 | 0,14 | 0,03 | 2,4 | 0,0 |
| 5.12. | 2-х квартирный жилой дом, ул. Лесная, д.25 | 0,20 | 0,14 | 0,03 | 2,4 | 0,0 |
| 5.13. | Индивидуальные жилые дома | 0,36 | 0,26 | 0,00 | 4,8 | 0,0 |
| 5.14. | Индивидуальные жилые дома (11 ед.) | 1,45 | 1,06 | 0,00 | 18,9 | 0,0 |
| 5.15. | Индивидуальные жилые дома (7 ед.) | 0,92 | 0,67 | 0,00 | 12,0 | 0,0 |
| 5.16. | 2-х квартирный жилой дом | 0,23 | 0,17 | 0,00 | 2,9 | 0,0 |
| 5.17. | 2-х квартирный жилой дом | 0,23 | 0,17 | 0,00 | 2,9 | 0,0 |
| 6 | Сельское поселение Каменное |  |  |  |  |  |
|  | с. Каменное | 2,02 | 1,34 | 0,00 | 24,50 | 0,00 |
| 6.1. | Индивидуальные жилые дома (10 ед.) | 1,19 | 0,79 | 0,00 | 14,4 | 0,0 |
| 6.2. | Индивидуальные жилые дома (7 ед.) | 0,83 | 0,55 | 0,00 | 10,1 | 0,0 |
|  | с. Пальяново | 7,85 | 5,23 | 0,00 | 93,80 | 0,00 |
| 6.3. | 2-х квартирный жилой дом | 0,18 | 0,12 | 0,00 | 2,2 | 0,0 |
| 6.4. | 3-х квартирный жилой дом | 0,25 | 0,17 | 0,00 | 3,0 | 0,0 |
| 6.5. | Индивидуальные жилые дома | 0,43 | 0,29 | 0,00 | 5,0 | 0,0 |
| 6.6. | Индивидуальные жилые дома (30 ед.) | 3,60 | 2,40 | 0,00 | 43,2 | 0,0 |
| 6.7. | Индивидуальные жилые дома (21 ед.) | 2,52 | 1,68 | 0,00 | 30,2 | 0,0 |
| 6.8. | 2-х квартирный жилой дом | 0,22 | 0,14 | 0,00 | 2,6 | 0,0 |
| 6.9. | 2-х квартирный жилой дом | 0,22 | 0,14 | 0,00 | 2,6 | 0,0 |
| 6.10. | Многоквартирный дом 1 эт. | 0,43 | 0,29 | 0,00 | 5,0 | 0,0 |
| 7 | Сельское поселение Малый Атлым |  |  |  |  |  |
|  | с. Малый Атлым | 3,10 | 2,26 | 0,00 | 40,30 | 0,00 |
| 7.1. | Индивидуальные жилые дома (15 ед.) | 1,65 | 1,20 | 0,00 | 21,6 | 0,0 |
| 7.2. | Индивидуальные жилые дома (11 ед.) | 1,22 | 0,89 | 0,00 | 15,8 | 0,0 |
| 7.3. | 2-х квартирный жилой дом | 0,23 | 0,17 | 0,00 | 2,9 | 0,0 |
|  | п. Большие Леуши | 4,42 | 3,22 | 0,00 | 57,60 | 0,00 |
| 7.4. | Индивидуальные жилые дома (29 ед.) | 3,20 | 2,33 | 0,00 | 41,8 | 0,0 |
| 7.5. | Индивидуальные жилые дома (20 ед.) | 1,22 | 0,89 | 0,00 | 15,8 | 0,0 |
|  | п. Комсомольский | 5,41 | 3,94 | 0,00 | 70,50 | 0,00 |
| 7.6. | Индивидуальные жилые дома (26 ед.) | 2,87 | 2,09 | 0,00 | 37,4 | 0,0 |
| 7.7. | Индивидуальные жилые дома (23 ед.) | 2,54 | 1,85 | 0,00 | 33,1 | 0,0 |
|  | п. Заречный | 1,55 | 1,13 | 0,00 | 20,10 | 0,00 |
| 7.8. | Индивидуальные жилые дома (8 ед.) | 0,89 | 0,65 | 0,00 | 11,5 | 0,0 |
| 7.9. | Индивидуальные жилые дома (5 ед.) | 0,66 | 0,48 | 0,00 | 8,6 | 0,0 |
|  | с. Большой Атлым | 2,98 | 2,16 | 0,00 | 38,60 | 0,00 |
| 7.10. | 2-х квартирный жилой дом | 0,17 | 0,12 | 0,00 | 2,1 | 0,0 |
| 7.11. | Индивидуальные жилые дома | 0,17 | 0,12 | 0,00 | 2,0 | 0,0 |
| 7.12. | Индивидуальные жилые дома (13 ед.) | 1,42 | 1,03 | 0,00 | 18,7 | 0,0 |
| 7.13. | Индивидуальные жилые дома (11 ед.) | 1,22 | 0,89 | 0,00 | 15,8 | 0,0 |
| 8 | Сельское поселение Перегребное |  |  |  |  |  |
|  | с. Перегребное | 46,28 | 44,76 | 3,51 | 476,88 | 108,20 |
| 8.1. | 27-ми квартирный жилой дом | 2,56 | 2,48 | 0,23 | 34,8 | 1,11 |
| 8.2. | Индивидуальные жилые дома | 1,90 | 1,82 | 0,00 | 37,4 | 24,16 |
| 8.3. | 36-ти квартирный жилой дом по ул.Лесная, д.2Г | 3,26 | 3,16 | 0,39 | 22,4 | 1,41 |
| 8.4. | Индивидуальные жилые дома (46 ед.) | 4,65 | 4,46 | 0,00 |  | 58,73 |
| 8.5. | Индивидуальные жилые дома (5 ед.) | 0,50 | 0,48 | 0,00 | 9,8 | 6,33 |
| 8.6. | Многоквартирные дома 2 эт. (2 ед.) | 3,71 | 3,60 | 0,51 | 50,3 | 1,60 |
| 8.7. | Многоквартирные дома 2 эт. (6 ед.) | 6,18 | 5,98 | 0,85 | 83,7 | 2,67 |
| 8.8. | Многоквартирные дома 1 эт. (1 ед.) | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 2,88 | 2,12 |
| 8.9. | 56-ти квартирный жилой дом по ул. Лесная, 6Д | 5,38 | 5,21 | 0,42 | 65,0 | 2,32 |
| 8.10. | 20-ти квартирный жилой дом по ул. Советская, 12Б | 1,92 | 1,86 | 0,13 | 19,9 | 0,83 |
| 8.11. | 55-ти квартирный жилой дом по ул. Строителей,30 | 5,28 | 5,12 | 0,32 | 49,6 | 2,28 |
| 8.12. | 36-ти квартирный жилой дом по ул. Строителей, 22А | 3,46 | 3,35 | 0,21 | 32,5 | 1,49 |
| 8.13. | 76-ти квартирный жилой дом по ул. Лесная, 1Б | 7,30 | 7,07 | 0,45 | 68,6 | 3,15 |
|  | д. Чемаши | 3,73 | 3,58 | 0,00 | 65,20 | 47,01 |
| 8.14. | Индивидуальные жилые дома (2 ед.) | 0,25 | 0,24 | 0,00 | 4,7 | 3,06 |
| 8.15. | Индивидуальные жилые дома (2 ед.) | 0,25 | 0,24 | 0,00 | 4,7 | 3,06 |
| 8.16. | Многоквартирные дома 1 эт. (10 ед.) | 1,80 | 1,73 | 0,00 | 31,0 | 22,73 |
| 8.17. | Многоквартирные дома 1 эт. (8 ед.) | 1,43 | 1,37 | 0,00 | 24,8 | 18,16 |
|  | д. Нижние Нарыкары | 6,07 | 5,84 | 0,00 | 100,00 | 49,78 |
| 8.18. | Индивидуальные жилые дома (24 ед.) | 2,38 | 2,28 | 0,00 | 46,6 | 30,06 |
| 8.19. | Индивидуальные жилые дома (15 ед.) | 1,48 | 1,42 | 0,00 | 29,1 | 18,77 |
| 8.20. | Многоквартирные дома 2 эт. (2 ед.) | 0,58 | 0,56 | 0,00 | 7,6 | 0,25 |
| 8.21. | 4-х квартирный жилой дом по ул. Центральная, 22 | 0,29 | 0,28 | 0,00 | 2,7 | 0,12 |
| 8.22. | 3-х квартирный жилой дом по ул. Почтовая, 17А | 0,29 | 0,28 | 0,00 | 2,7 | 0,12 |
| 8.23. | 4-х квартирный жилой дом по ул. Почтовая, 19А | 0,38 | 0,37 | 0,00 | 4,3 | 0,17 |
| 8.24. | 3-х квартирный жилой дом по ул. Новая, 5Б | 0,29 | 0,28 | 0,00 | 2,7 | 0,12 |
| 8.25. | 4-х квартирный жилой дом по ул. Центральная, 6А | 0,38 | 0,37 | 0,00 | 4,3 | 0,17 |
| 9 | Сельское поселение Сергино |  |  |  |  |  |
|  | п. Сергино | 48,63 | 37,14 | 2,43 | 577,60 | 287,12 |
| 9.1. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 0,17 | 0,12 | 0,02 | 2,0 | 1,46 |
| 9.2. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 0,20 | 0,14 | 0,03 | 2,6 | 1,91 |
| 9.3. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 0,20 | 0,14 | 0,03 | 2,6 | 1,91 |
| 9.4. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 0,20 | 0,14 | 0,03 | 2,6 | 1,92 |
| 9.5. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 0,17 | 0,12 | 0,02 | 2,0 | 1,46 |
| 9.6. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 0,17 | 0,12 | 0,02 | 2,0 | 1,46 |
| 9.7. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 0,17 | 0,12 | 0,02 | 2,0 | 1,46 |
| 9.8. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 0,20 | 0,14 | 0,03 | 2,6 | 1,91 |
| 9.9. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 0,10 | 0,07 | 0,01 | 1,3 | 0,96 |
| 9.10. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 0,10 | 0,07 | 0,01 | 1,3 | 0,96 |
| 9.11. | 2-х квартирный блокированный жилой дом | 0,20 | 0,14 | 0,03 | 2,6 | 1,92 |
| 9.12. | 24-х квартирный жилой дом | 2,43 | 1,98 | 0,12 | 27,5 | 2,37 |
| 9.13. | Индивидуальные жилые дома | 2,64 | 1,92 | 0,00 | 34,5 | 25,28 |
| 9.14. | 36-ти квартирный жилой дом по пер.Космонавтов, д.4 | 3,88 | 3,16 | 0,39 | 22,40 | 3,77 |
| 9.15. | Индивидуальные жилые дома (48 ед.) | 5,28 | 3,84 | 0,00 | 69,1 | 50,63 |
| 9.16. | Индивидуальные жилые дома (27 ед.) | 2,97 | 2,16 | 0,00 | 38,9 | 28,48 |
| 9.17. | Многоквартирные дома 1 эт. (23 ед.) | 4,85 | 3,53 | 0,00 | 63,4 | 46,41 |
| 9.18. | Многоквартирные дома 1 эт. (13 ед.) | 2,74 | 1,99 | 0,00 | 35,9 | 26,23 |
| 9.19. | Многоквартирные дома 2 эт. (6 ед.) | 8,63 | 7,04 | 1,00 | 97,8 | 8,40 |
| 9.20. | Многоквартирные дома 2 эт. (4 ед.) | 5,74 | 4,68 | 0,67 | 65,2 | 5,58 |
| 9.21. | Многоквартирные дома 1 эт. (23 ед.) | 4,85 | 3,53 | 0,00 | 63,4 | 46,41 |
| 9.22. | Многоквартирные дома 1 эт. (13 ед.) | 2,74 | 1,99 | 0,00 | 35,9 | 26,23 |
|  | п. Ламский | 4,79 | 3,49 | 0,00 | 63,20 | 46,23 |
| 9.23. | Индивидуальные жилые дома (2 ед.) | 0,23 | 0,17 | 0,00 | 3,2 | 2,33 |
| 9.24. | Индивидуальные жилые дома (2 ед.) | 0,23 | 0,17 | 0,00 | 3,2 | 2,33 |
| 9.25. | Многоквартирные дома 1 эт. (10 ед.) | 2,28 | 1,66 | 0,00 | 29,9 | 21,88 |
| 9.26. | Многоквартирные дома 1 эт. (9 ед.) | 2,05 | 1,49 | 0,00 | 26,9 | 19,69 |
| 10 | Сельское поселение Унъюган |  |  |  |  |  |
|  | п. Унъюган | 69,94 | 67,58 | 5,36 | 639,00 | 176,45 |
| 10.1. | 2-х квартирный жилой дом | 0,13 | 0,12 | 0,01 | 2,1 | 1,58 |
| 10.2. | 2-х квартирный жилой дом | 0,13 | 0,12 | 0,01 | 2,2 | 1,60 |
| 10.3. | Индивидуальные жилые дома | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 2,8 | 2,10 |
| 10.4. | 36-ти квартирный жилой дом по ул.Матросова, д.6 | 3,26 | 3,16 | 0,39 | 22,40 | 1,41 |
| 10.5. | Индивидуальные жилые дома (64 ед.) | 5,68 | 5,45 | 0,00 | 97,9 | 71,74 |
| 10.6. | Индивидуальные жилые дома (66 ед.) | 5,85 | 5,62 | 0,00 | 101,0 | 73,98 |
| 10.7. | Блокированные многоквартирные дома (6 ед.) | 1,53 | 1,46 | 0,17 | 26,1 | 0,84 |
| 10.8. | Блокированные многоквартирные дома (7 ед.) | 1,78 | 1,70 | 0,20 | 30,5 | 0,98 |
| 10.9. | Многоквартирные дома 2-4 эт. (16 ед.) | 25,70 | 24,89 | 2,29 | 177,0 | 11,11 |
| 10.10. | Многоквартирные дома 2-4 эт. (16 ед.) | 25,70 | 24,89 | 2,29 | 177,0 | 11,11 |
| 11 | Сельское поселение Шеркалы |  |  |  |  |  |
|  | с. Шеркалы | 10,56 | 7,69 | 0,00 | 137,84 | 101,05 |
| 11.1. | Индивидуальные жилые дома (5 ед.) | 0,79 | 0,58 | 0,00 | 10,35 | 7,59 |
| 11.2. | Индивидуальные жилые дома (6 ед.) | 0,96 | 0,70 | 0,00 | 12,42 | 9,11 |
| 11.3. | Многоквартирные дома 1 эт. (24 ед.) | 5,71 | 4,15 | 0,00 | 74,64 | 54,69 |
| 11.4. | Многоквартирные дома 1 эт. (13 ед.) | 3,10 | 2,26 | 0,00 | 40,43 | 29,66 |
|  | Итого | 530,19 | 446,52 | 47,35 | 6 122,52 | 1 407,61 |

Таблица 10

| №№ | Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства | Расчетные нагрузки на системы коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водоснабжение, куб.м/ч | Водоотведение, куб.м/ч | Теплоснабжение, Гкал/ч | Электроснабжение, кВт | Газоснабжение, куб.м./ч |
| 1 | Городское поселение Андра |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участковый пункт милиции | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 2,71 | 0,0 |
| 1.2. | Клуб | 5,7 | 5,5 | 0,63 | 54,53 | 0,0 |
| 1.3. | Комплекс "Школа-детский сад" | 14,0 | 13,6 | 0,21 | 34,8 | 0,0 |
| 1.4. | Центр внешкольной работы "Смена" | 1,3 | 1,3 | 0,03 | 5,8 | 0,0 |
| 1.5. | Детская спортивная школа и школа искусств | 1,3 | 1,3 | 0,08 |  | 0,0 |
| 1.6. | Поликлиника, больница | 1,5 | 1,5 | 0,70 | 41,73 | 0,0 |
| 1.7. | Спортивный зал общего пользования с бассейном | 3,7 | 3,6 | 0,93 | 114,28 | 0,0 |
| 1.8. | Здание администрации поселка | 0,3 | 0,3 | 0,03 | 13,03 | 0,0 |
| 2 | Городское поселение Октябрьское |  |  |  |  |  |
|  | п.г.т. Октябрьское |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Спортивный зал общего пользования с бассейном | 5,9 | 5,7 | 0,27 | 73,8 | 0,0 |
| 2.2. | Культурно-досуговый центр | 0,6 | 0,6 | 0,07 | 18,58 | 0,0 |
| 2.3. | Школа | 13,0 | 12,6 | 0,92 | 27,1 | 0,0 |
| 2.4. | Детский сад | 6,2 | 6,0 | 0,10 | 9,74 | 0,0 |
| 2.5. | Участковый пункт милиции | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 2,71 | 0,0 |
|  | п. Кормужиханка |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Комплекс "Школа-детский сад" | 1,3 | 1,3 | 0,28 | 34,8 | 0,0 |
| 2.7. | ФАП | 0,3 | 0,3 | 0,03 | 7,38 | 0,0 |
| 3 | Городское поселение Приобье |  |  |  |  |  |
|  | п.г.т. Приобье |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Специализированный зал бокса | 0,7 | 0,7 | 0,09 | 20,56 | 0,0 |
| 3.2. | Многофункциональный вокзал | 5,2 | 5,0 | 0,00 | 171,4 | 0,0 |
| 3.3. | Средняя школа | 7,8 | 7,6 | 0,32 | 32,14 | 0,0 |
| 3.4. | Пожарное депо на 2 автомашины | 2,2 | 2,1 | 0,23 | 58,69 | 0,0 |
| 3.5. | Детский сад | 1,3 | 1,3 | 0,06 | 7,42 | 0,0 |
| 3.6. | Дом культуры | 2,6 | 2,5 | 0,27 | 60,6 | 0,0 |
| 3.7. | Поликлиника | 0,7 | 0,7 | 0,43 | 19,11 | 0,0 |
| 4 | Городское поселение Талинка |  |  |  |  |  |
|  | п.г.т. Талинка |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Модульная лыжная база с комплектом спортивного оборудования и инвентаря | 1,6 | 1,6 | 0,00 | 21,7 | 0,0 |
| 4.2. | Дом культуры | 3,5 | 3,4 | 0,27 | 107,5 | 0,0 |
| 4.3. | Участковая больница, поликлиника | 2,25 | 2,2 | 1,23 | 60,8 | 0,0 |
| 4.4. | Комплекс "Школа-детский сад" | 6,2 | 6,0 | 1,11 | 120,6 | 0,0 |
| 4.5. | Детский юношеский центр | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 64,2 | 0,0 |
| 4.6. | Досуговый центр | 4,1 | 4,0 | 0,33 | 126,9 | 0,0 |
| 4.7. | Спортивный клуб | 2,2 | 2,1 | 0,15 | 29,9 | 0,0 |
| 5 | Сельское поселение Карымкары |  |  |  |  |  |
|  | п. Карымкары |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Детский сад | 0,9 | 0,9 | 0,05 | 6,01 | 0,0 |
| 5.2. | Сельский дом культуры | 0,4 | 0,4 | 0,13 | 34,7 | 0,0 |
| 5.3. | Отдельный пожарный пост | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 28,75 | 0,0 |
| 5.4. | Спортивный зал | 0,2 | 0,2 | 0,13 | 34,7 | 0,0 |
| 6 | Сельское поселение Каменное |  |  |  |  |  |
|  | с. Каменное |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участковый пункт милиции | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 2,7 | 0,0 |
| 6.2. | Комплекс "Школа-детский сад" | 0,5 | 0,5 | 0,23 | 34,8 | 0,0 |
| 6.3. | Спортивный зал и лыжная база | 0,3 | 0,3 | 0,04 | 5,1 | 0,0 |
| 6.4. | Станция скорой помощи | 0,2 | 0,2 | 0,06 | 72,5 | 0,0 |
|  | с. Пальяново |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Дом культуры | 0,7 | 0,7 | 0,08 | 101,1 | 0,0 |
| 6.6. | Комплекс "Школа-детский сад" | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 37,2 | 0,0 |
| 7 | Сельское поселение Малый Атлым |  |  |  |  |  |
|  | с. Малый Атлым |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Детский сад | 1,3 | 1,3 | 0,04 | 6,80 | 0,0 |
| 7.2. | Спортивный зал и лыжная база | 0,2 | 0,2 | 0,03 | 3,52 | 0,0 |
| 7.3. | Больница с поликлиникой | 1,55 | 1,5 | 0,07 | 70,54 | 0,0 |
| 7.4. | Станция скорой помощи | 0,2 | 0,2 | 0,06 | 72,5 | 0,0 |
|  | п. Большие Леуши |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Дом культуры | 0,4 | 0,4 | 0,04 | 53,82 | 0,0 |
| 7.6. | Школа-детский сад | 0,5 | 0,5 | 0,22 | 118,84 | 0,0 |
| 7.7. | ФАП | 0,3 | 0,3 | 0,03 | 7,38 | 0,0 |
| 7.8. | Станция скорой помощи | 0,2 | 0,2 | 0,06 | 72,5 | 0,0 |
|  | п. Комсомольский |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Комплекс "Школа-детский сад" | 0,5 | 0,5 | 0,21 | 33,8 | 0,0 |
| 7.10. | ФАП | 0,3 | 0,3 | 0,03 | 7,38 | 0,0 |
|  | п. Заречный |  |  |  |  |  |
| 7.11. | ФАП | 0,3 | 0,3 | 0,03 | 50,63 | 0,0 |
| 7.12. | Детский сад | 0,4 | 0,4 | 0,05 | 58,61 | 0,0 |
|  | с. Большой Атлым |  |  |  |  |  |
| 7.13. | Спортивный комплекс | 0,7 | 0,7 | 0,03 | 18,43 | 0,0 |
| 8 | Сельское поселение Перегребное |  |  |  |  |  |
|  | с. Перегребное |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Досуговый центр с музыкальной школой, библиотекой | 2,1 | 2,0 | 0,21 | 63,9 | 0,0 |
| 8.2. | Клуб | 2,0 | 1,9 | 0,21 | 62,2 | 0,0 |
| 8.3. | Комплекс "Школа-детский сад" | 5,2 | 5,0 | 0,72 | 115,5 | 0,0 |
| 8.4. | Спортивный центр с универсальным игровым залом | 1,6 | 1,6 | 0,19 | 49,4 | 0,0 |
|  | д. Чемаши |  |  |  |  | 0,0 |
| 8.5. | Спортивный зал | 1,0 | 1,0 | 0,13 | 30,6 | 0,0 |
|  | д. Нижние Нарыкары |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Досуговый центр с клубом, спортивным залом | 1,1 | 1,1 | 0,14 | 33,9 | 0,0 |
| 9 | Сельское поселение Сергино |  |  |  |  |  |
|  | п. Сергино |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Учебные мастерские детского дома | 0,9 | 0,9 | 0,06 | 11 | 0,0 |
| 9.2. | Центр детского творчества | 1,3 | 1,3 | 0,10 | 25,4 | 0,0 |
| 9.3. | Школа-детский сад | 2,1 | 2,0 | 0,53 | 84,4 | 0,0 |
| 9.4. | Станция скорой помощи | 0,2 | 0,2 | 0,14 | 7 | 0,0 |
| 9.5. | Спортивный комплекс | 2,6 | 2,5 | 0,31 | 81 | 0,0 |
| 10 | Сельское поселение Унъюган |  |  |  |  |  |
|  | п. Унъюган |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Дом детского творчества | 3,9 | 3,8 | 0,12 | 60,0 | 0,0 |
| 10.2. | Детский реабилитационный центр | 1,3 | 1,3 | 0,06 | 8,0 | 0,0 |
| 10.3. | Спортивно-оздоровительный центр | 3,5 | 3,4 | 0,30 | 110,0 | 0,0 |
| 10.4. | Спортивный комплекс | 4,3 | 4,2 | 0,20 | 80,0 | 0,0 |
| 10.5. | Детский сад | 0,4 | 0,4 | 0,18 | 27,0 | 0,0 |
| 10.6. | Центр культуры | 1,2 | 1,2 | 0,14 | 38,0 | 0,0 |
| 11 | Сельское поселение Шеркалы |  |  |  |  |  |
|  | с. Шеркалы |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Детский эколого-этнический центр «Нюрмат» | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 10,9 | 0,0 |
| 11.2. | Детский сад | 1,6 | 1,6 | 0,07 | 21,64 | 0,0 |
| 11.3. | Участковый пункт милиции | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 3,00 | 0,0 |
| 11.4. | Отдельный пожарный пост | 0,2 | 0,2 | 0,01 | 4,8 | 0,0 |
| 11.5. | Спортивный комплекс | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 4,79 | 0,0 |
| 11.6. | Досуговый центр | 1,7 | 1,6 | 0,06 | 155,97 | 0,0 |
| 12 | Итого | 146,00 | 142,30 | 14,77 | 3363,22 | 0,0 |

Примечание к таблицам 9, 10:

Знак «-», проставленный в графах столбцов «Водоснабжение», «Водоотведение», «Теплоснабжение» и «Газоснабжение», обозначает либо отсутствие систем коммунальной инфраструктуры на территории населенного пункта, либо отсутствие планируемого подключения объекта к конкретной системе.

### Прогноз изменения доходов населения

Значительную роль при определении возможностей развития Октябрьского района, а также источников финансирования реализации мероприятий настоящей Программы, в том числе доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам (инвестиционным составляющим в тарифах),  играют денежные доходы населения как основной группы потребителей.

Показатели уровня доходов населения Октябрьского района, а также в целом по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование показателя | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника |  |  |  |  |  |
| в Октябрьском районе, рублей | 33 214,8 | 35 620,3 | 39 524,5 | 44 693,0 | 50 648,0 |
| темп роста, % к предыдущему периоду | - | 7,2 | 11,0 | 13,1 | 13,3 |
| по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, рублей | 37 414,2 | 38 387,0 | 41 315,0 | 46 424,0 | 50 638,0 |
| темп роста, % к предыдущему периоду | - | 2,6 | 7,6 | 12,4 | 9,1 |
| по Российской Федерации, рублей | 17290,1 | 18637,5 | 21 192,80 | 23693,1 | 26690,0 |
| темп роста, % к предыдущему периоду | - | 7,8 | 13,7 | 11,8 | 12,6 |
| Среднедушевые денежные доходы населения |  |  |  |  |  |
| в Октябрьском районе, рублей | 18081,0 | 19401,8 | 28010,0 | 32003,1 | 35342,0 |
| темп роста, % к предыдущему периоду | - | 7,3 | 44,4 | 14,3 | 10,4 |
| по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, рублей | 32871,9 | 32262,8 | 31258,4 | 30628,6 | 32520,1 |
| темп роста, % к предыдущему периоду | - | -1,9 | -3,1 | -2,0 | 6,2 |
| по Российской Федерации, рублей | 14941 | 16857 | 18719,02 | 24304,6 | 27421,3 |
| темп роста, % к предыдущему периоду | - | 12,8 | 11,0 | 29,8 | 12,8 |
| Прожиточный минимум за 4 квартал года по Октябрьскому району, рублей | 7213 | 8109,0 | 8626,0 | 9243,0 | 9230,0 |
| темп роста, % к предыдущему периоду | - | 12,4 | 6,4 | 7,2 | -0,1 |
| Прожиточный минимум за 4 квартал года по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, рублей | 7 395 | 8 172 | 8 807 | 9126 | 9579 |
| темп роста, % к предыдущему периоду | - | 10,5 | 7,8 | 3,6 | 5,0 |
| Прожиточный минимум за 4 квартал года по Российской Федерации, рублей | 4693 | 5144 | 5 707 | 6287 | 6643 |
| темп роста, % к предыдущему периоду | - | 9,6 | 10,9 | 10,2 | 5,7 |

За рассматриваемый период значения среднемесячной номинальной заработной платы в Октябрьском районе, по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и в целом по стране увеличивались нарастающими темпами. При этом, значения показателя по Октябрьскому району стабильно превышали уровень Российской Федерации (в 1,9 раз). Несмотря на отставание в начале периода (-11 %), к 2012 г. уровень заработной платы в Октябрьском районе практически достиг окружного значения. Следует отметить, что размеры среднемесячной номинальной заработной платы в поселениях Октябрьского района имеют существенные различия (разница доходит до 2,4 раз). Самые низкие значения складываются по СП Шеркалы, а самые высокие – в ГП Андра. Определяющим фактором здесь является наличие в ряде поселений предприятий нефте-  и (или) газодобывающих сфер деятельности.

Среднедушевые денежные доходы населения Октябрьского района сложились на 28-46% ниже номинальной среднемесячной заработной платы в сопоставимых периодах. Несмотря на меньшие различия между аналогичными показателями по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (12-36 %%), в Октябрьском районе разрыв между ними постепенно сокращался (в 2008 г. среднемесячная номинальная заработная плата превышала среднедушевой доход в 1,5 раз, в 2012 г. в 1,3 раза).

По сравнению с ситуацией в целом по региону и стране, уровень среднедушевых доходов населения Октябрьского района в 2012 году сложился выше, чем:

- в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 9 %;

- в России на 29 %.

Прожиточный минимум по Октябрьскому району в 2008-2012 гг. сложился на  1 – 4 %% ниже аналогичного показателя по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, но значительно превышал общероссийский показатель (в 1,4-1,6 %%).

За 2008-2012 гг. «покупательная способность», выраженная через соотношение уровня номинальной заработной платы и прожиточного минимума, выросла  как в целом по стране, на окружном и районном уровне. При этом, наиболее высокие значения данного показателя в 2008-2011 гг. были выше по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (4,7 – 5,3), однако в 2012 г. лидирующее положение занял Октябрьский район (5,5).

Согласно Основным показателям прогноза социально-экономического развития Октябрьского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденным постановлением администрации Октябрьского района от 22.06.2013 г. № 2355, средний темп рост среднедушевых денежных доходов населения Октябрьского района за 2013-2015 гг. составит 7,3 %.

При определении значений среднедушевых денежных доходов населения Октябрьского района на прогнозный период с 2016-2021 гг. в целях Программы учитываются следующие допущения:

- среднегодовой прогнозный темп роста денежных доходов населения и  номинальной заработной платы работников Октябрьского района принимается в размере 7,3 %;

- соотношение размеров среднедушевых денежных доходов к уровню номинальной заработной платы работников по Октябрьскому району за 2012 г. (0,7) сохраняются на прогнозный период;

- рост значений номинальной заработной платы работников в разрезе поселений Октябрьского района за 2011 г. принимается пропорционально ежегодному росту размера номинальной заработной платы работников по Октябрьскому району в целом;

Динамика роста среднедушевых денежных доходов населения и уровня номинальной заработной платы работников по поселениям Октябрьского района, запланированная на период 2013-2015 гг., приведена в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника в Октябрьском районе, рублей | 54 081,1 | 57 919,6 | 62 335,3 | 66 885,7 | 71 768,4 | 77 007,6 | 82 629,1 | 88 661,0 | 95 133,3 |
| темп роста, % к предыдущему периоду | 6,8 | 7,1 | 7,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| ГП Андра | 70 378,4 | 75 375,3 | 81 103,8 | 87 024,4 | 93 377,2 | 100 193,7 | 107 507,8 | 115 355,9 | 123 776,9 |
| ГП Октябрьское | 35 013,6 | 37 499,6 | 40 349,6 | 43 295,1 | 46 455,6 | 49 846,9 | 53 485,7 | 57 390,2 | 61 579,7 |
| ГП Приобье | 49 833,2 | 53 371,4 | 57 427,6 | 61 619,8 | 66 118,0 | 70 944,6 | 76 123,6 | 81 680,6 | 87 643,3 |
| ГП Талинка | 43 635,4 | 46 733,5 | 50 285,2 | 53 956,0 | 57 894,8 | 62 121,1 | 66 655,9 | 71 521,8 | 76 742,9 |
| СП Карымкары | 31 963,6 | 34 233,0 | 36 834,7 | 39 523,6 | 42 408,8 | 45 504,6 | 48 826,4 | 52 390,7 | 56 215,2 |
| СП Каменное | 38 291,0 | 41 009,7 | 44 126,4 | 47 347,6 | 50 804,0 | 54 512,7 | 58 492,1 | 62 762,0 | 67 343,6 |
| СП Малый Атлым | 33 543,0 | 35 924,6 | 38 654,9 | 41 476,7 | 44 504,5 | 47 753,3 | 51 239,3 | 54 979,8 | 58 993,3 |
| СП Перегребное | 57 870,8 | 61 979,6 | 66 690,0 | 71 558,4 | 76 782,2 | 82 387,3 | 88 401,6 | 94 854,9 | 101 779,3 |
| СП Сергино | 41 270,1 | 44 200,3 | 47 559,5 | 51 031,3 | 54 756,6 | 58 753,8 | 63 042,8 | 67 644,9 | 72 583,0 |
| СП Унъюган | 59 587,9 | 63 818,6 | 68 668,8 | 73 681,6 | 79 060,4 | 84 831,8 | 91 024,5 | 97 669,3 | 104 799,2 |
| СП Шеркалы | 29 109,2 | 31 176,0 | 33 545,4 | 35 994,2 | 38 621,8 | 41 441,2 | 44 466,4 | 47 712,4 | 51 195,4 |
| Среднедушевые денежные доходы населения, в Октябрьском районе, рублей | 37 856,8 | 40 543,7 | 43 634,7 | 46 820,0 | 50 237,9 | 53 905,3 | 57 840,4 | 62 062,7 | 66 593,3 |
| темп роста, % к предыдущему периоду | 7,1 | 7,1 | 7,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| ГП Андра | 49264,9 | 52762,7 | 56772,7 | 60917,1 | 65364,0 | 70135,6 | 75255,5 | 80749,1 | 86643,8 |
| ГП Октябрьское | 24509,5 | 26249,7 | 28244,7 | 30306,6 | 32518,9 | 34892,8 | 37440,0 | 40173,1 | 43105,8 |
| ГП Приобье | 34883,2 | 37360,0 | 40199,3 | 43133,9 | 46282,6 | 49661,2 | 53286,5 | 57176,4 | 61350,3 |
| ГП Талинка | 30544,8 | 32713,5 | 35199,6 | 37769,2 | 40526,4 | 43484,8 | 46659,1 | 50065,3 | 53720,0 |
| СП Карымкары | 22374,5 | 23963,1 | 25784,3 | 27666,5 | 29686,2 | 31853,2 | 34178,5 | 36673,5 | 39350,6 |
| СП Каменное | 26803,7 | 28706,8 | 30888,5 | 33143,3 | 35562,8 | 38158,9 | 40944,5 | 43933,4 | 47140,5 |
| СП Малый Атлым | 23480,1 | 25147,2 | 27058,4 | 29033,7 | 31153,2 | 33427,3 | 35867,5 | 38485,9 | 41295,3 |
| СП Перегребное | 40509,6 | 43385,7 | 46683,0 | 50090,9 | 53747,5 | 57671,1 | 61881,1 | 66398,4 | 71245,5 |
| СП Сергино | 28889,1 | 30940,2 | 33291,7 | 35721,9 | 38329,6 | 41127,7 | 44130,0 | 47351,4 | 50808,1 |
| СП Унъюган | 41711,5 | 44673,0 | 48068,2 | 51577,1 | 55342,3 | 59382,3 | 63717,2 | 68368,5 | 73359,4 |
| СП Шеркалы | 20376,4 | 21823,2 | 23481,8 | 25195,9 | 27035,3 | 29008,8 | 31126,5 | 33398,7 | 35836,8 |

### Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Наряду с прогнозами территориального развития поселений Октябрьского района важную роль при разработке Программы играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах), которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Особенностью Октябрьского района является то, что он состоит из 11 поселений. Учитывая, что товары и услуги организаций коммунального комплекса реализуются в указанных поселениях от различных источников по различным тарифам, анализ и прогноз спроса целесообразно производить дифференцированно по приведенным зонам снабжения.

В поселениях Октябрьского района сложился различный уровень обеспеченности потребителей доступом к централизованным системам коммунальной инфраструктуры в среднем по району: от полного отсутствия до обеспеченности всех потребителей (в % от общей площади жилых помещений):

- по системе водоснабжения - 66 %;

- по системе водоотведения - 60 %;

- по системе отопления - 61 %;

- по системе горячего водоснабжения - 29%;

- по системе газоснабжения – 37 %.

В ряде поселений полностью отсутствует централизованное водоотведение, газоснабжение, горячее водоснабжение (СП Малый Атлым, СП Карымкары, СП Каменное).

В двух поселениях доставка питьевой воды осуществляется автомобильным транспортом (СП Малый Атлым, СП Шеркалы).

Генеральными планами поселений Октябрьского района запланирована практически полная централизация систем коммунальной инфраструктуры (водо-, газо-, электро-, теплоснабжения и водоотведения) как для существующей, так и для перспективной застройки.

Учитывая тенденции изменения численности, развития различных сфер экономики и объемы жилищного строительства в период начала реализации указанных генеральных планов (2006-2012 гг.), создание систем коммунальной инфраструктуры в период 2013-2021 гг. предполагается более низкими темпами (в сравнении с запланированными). Этот фактор, в свою очередь, оказывает влияние на прогноз спроса различных видов коммунальных ресурсов.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса Октябрьского района.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные потребители;

- прочие потребители.

Структура потребления товаров и услуг соответствующих организаций коммунального комплекса в поселениях Октябрьского района имеет существенные различия. Это связано, с децентрализацией (либо частичной централизацией) услуг водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в части населения, и централизованным их обеспечением объектов бюджетной сферы (дошкольных и школьных учреждений, больниц и иных объектов социальной сферы).

Доля категории потребителей «Население» за период 2009 – 2012 гг. варьируется:

- по теплоснабжению – от 2 (СП Малый Атлым) до 75 % (ГП Приобье);

- по водоснабжению – от 23 (СП Карымкары) до 79 % (ГП Талинка);

- по водоотведению и очистке сточных вод – от 51 (ГП Андра) до 83 % (ГП Приобье).

В части услуг электроснабжения основными потребителями являются прочие (58 %).

Низкий уровень газификации района также обуславливает различный удельный вес населения  в объеме потребления сетевого газа: от 8 % (СП Унъюган) до 98 % (ГП Андра).

Однако, учитывая сложившиеся соотношения, можно констатировать, что во многом потребление коммунальных услуг населением будет играть одну из определяющих ролей в совокупном производстве и потреблении коммунальных ресурсов.

Объемы реализации товаров и услуг в сфере водоснабжении и водоотведения в целом имеют тенденции к снижению, что связано как с негативной демографической ситуацией, так и с замедлением темпов развития сфер реальной экономики (кроме нефте- и газодобывающей отраслей). Также причинами снижения потребления могут быть приборы учета, устанавливаемые у потребителей, которые позволяют влиять на объемы потребления, повышение эффективности использования воды в домашнем хозяйстве в силу постоянного роста ее стоимости, а также возможное сокращение потерь во внутридомовых инженерных системах.

Динамика водоотведения в расчете на одного человека будет определяться динамикой водопотребления.

За 2009-2012 гг. потребление тепловой энергии имело явные тенденции к снижению по всем категориям потребителей. В части жилищного фонда данное обстоятельство обусловлено реализацией мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах, отключением потребителей от централизованного теплоснабжения.

В части бюджетных потребителей снижение теплопотребления обусловлено в основном реализацией мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в том числе, установка приборов учета тепловой энергии). Снижение реализации тепловой энергии прочим потребителям обусловлено сокращением производства  либо частичным их переходом на автономные источники теплоснабжения.

Потребление электрической энергии за рассматриваемый период имеет положительную динамику по прочим потребителям, однако в части населения ситуация носит обратный характер, что в основном обусловлено сокращением численности жителей района.

Для потребления сетевого газа за период 2009-2012 гг., как и в части электроэнергии, характерны положительные тенденции (по группе потребителя «Население»), что связано с постепенной газификацией населенных пунктов Октябрьского района.

В период 2013-2021 гг. предполагается следующие направления изменения спроса коммунальных ресурсов в поселениях:

-  потребление воды и услуг водоотведения населением будет изменяться (расти либо снижаться) в зависимости от расширения зон централизации данных систем и темпов снижения численности населения;

- потребление тепловой энергии населением и бюджетными потребителями будет расти в основном за счет подключения к системам отопления и горячего водоснабжения новых многоквартирных домов и социальных объектов;

- потребление электрической энергии будет расти только в части прочих потребителей;

- потребление газа будет расти как в части населения (в основном за счет увеличения площади подключаемого жилищного фонда), так и в части прочих потребителей (в основном коммунально-бытовых).

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитываются прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными потребителями Октябрьского района основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

где,

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт i – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт i – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением и бюджетными учреждениями, но и предприятиями и организациями Октябрьского района. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики района. Основную долю экономики Октябрьского района составляют нефте- и газодобывающие отрасли, которые имеют автономные источники ресурсообеспечения (кроме электроэнергии и газа). Остальные сферы промышленного производства в перспективе имеют низкие темпы развития, и соответственно, спрос на коммунальные ресурсы данной категории потребителей практически не влияет на общую динамику.

Расчет показателей перспективного спроса на коммунальные услуги производился на основании следующих данных и допущений:

- Планируемая площадь жилищного фонда, подключенная к системам коммунальной инфраструктуры, определялась на основании фактических данных за 2009 г. (в разрезе поселений) с учетом ежегодных объемов ввода жилья в период с 2010-2012 гг., а также прогнозных объемов строительства в период 2013-2021 гг. Площади нового строительства определенны в разделе 1.1.4. настоящей Программы.

2. Значения удельного потребления коммунальных ресурсов на период 2013-2021 гг. определено исходя из сложившейся их динамики в конкретном поселении. При отсутствии указанной информации в расчете учитывается средневзвешенное значение удельного потребления коммунальных ресурсов на период 2013-2021 гг. (определенное в целом по району).

Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение принят в размере 20 % от удельного расхода тепловой энергии на отопление (пропорционально распределению таких нагрузок при проектировании зданий).

Удельный расход сетевого газа принят в среднем размере по району в расчете на 1 кв.м. площади жилищного фонда, подключенного к системе газоснабжения (по данным за 2012 г.).

3. При прогнозировании потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод предполагается постепенное увеличение уровня охвата жилищного фонда централизованными системами (по водоотведению учитывается только в части многоквартирных домов) с учетом динамики численности населения.

При прогнозировании потребления коммунальной услуги теплоснабжения учитывается площадь жилищного фонда на 2012 г. со сложившимся уровнем обеспеченности системами отопления и горячего водоснабжения, и также площадь планируемого к строительству жилищного фонда, которая будет обеспечена системами централизованной подачи горячей воды и отопления.

4. Объем потребления коммунальных ресурсов прочими и бюджетными потребителями определен исходя из сложившейся структуры потребления в конкретном поселении. При отсутствии указанной информации в расчете учитывается среднее сложившееся отношению к объемам ресурсопотребления населением по району.

5. Учитывая в перспективе низкие темпы развития экономики района (кроме нефте- и газодобывающих отраслей), прогнозные объемы потребления услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения прочими потребителями приняты в период 2013-2021 гг. на уровне 2012 г.

Прогнозные объемы потребления услуг газоснабжения прочими потребителями учтены в динамике, поскольку в структуре прочих потребителей газа учтены объекты теплоснабжения (котельные, работающие на газе).

При прогнозировании потребления электрической энергии в части населения учитывается изменение численности населения; в части прочих потребителей - темпы изменения реализации электроэнергии в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Октябрьского района на 2013 год и на плановый период 2014 и  2015 годов, утвержденным постановлением администрации Октябрьского района от 22.06.2013 г. № 2355 (с уточнениями).

Прогнозируемые объемы потребления коммунальных услуг населением Октябрьского района по видам систем коммунальной инфраструктуры представлены в таблице 13.

Сводная оценка перспективного спроса коммунальных ресурсов в Октябрьском районе на период 2013-2021 гг. представлена в таблице 14.

Таблица 13

| № п/п | Наименование системы коммунальной инфраструктуры | Определяющий показатель | Значение определяющего показателя на |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГП Андра | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 41,53 | 41,53 | 41,53 | 42,75 | 43,98 | 45,20 | 46,43 | 47,65 | 48,88 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,70 | 13,06 | 13,42 | 13,79 | 14,15 | 14,52 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 41,84 | 43,06 | 44,28 | 45,50 | 46,72 | 47,94 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,47 | 2,54 | 2,61 | 2,68 | 2,76 | 2,83 |
|  | ГП Октябрьское | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 36,70 | 41,33 | 45,96 | 47,33 | 48,70 | 50,07 | 51,44 | 52,81 | 54,18 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал | 14,643 | 16,491 | 18,338 | 18,885 | 19,431 | 19,978 | 20,525 | 21,071 | 21,618 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 30,30 | 34,93 | 39,56 | 40,93 | 42,30 | 43,67 | 45,04 | 46,41 | 47,78 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 2,03 | 2,34 | 2,65 | 2,74 | 2,83 | 2,93 | 3,02 | 3,11 | 3,20 |
|  | ГП Приобье | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 146,08 | 146,08 | 159,71 | 173,34 | 186,97 | 200,60 | 214,23 | 227,86 | 241,49 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал | 36,995 | 35,367 | 36,958 | 36,958 | 40,407 | 43,855 | 47,303 | 50,752 | 54,200 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГП Талинка | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 113,88 | 118,77 | 118,77 | 126,39 | 134,01 | 141,63 | 149,25 | 156,87 | 164,49 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал | 24,07 | 25,11 | 25,11 | 26,72 | 28,33 | 29,94 | 31,55 | 33,16 | 34,77 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 100,07 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 4,453 | 4,453 | 4,453 | 4,453 | 4,453 | 4,453 | 4,453 | 4,453 | 4,503 |
|  | СП Карымкары | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СП Каменное | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 4,17 | 4,20 | 4,23 | 4,26 | 4,29 | 4,40 | 4,51 | 4,62 | 4,73 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал | 0,204 | 0,206 | 0,207 | 0,209 | 0,210 | 0,216 | 0,221 | 0,226 | 0,232 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СП Малый Атлым | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СП Перегребное | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 62,97 | 69,38 | 70,31 | 71,24 | 72,17 | 73,78 | 75,39 | 77,00 | 78,61 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал | 18,70 | 20,61 | 20,88 | 21,16 | 21,43 | 21,91 | 22,39 | 22,87 | 23,35 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 44,76 | 51,17 | 52,10 | 53,03 | 53,96 | 55,57 | 57,18 | 58,79 | 60,40 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 2,64 | 3,02 | 3,07 | 3,13 | 3,18 | 3,28 | 3,37 | 3,47 | 3,56 |
|  | СП Сергино | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 13,65 | 16,48 | 19,31 | 22,14 | 24,97 | 27,24 | 29,51 | 31,78 | 34,05 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал | 4,05 | 4,89 | 5,74 | 6,58 | 7,42 | 8,09 | 8,76 | 9,44 | 10,11 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СП Унъюган | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 87,25 | 94,16 | 101,07 | 104,57 | 108,07 | 111,57 | 115,07 | 118,57 | 122,07 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал | 11,69 | 12,62 | 13,54 | 14,01 | 14,48 | 14,95 | 15,42 | 15,89 | 16,36 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 48,04 | 54,95 | 61,86 | 65,36 | 68,86 | 72,36 | 75,86 | 79,36 | 82,86 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 1,30 | 1,48 | 1,67 | 1,76 | 1,86 | 1,95 | 2,05 | 2,14 | 2,24 |
|  | СП Шеркалы | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГП Андра | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел | 1734 | 1717 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
|  |  | Объем потребления сетевой воды населением, тыс.куб.м | 249,0 | 246,6 | 244,1 | 244,1 | 244,1 | 244,1 | 244,1 | 244,1 | 244,1 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГП Октябрьское | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел | 1791 | 2021 | 2246 | 2491 | 2736 | 2981 | 3226 | 3471 | 3712 |
|  |  | Объем потребления сетевой воды населением, тыс.куб.м | 90,0 | 101,6 | 112,9 | 125,2 | 137,5 | 149,9 | 162,2 | 174,5 | 186,6 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 1995 | 1728 | 1466 | 1221 | 976 | 731 | 486 | 241 | 0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 8,2 | 7,1 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | ГП Приобье | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел | 6222 | 6251 | 6277 | 6366 | 6454 | 6543 | 6631 | 6719 | 6801 |
|  |  | Объем потребления сетевой воды населением, тыс.куб.м | 335,5 | 337,1 | 338,5 | 343,3 | 348,0 | 352,8 | 357,5 | 362,3 | 366,7 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 715 | 618 | 524 | 435 | 347 | 258 | 170 | 82 | 0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,0 |
|  | ГП Талинка | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел | 3921 | 3883 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 |
|  |  | Объем потребления сетевой воды населением, тыс.куб.м | 474,8 | 470,2 | 465,6 | 465,6 | 465,6 | 465,6 | 465,6 | 465,6 | 465,6 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СП Карымкары | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел | 295 | 387 | 477 | 571 | 665 | 759 | 852 | 946 | 1040 |
|  |  | Объем потребления сетевой воды населением, тыс.куб.м | 15,1 | 19,8 | 24,4 | 29,2 | 34,0 | 38,9 | 43,6 | 48,4 | 53,2 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 765 | 663 | 563 | 469 | 375 | 282 | 187 | 94 | 0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,0 |
|  | СП Каменное | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел | 247 | 299 | 350 | 403 | 457 | 511 | 564 | 618 | 671 |
|  |  | Объем потребления сетевой воды населением, тыс.куб.м | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,7 | 9,8 | 11,0 | 12,1 | 13,3 | 14,4 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 437 | 378 | 321 | 268 | 214 | 160 | 107 | 53 | 0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
|  | СП Малый Атлым | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел | 193 | 382 | 568 | 757 | 946 | 1136 | 1325 | 1514 | 1705 |
|  |  | Объем потребления, тыс.куб.м | 4,1 | 8,2 | 12,2 | 16,3 | 20,3 | 24,4 | 28,5 | 32,6 | 36,7 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 1546 | 1340 | 1137 | 948 | 759 | 569 | 380 | 191 | 0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
|  | СП Перегребное | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел | 3267 | 3322 | 3375 | 3461 | 3546 | 3632 | 3718 | 3803 | 3897 |
|  |  | Объем потребления сетевой воды населением, тыс.куб.м | 28,8 | 29,3 | 29,8 | 30,5 | 31,3 | 32,0 | 32,8 | 33,5 | 34,4 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 707 | 614 | 522 | 436 | 351 | 265 | 179 | 94 | 0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,0 |
|  | СП Сергино | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел | 551 | 681 | 810 | 945 | 1080 | 1215 | 1350 | 1485 | 1626 |
|  |  | Объем потребления сетевой воды населением, тыс.куб.м | 26,0 | 32,1 | 38,2 | 44,5 | 50,9 | 57,2 | 63,6 | 69,9 | 76,6 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 1108 | 961 | 816 | 681 | 546 | 411 | 276 | 141 | 0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 4,6 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 0,0 |
|  | СП Унъюган | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел | 3473 | 3551 | 3628 | 3739 | 3851 | 3962 | 4074 | 4186 | 4293 |
|  |  | Объем потребления сетевой воды населением, тыс.куб.м | 72,9 | 74,6 | 76,2 | 78,5 | 80,9 | 83,2 | 85,6 | 87,9 | 90,2 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 906 | 785 | 665 | 554 | 442 | 331 | 219 | 107 | 0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,0 |
|  | СП Шеркалы | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 364 | 545 | 727 | 909 |
|  |  | Объем потребления сетевой воды населением, тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 19,6 | 29,4 | 39,2 | 49,0 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 927 | 918 | 909 | 909 | 727 | 545 | 364 | 182 | 0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 4,1 | 3,1 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГП Андра | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 1734 | 1717 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 181,4 | 179,6 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 177,8 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГП Октябрьское | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 3924 | 3848 | 3786 | 3749 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 81,8 | 81,8 | 80,5 | 79,7 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 |
|  | ГП Приобье | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 5612 | 5557 | 5502 | 5502 | 5502 | 5502 | 5502 | 5502 | 5509 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 196,0 | 194,1 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,4 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 1325 | 1312 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1292 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | ГП Талинка | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 3921 | 3883 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 164,3 | 162,7 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СП Карымкары | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 1060 | 1050 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | СП Каменное | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 684 | 677 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | СП Малый Атлым | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 1739 | 1722 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  | СП Перегребное | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 2965 | 2964 | 2962 | 2989 | 3016 | 3044 | 3071 | 3098 | 3118 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 16,4 | 16,5 | 16,7 | 16,8 | 16,9 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 1009 | 972 | 935 | 908 | 881 | 853 | 826 | 799 | 779 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
|  | СП Сергино | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 101 | 200 | 298 | 397 | 496 | 595 | 694 | 793 | 894 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 4,8 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 1558 | 1442 | 1328 | 1229 | 1130 | 1031 | 932 | 833 | 732 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 6,4 | 5,9 | 5,5 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 3,0 |
|  | СП Унъюган | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 2592 | 2628 | 2662 | 2722 | 2782 | 2842 | 2902 | 2962 | 3005 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 28,5 | 28,9 | 29,3 | 29,9 | 30,6 | 31,3 | 31,9 | 32,6 | 33,1 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 1787 | 1708 | 1631 | 1571 | 1511 | 1451 | 1391 | 1331 | 1288 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 7,3 | 7,0 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 5,7 | 5,5 | 5,3 |
|  | СП Шеркалы | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 15 | 29 | 44 | 58 | 73 | 87 | 102 | 116 | 127 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 0,17 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,80 | 0,96 | 1,12 | 1,28 | 1,40 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 912 | 889 | 865 | 851 | 836 | 822 | 807 | 793 | 782 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГП Андра | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 1734 | 1717 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 2403 | 2379 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 |
|  | ГП Октябрьское | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 3786 | 3749 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 5246 | 5195 | 5143 | 5143 | 5143 | 5143 | 5143 | 5143 | 5143 |
|  | ГП Приобье | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 6937 | 6869 | 6801 | 6801 | 6801 | 6801 | 6801 | 6801 | 6801 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 9612 | 9518 | 9423 | 9423 | 9423 | 9423 | 9423 | 9423 | 9423 |
|  | ГП Талинка | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 3921 | 3883 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 5433 | 5380 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 |
|  | СП Карымкары | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 1060 | 1050 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 1469 | 1455 | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 |
|  | СП Каменное | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 684 | 677 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 948 | 938 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
|  | СП Малый Атлым | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 1739 | 1722 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 2410 | 2386 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 |
|  | СП Перегребное | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 3974 | 3936 | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 5506 | 5454 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
|  | СП Сергино | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 1659 | 1642 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 2299 | 2275 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 |
|  | СП Унъюган | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 4379 | 4336 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 6068 | 6008 | 5948 | 5948 | 5948 | 5948 | 5948 | 5948 | 5948 |
|  | СП Шеркалы | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 927 | 918 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 1284 | 1272 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГП Андра | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 36,60 | 37,82 | 39,04 | 40,26 | 41,48 | 42,70 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 1157,3 | 1157,3 | 1157,3 | 1197,2 | 1237,1 | 1277,0 | 1316,9 | 1356,8 | 1396,7 |
|  | ГП Октябрьское | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 26,70 | 31,33 | 35,96 | 37,33 | 38,70 | 40,07 | 41,44 | 42,81 | 44,18 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 873,4 | 1024,8 | 1176,3 | 1221,1 | 1265,9 | 1310,7 | 1355,5 | 1400,3 | 1445,1 |
|  | ГП Приобье | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 52,11 | 52,11 | 68,80 | 85,49 | 102,18 | 118,87 | 135,56 | 152,25 | 168,94 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 1704,5 | 1704,5 | 2250,4 | 2796,4 | 3342,3 | 3888,2 | 4434,2 | 4980,1 | 5526,0 |
|  | ГП Талинка | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СП Карымкары | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СП Каменное | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СП Малый Атлым | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СП Перегребное | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 73,60 | 81,41 | 83,74 | 86,07 | 88,40 | 90,54 | 92,68 | 94,82 | 96,96 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 2407,5 | 2662,9 | 2739,1 | 2815,3 | 2891,6 | 2961,6 | 3031,6 | 3101,6 | 3171,6 |
|  | СП Сергино | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 34,43 | 38,60 | 42,77 | 45,99 | 49,21 | 51,87 | 54,53 | 57,19 | 59,85 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 1126,2 | 1262,6 | 1399,0 | 1504,3 | 1609,7 | 1696,7 | 1783,7 | 1870,7 | 1957,7 |
|  | СП Унъюган | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 54,51 | 63,23 | 71,95 | 76,38 | 80,81 | 85,24 | 89,67 | 94,10 | 98,53 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 1782,7 | 2067,9 | 2353,1 | 2498,0 | 2642,9 | 2787,8 | 2932,7 | 3077,5 | 3222,4 |
|  | СП Шеркалы | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 39,56 | 40,50 | 41,44 | 42,38 | 43,32 | 44,05 | 44,78 | 45,51 | 46,24 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 1294,0 | 1324,8 | 1355,5 | 1386,2 | 1417,0 | 1440,9 | 1464,8 | 1488,6 | 1512,5 |

Таблица 14

| № п/п | Наименование системы коммунальной инфраструктуры | Определяющий показатель | Значение определяющего показателя на |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГП Андра | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 41,53 | 41,53 | 41,53 | 42,75 | 43,98 | 45,20 | 46,43 | 47,65 | 48,88 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,70 | 13,06 | 13,42 | 13,79 | 14,15 | 14,52 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 41,84 | 43,06 | 44,28 | 45,50 | 46,72 | 47,94 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,47 | 2,54 | 2,61 | 2,68 | 2,76 | 2,83 |
|  | ГП Октябрьское | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 36,70 | 41,33 | 45,96 | 47,33 | 48,70 | 50,07 | 51,44 | 52,81 | 54,18 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал | 14,643 | 16,491 | 18,338 | 18,885 | 19,431 | 19,978 | 20,525 | 21,071 | 21,618 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 30,30 | 34,93 | 39,56 | 40,93 | 42,30 | 43,67 | 45,04 | 46,41 | 47,78 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 2,03 | 2,34 | 2,65 | 2,74 | 2,83 | 2,93 | 3,02 | 3,11 | 3,20 |
|  | ГП Приобье | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 146,08 | 146,08 | 159,71 | 173,34 | 186,97 | 200,60 | 214,23 | 227,86 | 241,49 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал | 36,995 | 35,367 | 36,958 | 36,958 | 40,407 | 43,855 | 47,303 | 50,752 | 54,200 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГП Талинка | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 113,88 | 118,77 | 118,77 | 126,39 | 134,01 | 141,63 | 149,25 | 156,87 | 164,49 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал | 24,07 | 25,11 | 25,11 | 26,72 | 28,33 | 29,94 | 31,55 | 33,16 | 34,77 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 100,07 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 4,453 | 4,453 | 4,453 | 4,453 | 4,453 | 4,453 | 4,453 | 4,453 | 4,503 |
|  | СП Карымкары | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СП Каменное | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 4,17 | 4,20 | 4,23 | 4,26 | 4,29 | 4,40 | 4,51 | 4,62 | 4,73 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал | 0,204 | 0,206 | 0,207 | 0,209 | 0,210 | 0,216 | 0,221 | 0,226 | 0,232 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СП Малый Атлым | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СП Перегребное | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 62,97 | 69,38 | 70,31 | 71,24 | 72,17 | 73,78 | 75,39 | 77,00 | 78,61 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал | 18,70 | 20,61 | 20,88 | 21,16 | 21,43 | 21,91 | 22,39 | 22,87 | 23,35 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 44,76 | 51,17 | 52,10 | 53,03 | 53,96 | 55,57 | 57,18 | 58,79 | 60,40 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 2,64 | 3,02 | 3,07 | 3,13 | 3,18 | 3,28 | 3,37 | 3,47 | 3,56 |
|  | СП Сергино | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 13,65 | 16,48 | 19,31 | 22,14 | 24,97 | 27,24 | 29,51 | 31,78 | 34,05 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал | 4,05 | 4,89 | 5,74 | 6,58 | 7,42 | 8,09 | 8,76 | 9,44 | 10,11 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СП Унъюган | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 87,25 | 94,16 | 101,07 | 104,57 | 108,07 | 111,57 | 115,07 | 118,57 | 122,07 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс.Гкал | 11,69 | 12,62 | 13,54 | 14,01 | 14,48 | 14,95 | 15,42 | 15,89 | 16,36 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 48,04 | 54,95 | 61,86 | 65,36 | 68,86 | 72,36 | 75,86 | 79,36 | 82,86 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 1,30 | 1,48 | 1,67 | 1,76 | 1,86 | 1,95 | 2,05 | 2,14 | 2,24 |
|  | СП Шеркалы | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе отопления, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на отопление, тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе горячего водоснабжения, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГП Андра | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел | 1734 | 1717 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
|  |  | Объем потребления сетевой воды населением, тыс.куб.м | 249,0 | 246,6 | 244,1 | 244,1 | 244,1 | 244,1 | 244,1 | 244,1 | 244,1 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГП Октябрьское | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел | 1791 | 2021 | 2246 | 2491 | 2736 | 2981 | 3226 | 3471 | 3712 |
|  |  | Объем потребления сетевой воды населением, тыс.куб.м | 90,0 | 101,6 | 112,9 | 125,2 | 137,5 | 149,9 | 162,2 | 174,5 | 186,6 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 1995 | 1728 | 1466 | 1221 | 976 | 731 | 486 | 241 | 0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 8,2 | 7,1 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | ГП Приобье | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел | 6222 | 6251 | 6277 | 6366 | 6454 | 6543 | 6631 | 6719 | 6801 |
|  |  | Объем потребления сетевой воды населением, тыс.куб.м | 335,5 | 337,1 | 338,5 | 343,3 | 348,0 | 352,8 | 357,5 | 362,3 | 366,7 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 715 | 618 | 524 | 435 | 347 | 258 | 170 | 82 | 0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,0 |
|  | ГП Талинка | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел | 3921 | 3883 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 |
|  |  | Объем потребления сетевой воды населением, тыс.куб.м | 474,8 | 470,2 | 465,6 | 465,6 | 465,6 | 465,6 | 465,6 | 465,6 | 465,6 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СП Карымкары | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел | 295 | 387 | 477 | 571 | 665 | 759 | 852 | 946 | 1040 |
|  |  | Объем потребления сетевой воды населением, тыс.куб.м | 15,1 | 19,8 | 24,4 | 29,2 | 34,0 | 38,9 | 43,6 | 48,4 | 53,2 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 765 | 663 | 563 | 469 | 375 | 282 | 187 | 94 | 0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,0 |
|  | СП Каменное | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел | 247 | 299 | 350 | 403 | 457 | 511 | 564 | 618 | 671 |
|  |  | Объем потребления сетевой воды населением, тыс.куб.м | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,7 | 9,8 | 11,0 | 12,1 | 13,3 | 14,4 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 437 | 378 | 321 | 268 | 214 | 160 | 107 | 53 | 0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
|  | СП Малый Атлым | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел | 193 | 382 | 568 | 757 | 946 | 1136 | 1325 | 1514 | 1705 |
|  |  | Объем потребления, тыс.куб.м | 4,1 | 8,2 | 12,2 | 16,3 | 20,3 | 24,4 | 28,5 | 32,6 | 36,7 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 1546 | 1340 | 1137 | 948 | 759 | 569 | 380 | 191 | 0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
|  | СП Перегребное | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел | 3267 | 3322 | 3375 | 3461 | 3546 | 3632 | 3718 | 3803 | 3897 |
|  |  | Объем потребления сетевой воды населением, тыс.куб.м | 28,8 | 29,3 | 29,8 | 30,5 | 31,3 | 32,0 | 32,8 | 33,5 | 34,4 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 707 | 614 | 522 | 436 | 351 | 265 | 179 | 94 | 0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,0 |
|  | СП Сергино | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел | 551 | 681 | 810 | 945 | 1080 | 1215 | 1350 | 1485 | 1626 |
|  |  | Объем потребления сетевой воды населением, тыс.куб.м | 26,0 | 32,1 | 38,2 | 44,5 | 50,9 | 57,2 | 63,6 | 69,9 | 76,6 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 1108 | 961 | 816 | 681 | 546 | 411 | 276 | 141 | 0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 4,6 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 0,0 |
|  | СП Унъюган | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел | 3473 | 3551 | 3628 | 3739 | 3851 | 3962 | 4074 | 4186 | 4293 |
|  |  | Объем потребления сетевой воды населением, тыс.куб.м | 72,9 | 74,6 | 76,2 | 78,5 | 80,9 | 83,2 | 85,6 | 87,9 | 90,2 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 906 | 785 | 665 | 554 | 442 | 331 | 219 | 107 | 0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,0 |
|  | СП Шеркалы | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 364 | 545 | 727 | 909 |
|  |  | Объем потребления сетевой воды населением, тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 19,6 | 29,4 | 39,2 | 49,0 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 927 | 918 | 909 | 909 | 727 | 545 | 364 | 182 | 0 |
|  |  | Объем потребления привозной воды населением, тыс.куб.м | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 4,1 | 3,1 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГП Андра | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 1734 | 1717 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 181,4 | 179,6 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 177,8 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГП Октябрьское | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 3924 | 3848 | 3786 | 3749 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 81,8 | 81,8 | 80,5 | 79,7 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 |
|  | ГП Приобье | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 5612 | 5557 | 5502 | 5502 | 5502 | 5502 | 5502 | 5502 | 5509 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 196,0 | 194,1 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,4 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 1325 | 1312 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1292 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | ГП Талинка | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 3921 | 3883 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 164,3 | 162,7 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СП Карымкары | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 1060 | 1050 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | СП Каменное | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 684 | 677 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | СП Малый Атлым | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 1739 | 1722 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  | СП Перегребное | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 2965 | 2964 | 2962 | 2989 | 3016 | 3044 | 3071 | 3098 | 3118 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 16,4 | 16,5 | 16,7 | 16,8 | 16,9 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 1009 | 972 | 935 | 908 | 881 | 853 | 826 | 799 | 779 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
|  | СП Сергино | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 101 | 200 | 298 | 397 | 496 | 595 | 694 | 793 | 894 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 4,8 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 1558 | 1442 | 1328 | 1229 | 1130 | 1031 | 932 | 833 | 732 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 6,4 | 5,9 | 5,5 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 3,0 |
|  | СП Унъюган | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 2592 | 2628 | 2662 | 2722 | 2782 | 2842 | 2902 | 2962 | 3005 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 28,5 | 28,9 | 29,3 | 29,9 | 30,6 | 31,3 | 31,9 | 32,6 | 33,1 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 1787 | 1708 | 1631 | 1571 | 1511 | 1451 | 1391 | 1331 | 1288 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 7,3 | 7,0 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 5,7 | 5,5 | 5,3 |
|  | СП Шеркалы | Численность населения, подключенного к централизованной системе, чел. | 15 | 29 | 44 | 58 | 73 | 87 | 102 | 116 | 127 |
|  |  | Объем водоотведения от централизованной системы, тыс.куб.м | 0,17 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,80 | 0,96 | 1,12 | 1,28 | 1,40 |
|  |  | Численность населения, не подключенного к централизованной системе, чел | 912 | 889 | 865 | 851 | 836 | 822 | 807 | 793 | 782 |
|  |  | Объем водоотведения от децентрализованной системы, тыс.куб.м | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГП Андра | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 1734 | 1717 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 2403 | 2379 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 |
|  | ГП Октябрьское | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 3786 | 3749 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 5246 | 5195 | 5143 | 5143 | 5143 | 5143 | 5143 | 5143 | 5143 |
|  | ГП Приобье | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 6937 | 6869 | 6801 | 6801 | 6801 | 6801 | 6801 | 6801 | 6801 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 9612 | 9518 | 9423 | 9423 | 9423 | 9423 | 9423 | 9423 | 9423 |
|  | ГП Талинка | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 3921 | 3883 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 5433 | 5380 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 |
|  | СП Карымкары | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 1060 | 1050 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 1469 | 1455 | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 |
|  | СП Каменное | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 684 | 677 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 948 | 938 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
|  | СП Малый Атлым | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 1739 | 1722 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 2410 | 2386 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 |
|  | СП Перегребное | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 3974 | 3936 | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 5506 | 5454 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
|  | СП Сергино | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 1659 | 1642 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 2299 | 2275 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 |
|  | СП Унъюган | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 4379 | 4336 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 6068 | 6008 | 5948 | 5948 | 5948 | 5948 | 5948 | 5948 | 5948 |
|  | СП Шеркалы | Численность населения, подключенного к системе, чел. | 927 | 918 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 |
|  |  | Объем потребления населением, тыс.кВт*ч | 1284 | 1272 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГП Андра | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 36,60 | 37,82 | 39,04 | 40,26 | 41,48 | 42,70 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 1157,3 | 1157,3 | 1157,3 | 1197,2 | 1237,1 | 1277,0 | 1316,9 | 1356,8 | 1396,7 |
|  | ГП Октябрьское | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 26,70 | 31,33 | 35,96 | 37,33 | 38,70 | 40,07 | 41,44 | 42,81 | 44,18 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 873,4 | 1024,8 | 1176,3 | 1221,1 | 1265,9 | 1310,7 | 1355,5 | 1400,3 | 1445,1 |
|  | ГП Приобье | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 52,11 | 52,11 | 68,80 | 85,49 | 102,18 | 118,87 | 135,56 | 152,25 | 168,94 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 1704,5 | 1704,5 | 2250,4 | 2796,4 | 3342,3 | 3888,2 | 4434,2 | 4980,1 | 5526,0 |
|  | ГП Талинка | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СП Карымкары | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СП Каменное | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СП Малый Атлым | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СП Перегребное | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 73,60 | 81,41 | 83,74 | 86,07 | 88,40 | 90,54 | 92,68 | 94,82 | 96,96 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 2407,5 | 2662,9 | 2739,1 | 2815,3 | 2891,6 | 2961,6 | 3031,6 | 3101,6 | 3171,6 |
|  | СП Сергино | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 34,43 | 38,60 | 42,77 | 45,99 | 49,21 | 51,87 | 54,53 | 57,19 | 59,85 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 1126,2 | 1262,6 | 1399,0 | 1504,3 | 1609,7 | 1696,7 | 1783,7 | 1870,7 | 1957,7 |
|  | СП Унъюган | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 54,51 | 63,23 | 71,95 | 76,38 | 80,81 | 85,24 | 89,67 | 94,10 | 98,53 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 1782,7 | 2067,9 | 2353,1 | 2498,0 | 2642,9 | 2787,8 | 2932,7 | 3077,5 | 3222,4 |
|  | СП Шеркалы | Площадь жилищного фонда, подключенная к системе газоснабжения, тыс.кв.м. | 39,56 | 40,50 | 41,44 | 42,38 | 43,32 | 44,05 | 44,78 | 45,51 | 46,24 |
|  |  | Объем потребления сетевого газа населением, тыс. куб.м. | 1294,0 | 1324,8 | 1355,5 | 1386,2 | 1417,0 | 1440,9 | 1464,8 | 1488,6 | 1512,5 |

## Характеристика состояния и анализ проблем в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод, утилизации  и захоронения твердых бытовых отходов

### Анализ программы комплексного развития на предмет соответствия приказу Министерства регионального развития России от 06.05.2011 №204

1) Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждённые  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011   № 204 (далее – Методические рекомендации), устанавливают рекомендации по составу, разработке и утверждению программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (далее – программы, программа) и предназначены для использования органами местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации программ (п. 1 Методических рекомендаций).

Таким образом, данный документ носит рекомендательный характер, и объем применения его положений при разработке программ может определяться органами местного самоуправления самостоятельно.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Тюменской области на 2011-2021 гг., утвержденная постановлением администрации Октябрьского района от 25.02.2011 г. № 327 (далее – Программа), разработана во исполнение  Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Анализ Программы на предмет соответствия Методическим рекомендациям проведен для выявления необходимости и направлений ее доработки и корректировки.

- Структура Программы состоит из следующих разделов:

1. «Паспорт программы».

2. «Введение».

3. «Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры».

В соответствии с п. 18 Методических рекомендаций в состав Программы рекомендуется включать следующие разделы:

- «Паспорт программы»;

- «Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры»;

- «Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы»;

- «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры»;

- «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей»;

- «Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения»;

- «Управление программой».

Таким образом, по форме в Программе отсутствуют практически все разделы, рекомендованные Методическими рекомендациями к включению в структуру (кроме Паспорта программы).

- Содержательная часть Программы.

3.1.) В разделе «Введение» концептуально отражены:

- общие направления разработки и оценка значимости Программы;

- общие сведения о предприятиях жилищно-коммунального комплекса Октябрьского района;

- показатели, характеризующие состояние систем водоснабжения, водоотведения; уровень обеспеченности жилищного фонда района коммунальными услугами;

-  перечень мероприятий по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения) и объектов, используемых для захоронения ТБО, мероприятия по установке общедомовых приборов учета (воды, тепловой и электрической энергии) (все мероприятия детализированы по населенным пунктам).

Приведенная в указанном разделе информация носит в основном справочный характер. При этом, отсутствует четко выраженная взаимосвязь показателей с предлагаемым перечнем мероприятий.

Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры является базовой информацией для выявления проблем в их эксплуатации и развитии с последующей разработкой предложений по способам их решения.

В п. 20 Методических рекомендаций «Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры» приведены рекомендуемые направления анализа систем коммунальной инфраструктуры, которые позволят оценить проблемы (в измеримых значениях) и будут являться основой для формирования целевых показателей реализации Программы.

Кроме того, для оценки перспектив развития систем коммунальной инфраструктуры необходимо включение в Программу оценки развития муниципального образования (в том числе: демографические изменения, промышленное развитие, перспективы жилищной и социально-бытовой застройки, прогнозы спроса) (с учетом рекомендаций п. 22 Методических рекомендаций).

3.2.) В разделе «Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры» отражены:

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, установке общедомовых приборов учета  (по видам систем коммунальной инфраструктуры;

- целевые значения результатов выполнения мероприятий Программы (без привязки к конкретной системе коммунальной инфраструктуры);

- финансовые затраты на реализацию мероприятий (в целом по каждой системе коммунальной инфраструктуры и системе захоронения ТБО).

Анализ данного раздела позволяет сделать следующие выводы:

- информация, указанная в рассматриваемом разделе, не увязана с результатами Программы (степень влияния тех или иных мероприятий на достижение целевых показателей не очевидна);

- по всем программным мероприятиям не указаны сроки реализации, объемы в натуральном выражении, стоимости и источники финансирования;

- не выделены мероприятия, направленные на присоединение новых потребителей;

- отсутствуют перспективные нагрузки новых потребителей;

- отсутствует связь целевых показателей в Паспорте Программы с программными мероприятиями, а также механизм их определения.

4) Таким образом, по результатам анализа  рекомендуется:

1) «Паспорт программы» скорректировать с учетом изменений: оснований разработки Программы, ожидаемых непосредственных результатов реализации Программы (важнейших целевых показателей Программы), объемов и источников финансирования;

2) дополнить Программу характеристикой состояния и анализом проблем в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод, утилизации  и захоронения твердых бытовых отходов (с учетом рекомендаций (с учетом положений п. 20 Методических рекомендаций).

В результате данного анализа определяются:

- основные проблемы в состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры, характеризующиеся конкретными  значениями заданных показателей;

- направления решения выявленных проблем.

При этом, глубина проводимого анализа определяется целями применения полученных результатов и целями разрабатываемой Программы.

3) дополнить Программу оценкой перспективных показателей развития Октябрьского района (с учетом положений п. 21 Методических рекомендаций).

Оценка перспективных показателей развития позволяет оценить фактические тенденции изменения ряда факторов (численности и платежеспособности населения, темпов развития промышленности, и строительства жилищного фонда), влияющих на потребность в создании новых объектов коммунальной инфраструктуры (или расширении (модернизации) существующих) и перспективное потребление соответствующих коммунальных ресурсов.

4) дополнить Программу целевыми показателями развития коммунальной инфраструктуры (с учетом положений п. 22 Методических рекомендаций). Целевые показатели выражают конкретные величины результатов реализации целей Программы, контролировать ее выполнение и в случае необходимости вносить изменения.

5) дополнить Программу программами инвестиционных проектов (с учетом положений п. 23 Методических рекомендаций). Указанные инвестиционные проекты должны формироваться на основании рассчитанных целевых показателей,  с учетом актуальности реализации мероприятий по срокам, эффектам и финансовым потребностям, потребностям (в разрезе  поселений и ресурсоснабжающих организаций Октябрьского района).

6) дополнить Программу оценкой финансовых потребностей на реализацию программ инвестиционных проектов с указанием источников финансирования (собственных средств организаций, платы за подключение (технологическое присоединение),  инвестиционной составляющей в тарифах или иных источников).

Также, в Программу целесообразно включить оценку доступности платежей за коммунальные ресурсы с учетом реализации программных мероприятий. Учитывая  долгосрочный характер Программы, рекомендуется провести прогноз доступности в пределах ближайшего временного горизонта (3 года) (более длительный срок планирования имеет более высокие погрешности прогнозных значений). Данный прогноз может являться ориентиром для корректировки объемов финансирования Программы либо изменения источников ее финансирования (с учетом положений п. 24 Методических рекомендаций).

7)  дополнить Программу системой ее управления (с учетом положений п. 25 Методических рекомендаций).

### Характеристика состояния и анализ проблем в сфере электроснабжения

Система электроснабжения муниципального образования Октябрьский район состоит из децентрализованной зоны (локальных источников) и централизованной системы электроснабжения. Передачу электрической энергии в Октябрьском районе осуществляет ОАО «ЮТЭК-Кода», ООО «Тюменская энергосбытовая компания». Производство электроэнергии в децентрализованной зоне осуществляют ОАО «Компания–Юг», ООО «МинЭл» (ГП Талинка).

Выработка электрической энергии в децентрализованной зоне осуществляется с использованием дизельных электростанций и сопутствующего оборудования.

Общие данные о существующих системах электроснабжения в муниципальных образованиях Октябрьского района приведены в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Наименование муниципального образования | Централизованная система электроснабжения | Децентрализованная система электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городское поселение Октябрьское |  |  |
| 1.1. | п.г.т. Октябрьское | ПС 110/10 кВ «КОДА» | ДЭС мощностью 2,6 МВт (резерв) |
| 1.2. | Село Большой Камень | Подстанция глубокого ввода 110/10 «КОДА» | - |
| 1.3. | Поселок Кормужиханка | Подстанция глубокого ввода 110/10 «КОДА» | - |
| 2. | Городское поселение Андра |  |  |
| 2.1. | п.г.т. Андра | ПС | - |
| 3. | Городское поселение Приобье |  |  |
| 3.1. | п.г.т. Приобье | ПС 110/10 кВ «Сергино» | - |
| 4. | Городское поселение Талинка |  |  |
| 4.1. | п.г.т. Талинка | Подстанция «Талинка» 35/6 кВ | ДЭС (4-25ДГ) мощностью 1000 кВт (резерв) |
| 5. | Сельское поселение Карымкары |  |  |
| 5.1. | Поселок Карымкары | ПС 110/35/6 «Рогожниковская» (собственник ОАО «Тюменьэнерго» филиал Энергокомплекс г. Нягань» , ПС 35/10 «Карымкары» (собственник ОАО «ЮТЭК-РС») | ДЭС (Perkins 200 кВт, ЯМЗ-238 100 кВт) |
| 5.2. | Поселок Горнореченск | - | ДЭС (ТМЗ 8481-1 200 кВт, Perkins 200 кВт и ЯМЗ 100 КВт) |
| 6. | Сельское поселение Малый Атлым |  |  |
| 6.1. | Село Малый Атлым | РП «Рогожниковская» 35/6 кВ | ДЭС в резерве |
| 6.2. | Поселок Большие Леуши | РП «Рогожниковская» 35/6 кВ | ДЭС 3 дизельных агрегата 830 кВт в резерве |
| 6.3. | Поселок Заречный | РП «Рогожниковская» 35/6 кВ | - |
| 6.4. | Поселок Комсомольский | РП «Рогожниковская» 35/6 кВ | - |
| 6.5. | Село Большой Атлым | - | ДЭС (дизельные агрегаты 720 кВт) |
| 7. | Сельское поселение Перегребное |  |  |
| 7.1. | Село Перегребное | ПС 110/6 кВ ЛПУ «Перегребное» | ДЭС 100 кВт |
| 7.2. | Деревня Чемаши | ПС 110/6 кВ ЛПУ «Перегребное» | - |
| 7.3. | Деревня Нижние Нарыкары | - | ДЭС (3 дизельных агрегата 1006 кВт) |
| 7.4. | Деревня Верхние Нарыкары | - | - |
| 8. | Сельское поселение Сергино |  |  |
| 8.1. | Поселок Сергино | ПС 110/10 кВ «Сергино» | - |
| 9. | Сельское поселение Шеркалы |  |  |
| 9.1. | Село Шеркалы | ПС 100/10 кВ «Шеркалы» | ДЭС 100 кВт (котельная, резерв) |
| 10. | Сельское поселение Каменное |  |  |
| 10.1. | Село Каменное | ПС 35/6 (10) кВ, расположенная на северо-западе поселения | - |
| 10.2. | Село Пальяново | ПС 110/6 кВ «Карьер 69» | ДЭС 100 кВт (котельная, резерв) |
| 11. | Сельское поселение Унъюган |  |  |
| 11.1. | Поселок Унъюган | ПС 110/10 кВ «Унъюган» | ДЭС 200 кВт (котельная, резерв) |

В настоящее время централизованное электроснабжение отсутствует в 4 населенных пунктах района (п. Горнореченск, п. Большой Атлым, д. Нижние Нарыкары, д. Верхние Нарыкары), В с. Перегребное децентрализованная зона охватывает часть потребителей - 2% от установленной нагрузки трансформаторных подстанций.

Сети электроснабжения в муниципальных образованиях Октябрьского района представлены воздушными линиями (ВЛ): 10 (6) кВ для передачи мощности на трансформаторные подстанции (ТП) и 0,4 кВ для передачи электроэнергии потребителям. Опоры ВЛ -10 (6) кВ и 0,4 кВ в основном железобетонные (в д. Шеркалы – деревянные), провод – стале-алюминиевый голый.

Основные данные по установленной мощности трансформаторных подстанций, подключенной нагрузке и линиям электропередач приведены в таблице 16.

Таблица 16

| № п/п | Октябрьский муниципальный район | ВЛ - 10 (6) кВ, км | ВЛ - 0,4 кВ, км | Установленная мощность ТП 10 (6)/0,4, кВт | Подключенная мощность устройств потребителей, кВт | Расчетный резерв (дефицит) мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городское поселение Октябрьское |  |  |  |  |  |
| 1.1. | п.г.т. Октябрьское | 13,4 | 75 | 6739 | 4681,39 | 30,5 |
| 1.2. | Село Большой Камень |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Поселок Кормужиханка |  |  |  |  |  |
| 2. | Городское поселение Андра |  |  |  |  |  |
| 2.1. | п.г.т. Андра | 6,52 | 10,905 | 3310 | 2027,02 | 38,8 |
| 3. | Городское поселение Приобье |  |  |  |  |  |
| 3.1. | п.г.т. Приобье | 42,11 | 95,415 | 25000 | 26918 | -7,7 |
| 4. | Городское поселение Талинка |  |  |  |  |  |
| 4.1. | п.г.т. Талинка | 57,346 | 18,19 | 10750 | 5200 | 58,1 |
| 5. | Сельское поселение Карымкары |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Поселок Карымкары | 4,28 | 8,67 | 1950 | 1373,9 | 29,5 |
| 5.2. | Поселок Горнореченск | 1,05 | 4,34 | 160 | н/д | - |
| 6. | Сельское поселение Малый Атлым |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Село Малый Атлым | 10,12 | 7,84 | 1040 | 985,96 | 5,2 |
| 6.2. | Поселок Большие Леуши | 2,807 | 11,67 | н/д | н/д |  |
| 6.3. | Поселок Заречный | 2,809 | 7,701 | н/д | н/д |  |
| 6.4. | Поселок Комсомольский | 2,6471 | 5,1517 | 400 | 238,1 | 40,5 |
| 6.5. | Село Большой Атлым | - | 6,43 |  |  |  |
| 7. | Сельское поселение Перегребное |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Село Перегребное | 48,481 | 27,163 | 4980 | 2601,45 | 47,8 |
| 7.2. | Деревня Чемаши | 2 | 8,8 | 1450 | 789,18 | 45,6 |
| 7.3. | Деревня Нижние Нарыкары | 2,834 | 7,272 | 1220 | н/д | - |
| 7.4. | Деревня Верхние Нарыкары |  |  |  |  |  |
| 8. | Сельское поселение Сергино |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Поселок Сергино | 11,9 | 19,65 | 4890,00 | 3109,82 | 36,4 |
| 9. | Сельское поселение Шеркалы |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Село Шеркалы | 5,1 | 15,2 | 6560 | 4650,68 | 29,1 |
| 10. | Сельское поселение Каменное |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Село Каменное | 5,975 | 6,927 | 1600 | 837,88 | 47,6 |
| 10.2. | Село Пальяново | - | 2,4 | 650 | н/д | - |
| 11. | Сельское поселение Унъюган |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Поселок Унъюган | 36,976 | 38,52 | 6560 | 4650,68 | 29,1 |
|  | Всего | 288,57 | 371,73 | 78909,00 | 58064,06 | 26,4 |

На территории Октябрьского района отсутствует достоверная информация о состоянии объектов электроэнергетики, при этом большая часть сетей 10 (6) кВ и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций эксплуатируется более 30-40 лет, что с учетом нормативного срока эксплуатации объектов электроэнергетики, характеризует систему электроснабжения района как значительно изношенную.

В соответствии с информацией, приведенной в таблице 16, эксплуатируемые в Октябрьском районе трансформаторные подстанции имеют резерв подключаемой мощности, который в целом составляет менее 30% с диапазоном резерва по отдельным трансформаторным подстанциям 10-60%. При этом необходимо отметить, что большая часть трансформаторных подстанций представлены в однотрансформаторном исполнении, для которых рассматриваемый уровень загрузки является нормативным. В ряде случаев  такое исполнение подстанций не позволяет обеспечить надежное электроснабжение потребителей и требует модернизации с увеличением мощности и количества трансформаторов. В данных условиях приведенный уровень резерва мощности трансформаторных подстанций нельзя рассматривать как

Эксплуатируемые в Октябрьском районе стале-алюминиевые линии электропередач с учетом уровня износа не обеспечивают надежность электроснабжения потребителей особенно в экстремальных погодных условиях, также они характеризуются высоким уровнем потерь электроэнергии при передаче.

Основными проблемами системы электроснабжения Октябрьского района в централизованных зонах являются снижение надежности электроснабжения потребителей в следствие высокого износа объектов электроэнергетики, отсутствие резервов мощности для подключения объектов капитального строительства, в зонах децентрализованного электроснабжения помимо рассмотренных существуют проблемы отсутствия источников резервного питания и высокая стоимость производства электроэнергии.

### Характеристика состояния и анализ проблем в сфере теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение на территории Октябрьского района осуществляется в следующих городских и сельских поселениях (далее - ГП и СП):

- ГП Андра: п.г.т.Андра (отопление – 100% площади жилищного фонда, горячее водоснабжение – 97,8% площади жилищного фонда);

- ГП Октябрьское: п.г.т.Октябрьское, п.Кормужиханка, с.Большой Камень (отопление – 49,5% площади жилищного фонда, горячее водоснабжение – 40,0% площади жилищного фонда);

- ГП Приобье: п.г.т.Приобье (отопление – 71,7% площади жилищного фонда);

- ГП Талинка: п.г.т.Талинка (отопление – 100% площади жилищного фонда, горячее водоснабжение – 100% площади жилищного фонда);

- СП Каменное: с.Каменное, с.Пальяново (отопление – 32,2% площади жилищного фонда);

- СП Карымкары: п.Карымкары, п.Горнореченск (отопление – 6,3% площади жилищного фонда);

- СП Малый Атлым: с.Малый Атлым, п.Большие Леуши, п.Заречный, п.Комсомольский, с.Большой Атлым (отопление только в части бюджетных потребителей);

- СП Перегребное: с.Перегребное, д.Чемаши, д.Нижние Нарыкары (отопление – 76,3% площади жилищного фонда, горячее водоснабжение – 49,1% площади жилищного фонда);

- СП Сергино: п.Сергино (отопление – 25,2% площади жилищного фонда);

- СП Унъюган: п.Унъюган (отопление – 68,3% площади жилищного фонда, горячее водоснабжение – 30,0% площади жилищного фонда);

- СП Шеркалы: с.Шеркалы (отопление только в части бюджетных потребителей).

В остальных населенных пунктах Октябрьского района присутствует децентрализованная система теплоснабжения, характеризующаяся наличием у потребителей индивидуальных источников тепловой энергии (печное отопление, отопление сжиженным газом).

Перечень теплоснабжающих организаций и описание зон их эксплуатационной ответственности приведены в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование теплоснабжающей организации | Форма собственности | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- |
| Октябрьское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск" | частная | ГП Андра |
| Октябрьское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Октябрьское | муниципальная | ГП Октябрьское |
| МП "Эксплуатационная генерирующая компания" | муниципальная | ГП Приобье за исключением микрорайона СУПТР-10, ул.Крымской 39а |
| ОАО "СУПТР-10" | частная | ГП Приобье, микрорайон СУПТР-10, ул.Крымская 39а |
| ООО "Многопрофильное производственное объединение Талинка" | частная | ГП Талинка |
| Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Карымкары | муниципальная | СП Карымкары |
| Малоатлымское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Малый Атлым | муниципальная | СП Малый Атлым |
| Перегребненское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск" | частная | с.Перегребное КОС-400, жил.поселок |
| ОАО "ЮКЭК-Нягань" | частная | СП Сергино |
| Таежное линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск" | частная | СП Унъюган за исключением зоны обслуживания ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" (участка в границах улиц Тюменская, Кирова, Комарова, Школьная, Мира, пер.Мира, Альшевского, Железнодорожная, пер.Лесников, 60 Лет Октября; ул.Таежная дома 8-10; пос.Молодежный) |
| ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" | частная | СП Унъюган в границах улиц Тюменская, Кирова, Комарова, Школьная, Мира, пер.Мира, Альшевского, Железнодорожная, пер.Лесников, 60 Лет Октября; ул.Таежная дома 8-10; пос.Молодежный |
|  |  | СП Каменное |
|  |  | СП Перегребное: д.Чемаши, д.Нижние Нарыкары, с.Перегребное за исключением КОС-400, жил.поселка |
| Шеркальское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Шеркалы | муниципальная | СП Шеркалы |

Во всех поселениях Октябрьского района, за исключением ГП Приобье, СП Унъюган, СП Перегребное, деятельность по производству и передаче тепловой энергии осуществляет единственная теплоснабжающая организация. В ГП Приобье услуги теплоснабжения оказывают МП «Эксплуатационная генерирующая компания», муниципальной формы собственности, и ОАО «СУПТР-10», частной формы собственности. Зоной эксплуатационной ответственности ОАО «СУПТР-10» является территория ограниченная Объездной дорогой, пер.Лесным, ул.Обской, ул.Долгопрудной. Вся остальная территория п.г.т.Приобье является зоной эксплуатационной ответственности МП «Эксплуатационная генерирующая компания».

В СП Унъюган услуги теплоснабжения оказывают ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" и Таежное линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск". Обе организации частной формы собственности. ООО Промышленная Группа «Регионтехпроект» обслуживает территорию СП Унъюган в границах улиц Тюменская, Кирова, Комарова, Школьная, Мира, пер.Мира, Альшевского, Железнодорожная, пер.Лесников, 60 Лет Октября; ул.Таежная дома 8-10; пос.Молодежный. Услуги теплоснабжения в оставшемся жилищном фонде, подключенном к централизованному теплоснабжению (кроме территории в границах улиц Тюменская, Кирова, Комарова, Школьная, Мира, пер.Мира, Альшевского, Железнодорожная, пер.Лесников, 60 Лет Октября; ул.Таежная дома 8-10; пос.Молодежный), оказывает Таежное линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск".

В СП Перегребное услуги теплоснабжения оказывают ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" и Перегребненское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск". Обе организации частной формы собственности. ООО Промышленная Группа «Регионтехпроект» обслуживает территорию д.Чемаши, д.Нижние Нарыкары, с.Перегребное за исключением КОС-400 и жил.поселка. Теплоснабжение КОС-400 и жил.поселка осуществляет Перегребненское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск".

На территории Октябрьского района эксплуатируются 52 котельные. Суммарная установленная мощность котельных составляет 317,36 Гкал/ч, из них 93% мощности приходится на котельные, работающие на природном газе, 6% мощности приходится на котельные, работающие на жидком топливе (дизельное топливо и нефть), 1% мощности – котельные, работающие на твердом топливе (уголь). Кроме того, в СП Малый Атлым имеется 1 котельная, работающая на электрической энергии, установленной мощностью 0,01 Гкал/ч. Коэффициент полезного действия котельного оборудования находится в диапазоне от 60% (для котлов марки ВВД-1,8) до 96% (для котлов ACV CA-250). Расход тепловой энергии на собственные нужды составляет в среднем около 2,4%.

Основные характеристики оборудования котельных приведены в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Вид собственности | Год ввода котельной в эксплуатацию | Год последнего техобслуживания/капитального ремонта котельной | Котельное оборудование | Установленная мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Марка котла, водоподогревателя ((о) - основной; (р) - резервный) | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Год последнего техобслуживания/капитального ремонта оборудования | Вид топлива | Средний КПД оборудования, % | Уровень износа, % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное | резервное |  |  |  |
|  | ГП Андра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная | п.г.т. Андра | частная | - | - | ДЕ-10-14Г (о) | 1999 | - | газ | - |  | 60,0 | 25,69 |
|  |  |  |  |  |  | ДЕ-10-14Г (о) | 1999 | 2009 | газ | - |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ДЕ-10-14Г (о) | 1999 | 2009 | газ | - |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВАПОР ТТКV-3 (о) | 1996 | - | газ | диз.топливо |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ИМПАК CIMAC-3 (р) | 1991 | 2009 | газ | - |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИРБЕКС-С-ФИНН (о) | 1983 | 2008 | газ | - |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИРБЕКС-С-ФИНН (о) | 1983 | 2008 | газ | - |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 1986 | 2008 | газ | - |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 1986 | 2008 | газ | - |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | КВЗ-Г2 (о) | 1999 | 2010 | газ | - | 90,0 | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | КВЗ-Г2 (о) | 1999 | 2010 | газ | - | 90,0 | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | КВЗ-Г2 (о) | 2005 | 2010 | газ | - | 90,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | КВЗ-Г2 (о) | 2005 | 2010 | газ | - | 90,0 | 30,0 |  |
|  | ГП Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №1 | п.г.т. Октябрьское, ул.Сенькина, 46б | муниципальная | 1976 | 2003 | КСВа-4 ВК-32 (о) | 2008 | - | газ | диз.топливо | 92,7 | 48,0 | 10,20 |
|  |  |  |  |  |  | КСВа-4 ВК-32 (о) | 2008 | - | газ | диз.топливо | 91,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КСВа-4 ВК-32 (р) | 2008 | - | газ | диз.топливо | 91,0 |  |  |
| 3 | Котельная №2 | п.г.т.Октябрьское, ул.Пионерская, 17б | муниципальная | 1983 | - | ВВД-1,8 (о) | 1999 | - | газ | диз.топливо | 71,1 | 20,0 | 7,20 |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 1998 | - | газ | диз.топливо | 68,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 2000 | - | газ | диз.топливо | 79,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 2000 | - | газ | диз.топливо | 75,3 |  |  |
| 4 | Котельная №3 | п.г.т.Октябрьское, ул.Чапаева, 6б | муниципальная | 1985 | 1997 | ВВД-1,8 (о) | 1999 | - | газ | диз.топливо | 72,5 | 18,0 | 5,40 |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 1996 | - | газ | диз.топливо | 67,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 2001 | - | газ | диз.топливо | 81,5 |  |  |
| 5 | Котельная №5 | п.г.т.Октябрьское, ул.Советская, 20 | муниципальная | 1983 | 2003 | КСВа-2,5 ВК-32 (о) | 2003 | - | газ | диз.топливо | 91,2 | - | 4,30 |
|  |  |  |  |  |  | КСВа-2,5 ВК-32 (о) | 2003 | - | газ | диз.топливо | 91,1 | - |  |
| 6 | Котельная №6 | п.г.т.Октябрьское, ул.Дзержинского, 2б | муниципальная | 1987 | 1998 | ВВД-1,8 (о) | 1995 | - | газ | диз.топливо | 79,9 | 29,0 | 5,40 |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 1995 | - | газ | диз.топливо | 83,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 1998 | - | газ | диз.топливо | 79,2 |  |  |
| 7 | Котельная №7 | п.г.т.Октябрьское, ул.Медицинская, 3б | муниципальная | 1997 | - | SERMET S3V-3 (о) | 1997 | - | газ | диз.топливо | 91,9 | - | 5,16 |
|  |  |  |  |  |  | SERMET S3V-3 (о) | 1997 | - | газ | диз.топливо | 92,2 | - |  |
| 8 | Котельная №8 | п.г.т.Октябрьское, ул.50Лет Победы, 38а | муниципальная | 1999 | 2009 | Ква-0,25ЛЖ ЗиОСаБ-250 (о) | 2006 | - | газ | не предусмотренно | 89,8 | - | 2,84 |
|  |  |  |  |  |  | Ква-0,25ЛЖ ЗиОСаБ-250 (о) | 2006 | - | газ | не предусмотренно | 89,7 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | ПКНЗМ-1,2 (р) | 1999 | - | газ | не предусмотренно | 84,7 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | ПКНЗМ-1,2 (р) | 1999 | - | газ | не предусмотренно | 83,2 | - |  |
| 9 | Котельная №10 | п.г.т.Октябрьское, ул.Сенькина,1а | муниципальная | 2009 | - | КОВ-50СТ (о) | 2009 | - | газ | не предусмотренно | 86,0 | - | 0,80 |
|  |  |  |  |  |  | КОВ-50СТ (о) | 2009 | - | газ | не предусмотренно | 86,0 | - |  |
| 10 | Котельная №12 | п.г.т.Октябрьское, ул.Медицинская, 3к | муниципальная | 2005 | - | КСВ-2 (о) | 2001 | - | газ | диз.топливо | 90,5 | - | 4,30 |
|  |  |  |  |  |  | КСВ-2 (о) | 2001 | - | газ | диз.топливо | 89,2 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | КСВ-1 (о) | 2002 | - | газ | диз.топливо | 91,7 | - |  |
| 11 | Котельная №14 | п.Кормужиханка, ул.Школьная, 8а | муниципальная | 2002 | - | KSO-100R (о) | 2001 | - | диз.топливо | диз.топливо | 72,0 | - | 0,38 |
|  |  |  |  |  |  | KSO-100R (о) | 2001 | - | диз.топливо | диз.топливо | 72,0 | - |  |
| 12 | Котельная №15 | с.Большой Камень, ул.Лесная, 11 | муниципальная | 2002 | - | KSO-70R (о) | 2001 | - | диз.топливо | диз.топливо | 72,0 | - | 0,14 |
|  |  |  |  |  |  | KSO-70R (о) | 2001 | - | диз.топливо | диз.топливо | 72,0 | - |  |
|  | ГП Приобье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная №1 (Крымская) | п.г.т.Приобье, ул.Югорская, 7б | муниципальная | 1986 | - | ВВД-1,8 (о) | 1984 | - | газ | диз.топливо | 73,3 | 100,0 | 14,40 |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 1984 | - | газ | диз.топливо | 73,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 1984 | - | газ | диз.топливо | 73,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 1984 | - | газ | диз.топливо | 73,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 1984 | - | газ | диз.топливо | 73,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 1984 | - | газ | диз.топливо | 73,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 1984 | - | газ | диз.топливо | 73,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (р) | 1984 | - | газ | диз.топливо | 73,3 |  |  |
| 14 | Котельная №2 ЦОК | п.г.т.Приобье, ул.Газовиков, 41 | муниципальная | 2002 | - | КВГМ-7,56 (о) | 2002 | - | газ | диз.топливо | 92,4 | 45,0 | 30,00 |
|  |  |  |  |  |  | КВГМ-7,56 (о) | 2002 | - | газ | диз.топливо | 92,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КВГМ-7,56 (о) | 2002 | - | газ | диз.топливо | 92,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КВГМ-7,56 (о) | 2002 | - | газ | диз.топливо | 92,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КВГМ-4,65 (р) | 2002 | - | газ | диз.топливо | 93,6 |  |  |
| 15 | Котельная №3 (ЭКБ) | п.г.т.Приобье, ул.Черемушки, 2а | муниципальная | 1986 | - | ВВД-1,8 (о) | 1984 | - | газ | диз.топливо | 69,8 | 100,0 | 5,42 |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 1984 | - | газ | диз.топливо | 69,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 1984 | - | газ | диз.топливо | 69,8 |  |  |
| 16 | Котельная №5 (Газовиков) | п.г.т.Приобье, ул.Газовиков, 24 | муниципальная | 1986 | - | ИМПАК-2,9 (о) | 1990 | - | газ | диз.топливо | 91,2 | 45,8 | 17,20 |
|  |  |  |  |  |  | ВАПОР-2,9 (о) | 1991 | - | газ | диз.топливо | 91,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВАПОР-2,9 (о) | 1991 | - | газ | диз.топливо | 91,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (р) | 1986 | - | газ | диз.топливо | 91,2 |  |  |
| 17 | Котельная №7 (Больница) | п.г.т.Приобье, ул.Портовая, 14/1 | муниципальная | 2007 | - | КВСр-0,8 (о) | 2007 | - | газ | диз.топливо | 91,0 | 20,0 | 3,08 |
|  |  |  |  |  |  | КВСр-0,8 (о) | 2007 | - | газ | диз.топливо | 91,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КВСр-0,8 (о) | 2007 | - | газ | диз.топливо | 91,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КВСр-0,8 (р) | 2007 | - | газ | диз.топливо | 91,0 |  |  |
| 18 | Котельная №8 (АТЦ) | п.г.т.Приобье, ул.Портовая, 18 | муниципальная | 2006 | - | КОВ 80С (о) | 2007 | - | газ | диз.топливо | 90,0 | 15,0 | 0,16 |
|  |  |  |  |  |  | КОВ 80С (р) | 2007 | - | газ | диз.топливо | 90,0 |  |  |
| 19 | Котельная №9 (УПТК) | п.г.т.Приобье, ул.Центральная, 15/6 | муниципальная | 1985 | - | ВВД-1,8 (о) | 1984 | - | газ | диз.топливо | 67,5 | 100,0 | 5,42 |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 1984 | - | газ | диз.топливо | 67,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (р) | 1984 | - | газ | диз.топливо | 67,5 |  |  |
| 20 | Котельная жилого городка | п.г.т.Приобье, ул.Долгопрудная, 5 | частная | 2008 | - | - | - | - | газ | - | - | - | 5,63 |
| 21 | Котельная 36-кв.дома | п.г.т.Приобье, ул.Крымская, 39а | частная | 2009 | - | - | - | - | газ | - | - | - | 0,61 |
|  | ГП Талинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная №1 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 5 | муниципальная | 1988 | 1997 | КВГМ-4 (о) | - |  | газ | отсутствует | 92,0 | 87,4 | 22,40 |
|  |  |  |  |  |  | КВГМ-4 (р) | - |  | газ | отсутствует | 92,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КВГМ-4 (о) | - |  | газ | отсутствует | 92,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИТЕРМО-3 (о) | - |  | газ | отсутствует | 92,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИТЕРМО-3 (р) | - |  | газ | отсутствует | 92,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИТЕРМО-3 (о) | - |  | газ | отсутствует | 92,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИТЕРМО-3 (р) | - |  | газ | отсутствует | 92,0 |  |  |
| 23 | Котельная №2 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 15 | муниципальная | 1991 | - | ДЕ-25-14-ГМ (о) | - |  | газ | нефть | 92,0 | 69,4 | 40,50 |
|  |  |  |  |  |  | ДЕ-25-14-ГМ (о) | - |  | газ | нефть | 92,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДЕ-25-14-ГМ (р) | - |  | газ | нефть | 92,0 |  |  |
| 24 | Котельная №3 | п.г.т.Талинка | муниципальная | 1999 | - | ВВД-1,8 (о) | - |  | газ | нефть | 78,0 | 50,5 | 3,60 |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (р) | - |  | газ | нефть | 78,0 |  |  |
|  | СП Каменное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная | с.Пальяново, ул.Центральная, 24б | муниципальная | 1983 | - | КВА-1,74 (о) | - |  | нефть | диз.топливо | 72,5 | 75,0 | 3,00 |
|  |  |  |  |  |  | КВА-1,74 (р) | - |  | нефть | диз.топливо | 72,5 |  |  |
| 26 | Котельная | с.Каменное | муниципальная | 2006 | - | н/д | - |  | нефть | диз.топливо | 72,5 | 75,0 | 3,45 |
|  |  |  |  |  |  | н/д | - |  | нефть | диз.топливо | 72,5 |  |  |
|  | СП Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная №2 | п.Карымкары, ул.Кедровая, 27 | муниципальная | 2008 | 2010 | СА-250 | - |  | диз.топливо | уголь | 96,0 | 20,0 | 0,62 |
|  |  |  |  |  |  | СА-250 | - |  | диз.топливо | уголь | 96,0 |  |  |
| 28 | Котельная №3 | п.Карымкары, ул.Комсомольская, 12 б | муниципальная | 2005 | 2010 | СА-250 | - |  | диз.топливо | отсутствует | 96,0 | 20,0 | 2,00 |
|  |  |  |  |  |  | СА-250 | - |  | диз.топливо | отсутствует | 96,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СА-250 | - |  | диз.топливо | отсутствует | 96,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СА-250 | - |  | диз.топливо | отсутствует | 96,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СА-250 | - |  | диз.топливо | отсутствует | 96,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СА-250 | - |  | диз.топливо | отсутствует | 96,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СА-150 | - |  | диз.топливо | отсутствует | 96,0 |  |  |
| 29 | Котельная №4 | п.Горнореченск, ул.Лесная | муниципальная | 2005 | 2010 | СА-150 | - |  | диз.топливо | уголь | 96,0 | 25,0 | 0,28 |
|  |  |  |  |  |  | СА-150 | - |  | диз.топливо | уголь | 96,0 |  |  |
|  | СП Малый Атлым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная школы | с.Малый Атлым, ул.Школьная | муниципальная | 2002 | - | Пуск-0,7 (о) | - | - | уголь | дрова | 58,0 | - | 1,14 |
|  |  |  |  |  |  | Пуск-0,7 (р) | - | - | уголь | дрова | 58,0 |  |  |
| 31 | Котельная администрации | с.Малый Атлым, ул.Центральная, 2 | муниципальная | 2004 | - | NEW 50 | - | - | диз.топливо | диз.топливо | 92,0 | - | 0,18 |
|  |  |  |  |  |  | NEW 50 | - | - | диз.топливо | диз.топливо | 92,0 |  |  |
| 32 | Котельная почты | с.Малый Атлым, ул.Центральная | муниципальная | 2004 | - | Китурами КСО-50 (о) | - | - | диз.топливо | диз.топливо | 92,0 | - | 0,18 |
|  |  |  |  |  |  | Китурами КСО-50 (р) | - | - | диз.топливо | диз.топливо | 92,0 |  |  |
| 33 | Котельная больницы | с.Малый Атлым, ул.Обская | муниципальная | 2005 | - | НМ-100N, ACV (о) | - | - | диз.топливо | диз.топливо | 85,0 | - | 0,24 |
|  |  |  |  |  |  | НМ-100N, ACV (р) | - | - | диз.топливо | диз.топливо | 85,0 |  |  |
| 34 | Котельная школы | п.Заречный, ул.Геологическая, 14 | муниципальная | 1996 | 2008 | ACV CA-250 (о) | - | - | диз.топливо | диз.топливо | 85,0 | - | 0,29 |
|  |  |  |  |  |  | Каскад-10сн (р) | - | - | уголь | дрова | 85,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Каскад-10сн (р) | - | - | уголь | дрова | 85,0 |  |  |
| 35 | Котельная СДК | п.Заречный | муниципальная | 2004 | - | Китурами Turbo-30 (о) | - | - | диз.топливо | диз.топливо | 90,0 | - | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | Китурами Turbo-30 (р) | - | - | диз.топливо | диз.топливо | 90,0 |  |  |
| 36 | Котельная гаража | п.Заречный, ул.Школьная, 19 | муниципальная | 2006 | - | Китурами Turbo-30 (о) | - | - | диз.топливо | диз.топливо | 92,00 | - | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | Китурами Turbo-30 (р) | - | - | диз.топливо | диз.топливо | 92,00 |  |  |
| 37 | Котельная водобашни | с.Большой Атлым, ул.Школьная, 22а | муниципальная | 2006 | 2010 | Электрокотел (о) | - | - | эл.энергия | - | 85,0 | - | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  | КВ-1 (р) | - | - | - | - | 85,0 |  |  |
| 38 | Котельная школы | с.Большой Атлым, ул.Школьная, 22 | муниципальная | 2001 | - | КСВм-1,25 "ВК-3" | - | - | уголь | дрова | 75,0 | - | 2,15 |
|  |  |  |  |  |  | КСВм-1,25 "ВК-3" | - | - | уголь | дрова | 75,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | АСV CA-150 (р) | - | - | диз.топливо | диз.топливо | 85,0 |  |  |
| 39 | Котельная гаража | с.Большой Атлым, ул.Советская, 14 | муниципальная | 1990 | 2006 | Китурами Turbo-30 (о) | - | - | диз.топливо | диз.топливо | 92,0 | - | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | Китурами Turbo-30 (р) | - | - | диз.топливо | диз.топливо | 82,0 |  |  |
| 40 | Котельная СДК | п.Комсомольский, ул.Октябрьская | муниципальная | 2007 | - | Китурами Turbo-30 | - | - | диз.топливо | диз.топливо | 90,0 | - | 0,02 |
| 41 | Котельная гаража | п.Комсомольский, ул.Советская | муниципальная | 2007 | - | ACV CA-100 (о) | - | - | диз.топливо | диз.топливо | 87,0 | - | 0,23 |
|  |  |  |  |  |  | ACV CA-100 (р) | - | - | диз.топливо | диз.топливо | 87,0 |  |  |
| 42 | Котельная водобашни и ВОК | п.Комсомольский | муниципальная | 2003 | 2010 | Китурами Turbo-17 | - | - | диз.топливо | диз.топливо | 86,0 | - | 0,01 |
| 43 | Котельная школы | п.Большие Леуши, ул.Гаражная, 15 | муниципальная | 2005 | - | ACV CA-150 (о) | - | - | диз.топливо | диз.топливо | - | - | 0,27 |
|  |  |  |  |  |  | ACV CA-150 (р) | - | - | диз.топливо | диз.топливо | - | - |  |
|  | СП Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная №1 | с.Перегребное, ул.Строителей, 8 "в" | муниципальная | 1989 | По графику | ВК-21 (о) | 2002 |  | газ | диз.топливо | 79,0 | 70,0 | 12,12 |
|  |  |  |  |  |  | ВК-21 (о) | 2004 |  | газ | диз.топливо | 79,0 | 65,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВК-21 (о) | 2004 |  | газ | диз.топливо | 79,0 | 65,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВК-21 (о) | 2005 |  | газ | диз.топливо | 79,0 | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВК-21 (о) | 2002 |  | газ | диз.топливо | 79,0 | 70,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВК-21 (о) | 2005 |  | газ | диз.топливо | 79,0 | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (р) | 1987 |  | газ/жид.топл. | диз.топливо | 79,0 | 100,0 |  |
| 45 | Котельная №3 | д.Чемаши, ул.Ленина, 10 | муниципальная | 1997 | По графику | ВВД-1,8 (о) | 1983 |  | нефть | диз.топливо | 60,0 | 100,0 | 5,40 |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 1983 |  | нефть | диз.топливо | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (р) | 1983 |  | нефть | диз.топливо | 60,0 |  |  |
| 46 | Котельная №4 | д.Нижние Нарыкары, пер.Клубный, 5 | муниципальная | 1983 | По графику | ВК-21 (о) | 2000 |  | газ | диз.топливо | 79,0 | 80,0 | 7,04 |
|  |  |  |  |  |  | ВК-21 (о) | 2000 |  | газ | диз.топливо | 79,0 | 80,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 1983 |  | газ | диз.топливо | 79,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (р) | 1983 |  | газ | диз.топливо | 79,0 | 100,0 |  |
| 47 | Котельная КОС-400 | с.Перегребное | частная | 1985 | По графику | ВВД-1,8 | 1992 | - | газ | - | - | - | 3,60 |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 | 1992 | - | газ | - | - | - |  |
| 48 | Котельная | с.Перегребное | частная | 1982 | По графику | ВВД-1,8 | 1990 | - | газ | - | - | - | 27,60 |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 | 1990 | - | газ | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | АВА-4 | 1985 | - | газ | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | АВА-4 | 1985 | - | газ | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | АВА-4 | 1985 | - | газ | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | ТЕРМАКС | 1992 | - | газ | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | ТЕРМАКС | 1992 | - | газ | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | КИМАК-3 | 1996 | - | газ | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | КИМАК-3 | 1996 | - | газ | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | КИМАК-3 | 1996 | - | газ | - | - | - |  |
|  | СП Сергино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная №4 | п.Сергино, ул.Вьюшкова, 9 | муниципальная | 2000 | 2005 | ВК-21 КСВ-2 | - |  | газ | нефть | 80,0 | 50,0 | 6,68 |
|  |  |  |  |  |  | ВК-21 КСВ-2 | - |  | газ | нефть | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВК-21 КСВ-1,88 | - |  | газ | нефть | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВК-21 КСВ-1,88 | - |  | газ | нефть | 80,0 |  |  |
|  | СП Унъюган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная №1 | п.Унъюган, Промышленный проезд, 18 | муниципальная | 1985 | 1995 | КЕ10-14 МТ (о) | - |  | газ | отсутствует | 83,3 | 95,0 | 17,03 |
|  |  |  |  |  |  | КЕ10-14 МТ (о) | - |  | газ | отсутствует | 83,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КЕ10-14 МТ (р) | - |  | газ | отсутствует | 83,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КЕ10-14 МТ (р) | - |  | газ | отсутствует | 83,3 |  |  |
| 51 | Котельная | п.Унъюган | частная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | СП Шеркалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная | с.Шеркалы, ул.Мира, 38 | муниципальная | 2002 | - | ВК-21 | - |  | газ | диз.топливо | 83,5 | 82,0 | 3,44 |
|  |  |  |  |  |  | ВК-21 | - |  | газ | диз.топливо | 83,5 |  |  |

Во всех локальных системах теплоснабжения наблюдается значительный избыток располагаемых мощностей.

Система теплоснабжения в Октябрьском районе преимущественно закрытая.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом с изменением температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком. Расчетные параметры теплоносителя составляют, как правило, 95/70(С.

Приборы учета тепловой энергии установлены на 2-х из 9 котельных в ГП Приобье, на 2-х из 3 котельных в ГП Талинка, на 2-х из 5 котельных в СП Перегребное и на всех котельных в СП Малый Атлым, СП Карымкары.

В таблице 19 приведены сведения о виде основного и резервного топлива, показателях удельного расхода топлива по каждому источнику теплоснабжения и системе обеспечения резервным топливом в поселениях Октябрьского района.

Таблица 19

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Котельное оборудование | Условный расход топлива на производство 1 Гкал, кг.у.т. | Сведения о системе обеспечения резервным топливом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка котла, водоподогревателя ((о) - основной; (р) - резервный) | Вид топлива | газ | нефть | диз.топливо | уголь |  |
|  |  |  |  | основное | резервное |  |  |  |  |  |
|  | ГП Андра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная | п.г.т. Андра | ДЕ-10-14Г (о) | газ | - | 158,73 | - | - | - | В случае аварии на ГРС более 4 часов. Плечо подвоза - 7 км (из п.г.т.Андра). Подвоз осуществляется топливозаправщиком. |
|  |  |  | ДЕ-10-14Г (о) | газ | - | 158,73 | - | - | - |  |
|  |  |  | ДЕ-10-14Г (о) | газ | - | 158,73 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВАПОР ТТКV-3 (о) | газ | диз.топливо | 156,98 | - | - | - |  |
|  |  |  | ИМПАК CIMAC-3 (р) | газ | - | 158,73 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВИРБЕКС-С-ФИНН (о) | газ | - | 162,34 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВИРБЕКС-С-ФИНН (о) | газ | - | 162,34 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | газ | - | 183,15 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | газ | - | 183,15 | - | - | - |  |
|  |  |  | КВЗ-Г2 (о) | газ | - | 158,73 | - | - | - |  |
|  |  |  | КВЗ-Г2 (о) | газ | - | 158,73 | - | - | - |  |
|  |  |  | КВЗ-Г2 (о) | газ | - | 158,73 | - | - | - |  |
|  |  |  | КВЗ-Г2 (о) | газ | - | 158,73 | - | - | - |  |
|  | ГП Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №1 | п.г.т. Октябрьское, ул.Сенькина, 46б | КСВа-4 ВК-32 (о) | газ | диз.топливо | 154,00 | - | - | - | В случае аварии на ГРП более 2 часов. Плечо подвоза - 18 км (из п.г.т.Андра). Подвоз осуществляется топливозаправщиком. На котельных имеется суточный запас резервного топлива. |
|  |  |  | КСВа-4 ВК-32 (о) | газ | диз.топливо | 157,00 | - | - | - |  |
|  |  |  | КСВа-4 ВК-32 (р) | газ | диз.топливо | 155,00 | - | - | - |  |
| 3 | Котельная №2 | п.г.т.Октябрьское, ул.Пионерская, 17б | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо | 201,10 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо | 208,20 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо | 174,40 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо | 184,90 | - | - | - |  |
| 4 | Котельная №3 | п.г.т.Октябрьское, ул.Чапаева, 6б | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо | 197,00 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо | 211,00 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо | 171,10 | - | - | - |  |
| 5 | Котельная №5 | п.г.т.Октябрьское, ул.Советская, 20 | КСВа-2,5 ВК-32 (о) | газ | диз.топливо | 156,60 | - | - | - |  |
|  |  |  | КСВа-2,5 ВК-32 (о) | газ | диз.топливо | 156,80 | - | - | - |  |
| 6 | Котельная №6 | п.г.т.Октябрьское, ул.Дзержинского, 2б | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо | 174,40 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо | 166,40 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо | 175,80 | - | - | - |  |
| 7 | Котельная №7 | п.г.т.Октябрьское, ул.Медицинская, 3б | SERMET S3V-3 (о) | газ | диз.топливо | 155,40 | - | - | - |  |
|  |  |  | SERMET S3V-3 (о) | газ | диз.топливо | 155,00 | - | - | - |  |
| 8 | Котельная №8 | п.г.т.Октябрьское, ул.50Лет Победы, 38а | Ква-0,25ЛЖ ЗиОСаБ-250 (о) | газ | не предусмотренно | 160,40 | - | - | - | В случае аварии на ГРП более 2 часов. Плечо подвоза - 18 км (из п.г.т.Андра). Подвоз осуществляется топливозаправщиком. |
|  |  |  | Ква-0,25ЛЖ ЗиОСаБ-250 (о) | газ | не предусмотренно | 159,20 | - | - | - |  |
|  |  |  | ПКНЗМ-1,2 (р) | газ | не предусмотренно | 168,60 | - | - | - |  |
|  |  |  | ПКНЗМ-1,2 (р) | газ | не предусмотренно | 171,70 | - | - | - |  |
| 9 | Котельная №10 | п.г.т.Октябрьское, ул.Сенькина,1а | КОВ-50СТ (о) | газ | не предусмотренно | 173,88 | - | - | - |  |
|  |  |  | КОВ-50СТ (о) | газ | не предусмотренно | 173,88 | - | - | - |  |
| 10 | Котельная №12 | п.г.т.Октябрьское, ул.Медицинская, 3к | КСВ-2 (о) | газ | диз.топливо | 157,90 | - | - | - | В случае аварии на ГРП более 2 часов. Плечо подвоза - 18 км (из п.г.т.Андра). Подвоз осуществляется топливозаправщиком. На котельных имеется суточный запас резервного топлива. |
|  |  |  | КСВ-2 (о) | газ | диз.топливо | 160,10 | - | - | - |  |
|  |  |  | КСВ-1 (о) | газ | диз.топливо | 155,80 | - | - | - |  |
| 11 | Котельная №14 | п.Кормужиханка, ул.Школьная, 8а | KSO-100R (о) | диз.топливо | диз.топливо | - | - | 164,80 | - | - |
|  |  |  | KSO-100R (о) | диз.топливо | диз.топливо |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №15 | с.Большой Камень, ул.Лесная, 11 | KSO-70R (о) | диз.топливо | диз.топливо | - | - | 164,80 | - | - |
|  |  |  | KSO-70R (о) | диз.топливо | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  | ГП Приобье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная №1 (Крымская) | п.г.т.Приобье, ул.Югорская, 7б | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо | 200,10 | - | - | - | - |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (р) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная №2 ЦОК | п.г.т.Приобье, ул.Газовиков, 41 | КВГМ-7,56 (о) | газ | диз.топливо | 154,20 | - | - | - |  |
|  |  |  | КВГМ-7,56 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВГМ-7,56 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВГМ-7,56 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВГМ-4,65 (р) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная №3 (ЭКБ) | п.г.т.Приобье, ул.Черемушки, 2а | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо | 202,00 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная №5 (Газовиков) | п.г.т.Приобье, ул.Газовиков, 24 | ИМПАК-2,9 (о) | газ | диз.топливо | 161,20 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВАПОР-2,9 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВАПОР-2,9 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (р) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная №7 (Больница) | п.г.т.Приобье, ул.Портовая, 14/1 | КВСр-0,8 (о) | газ | диз.топливо | 157,00 | - | - | - |  |
|  |  |  | КВСр-0,8 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВСр-0,8 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВСр-0,8 (р) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №8 (АТЦ) | п.г.т.Приобье, ул.Портовая, 18 | КОВ 80С (о) | газ | диз.топливо | 158,70 | - | - | - |  |
|  |  |  | КОВ 80С (р) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №9 (УПТК) | п.г.т.Приобье, ул.Центральная, 15/6 | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо | 211,70 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (р) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная жилого городка | п.г.т.Приобье, ул.Долгопрудная, 5 | - | газ | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная 36-кв.дома | п.г.т.Приобье, ул.Крымская, 39а | - | газ | - | - | - | - | - | - |
|  | ГП Талинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная №1 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 5 | КВГМ-4 (о) | газ | отсутствует | 157,30 | - | - | - | - |
|  |  |  | КВГМ-4 (р) | газ | отсутствует |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВГМ-4 (о) | газ | отсутствует |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИТЕРМО-3 (о) | газ | отсутствует |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИТЕРМО-3 (р) | газ | отсутствует |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИТЕРМО-3 (о) | газ | отсутствует |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИТЕРМО-3 (р) | газ | отсутствует |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная №2 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 15 | ДЕ-25-14-ГМ (о) | газ | нефть | 157,30 | - | - | - |  |
|  |  |  | ДЕ-25-14-ГМ (о) | газ | нефть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ДЕ-25-14-ГМ (р) | газ | нефть |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная №3 | п.г.т.Талинка | ВВД-1,8 (о) | газ | нефть | 157,30 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (р) | газ | нефть |  |  |  |  |  |
|  | СП Каменное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная | с.Пальяново, ул.Центральная, 24б | КВА-1,74 (о) | нефть | диз.топливо | - | 177,80 | - | - | - |
|  |  |  | КВА-1,74 (р) | нефть | диз.топливо |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная | с.Каменное | н/д | нефть | диз.топливо | - | 177,80 | - | - | - |
|  |  |  | н/д | нефть | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  | СП Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная №2 | п.Карымкары, ул.Кедровая, 27 | СА-250 | диз.топливо | уголь | - | - | 164,80 | - | - |
|  |  |  | СА-250 | диз.топливо | уголь |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №3 | п.Карымкары, ул.Комсомольская, 12 б | СА-250 | диз.топливо | отсутствует | - | - | 164,80 | - |  |
|  |  |  | СА-250 | диз.топливо | отсутствует |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СА-250 | диз.топливо | отсутствует |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СА-250 | диз.топливо | отсутствует |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СА-250 | диз.топливо | отсутствует |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СА-250 | диз.топливо | отсутствует |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СА-150 | диз.топливо | отсутствует |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная №4 | п.Горнореченск, ул.Лесная | СА-150 | диз.топливо | уголь | - | - | 164,80 | - |  |
|  |  |  | СА-150 | диз.топливо | уголь |  |  |  |  |  |
|  | СП Малый Атлым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная школы | с.Малый Атлым, ул.Школьная | Пуск-0,7 (о) | уголь | дрова | - | - | - | - | Подвоз топлива осуществляется водным транспортом в навигационный период. |
|  |  |  | Пуск-0,7 (р) | уголь | дрова |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная администрации | с.Малый Атлым, ул.Центральная, 2 | NEW 50 | диз.топливо | диз.топливо | - | - | 193,06 | - |  |
|  |  |  | NEW 50 | диз.топливо | диз.топливо |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная почты | с.Малый Атлым, ул.Центральная | Китурами КСО-50 (о) | диз.топливо | диз.топливо | - | - | 193,06 | - |  |
|  |  |  | Китурами КСО-50 (р) | диз.топливо | диз.топливо |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная больницы | с.Малый Атлым, ул.Обская | НМ-100N, ACV (о) | диз.топливо | диз.топливо | - | - | 193,06 | - |  |
|  |  |  | НМ-100N, ACV (р) | диз.топливо | диз.топливо |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная школы | п.Заречный, ул.Геологическая, 14 | ACV CA-250 (о) | диз.топливо | диз.топливо | - | - | 193,06 | - |  |
|  |  |  | Каскад-10сн (р) | уголь | дрова |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Каскад-10сн (р) | уголь | дрова |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная СДК | п.Заречный | Китурами Turbo-30 (о) | диз.топливо | диз.топливо | - | - | 193,06 | - |  |
|  |  |  | Китурами Turbo-30 (р) | диз.топливо | диз.топливо |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная гаража | п.Заречный, ул.Школьная, 19 | Китурами Turbo-30 (о) | диз.топливо | диз.топливо | - | - | 193,06 | - |  |
|  |  |  | Китурами Turbo-30 (р) | диз.топливо | диз.топливо |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная водобашни | с.Большой Атлым, ул.Школьная, 22а | Электрокотел (о) | эл.энергия | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | КВ-1 (р) | - | - |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная школы | с.Большой Атлым, ул.Школьная, 22 | КСВм-1,25 "ВК-3" | уголь | дрова | - | - | - | 190,00 |  |
|  |  |  | КСВм-1,25 "ВК-3" | уголь | дрова |  |  |  |  |  |
|  |  |  | АСV CA-150 (р) | диз.топливо | диз.топливо |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная гаража | с.Большой Атлым, ул.Советская, 14 | Китурами Turbo-30 (о) | диз.топливо | диз.топливо | - | - | 193,06 | - |  |
|  |  |  | Китурами Turbo-30 (р) | диз.топливо | диз.топливо |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная СДК | п.Комсомольский, ул.Октябрьская | Китурами Turbo-30 | диз.топливо | диз.топливо | - | - | 193,60 | - |  |
| 41 | Котельная гаража | п.Комсомольский, ул.Советская | ACV CA-100 (о) | диз.топливо | диз.топливо | - | - | 193,06 | - |  |
|  |  |  | ACV CA-100 (р) | диз.топливо | диз.топливо |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная водобашни и ВОК | п.Комсомольский | Китурами Turbo-17 | диз.топливо | диз.топливо | - | - | 193,06 | - |  |
| 43 | Котельная школы | п.Большие Леуши, ул.Гаражная, 15 | ACV CA-150 (о) | диз.топливо | диз.топливо | - | - | 193,06 | - |  |
|  |  |  | ACV CA-150 (р) | диз.топливо | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  | СП Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная №1 | с.Перегребное, ул.Строителей, 8 "в" | ВК-21 (о) | газ | диз.топливо | 265,00 | - | - | - | В случае аварии на ГРП и на магистральных газовых сетях. Плечо подвоза - 1 км (из с.Перегребное). Подвоз осуществляется одним топливозаправщиком каждые 8 часов. |
|  |  |  | ВК-21 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВК-21 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВК-21 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВК-21 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВК-21 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (р) | газ/жид.топл. | диз.топливо |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная №3 | д.Чемаши, ул.Ленина, 10 | ВВД-1,8 (о) | нефть | диз.топливо | - | 361,00 | - | - | Подвоз топлива осуществляется: 1) при наличие зимника - автотранспортом; 2) в навигационный период - плав.средствами. Плечо подвоза - 160 км (от ОАО "ТНК-Нягань" ЦПС "Талинский" 37 км). |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | нефть | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (р) | нефть | диз.топливо |  |  |  |  |  |
| 46 | Котельная №4 | д.Нижние Нарыкары, пер.Клубный, 5 | ВК-21 (о) | газ | диз.топливо | 340,00 | - | - | - | В случае аварии на ГРП и на магистральных газовых сетях. Плечо подвоза - 50 км (из с.Перегребное). Подвоз осуществляется двумя топливозаправщиками каждые 12 часов. |
|  |  |  | ВК-21 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (р) | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная КОС-400 | с.Перегребное | ВВД-1,8 | газ | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ВВД-1,8 | газ | - |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная | с.Перегребное | ВВД-1,8 | газ | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ВВД-1,8 | газ | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | АВА-4 | газ | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | АВА-4 | газ | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | АВА-4 | газ | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТЕРМАКС | газ | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТЕРМАКС | газ | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КИМАК-3 | газ | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КИМАК-3 | газ | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КИМАК-3 | газ | - |  |  |  |  |  |
|  | СП Сергино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная №4 | п.Сергино, ул.Вьюшкова, 9 | ВК-21 КСВ-2 | газ | нефть | 178,60 | - | - | - | - |
|  |  |  | ВК-21 КСВ-2 | газ | нефть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВК-21 КСВ-1,88 | газ | нефть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВК-21 КСВ-1,88 | газ | нефть |  |  |  |  |  |
|  | СП Унъюган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная №1 | п.Унъюган, Промышленный проезд, 18 | КЕ10-14 МТ (о) | газ | отсутствует | 173,07 | - | - | - | - |
|  |  |  | КЕ10-14 МТ (о) | газ | отсутствует |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЕ10-14 МТ (р) | газ | отсутствует |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЕ10-14 МТ (р) | газ | отсутствует |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная | п.Унъюган | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | СП Шеркалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная | с.Шеркалы, ул.Мира, 38 | ВК-21 | газ | диз.топливо | 171,83 | - | - | - | В случае аварии на ГРП и котельной более 72 часов. Плечо подвоза - 1 км (от с. Шеркалы, ул. Ангашупова, 4-а, склад ГСМ). |
|  |  |  | ВК-21 | газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |

Зоны действия источников тепловой энергии Октябрьского района представлены в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГП Андра |  |  |
| 1 | Котельная | п.г.т. Андра | п.г.т.Андра |
|  | ГП Октябрьское |  |  |
| 2 | Котельная №1 | п.г.т. Октябрьское, ул.Сенькина, 46б | п.г.т.Октябрьское ул.Шмигельского, ул.Бичинева, ул.Калинина, ул.Советская, ул.Ленина |
| 3 | Котельная №2 | п.г.т.Октябрьское, ул.Пионерская, 17б | п.г.т.Октябрьское ул.Кирова, ул.Комсомольская, ул.Пионерская, ул.Сенькина, ул.Дзержинского, ул.Киприна, ул.Лесная |
| 4 | Котельная №3 | п.г.т.Октябрьское, ул.Чапаева, 6б | п.г.т.Октябрьское ул.Чапаева, пер.Школьный, ул.Фрунзе, ул.Калинина, ул.Бичинева, ул.Медицинская |
| 5 | Котельная №5 | п.г.т.Октябрьское, ул.Советская, 20 | п.г.т.Октябрьское ул.Калинина, ул.Советская, ул.Ленина |
| 6 | Котельная №6 | п.г.т.Октябрьское, ул.Дзержинского, 2б | п.г.т.Октябрьское ул.Комсомольская, ул.Рыбников, ул.Дзержинского, ул.Гагарина |
| 7 | Котельная №7 | п.г.т.Октябрьское, ул.Медицинская, 3б | п.г.т.Октябрьское ул.Медицинская |
| 8 | Котельная №8 | п.г.т.Октябрьское, ул.50Лет Победы, 38а | п.г.т.Октябрьское ул.50 Лет Победы (КОС, АДС, Транспортный цех) |
| 9 | Котельная №10 | п.г.т.Октябрьское, ул.Сенькина,1а | п.г.т.Октябрьское, здание бани |
| 10 | Котельная №12 | п.г.т.Октябрьское, ул.Медицинская, 3к | п.г.т.Октябрьское ул.Нагорная, ул.Чапаева, ул.50 Лет Победы, ул.Кондинская, ул.Светлая, пер.Школьный, ул.Медицинская, ул.Шмигельского |
| 11 | Котельная №14 | п.Кормужиханка, ул.Школьная, 8а | п.Кормужиханка, здание школы и детского сада |
| 12 | Котельная №15 | с.Большой Камень, ул.Лесная, 11 | с.Большой Камень, здание детского сада |
|  | ГП Приобье |  |  |
| 13 | Котельная №1 (Крымская) | п.г.т.Приобье, ул.Югорская, 7б | п.г.т. Приобье ул.Крымская, ул.Спортивная, ул.Севастопольская, ул.Набережная, ул.Одесская, пер.Октябрьский |
| 14 | Котельная №2 ЦОК | п.г.т.Приобье, ул.Газовиков, 41 | п.г.т.Приобье мкр.БПТОиКо, мкр.Газовиков, мкр.ПСО, мкр.Речников, пер.Измаильский, пер.Озерный, пер.Таежный, пер.Телевизионный, пер.Уральский, пер.Энергетиков, пер.Южный, пер.Мостостроителей, ул.Молодежная, ул.Песчаная, ул.Строителей, ул.Школьная, ул.Энтузиастов, ул.Югорская, ул.Крымская |
| 15 | Котельная №3 (ЭКБ) | п.г.т.Приобье, ул.Черемушки, 2а | п.г.т.Приобье мкр.Черемушки, пер.Железнодорожный, ул. 50 Лет Победы, ул.Геологов. Ул.Пионеров, ул.Сибирская, ул.Центральная |
| 16 | Котельная №5 (Газовиков) | п.г.т.Приобье, ул.Газовиков, 24 | п.г.т.Приобье мкр.Газовиков, мкр.Речников, мкр.КСМУ, ул.Школьная, ул.Севастопольская, ул.Молодежная, ул.Набережная, ул.Югорская |
| 17 | Котельная №7 (Больница) | п.г.т.Приобье, ул.Портовая, 14/1 | п.г.т.Приобье, МУЗ Октябрьская центральная районная больница ОП Приобская городская больница, БУ ХМАО-Югры "Бюро судебно-медицинской экспертизы" |
| 18 | Котельная №8 (АТЦ) | п.г.т.Приобье, ул.Портовая, 18 | п.г.т.Приобье, АТЦ (собственные нужды) |
| 19 | Котельная №9 (УПТК) | п.г.т.Приобье, ул.Центральная, 15/6 | п.г.т.Приобье ул.Центральная |
| 20 | Котельная жилого городка | п.г.т.Приобье, ул.Долгопрудная, 5 | п.г.т.Приобье, микрорайон СУПТР-10 |
| 21 | Котельная 36-кв.дома | п.г.т.Приобье, ул.Крымская, 39а | п.г.т.Приобье ул. Крымская, 39а |
|  | ГП Талинка |  |  |
| 22 | Котельная №1 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 5 | ГВС: п.г.т.Талинка 1, 3, 4, Центральный микрорайоны, промышленная зона Отопление: п.г.т.Талинка часть 3 и Центральный микрорайоны |
| 23 | Котельная №2 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 15 | п.г.т.Талинка 1, 2, 4, часть 3 микрорайонов, промышленная зона (тепловая энергия на отопление) |
| 24 | Котельная №3 | п.г.т.Талинка | п.г.т.Талинка, ВОС |
|  | СП Каменное |  |  |
| 25 | Котельная | с.Пальяново, ул.Центральная, 24б | с.Пальяново |
| 26 | Котельная | с.Каменное | с.Каменное |
|  | СП Карымкары |  |  |
| 27 | Котельная №2 | п.Карымкары, ул.Кедровая, 27 | п.Карымкары |
| 28 | Котельная №3 | п.Карымкары, ул.Комсомольская, 12 б | п.Карымкары, магазин по ул. Комсомольская; магазин по ул. Школьная; лесничество; лесхоз; школа; детский сад; дом творчества; больница; пункт скорой помощи |
| 29 | Котельная №4 | п.Горнореченск, ул.Лесная | п.Горнореченск |
|  | СП Малый Атлым |  |  |
| 30 | Котельная школы | с.Малый Атлым, ул.Школьная | с.Малый Атлым, здание школы |
| 31 | Котельная администрации | с.Малый Атлым, ул.Центральная, 2 | с.Малый Атлым, здание администрации |
| 32 | Котельная почты | с.Малый Атлым, ул.Центральная | с.Малый Атлым, здание почты |
| 33 | Котельная больницы | с.Малый Атлым, ул.Обская | с.Малый Атлым, здание больницы |
| 34 | Котельная школы | п.Заречный, ул.Геологическая, 14 | п.Заречный, здание школы |
| 35 | Котельная СДК | п.Заречный | п.Заречный, здание СДК |
| 36 | Котельная гаража | п.Заречный, ул.Школьная, 19 | п.Заречный, здание гаража |
| 37 | Котельная водобашни | с.Большой Атлым, ул.Школьная, 22а | с.Большой Атлым, водобашня |
| 38 | Котельная школы | с.Большой Атлым, ул.Школьная, 22 | с.Большой Атлым, здание школы |
| 39 | Котельная гаража | с.Большой Атлым, ул.Советская, 14 | с.Большой Атлым, здание администрации и гаража |
| 40 | Котельная СДК | п.Комсомольский, ул.Октябрьская | п.Комсомольский, здание СДК |
| 41 | Котельная гаража | п.Комсомольский, ул.Советская | п.Комсомольский, здание гаража |
| 42 | Котельная водобашни и ВОК | п.Комсомольский | п.Комсомольский, водобашня и ВОК |
| 43 | Котельная школы | п.Большие Леуши, ул.Гаражная, 15 | п.Большие Леуши |
|  | СП Перегребное |  |  |
| 44 | Котельная №1 | с.Перегребное, ул.Строителей, 8 "в" | с.Перегребное за исключением жил.поселка |
| 45 | Котельная №3 | д.Чемаши, ул.Ленина, 10 | д.Чемаши |
| 46 | Котельная №4 | д.Нижние Нарыкары, пер.Клубный, 5 | д.Нижние Нарыкары |
| 47 | Котельная КОС-400 | с.Перегребное | с.Перегребное, КОС-400 |
| 48 | Котельная | с.Перегребное | с.Перегребное, жил.поселок |
|  | СП Сергино |  |  |
| 49 | Котельная №4 | п.Сергино, ул.Вьюшкова, 9 | п.Сергино |
|  | СП Унъюган |  |  |
| 50 | Котельная №1 | п.Унъюган, Промышленный проезд, 18 | п.Унъюган в границах улиц Тюменская, Кирова, Комарова, Школьная, Мира, пер.Мира, Альшевского, Железнодорожная, пер.Лесников, 60 Лет Октября; ул.Таежная дома 8-10; пос.Молодежный |
| 51 | Котельная | п.Унъюган | п.Унъюган за исключением участка в границах улиц Тюменская, Кирова, Комарова, Школьная, Мира, пер.Мира, Альшевского, Железнодорожная, пер.Лесников, 60 Лет Октября; ул.Таежная домов 8-10; пос.Молодежного |
|  | СП Шеркалы |  |  |
| 52 | Котельная | с.Шеркалы, ул.Мира, 38 | с.Шеркалы |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии представлен в таблице 21.

Таблица 21

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных | Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Максимальная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) мощности с учетом максимальной присоединенной нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | Гкал/ч | % | Гкал/ч |  |  |
|  | ГП Андра |  | 25,69 |  | 0,62 |  | 2,46 | 12,50 | 10,11 |
| 1 | Котельная | п.г.т. Андра | 25,69 | 2,4 | 0,62 | 9,8 | 2,46 | 12,50 | 10,11 |
|  | ГП Октябрьское |  | 46,12 |  | 0,29 |  | 1,95 | 7,35 | 36,54 |
| 2 | Котельная №1 | п.г.т. Октябрьское, ул.Сенькина, 46б | 10,20 | 0,6 | 0,06 | 4,8 | 0,49 | 1,28 | 8,37 |
| 3 | Котельная №2 | п.г.т.Октябрьское, ул.Пионерская, 17б | 7,20 | 0,6 | 0,04 | 4,8 | 0,34 | 0,58 | 6,24 |
| 4 | Котельная №3 | п.г.т.Октябрьское, ул.Чапаева, 6б | 5,40 | 0,6 | 0,03 | 4,8 | 0,26 | 0,55 | 4,56 |
| 5 | Котельная №5 | п.г.т.Октябрьское, ул.Советская, 20 | 4,30 | 0,6 | 0,03 | 4,8 | 0,20 | 0,98 | 3,09 |
| 6 | Котельная №6 | п.г.т.Октябрьское, ул.Дзержинского, 2б | 5,40 | 0,6 | 0,03 | 4,8 | 0,26 | 0,33 | 4,78 |
| 7 | Котельная №7 | п.г.т.Октябрьское, ул.Медицинская, 3б | 5,16 | 0,6 | 0,03 | 4,8 | 0,25 | 1,38 | 3,50 |
| 8 | Котельная №8 | п.г.т.Октябрьское, ул.50Лет Победы, 38а | 2,84 | 0,6 | 0,02 | 4,8 | 0,14 | 0,00 | 2,68 |
| 9 | Котельная №10 | п.г.т.Октябрьское, ул.Сенькина,1а | 0,80 | 0,6 | 0,0048 | 0 | 0,00 | 0,78 | 0,02 |
| 10 | Котельная №12 | п.г.т.Октябрьское, ул.Медицинская, 3к | 4,30 | 0,6 | 0,03 | 0 | 0,00 | 1,39 | 2,88 |
| 11 | Котельная №14 | п.Кормужиханка, ул.Школьная, 8а | 0,38 | 1,7 | 0,01 | 1,9 | 0,01 | 0,06 | 0,30 |
| 12 | Котельная №15 | с.Большой Камень, ул.Лесная, 11 | 0,14 | 1,7 | 0,002 | 1,9 | 0,003 | 0,02 | 0,12 |
|  | ГП Приобье |  | 81,92 |  | 1,95 |  | 10,88 | 21,27 | 47,82 |
| 13 | Котельная №1 (Крымская) | п.г.т.Приобье, ул.Югорская, 7б | 14,40 | 2,4 | 0,35 | 14,0 | 1,97 | 3,90 | 8,18 |
| 14 | Котельная №2 ЦОК | п.г.т.Приобье, ул.Газовиков, 41 | 30,00 | 2,4 | 0,72 | 14,0 | 4,10 | 8,40 | 16,78 |
| 15 | Котельная №3 (ЭКБ) | п.г.т.Приобье, ул.Черемушки, 2а | 5,42 | 2,4 | 0,13 | 14,0 | 0,74 | 1,27 | 3,28 |
| 16 | Котельная №5 (Газовиков) | п.г.т.Приобье, ул.Газовиков, 24 | 17,20 | 2,4 | 0,41 | 14,0 | 2,35 | 2,94 | 11,50 |
| 17 | Котельная №7 (Больница) | п.г.т.Приобье, ул.Портовая, 14/1 | 3,08 | 2,4 | 0,07 | 14,0 | 0,42 | 0,93 | 1,66 |
| 18 | Котельная №8 (АТЦ) | п.г.т.Приобье, ул.Портовая, 18 | 0,16 | 2,4 | 0,00 | 14,0 | 0,02 | 0,12 | 0,02 |
| 19 | Котельная №9 (УПТК) | п.г.т.Приобье, ул.Центральная, 15/6 | 5,42 | 2,4 | 0,13 | 14,0 | 0,74 | 0,60 | 3,95 |
| 20 | Котельная жилого городка | п.г.т.Приобье, ул.Долгопрудная, 5 | 5,63 | 2,4 | 0,14 | 9,8 | 0,54 | 2,50 | 2,45 |
| 21 | Котельная 36-кв.дома | п.г.т.Приобье, ул.Крымская, 39а | 0,61 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,61 | 0,00 |
|  | ГП Талинка |  | 66,50 |  | 1,66 |  | 4,35 | 28,90 | 31,59 |
| 22 | Котельная №1 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 5 | 22,40 | 2,5 | 0,56 | 6,7 | 1,46 | 7,78 | 12,60 |
| 23 | Котельная №2 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 15 | 40,50 | 2,5 | 1,01 | 6,7 | 2,65 | 20,90 | 15,94 |
| 24 | Котельная №3 | п.г.т.Талинка | 3,60 | 2,5 | 0,09 | 6,7 | 0,24 | 0,22 | 3,05 |
|  | СП Каменное |  | 6,45 |  | 0,81 |  | 1,23 | 2,98 | 1,43 |
| 25 | Котельная | с.Пальяново, ул.Центральная, 24б | 3,00 | 15,4 | 0,46 | 21,8 | 0,55 | 1,49 | 0,50 |
| 26 | Котельная | с.Каменное | 3,45 | 10,0 | 0,35 | 21,8 | 0,68 | 1,49 | 0,93 |
|  | СП Карымкары |  | 2,90 |  | 0,07 |  | 0,28 | 1,49 | 1,06 |
| 27 | Котельная №2 | п.Карымкары, ул.Кедровая, 27 | 0,62 | 2,4 | 0,01 | 9,8 | 0,06 | 0,21 | 0,34 |
| 28 | Котельная №3 | п.Карымкары, ул.Комсомольская, 12 б | 2,00 | 2,4 | 0,05 | 9,8 | 0,19 | 1,08 | 0,68 |
| 29 | Котельная №4 | п.Горнореченск, ул.Лесная | 0,28 | 2,4 | 0,01 | 9,8 | 0,03 | 0,20 | 0,04 |
|  | СП Малый Атлым |  | 4,87 |  | 0,21 |  | 0,09 | 1,28 | 3,31 |
| 30 | Котельная школы | с.Малый Атлым, ул.Школьная | 1,14 | 6,6 | 0,08 | 1,9 | 0,02 | 0,32 | 0,72 |
| 31 | Котельная администрации | с.Малый Атлым, ул.Центральная, 2 | 0,18 | 0,0 | 0,00 | 1,9 | 0,003 | 0,03 | 0,15 |
| 32 | Котельная почты | с.Малый Атлым, ул.Центральная | 0,18 | 0,0 | 0,00 | 1,9 | 0,003 | 0,02 | 0,16 |
| 33 | Котельная больницы | с.Малый Атлым, ул.Обская | 0,24 | 0,0 | 0,00 | 1,9 | 0,005 | 0,06 | 0,18 |
| 34 | Котельная школы | п.Заречный, ул.Геологическая, 14 | 0,29 | 0,0 | 0,00 | 1,9 | 0,01 | 0,10 | 0,18 |
| 35 | Котельная СДК | п.Заречный | 0,05 | 0,0 | 0,00 | 1,9 | 0,001 | 0,02 | 0,03 |
| 36 | Котельная гаража | п.Заречный, ул.Школьная, 19 | 0,05 | 50,0 | 0,03 | 1,9 | 0,0004 | 0,02 | 0,00 |
| 37 | Котельная водобашни | с.Большой Атлым, ул.Школьная, 22а | 0,01 | 0,0 | 0,00 | 1,9 | 0,000 | 0,01 | 0,00 |
| 38 | Котельная школы | с.Большой Атлым, ул.Школьная, 22 | 2,15 | 2,5 | 0,05 | 1,9 | 0,04 | 0,46 | 1,60 |
| 39 | Котельная гаража | с.Большой Атлым, ул.Советская, 14 | 0,05 | 50,0 | 0,03 | 1,9 | 0,0004 | 0,02 | 0,00 |
| 40 | Котельная СДК | п.Комсомольский, ул.Октябрьская | 0,02 | 0,0 | 0,00 | 1,9 | 0,0004 | 0,014 | 0,01 |
| 41 | Котельная гаража | п.Комсомольский, ул.Советская | 0,23 | 0,0 | 0,00 | 1,9 | 0,004 | 0,10 | 0,13 |
| 42 | Котельная водобашни и ВОК | п.Комсомольский | 0,01 | 0,0 | 0,00 | 1,9 | 0,000 | 0,01 | 0,00 |
| 43 | Котельная школы | п.Большие Леуши, ул.Гаражная, 15 | 0,27 | 8,5 | 0,02 | 1,9 | 0,005 | 0,10 | 0,15 |
|  | СП Перегребное |  | 55,76 |  | 1,38 |  | 4,74 | 28,64 | 21,00 |
| 44 | Котельная №1 | с.Перегребное, ул.Строителей, 8 "в" | 12,12 | 1,7 | 0,21 | 8,5 | 1,01 | 7,90 | 3,00 |
| 45 | Котельная №3 | д.Чемаши, ул.Ленина, 10 | 5,40 | 5,5 | 0,30 | 3,1 | 0,16 | 0,71 | 4,23 |
| 46 | Котельная №4 | д.Нижние Нарыкары, пер.Клубный, 5 | 7,04 | 1,7 | 0,12 | 8,5 | 0,59 | 1,50 | 4,83 |
| 47 | Котельная КОС-400 | с.Перегребное | 3,60 | 2,4 | 0,09 | 9,8 | 0,34 | 1,18 | 1,99 |
| 48 | Котельная | с.Перегребное | 27,60 | 2,4 | 0,66 | 9,8 | 2,64 | 17,35 | 6,95 |
|  | СП Сергино |  | 6,68 |  | 0,16 |  | 0,64 | 1,48 | 4,4 |
| 49 | Котельная №4 | п.Сергино, ул.Вьюшкова, 9 | 6,68 | 2,4 | 0,16 | 9,8 | 0,64 | 1,48 | 4,40 |
|  | СП Унъюган |  | 17,03 |  | 0,41 |  | 1,41 | 3,32 | 11,89 |
| 50 | Котельная №1 | п.Унъюган, Промышленный проезд, 18 | 17,03 | 2,4 | 0,41 | 8,5 | 1,41 | 3,32 | 11,89 |
| 51 | Котельная | п.Унъюган | - | - | - | - | - | - | - |
|  | СП Шеркалы |  | 3,44 |  | 0,08 |  | 0,33 | 0,39 | 2,64 |
| 52 | Котельная | с.Шеркалы, ул.Мира, 38 | 3,44 | 2,4 | 0,08 | 9,8 | 0,33 | 0,39 | 2,64 |

Согласно проведенным расчетам, в поселениях Октябрьского района имеется резерв тепловой мощности для обеспечения тепловой энергией не только существующих потребителей, но и подключения новых потребителей. Наличие значительных резервов тепловой мощности  может быть связано с общей тенденцией снижения потребления тепловой энергии в Октябрьском районе, в связи с отказом части потребителей от централизованного теплоснабжения. При этом технологические параметры системы теплоснабжения остаются прежними, а фактическая нагрузка сильно снижается.

Гидравлический режим подачи тепловой энергии обеспечивается сетевыми насосами котельных и насосными станциями на тепловых сетях. Основные гидравлические и температурные режимы локальных систем теплоснабжения обеспечиваются в соответствии с картами технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей в Октябрьском районе отсутствует.

Передача тепловой энергии от источников до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Общая протяженность тепловых сетей на территории Октябрьского района составляет 193,716 км (в двухтрубном исполнении). Прокладка трубопроводов теплоснабжения реализована как в подземном, так и в надземном варианте. В г.п. Андра, г.п.Талинка и частично в г.п.Октябрьское присутствует пятитрубная система прокладки трубопроводов (2 трубы – теплоснабжение на нужды отопления, 1 труба – холодное водоснабжение, 2 трубы – горячее водоснабжение). В СП Карымкары, СП Малый Атлым, СП Шеркалы, СП Каменное присутствует двухтрубная система прокладки трубопроводов (только на нужды отопления). В остальных поселениях присутствует трехтрубная система прокладки трубопроводов (2 трубы – теплоснабжение на нужды отопления, 1 труба – холодное водоснабжение).

Основной материал труб – сталь (95,5% от общей протяженности сетей). В качестве тепловой изоляции, в основном, применяется минеральная вата и полирекс. Протяженность сетей, выполненных в ППУ изоляции, составляет 4,5% от общей протяженности сетей района (ГП Талинка, ГП Приобье, СП Малый Атлым, СП Унъюган, СП Карымкары).

Средняя величина износа тепловых сетей района составляет 62%.  При этом наиболее изношенны сети в: СП Унъюган – 73%; ГП Приобье – 75%; ГП Талинка – 71%; СП Сергино – 63%; СП Карымкары – 60%; ГП Андра – 62%. Общая протяженность ветхих сетей составляет 99,692 км или 51% от общей протяженности сетей района.

В качестве теплоносителя в локальных системах теплоснабжения используется вода. Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом. Расчетные параметры теплоносителя составляют, как правило, 95/70(С, давление – до 0,65 МПа. Фактические параметры теплоносителя определяются в соответствии с температурным графиком. Подключение потребителей к сетям теплоснабжения осуществляется преимущественно по зависимой схеме.

В части поселений (ГП Андра, ГП Приобье, СП Карымкары, СП Унъюган, СП Шеркалы) компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Центральные тепловые пункты (далее – ЦТП) установлены только на территории п.г.т.Талинка для подключения потребителей 2 и 4 микрорайонов поселка (3 ед.). Их суммарная мощность составляет 0,13 Гкал/ч. Средний износ ЦТП – 60,0%. В ЦТП установлены насосные агрегаты для корректировки существующих значений давлений до значений, необходимых для обеспечения качественного теплоснабжения.

В таблице 22 представлены основные сведения о тепловых сетях Октябрьского района.

Таблица 22

| № п/п | Наименование поселения | Общая протяженность тепловых сетей, км | в том числе: | Средневзвешенный износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в государственной и муниципальной собственности | в частной собственности | бесхозяйные тепловые сети |  |
|  |  |  | протяженность, км | из них ветхие, км | износ, % | протяженность, км | из них ветхие, км | износ, % | протяженность, км | из них ветхие, км | износ, % |  |
| 1 | ГП Талинка | 27,960 | 27,960 | 18,280 | 71 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 71 |
| 2 | ГП Октябрьское | 19,770 | 19,770 | 8,500 | 37 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 37 |
| 3 | СП Малый Атлым | 1,638 | 1,518 | 0,235 | 37 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,120 | 0,120 | 60 | 39 |
| 4 | СП Унъюган | 27,900 | 19,800 | 15,400 | 90 | 7,700 | 0,100 | 30 | 0,400 | 0,400 | 60 | 73 |
| 5 | ГП Приобье | 49,920 | 47,740 | 35,370 | 77 | 2,180 | 0,000 | 30 | 0,000 | 0,000 | 0 | 75 |
| 6 | СП Сергино | 6,190 | 6,190 | 1,310 | 63 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 63 |
| 7 | СП Карымкары | 3,044 | 3,044 | 1,600 | 60 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 60 |
| 8 | СП Перегребное | 25,117 | 23,427 | 6,989 | 42 | 1,690 | 0,000 | 30 | 0,000 | 0,000 | 0 | 41 |
| 9 | СП Шеркалы | 1,837 | 1,837 | 0,000 | 47 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 47 |
| 10 | СП Каменное | 5,310 | 5,310 | 1,060 | 30 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 30 |
| 11 | ГП Андра | 25,030 | 2,417 | 2,412 | 60 | 16,949 | 6,088 | 60 | 5,664 | 1,828 | 67 | 62 |
|  | Всего по Октябрьскому району: | 193,716 | 159,013 | 91,156 |  | 28,519 | 6,188 |  | 6,184 | 2,348 |  | 62 |

Уровень потерь тепловой энергии напрямую зависит от уровня износа и протяженности тепловой сети от источника до потребителя. В поселениях, где преобладают маломощные котельные, обслуживающие объекты, расположенные в непосредственной близости от источника тепловой энергии, уровень потерь минимален (СП Малый Атлым – 1,9%), а в поселениях, где расстояние между источником тепловой энергии и потребителями значительно и присутствует высокий уровень износа сетей, потери составляют 14,0-21,8% (ГП Приобье, СП Каменное). В связи с плохой теплоизоляцией сетей, фактические потери тепловой энергии часто существенно превышают нормативные значения, что приводит к перерасходу топлива и, как следствие, ведет к увеличению расходов теплоснабжающей организации.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети нет.

Реализация тепловой энергии большей части населения в многоквартирных и жилых домах осуществляется на основании установленных нормативов потребления коммунальных услуг. Бюджетные и прочие потребители постепенно переводятся на расчеты по показаниям приборов учета. Сведения о приборном учете представлены в таблице 23.

Таблица 23

| № п/п | Наименование поселения | Доля объектов, на которых установлены приборы учета тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители |
| 1 | ГП Андра |  |  |  |
|  | Октябрьское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск" | - | - | - |
| 2 | ГП Талинка |  |  |  |
|  | ООО "Многопрофильное производственное объединение Талинка" | * | 100,0 | 23,3 |
| 3 | ГП Октябрьское |  |  |  |
|  | Октябрьское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Октябрьское | - | - | - |
| 4 | ГП Приобье |  |  |  |
|  | МП "Эксплуатационная генерирующая компания" | 15,5 | 52,6 | 57,9 |
|  | ОАО "СУПТР-10" | 70,8 | - | - |
| 5 | СП Малый Атлым |  |  |  |
|  | Малоатлымское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Малый Атлым | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 6 | СП Унъюган |  |  |  |
|  | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" | 3,0 | 100,0 | 75,0 |
|  | Таежное линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск" | - | 100,0 | - |
| 7 | СП Сергино |  |  |  |
|  | ОАО "ЮКЭК-Нягань" | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
| 8 | СП Карымкары |  |  |  |
|  | Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Карымкары | 0,0 | ** | 0,0 |
| 9 | СП Перегребное |  |  |  |
|  | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" | 24,7 | 26,7 | 45,5 |
|  | Перегребненское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск" | - | - | - |
| 10 | СП Шеркалы |  |  |  |
|  | Шеркальское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Шеркалы | - | - | - |
| 11 | СП Каменное |  |  |  |
|  | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" | 0,0 | 28,6 | 0,0 |

Примечание:

*- установлено 37 приборов учета;

**- установлен 1 прибор учета в Карымкарской участковой больнице.

Уровень обеспеченности приборами учета тепловой энергии в Октябрьском районе очень низкий. Наибольшие показатели наблюдаются в ГП Талинка, ГП Приобье, СП Унъюган, СП Перегребное. В некоторых поселениях Октябрьского района приняты программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (ГП Приобье, СП Малый Атлым). Кроме того, на территории Октябрьского района действует Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на период 2011-2015 годов и на перспективу до 2020 года», утвержденная Постановлением Администрации Октябрьского района от 28.02.2011 г. №338 (далее – Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Октябрьском районе). В соответствии с Программой по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Октябрьском районе до 2013 года планируется оснастить приборами учета тепловой энергии 86 бюджетных учреждений (школ, детских садов, больниц и т.д.)

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций (включая аварии на объектах коммунального хозяйства) на территории Октябрьского района действуют территориальные дежурно-диспетчерские службы (ГП Приобье, ГП Октябрьское, ГП Талинка, СП Малый Атлым) (далее – ДДС) и Единая дежурно-диспетчерская служба МО Октябрьский район (далее – ЕДДС).

В повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство в готовности к экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС.

ЕДДС МО обеспечивает:

- прием от населения и ДДС сообщений несущих информацию об угрозе или возникновении ЧС, их регистрацию и сортировку по принадлежности ДДС и уровням ответственности;

- обобщение и анализ информации о ЧС за текущие сутки и представление соответствующих докладов по подчиненности;

- поддержание в готовности к применению программно-технических средств автоматизации и связи;

- осуществление контроля готовности ЕДДС в зоне ответственности, оперативное информирование их диспетчерских смен об обстановке и ее изменениях;

- внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также в структуру и содержание оперативных документов по реагированию на ЧС, пожаров.

Взаимодействующие ДДС в режиме повседневной деятельности действуют в соответствии со своими ведомственными инструкциями и представляют в ЕДДС района обобщенную статистическую информацию о происшествиях, локальных ЧС и предпосылках к ним за прошедшие сутки.

При осуществлении своей деятельности ЕДДС используют автоматизированную систему (далее – АС ЕДДС). Автоматизированная система (АС) ЕДДС представляет единую (локальную) вычислительную сеть, объединяющую совокупность взаимосвязанных систем, средств связи, оповещения и автоматизации управления, включающую в себя автоматизированные рабочие места должностных лиц постоянного состава и дежурной смены на базе персональных ЭВМ, другие программно-технические средства.

АС ЕДДС Октябрьского района сопрягается с региональной автоматизированной информационно-управляющей системой и с имеющимися автоматизированными системами взаимодействующих ДДС.

Выявленные бесхозяйные и не зарегистрированные в установленном порядке сети переданы в собственность поселениям, на территории которых они располагаются. Организации, уполномоченные на их эксплуатацию, не определены.

Уровень надежности системы теплоснабжения характеризует состояние системы с точки зрения возможности обеспечения качественной и безопасной услуги теплоснабжения (производства и передачи тепловой энергии).

Большинство котельных Октябрьского района по надежности отпуска тепловой энергии потребителям относятся к первой категории объектов. Уровень износа котельного оборудования в среднем составляет 67,4%.

В таблице 24 представлены сведения об уровне износа котельного оборудования и наличии резервных источников электроснабжения котельных Октябрьского района.

Таблица 24

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Котельное оборудование | Резервный источник питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка котла, водоподогревателя ((о) - основной; (р) - резервный) | Уровень износа, % | Наименование резервного источника питания РЦ (резервная электроцепь) или ДЭС (дизель электростанция) | Наличие АВР |
|  | ГП Андра |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная | п.г.т. Андра | ДЕ-10-14Г (о) | 60,0 | БЭС-630 | - |
|  |  |  | ДЕ-10-14Г (о) | 60,0 |  |  |
|  |  |  | ДЕ-10-14Г (о) | 60,0 |  |  |
|  |  |  | ВАПОР ТТКV-3 (о) | 60,0 |  |  |
|  |  |  | ИМПАК CIMAC-3 (р) | 100,0 |  |  |
|  |  |  | ВИРБЕКС-С-ФИНН (о) | 100,0 |  |  |
|  |  |  | ВИРБЕКС-С-ФИНН (о) | 100,0 |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 100,0 |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 100,0 |  |  |
|  |  |  | КВЗ-Г2 (о) | 60,0 |  |  |
|  |  |  | КВЗ-Г2 (о) | 60,0 |  |  |
|  |  |  | КВЗ-Г2 (о) | 30,0 |  |  |
|  |  |  | КВЗ-Г2 (о) | 30,0 |  |  |
|  | ГП Октябрьское |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №1 | п.г.т. Октябрьское, ул.Сенькина, 46б | КСВа-4 ВК-32 (о) | 48,0 | отсутствует | отсутствует |
|  |  |  | КСВа-4 ВК-32 (о) |  |  |  |
|  |  |  | КСВа-4 ВК-32 (р) |  |  |  |
| 3 | Котельная №2 | п.г.т.Октябрьское, ул.Пионерская, 17б | ВВД-1,8 (о) | 20,0 | отсутствует | отсутствует |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) |  |  |  |
| 4 | Котельная №3 | п.г.т.Октябрьское, ул.Чапаева, 6б | ВВД-1,8 (о) | 18,0 | отсутствует | отсутствует |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) |  |  |  |
| 5 | Котельная №5 | п.г.т.Октябрьское, ул.Советская, 20 | КСВа-2,5 ВК-32 (о) | - | отсутствует | отсутствует |
|  |  |  | КСВа-2,5 ВК-32 (о) | - |  |  |
| 6 | Котельная №6 | п.г.т.Октябрьское, ул.Дзержинского, 2б | ВВД-1,8 (о) | 29,0 | отсутствует | отсутствует |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) |  |  |  |
| 7 | Котельная №7 | п.г.т.Октябрьское, ул.Медицинская, 3б | SERMET S3V-3 (о) | - | отсутствует | отсутствует |
|  |  |  | SERMET S3V-3 (о) | - |  |  |
| 8 | Котельная №8 | п.г.т.Октябрьское, ул.50Лет Победы, 38а | Ква-0,25ЛЖ ЗиОСаБ-250 (о) | - | отсутствует | отсутствует |
|  |  |  | Ква-0,25ЛЖ ЗиОСаБ-250 (о) | - |  |  |
|  |  |  | ПКНЗМ-1,2 (р) | - |  |  |
|  |  |  | ПКНЗМ-1,2 (р) | - |  |  |
| 9 | Котельная №10 | п.г.т.Октябрьское, ул.Сенькина,1а | КОВ-50СТ (о) | - | отсутствует | отсутствует |
|  |  |  | КОВ-50СТ (о) | - |  |  |
| 10 | Котельная №12 | п.г.т.Октябрьское, ул.Медицинская, 3к | КСВ-2 (о) | - | отсутствует | отсутствует |
|  |  |  | КСВ-2 (о) | - |  |  |
|  |  |  | КСВ-1 (о) | - |  |  |
| 11 | Котельная №14 | п.Кормужиханка, ул.Школьная, 8а | KSO-100R (о) | - | отсутствует | отсутствует |
|  |  |  | KSO-100R (о) | - |  |  |
| 12 | Котельная №15 | с.Большой Камень, ул.Лесная, 11 | KSO-70R (о) | - | отсутствует | отсутствует |
|  |  |  | KSO-70R (о) | - |  |  |
|  | ГП Приобье |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная №1 (Крымская) | п.г.т.Приобье, ул.Югорская, 7б | ВВД-1,8 (о) | 100,0 | ДЭС-Воля (200 кВт) | имеется |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (р) |  |  |  |
| 14 | Котельная №2 ЦОК | п.г.т.Приобье, ул.Газовиков, 41 | КВГМ-7,56 (о) | 45,0 | ДЭС-630 | имеется |
|  |  |  | КВГМ-7,56 (о) |  |  |  |
|  |  |  | КВГМ-7,56 (о) |  |  |  |
|  |  |  | КВГМ-7,56 (о) |  |  |  |
|  |  |  | КВГМ-4,65 (р) |  |  |  |
| 15 | Котельная №3 (ЭКБ) | п.г.т.Приобье, ул.Черемушки, 2а | ВВД-1,8 (о) | 100,0 | ДЭС ЯМЗ-238 (100 кВт) | имеется |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) |  |  |  |
| 16 | Котельная №5 (Газовиков) | п.г.т.Приобье, ул.Газовиков, 24 | ИМПАК-2,9 (о) | 45,8 | ДГА-315 | имеется |
|  |  |  | ВАПОР-2,9 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВАПОР-2,9 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (р) |  |  |  |
| 17 | Котельная №7 (Больница) | п.г.т.Приобье, ул.Портовая, 14/1 | КВСр-0,8 (о) | 20,0 | отсутствует | отсутствует |
|  |  |  | КВСр-0,8 (о) |  |  |  |
|  |  |  | КВСр-0,8 (о) |  |  |  |
|  |  |  | КВСр-0,8 (р) |  |  |  |
| 18 | Котельная №8 (АТЦ) | п.г.т.Приобье, ул.Портовая, 18 | КОВ 80С (о) | 15,0 | мобильная ДЭС (30 кВт) | имеется |
|  |  |  | КОВ 80С (р) |  |  |  |
| 19 | Котельная №9 (УПТК) | п.г.т.Приобье, ул.Центральная, 15/6 | ВВД-1,8 (о) | 100,0 | ДЭС ЯМЗ-238 (100 кВт) | имеется |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (р) |  |  |  |
| 20 | Котельная жилого городка | п.г.т.Приобье, ул.Долгопрудная, 5 | - | - | - | - |
| 21 | Котельная 36-кв.дома | п.г.т.Приобье, ул.Крымская, 39а | - | - | - | - |
|  | ГП Талинка |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная №1 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 5 | КВГМ-4 (о) | 87,4 | ДЭС (1,1 МВт) | отсутствует |
|  |  |  | КВГМ-4 (р) |  |  |  |
|  |  |  | КВГМ-4 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВИТЕРМО-3 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВИТЕРМО-3 (р) |  |  |  |
|  |  |  | ВИТЕРМО-3 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВИТЕРМО-3 (р) |  |  |  |
| 23 | Котельная №2 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 15 | ДЕ-25-14-ГМ (о) | 69,4 | отсутствует | отсутствует |
|  |  |  | ДЕ-25-14-ГМ (о) |  |  |  |
|  |  |  | ДЕ-25-14-ГМ (р) |  |  |  |
| 24 | Котельная №3 | п.г.т.Талинка | ВВД-1,8 (о) | 50,5 | отсутствует | отсутствует |
|  |  |  | ВВД-1,8 (р) |  |  |  |
|  | СП Каменное |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная | с.Пальяново, ул.Центральная, 24б | КВА-1,74 (о) | 75,0 | ДЭС (100 кВт) | отсутствует |
|  |  |  | КВА-1,74 (р) |  |  |  |
| 26 | Котельная | с.Каменное | н/д | - | отсутствует | отсутствует |
|  |  |  | н/д |  |  |  |
|  | СП Карымкары |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная №2 | п.Карымкары, ул.Кедровая, 27 | СА-250 | 20,0 | Субару (10 кВт) | отсутствует |
|  |  |  | СА-250 |  |  |  |
| 28 | Котельная №3 | п.Карымкары, ул.Комсомольская, 12 б | СА-250 | 20,0 | Субару (10 кВт) | отсутствует |
|  |  |  | СА-250 |  |  |  |
|  |  |  | СА-250 |  |  |  |
|  |  |  | СА-250 |  |  |  |
|  |  |  | СА-250 |  |  |  |
|  |  |  | СА-250 |  |  |  |
|  |  |  | СА-150 |  |  |  |
| 29 | Котельная №4 | п.Горнореченск, ул.Лесная | СА-150 | 25,0 | отсутствует | отсутствует |
|  |  |  | СА-150 |  |  |  |
|  | СП Малый Атлым |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная школы | с.Малый Атлым, ул.Школьная | Пуск-0,7 (о) | - | ESE 26 BS бензогенератор | - |
|  |  |  | Пуск-0,7 (р) |  |  |  |
| 31 | Котельная администрации | с.Малый Атлым, ул.Центральная, 2 | NEW 50 | - | ESE 26 BS бензогенератор | отсутствует |
|  |  |  | NEW 50 |  |  |  |
| 32 | Котельная почты | с.Малый Атлым, ул.Центральная | Китурами КСО-50 (о) | - | ESE 26 BS бензогенератор | - |
|  |  |  | Китурами КСО-50 (р) |  |  |  |
| 33 | Котельная больницы | с.Малый Атлым, ул.Обская | НМ-100N, ACV (о) | - | УД бензогенератор | - |
|  |  |  | НМ-100N, ACV (р) |  |  |  |
| 34 | Котельная школы | п.Заречный, ул.Геологическая, 14 | ACV CA-250 (о) | - | НХ 4000 бензогенератор | - |
|  |  |  | Каскад-10сн (р) |  |  |  |
|  |  |  | Каскад-10сн (р) |  |  |  |
| 35 | Котельная СДК | п.Заречный | Китурами Turbo-30 (о) | - | ESE 26 BS бензогенератор | - |
|  |  |  | Китурами Turbo-30 (р) |  |  |  |
| 36 | Котельная гаража | п.Заречный, ул.Школьная, 19 | Китурами Turbo-30 (о) | - | АДП5/2,2 дизельгенератор | - |
|  |  |  | Китурами Turbo-30 (р) |  |  |  |
| 37 | Котельная водобашни | с.Большой Атлым, ул.Школьная, 22а | Электрокотел (о) | - | ESE 26 BS бензогенератор | - |
|  |  |  | КВ-1 (р) |  |  |  |
| 38 | Котельная школы | с.Большой Атлым, ул.Школьная, 22 | КСВм-1,25 "ВК-3" | - | ESE 26 BS бензогенератор | - |
|  |  |  | КСВм-1,25 "ВК-3" |  |  |  |
|  |  |  | АСV CA-150 (р) |  |  |  |
| 39 | Котельная гаража | с.Большой Атлым, ул.Советская, 14 | Китурами Turbo-30 (о) | - | ESE 26 BS бензогенератор | - |
|  |  |  | Китурами Turbo-30 (р) |  |  |  |
| 40 | Котельная СДК | п.Комсомольский, ул.Октябрьская | Китурами Turbo-30 | - | ESE 26 BS бензогенератор | имеется |
| 41 | Котельная гаража | п.Комсомольский, ул.Советская | ACV CA-100 (о) | - | ESE 26 BS бензогенератор | имеется |
|  |  |  | ACV CA-100 (р) |  |  |  |
| 42 | Котельная водобашни и ВОК | п.Комсомольский | Китурами Turbo-17 | - | ESE 26 BS бензогенератор | имеется |
| 43 | Котельная школы | п.Большие Леуши, ул.Гаражная, 15 | ACV CA-150 (о) | - | АДП 6,5/3,2-Т400 дизельгенератор | имеется |
|  |  |  | ACV CA-150 (р) | - |  |  |
|  | СП Перегребное |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная №1 | с.Перегребное, ул.Строителей, 8 "в" | ВК-21 (о) | 70,0 | ДЭС-200 (200 кВт) | отсутствует |
|  |  |  | ВК-21 (о) | 65,0 |  |  |
|  |  |  | ВК-21 (о) | 65,0 |  |  |
|  |  |  | ВК-21 (о) | 60,0 |  |  |
|  |  |  | ВК-21 (о) | 70,0 |  |  |
|  |  |  | ВК-21 (о) | 60,0 |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (р) | 100,0 |  |  |
| 45 | Котельная №3 | д.Чемаши, ул.Ленина, 10 | ВВД-1,8 (о) | 100,0 | ДЭС-100 (100 кВт) | отсутствует |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (р) |  |  |  |
| 46 | Котельная №4 | д.Нижние Нарыкары, пер.Клубный, 5 | ВК-21 (о) | 80,0 | ДЭС-100 (100 кВт) | отсутствует |
|  |  |  | ВК-21 (о) | 80,0 |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (о) | 100,0 |  |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (р) | 100,0 |  |  |
| 47 | Котельная КОС-400 | с.Перегребное | ВВД-1,8 | - | VOLY-200 | - |
|  |  |  | ВВД-1,8 | - |  |  |
| 48 | Котельная | с.Перегребное | ВВД-1,8 | - | БЭС-630 | - |
|  |  |  | ВВД-1,8 | - |  |  |
|  |  |  | АВА-4 | - |  |  |
|  |  |  | АВА-4 | - |  |  |
|  |  |  | АВА-4 | - |  |  |
|  |  |  | ТЕРМАКС | - |  |  |
|  |  |  | ТЕРМАКС | - |  |  |
|  |  |  | КИМАК-3 | - |  |  |
|  |  |  | КИМАК-3 | - |  |  |
|  |  |  | КИМАК-3 | - |  |  |
|  | СП Сергино |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная №4 | п.Сергино, ул.Вьюшкова, 9 | ВК-21 КСВ-2 | 50,0 | Шкода (138 кВт) | отсутствует |
|  |  |  | ВК-21 КСВ-2 |  |  |  |
|  |  |  | ВК-21 КСВ-1,88 |  |  |  |
|  |  |  | ВК-21 КСВ-1,88 |  |  |  |
|  | СП Унъюган |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная №1 | п.Унъюган, Промышленный проезд, 18 | КЕ10-14 МТ (о) | 95,0 | ДЭС-200 (200 кВт) | имеется |
|  |  |  | КЕ10-14 МТ (о) |  |  |  |
|  |  |  | КЕ10-14 МТ (р) |  |  |  |
|  |  |  | КЕ10-14 МТ (р) |  |  |  |
| 51 | Котельная | п.Унъюган | - | - |  |  |
|  | СП Шеркалы |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная | с.Шеркалы, ул.Мира, 38 | ВК-21 | 82,0 | ДЭС-75 (75 кВт) | имеется |
|  |  |  | ВК-21 |  |  |  |

Уровень износа тепловых сетей в среднем по Октябрьскому району составляет 62,0%. Протяженность ветхих сетей составляет 51% от общей протяженности сетей. Уровень потерь тепловой энергии в сетях составляет 9,8%.

Основные показатели готовности теплоснабжающих организаций к ликвидации аварийных ситуаций приведены в таблице 25.

Таблица 25

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Количество аварий с момента ввода в эксплуатацию, приведших/не приведших к нарушению подачи тепла, ед. | Запасы средств на ликвидацию аварийных ситуаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Материально-технические на восстановительные работы, % от потребности | Финансовые, млн.руб. |
|  | ГП Андра |  |  |  |  |
| 1 | Котельная | п.г.т. Андра | 0/0 | 100,0 | - |
|  | ГП Октябрьское |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №1 | п.г.т. Октябрьское, ул.Сенькина, 46б | 0/0 | 100,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная №2 | п.г.т.Октябрьское, ул.Пионерская, 17б | 0/0 | 100,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная №3 | п.г.т.Октябрьское, ул.Чапаева, 6б | 0/0 | 100,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная №5 | п.г.т.Октябрьское, ул.Советская, 20 | 0/0 | 100,0 | 0,0 |
| 6 | Котельная №6 | п.г.т.Октябрьское, ул.Дзержинского, 2б | 0/0 | 100,0 | 0,0 |
| 7 | Котельная №7 | п.г.т.Октябрьское, ул.Медицинская, 3б | 0/0 | 100,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная №8 | п.г.т.Октябрьское, ул.50Лет Победы, 38а | 0/0 | 100,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная №10 | п.г.т.Октябрьское, ул.Сенькина,1а | 0/0 | 100,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная №12 | п.г.т.Октябрьское, ул.Медицинская, 3к | 0/0 | 100,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная №14 | п.Кормужиханка, ул.Школьная, 8а | - | - | - |
| 12 | Котельная №15 | с.Большой Камень, ул.Лесная, 11 | - | - | - |
|  | ГП Приобье |  |  |  |  |
| 13 | Котельная №1 (Крымская) | п.г.т.Приобье, ул.Югорская, 7б | - | - | - |
| 14 | Котельная №2 ЦОК | п.г.т.Приобье, ул.Газовиков, 41 |  |  |  |
| 15 | Котельная №3 (ЭКБ) | п.г.т.Приобье, ул.Черемушки, 2а |  |  |  |
| 16 | Котельная №5 (Газовиков) | п.г.т.Приобье, ул.Газовиков, 24 |  |  |  |
| 17 | Котельная №7 (Больница) | п.г.т.Приобье, ул.Портовая, 14/1 |  |  |  |
| 18 | Котельная №8 (АТЦ) | п.г.т.Приобье, ул.Портовая, 18 |  |  |  |
| 19 | Котельная №9 (УПТК) | п.г.т.Приобье, ул.Центральная, 15/6 |  |  |  |
| 20 | Котельная жилого городка | п.г.т.Приобье, ул.Долгопрудная, 5 | - | - | - |
| 21 | Котельная 36-кв.дома | п.г.т.Приобье, ул.Крымская, 39а | - | - | - |
|  | ГП Талинка |  |  |  |  |
| 22 | Котельная №1 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 5 | - | - | - |
| 23 | Котельная №2 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 15 |  |  |  |
| 24 | Котельная №3 | п.г.т.Талинка |  |  |  |
|  | СП Каменное |  |  |  |  |
| 25 | Котельная | с.Пальяново, ул.Центральная, 24б | - | - | - |
| 26 | Котельная | с.Каменное | - | - | - |
|  | СП Карымкары |  |  |  |  |
| 27 | Котельная №2 | п.Карымкары, ул.Кедровая, 27 | - | - | - |
| 28 | Котельная №3 | п.Карымкары, ул.Комсомольская, 12 б |  |  |  |
| 29 | Котельная №4 | п.Горнореченск, ул.Лесная |  |  |  |
|  | СП Малый Атлым |  |  |  |  |
| 30 | Котельная школы | с.Малый Атлым, ул.Школьная | 0/0 | - | - |
| 31 | Котельная администрации | с.Малый Атлым, ул.Центральная, 2 |  |  |  |
| 32 | Котельная почты | с.Малый Атлым, ул.Центральная |  |  |  |
| 33 | Котельная больницы | с.Малый Атлым, ул.Обская |  |  |  |
| 34 | Котельная школы | п.Заречный, ул.Геологическая, 14 |  |  |  |
| 35 | Котельная СДК | п.Заречный |  |  |  |
| 36 | Котельная гаража | п.Заречный, ул.Школьная, 19 |  |  |  |
| 37 | Котельная водобашни | с.Большой Атлым, ул.Школьная, 22а |  |  |  |
| 38 | Котельная школы | с.Большой Атлым, ул.Школьная, 22 |  |  |  |
| 39 | Котельная гаража | с.Большой Атлым, ул.Советская, 14 |  |  |  |
| 40 | Котельная СДК | п.Комсомольский, ул.Октябрьская |  |  |  |
| 41 | Котельная гаража | п.Комсомольский, ул.Советская |  |  |  |
| 42 | Котельная водобашни и ВОК | п.Комсомольский |  |  |  |
| 43 | Котельная школы | п.Большие Леуши, ул.Гаражная, 15 |  |  |  |
|  | СП Перегребное |  |  |  |  |
| 44 | Котельная №1 | с.Перегребное, ул.Строителей, 8 "в" | 3,0 | 60,0 | - |
| 45 | Котельная №3 | д.Чемаши, ул.Ленина, 10 | 1,0 | 40,0 | - |
| 46 | Котельная №4 | д.Нижние Нарыкары, пер.Клубный, 5 | 2,0 | 50,0 | - |
| 47 | Котельная КОС-400 | с.Перегребное | - | - | - |
| 48 | Котельная | с.Перегребное | - | - | - |
|  | СП Сергино |  |  |  |  |
| 49 | Котельная №4 | п.Сергино, ул.Вьюшкова, 9 | - | - | - |
|  | СП Унъюган |  |  |  |  |
| 50 | Котельная №1 | п.Унъюган, Промышленный проезд, 18 | 1,0 | - | - |
| 51 | Котельная | п.Унъюган |  |  |  |
|  | СП Шеркалы |  |  |  |  |
| 52 | Котельная | с.Шеркалы, ул.Мира, 38 | 0/0 | 100,0 | 0,0 |

Основные технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающих организаций в соответствии со стандартами раскрытия информации представлены в таблице 26.

Таблица 26

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Ед.изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октябрьское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск" |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 25,69 |
|  | Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 22,20 |
|  | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 38,31 |
|  | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,00 |
|  | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 33,73 |
|  | по приборам учета | тыс.Гкал | - |
|  | по нормативам потребления | тыс.Гкал | - |
|  | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 9,8 |
|  | Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) | км | 38,74 |
|  | Количество котельных | шт. | 1 |
|  | Количество ЦТП | шт. | 0 |
|  | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | - |
|  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 184,45 |
|  | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс.кВт*ч/Гкал | - |
|  | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | - |
| 2 | Октябрьское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Октябрьское |  |  |
|  | п.г.т.Октябрьское (газовые котельные) |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 45,60 |
|  | Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 7,27 |
|  | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 35,01 |
|  | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,00 |
|  | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 33,02 |
|  | по приборам учета | тыс.Гкал | - |
|  | по нормативам потребления | тыс.Гкал | - |
|  | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 4,8 |
|  | Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) | км | 39,4 |
|  | Количество котельных | шт. | 9 |
|  | Количество ЦТП | шт. | 0 |
|  | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 52 |
|  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 178,87 |
|  | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс.кВт*ч/Гкал | 40,36 |
|  | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | 0,88 |
|  | с.Большой Камень, п.Кормужиханка (дизельные котельные) |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,52 |
|  | Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,08 |
|  | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,39 |
|  | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,00 |
|  | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 0,38 |
|  | по приборам учета | тыс.Гкал | - |
|  | по нормативам потребления | тыс.Гкал | - |
|  | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 1,9 |
|  | Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) | км | 0,14 |
|  | Количество котельных | шт. | 2 |
|  | Количество ЦТП | шт. | 0 |
|  | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 3 |
|  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 169,14 |
|  | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс.кВт*ч/Гкал | 32,48 |
|  | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | 0,50 |
| 3 | МП "Эксплуатационная генерирующая компания" |  |  |
|  | п.г.т.Приобье (газовые котельные) |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 75,68 |
|  | Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 18,16 |
|  | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 50,93 |
|  | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,0 |
|  | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 42,75 |
|  | по приборам учета | тыс.Гкал | 11,91 |
|  | по нормативам потребления | тыс.Гкал | 30,84 |
|  | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 14,0 |
|  | Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) | км | 95,48 |
|  | Количество котельных | шт. | 7 |
|  | Количество ЦТП | шт. | 0 |
|  | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 118 |
|  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 205,14 |
|  | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс.кВт*ч/Гкал | 41,66 |
|  | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | 1,13 |
| 4 | ОАО "СУПТР-10" |  |  |
|  | п.г.т.Приобье (газовые котельные) |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,24 |
|  | Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,11 |
|  | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 6,10 |
|  | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,00 |
|  | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 6,10 |
|  | по приборам учета | тыс.Гкал | - |
|  | по нормативам потребления | тыс.Гкал | - |
|  | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 9,8 |
|  | Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) | км | 4,36 |
|  | Количество котельных | шт. | 2 |
|  | Количество ЦТП | шт. | 0 |
|  | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | - |
|  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | - |
|  | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс.кВт*ч/Гкал | 56,48 |
|  | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | 0,07 |
| 5 | ООО "Многопрофильное производственное объединение Талинка" |  |  |
|  | п.г.т.Талинка (газовые котельные) |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 66,50 |
|  | Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 28,90 |
|  | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 57,14 |
|  | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,00 |
|  | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 51,98 |
|  | по приборам учета | тыс.Гкал | - |
|  | по нормативам потребления | тыс.Гкал | - |
|  | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 6,7 |
|  | Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) | км | 55,92 |
|  | Количество котельных | шт. | 3 |
|  | Количество ЦТП | шт. | 3 |
|  | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 55 |
|  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 172,92 |
|  | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс.кВт*ч/Гкал | 85,74 |
|  | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | 0,91 |
| 6 | Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Карымкары |  |  |
|  | СП Карымкары (дизельные котельные) |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,90 |
|  | Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,49 |
|  | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 1,33 |
|  | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,00 |
|  | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 1,17 |
|  | по приборам учета | тыс.Гкал | - |
|  | по нормативам потребления | тыс.Гкал | - |
|  | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 9,8 |
|  | Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) | км | 6,08 |
|  | Количество котельных | шт. | 3 |
|  | Количество ЦТП | шт. | 0 |
|  | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | - |
|  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 187,34 |
|  | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс.кВт*ч/Гкал | 34,10 |
|  | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | - |
| 7 | Малоатлымское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Малый Атлым |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность: | Гкал/ч | 4,87 |
|  | с.Малый Атлым, п.Заречный, с.Большой Атлым, п.Комсомольский, п.Большие Леуши (дизельные котельные) |  | 1,57 |
|  | с.Малый Атлым, с.Большой Атлым (угольные котельные) |  | 3,30 |
|  | Максимальная присоединенная нагрузка: | Гкал/ч | 1,28 |
|  | с.Малый Атлым, п.Заречный, с.Большой Атлым, п.Комсомольский, п.Большие Леуши (дизельные котельные) |  | 0,49 |
|  | с.Малый Атлым, с.Большой Атлым (угольные котельные) |  | 0,79 |
|  | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 4,21 |
|  | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,00 |
|  | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 3,95 |
|  | по приборам учета | тыс.Гкал | - |
|  | по нормативам потребления | тыс.Гкал | - |
|  | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 1,9 |
|  | Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) | км | 3,04 |
|  | Количество котельных | шт. | 14 |
|  | Количество ЦТП | шт. | 0 |
|  | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 21,6 |
|  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал |  |
|  | диз.топливо |  | 205,77 |
|  | уголь |  | 202,51 |
|  | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс.кВт*ч/Гкал | 24,70 |
|  | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | - |
| 8 | Перегребненское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск" |  |  |
|  | с.Перегребное (газовые котельные) |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 31,20 |
|  | Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 18,53 |
|  | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 26,00 |
|  | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,00 |
|  | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 22,89 |
|  | по приборам учета | тыс.Гкал | - |
|  | по нормативам потребления | тыс.Гкал | - |
|  | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 9,8 |
|  | Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) | км | - |
|  | Количество котельных | шт. | 2 |
|  | Количество ЦТП | шт. | 0 |
|  | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | - |
|  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | - |
|  | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс.кВт*ч/Гкал | - |
|  | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | - |
| 9 | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" |  |  |
|  | с.Перегребное, д.Нижние Нарыкары (газовые котельные) |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 19,16 |
|  | Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 9,40 |
|  | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 11,52 |
|  | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,00 |
|  | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 10,36 |
|  | по приборам учета | тыс.Гкал | - |
|  | по нормативам потребления | тыс.Гкал | - |
|  | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 8,5 |
|  | Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) | км | 44,66 |
|  | Количество котельных | шт. | 2 |
|  | Количество ЦТП | шт. | 0 |
|  | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 20 |
|  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 294,67 |
|  | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс.кВт*ч/Гкал | 27,80 |
|  | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | 0,56 |
|  | д.Чемаши (нефтяная котельная) |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,40 |
|  | Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,71 |
|  | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 1,69 |
|  | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,00 |
|  | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 1,54 |
|  | по приборам учета | тыс.Гкал | - |
|  | по нормативам потребления | тыс.Гкал | - |
|  | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 3,1 |
|  | Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) | км | 2,20 |
|  | Количество котельных | шт. | 1 |
|  | Количество ЦТП | шт. | 0 |
|  | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 7 |
|  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 396,16 |
|  | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс.кВт*ч/Гкал | 19,69 |
|  | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | 0,33 |
|  | п.Унъюган (газовая котельная) |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,03 |
|  | Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,32 |
|  | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 15,65 |
|  | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,00 |
|  | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 13,98 |
|  | по приборам учета | тыс.Гкал | 3,15 |
|  | по нормативам потребления | тыс.Гкал | 10,83 |
|  | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 8,5 |
|  | Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) | км | 39,6 |
|  | Количество котельных | шт. | 1 |
|  | Количество ЦТП | шт. | 0 |
|  | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 26 |
|  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 193,74 |
|  | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс.кВт*ч/Гкал | 30,80 |
|  | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | 0,56 |
|  | СП Каменное (нефтяная котельная) |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,45 |
|  | Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,98 |
|  | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,84 |
|  | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,00 |
|  | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 0,58 |
|  | по приборам учета | тыс.Гкал | - |
|  | по нормативам потребления | тыс.Гкал | - |
|  | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 21,8 |
|  | Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) | км | 10,62 |
|  | Количество котельных | шт. | 2 |
|  | Количество ЦТП | шт. | 0 |
|  | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | - |
|  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 257,50 |
|  | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс.кВт*ч/Гкал | 49,24 |
|  | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | - |
| 10 | ОАО "ЮКЭК-Нягань" |  |  |
|  | СП Сергино (газовая котельная) |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,68 |
|  | Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,48 |
|  | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 5,84 |
|  | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,00 |
|  | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 5,08 |
|  | по приборам учета | тыс.Гкал | - |
|  | по нормативам потребления | тыс.Гкал | - |
|  | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 9,8 |
|  | Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) | км | 12,38 |
|  | Количество котельных | шт. | 1 |
|  | Количество ЦТП | шт. | 0 |
|  | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | - |
|  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 205,32 |
|  | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс.кВт*ч/Гкал | 30,33 |
|  | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | - |
| 11 | Таежное линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск" |  |  |
|  | п.Унъюган (газовая котельная) |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | - |
|  | Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | - |
|  | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс.Гкал | - |
|  | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | - |
|  | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 0,05 |
|  | по приборам учета | тыс.Гкал | - |
|  | по нормативам потребления | тыс.Гкал | - |
|  | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | - |
|  | Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) | км | 15,4 |
|  | Количество котельных | шт. | - |
|  | Количество ЦТП | шт. | - |
|  | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | - |
|  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | - |
|  | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс.кВт*ч/Гкал | - |
|  | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | - |
| 12 | Шеркальское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Шеркалы |  |  |
|  | с.Шеркалы (газовая котельная) |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 |
|  | Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,39 |
|  | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 9,54 |
|  | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,00 |
|  | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 8,40 |
|  | по приборам учета | тыс.Гкал | - |
|  | по нормативам потребления | тыс.Гкал | - |
|  | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 9,8 |
|  | Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) | км | 3,68 |
|  | Количество котельных | шт. | 1 |
|  | Количество ЦТП | шт. | 0 |
|  | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | - |
|  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 195,15 |
|  | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс.кВт*ч/Гкал | 44,36 |
|  | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | - |

Установленные тарифы на тепловую энергию в разрезе теплоснабжающих организаций приведены в таблице 27.

Таблица 27

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Установленный одноставочный тариф на тепловую энергию |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2013-30.06.2013 | 01.07.2013-31.12.2013 | Рост, % |
|  |  | Тариф без учета НДС, руб./Гкал | Тариф с учетом НДС, руб./Гкал | Тариф без учета НДС, руб./Гкал | Тариф с учетом НДС, руб./Гкал |  |
| 1 | Октябрьское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск" | 647,28 | 763,79 | 718,01 | 847,25 | 110,93 |
| 2 | Октябрьское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Октябрьское: |  |  |  |  |  |
|  | п.г.т.Октябрьское | 1918,93 | 2264,34 | 1918,93 | 2264,34 | 100,00 |
|  | п.Кормужиханка, с.Большой Камень | 7593,12 | - | 8428,31 | - | 111,00 |
| 3 | МП "Эксплуатационная генерирующая компания" | 2264,85 | 2672,52 | 2508,93 | 2960,54 | 110,78 |
| 4 | ОАО "СУПТР-10" | 974,98 | 1150,48 | 1080,86 | 1275,41 | 110,86 |
| 5 | ООО "Многопрофильное производственное объединение Талинка" | 1330,26 | - | 1392,69 | - | 104,69 |
| 6 | Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Карымкары | 5937,8 | 7006,60 | 6468,71 | 7633,08 | 108,94 |
| 7 | Малоатлымское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Малый Атлым: |  |  |  |  |  |
|  | котельные на дизельном топливе | 7379,8 | 8708,16 | 7841,29 | 9252,72 | 106,25 |
|  | котельные на угле | 4400,33 | - | 4743,11 | - | 107,79 |
| 8 | Перегребненское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск" | 637,27 | 751,98 | 706,68 | 833,88 | 110,89 |
| 9 | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" |  |  |  |  |  |
|  | СП Унъюган | 2097,35 | - | 2265,46 | - | 108,02 |
|  | СП Каменное | 4977,27 | - | 5523,93 | - | 110,98 |
|  | с.Перегребное, д.Нижние Нарыкары | 1917,03 | - |
| 10 | ОАО "ЮКЭК-Нягань" | 2172,36 | 2563,38 | 2172,36 | 2563,38 | 100,00 |
| 11 | Таежное линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск" | 636,81 | 751,44 | 706,63 | 833,82 | 110,96 |
| 12 | Шеркальское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Шеркалы | 3301,00 | - | 3600,05 | - | 109,06 |

Тарифы на тепловую энергию, утвержденные для потребителей Октябрьского района на 2013 год, удовлетворяют предельному максимальному уровню тарифа на тепловую энергию, установленному для теплоснабжающих организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 111,1%.

Существенная разница установленных тарифов связана, прежде всего, с видом топлива, используемого для выработки тепловой энергии, а также с техническими показателями работы котельного оборудования и сетевого хозяйства теплоснабжающих организаций.

В структуре себестоимости тепловой энергии наибольший вес занимают следующие статьи расходов:

- «Топливо» - 30-37% от общей суммы расходов;

- «Расходы на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды»  - 32-36% от общей суммы расходов;

- «Прочие расходы» (включая «Цеховые расходы» и «Общехозяйственные расходы») – 23-27% от общей суммы расходов;

- «Электроэнергия» - 5-7% от общей суммы расходов.

Структура себестоимости, где наибольший удельный вес занимают расходы на топливо, является характерной для теплоснабжающих организаций.

Плата за подключение к системе теплоснабжения теплоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность на территории Октябрьского района, не взимается в связи с отсутствием установленных тарифов на подключение. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности также не взимается.

В ходе анализа локальных систем теплоснабжения Октябрьского района выявлены следующие основные технические и технологические проблемы:

- Котельное оборудование, используемое для выработки тепловой энергии на территории Октябрьского района, морально и физически устарело. Наиболее высокий уровень износа котельного оборудования наблюдается в ГП Приобье, ГП Талинка, СП Малый Атлым, СП Перегребное, СП Унъюган, СП Шеркалы.

- Практически на всех источниках тепловой энергии (за исключением котельной №2 (ЦОК) п.г.т.Приобье, котельной №1 п.Унъюган, котельной №2 п.г.т.Талинка) отсутствуют системы химводоочистки, что приводит к повышенному расходу топлива, увеличению расходов на техническое  обслуживание и ремонт оборудования и, как следствие, к увеличению тарифов на тепловую энергию.

- На котельных в СП Каменное и д.Чемаши СП Перегребное для производства тепловой энергии в качестве топлива используется нефть, что приводит к высокой стоимости производства тепловой энергии. При этом, подвоз топлива в д.Чемаши осуществляется достаточно нестабильно: при наличии зимника - автотранспортом; в навигационный период - плавсредствами. Плечо подвоза - 160 км (от ОАО "ТНК-Нягань" ЦПС "Талинский" 37 км).

- Значительная часть тепловых сетей (51,9%) отработала свой ресурс и нуждается в срочной замене. Часть колодцев, тепловых пунктов, камер и опор находятся в сильно изношенном состоянии. Регулирование локальных систем теплоснабжения осуществляется неэффективно из-за высокого износа части запорной арматуры. Доля сетей в ППУ изоляции составляет всего 4,5%.

- В жилищном фонде, где отсутствует централизованное горячее водоснабжение, часты случаи самовольного отбора теплоносителя из системы централизованного отопления (СП Шеркалы, СП Унъюган, СП Сергино, СП Перегребное).

- Потребление тепловой энергии на территории Октябрьского района постепенно снижается. Данная ситуация обусловлена массовым отключением потребителей от системы централизованного теплоснабжения в связи с высокими тарифами на тепловую энергию. Это приводит к существенному снижению нагрузки на локальные системы теплоснабжения, из-за чего эффективность централизованного теплоснабжения уступает децентрализованному теплоснабжению. Особенно остро данная проблема стоит в п.г.т.Приобье, д.Нижние Нарыкары.

Большая часть инженерной инфраструктуры района создавалась как ведомственные локальные системы, исходя из потребностей конкретного предприятия. Зачастую при строительстве объектов не проводились проектно-изыскательские работы, не учитывалась экономическая целесообразность строительства объектов и ресурсоемкость при их эксплуатации. Вопросы текущего периода решались без учета перспективы развития поселений. В результате, сформировавшиеся инженерные системы коммунального комплекса имеют ненормативные показатели по ресурсопотреблению, энергопотерям, повышенные затраты на ремонты и текущее обслуживание, что в свою очередь, влечет за собой, рост стоимости услуг теплоснабжения.

### Характеристика состояния и анализ проблем в сфере водоснабжения

Основным источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов Октябрьского района являются подземные воды. Услуги водоснабжения в поселениях района оказывают 12 многоотраслевых организаций, 7 из которых являются частными (таблица 29).

Таблица 29

| Поселение | Водоснабжающая организация | Форма собственности |
| --- | --- | --- |
| Андра | Октябрьское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск" | Частная |
| Карымкары | Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Карымкары | Муниципальная |
| Малый Атлым | Малоатлымское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Малый Атлым | Муниципальная |
| Октябрьское | Октябрьское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Октябрьское | Муниципальная |
| Перегребное | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" | Частная |
|  | Перегребненское ЛПУ МГ Перегребное | Частная |
| Приобье | МП "Эксплуатационная генерирующая компания" МО г.п. Приобье | Муниципальная |
|  | ОАО "СУПТР-10" | Частная |
| Сергино | ОАО "ЮКЭК-Нягань" | Частная |
| Талинка | ООО "Многопрофильное производственное объединение Талинка" | Частная |
| Унъюган | Таежное линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск" | Частная |
|  | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" | Частная |
| Каменное | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" | Частная |
| Шеркалы | Шеркальское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Шеркалы | Муниципальная |

Система договоров на поставку коммунального ресурса (услуги водоснабжения) в поселениях Октябрьского района сформирована в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации: при обслуживании внутридомовых сетей водоснабжения, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме, управляющей организацией (ТСЖ, жилищным кооперативом) расчеты за коммунальную услугу производятся опосредовано через управляющую организацию, если собственниками многоквартирного дома не принято решение о прямых расчетах с ресурсоснабжающей организацией; при принятии собственниками многоквартирного дома, обслуживаемого управляющей организацией (ТСЖ, жилищным кооперативом) решения о прямых расчетах с ресурсоснабжающей организацией, а также при непосредственном управлении многоквартирным домом и потреблении воды в индивидуальном жилом доме расчеты производятся непосредственно между потребителями и ресурсоснабжающими организациями.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций (включая аварии на объектах коммунального хозяйства) на территории Октябрьского района действуют территориальные дежурно-диспетчерские службы (ГП Приобье, ГП Октябрьское, ГП Тплинка, СП Малый Атлым) (далее – ДДС) и Единая дежурно-диспетчерская служба МО Октябрьский район (далее – ЕДДС).

В повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство в готовности к экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС.

ЕДДС МО обеспечивает:

- прием от населения и ДДС сообщений несущих информацию об угрозе или возникновении ЧС, их регистрацию и сортировку по принадлежности ДДС и уровням ответственности;

- обобщение и анализ информации о ЧС за текущие сутки и представление соответствующих докладов по подчиненности;

- поддержание в готовности к применению программно-технических средств автоматизации и связи;

- осуществление контроля готовности ЕДДС в зоне ответственности, оперативное информирование их диспетчерских смен об обстановке и ее изменениях;

- внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также в структуру и содержание оперативных документов по реагированию на ЧС, пожаров.

Взаимодействующие ДДС в режиме повседневной деятельности действуют в соответствии со своими ведомственными инструкциями и представляют в ЕДДС района обобщенную статистическую информацию о происшествиях, локальных ЧС и предпосылках к ним за прошедшие сутки.

При осуществлении своей деятельности ЕДДС используют автоматизированную систему (далее – АС ЕДДС). Автоматизированная система (АС) ЕДДС представляет единую (локальную) вычислительную сеть, объединяющую совокупность взаимосвязанных систем, средств связи, оповещения и автоматизации управления, включающую в себя автоматизированные рабочие места должностных лиц постоянного состава и дежурной смены на базе персональных ЭВМ, другие программно-технические средства.

АС ЕДДС Октябрьского района сопрягается с региональной автоматизированной информационно-управляющей системой и с имеющимися автоматизированными системами взаимодействующих ДДС.

На территории Октябрьского района действуют 81 скважина хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения суммарной установленной мощностью около 19,6 тыс.куб.м/сут.

В большинстве поселений Октябрьского района функционируют одновременно как централизованные системы водоснабжения, так и децентрализованные (подвоз воды). В двух поселениях (в ГП Андра и ГП Талинка) все потребители воды подключены к централизованной системе водоснабжения. В восьми населенных нунктах (СП Шеркалы, все населенные пункты СП Малый Атлым, д. Чемаши, с. Большой Камень) все потребители пользуются только привозной водой. В целом по Октябрьскому району доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, составляет 53,7%. Надежность и качество децентрализованного водоснабжения находятся на очень низком уровне. В частности, в СП Шеркалы водоснабжение бюджетных организаций осуществляется из накопительной емкости, расположенной на котельной, куда вода доставляется автомобильным транспортом. В СП Малый Атлым задействованы водовозные автомобили «ЗИЛ-131» в количестве 3 единиц 2004 года выпуска, а также тракторная техника (ТД-75 и МТЗ-80) 2003 и 2005 гг. выпуска. Вся водовозная техника выработала свой ресурс.

Очистные сооружения имеются лишь на 23 водозаборах Октябрьского района из 38. Технология очистки воды, как правило, включает: аэрированние, озонирование,  скорые фильтры, обеззараживание. Почти все эксплуатируемые очистные сооружения обеспечивают уровень качества воды в соответствии с установленными требованиями.

Лишь в ГП Талинка очистные сооружения не обеспечивают необходимого качества воды, особенно по показателям содержания в воде железа и марганца. Причиной некачественной очистки воды является проведение монтажных работ на водоочистных сооружениях с отклонениями от проекта. Через очистные сооружения проходит около 60% необходимого потребителям объема воды.

Установленная мощность очистных сооружений в среднем составляет лишь 2/3 от установленной мощности водозаборных сооружений. При этом разброс данного показателя по отдельным поселениям составляет от 4-5% (в СП Шеркалы и СП Каменное) до 100% (в ГП Андра, ГП Приобье и СП Сергино).

Суммарная протяженность водопроводных сетей в поселениях Октябрьского района составляет 209,1 км. При этом более трети сетей (37%) находятся в ветхом состоянии. Наиболее критичная ситуация наблюдается в СП Унъюган, где доля ветхих сетей составляет 94%.

Водопроводные сети в поселениях Октябрьского района, как правило, комбинированного типа, включающие как тупиковые участки, так и закольцованные. Большинство участков водопроводных сетей стального исполнения. Часть сетей водоснабжения проложена совместно с тепловыми сетями.

В целом изношенность инфраструктуры водоснабжения в Октябрьском районе составляет 74% по водозаборным сооружениям, 51% по очистным сооружениям и 66% по сетям водоснабжения.

Детальная информация о технических характеристиках систем централизованного водоснабжения в разрезе поселений Октябрьского района представлена в таблице 30.

Таблица 30

| № п/п | Показатель | Октябрь-ский район в целом | ГП Октябрь-ское | ГП Андра | ГП При-обье | ГП Талин-ка | СП Карым-кары | СП Малый Атлым | СП Перегреб-ное | СП Сергино | СП Шеркалы | СП Каменное | СП Унъюган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество населенных пунктов, в которых имеется централизованное водоснабжение, ед. | 13 из 21 | 2 из 3 | 1 из 1 | 1 из 1 | 1 из 1 | 2 из 2 | 0 из 5 | 2 из 3 | 1 из 1 | 0 из 1 | 2 из 2 | 1 из 1 |
| 2 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, % | 53,7 | 71 | 100 | 95 | 100 | 7 | 0 | 80 | 23 | 0 | 39 | 76 |
| 3 | Количество водозаборных сооружений, ед. | 38 | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Количество водозаборных скважин, ед. | 81 | 15 | 6 | 13 | 14 | 3 | 6 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Установленная мощность водозаборных сооружений, куб.м/сут. | 19276 | 2512 | 3200 | 1800 | 6800 | 460 | 600 | 2490 | 240 | 312 | 12 | 850 |
| 6 | Количество водозаборных сооружений, оборудованных резервными источниками энергоснабжения, ед. | 21 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Уровень износа водозаборных сооружений, % | 73,6 | 89 | 70,4 | 96 | 85,57 | 42 | 47 | 80 | 40 | 100 | 90 | 70 |
| 8 | Количество очистных сооружений, ед. | 25 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Установленная мощность очистных сооружений, куб.м/сут. | 13372 | 1644 | 3200 | 1808 | 4800 | 132 | 480 | 576 | 240 | 120 | 12 | 360 |
| 10 | Количество очистных сооружений, оборудованных резервными источниками энергоснабжения, ед. | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Год ввода в эксплуатацию очистных сооружений | 1983 - 2010 | 2001; 2001; 2004; 2010 | 1985 | 1983; 1988; 2003 | 1989; 1993 | 2004; 2009 | 2003; 2004 | 2007 | 2001; 2003 | 2003 | 2009 | 2002 |
| 12 | Уровень износа очистных сооружений, % | 51 | 45 | 60 | 96 | 76,31 | 17 | 52 | 70 | 40 | 36 | 0 | 70,18 |
| 13 | Соответствие качества воды после очистки СанПиН (да/нет) |  | да | да | нет | нет | нет | да | да | да | да | н/д | нет |
| 14 | Протяженность водопроводных сетей, км | 209,131 | 23,9 | 10,753 | 42,56 | 37,426 | 11,7 | 6,918 | 19,145 | 3,386 | 11,283 | 6,06 | 36 |
| 15 | в том числе: диаметром от 50 мм до 250 мм | 206,591 | 23,9 | 10,753 | 42,56 | 34,906 | 11,7 | 6,918 | 19,145 | 3,386 | 11,283 | 6,06 | 35,98 |
| 16 | диаметром от 250 мм до 500 мм | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 2,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| 17 | Протяженность ветхих водопроводных сетей, км | 101,555 | 1,3 | 6,386 | 25,54 | 17,13 | 4,5 | 1,2 | 6 | 2,099 | 0,2 | 3,3 | 33,9 |
| 18 | Износ водопроводных сетей, % | 66 | 89 | 35 | 94,2 | 86,1 | 50 | 60 | 80 | 62 | 0 | 90 | 80 |
| 19 | Протяженность бесхозяйных водопроводных сетей, км | 30,62 | 19,32 | 0 | 1,54 | 0 | 9,08 | 0 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0,19 |

Среднегодовые показатели производственной деятельности (на основе данных производственных программ и их мониторинга) систем централизованного водоснабжения в разрезе поселений Октябрьского района за последние 5 лет представлены в таблице 31.

Головные сооружения систем централизованного водоснабжения загружены в среднем по Октябрьскому району на 33%. При этом в СП Перегребное водозаборные сооружения загружены лишь на 5% от установленной мощности. Наибольшую загруженность имеют головные сооружения СП Каменное (83%), СП Сергино (75%) и ГП Приобье (71%).

Средний по поселениям Октябрьского района расход воды на собственные нужды водоснабжающих организаций составляет 8% от объема поднятой воды, что соответствует среднеотраслевому показателю в целом по Ханты-Мансийскому Автономному округу – Югра (8%). Также, согласно требованиям к проектированию систем водоснабжения (СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденный Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635/14) ориентировочно среднесуточные (за год) расходы исходной воды на собственные нужды станции осветления, обезжелезивания и др. следует принимать: при повторном использовании промывной воды в размере 3 – 4% количества воды, подаваемой потребителям (или 2,9-3,8% от объема воды, пропускаемой через очистные сооружения), без повторного использования – 10 – 14% (или 9,1-12,3% от объема воды, пропускаемой через очистные сооружения).

Почти во всех поселениях доля расхода воды на собственные нужды соответствует проектным значениям. При этом необходимо отметить, что в ряде поселений Октябрьского района (ГП Октябрьское, ГП Андра, ГП Приобье, СП Малый Атлым, СП Унъюган) имеется потенциал для сокращения расхода воды на собственные нужды.

Потери воды в сетях в среднем по Октябрьскому району составляют 9,4%, что ниже среднего показателя как по Российской Федерации (21,5%), так и по Ханты-Мансийскому Автономному округу – Югра (15,4%). При этом в ГП Октябрьское уровень потерь воды в сетях составляет 26,4%, что значительно выше среднеотраслевых показателей.

Протяженность сетей водоснабжения в поселениях Октябрьского района существенно различается: от 3,4 км в СП Сергино до 42,6 км в ГП Приобье. Протяженность сетей является одним из факторов, влияющих на объем потерь воды. Средний по Октябрьскому району объем потерь воды в сетях в расчете на 1 км составляет 2,4 куб.м в сут., что значительно ниже как среднероссийского показателя (16,7 куб.м/км в сут.), так и среднего по Ханты-Мансийскому Автономному округу – Югра (12 куб.м/км в сут.). По данному показателю ГП Октябрьское также имеет самое высокое значение (5,8 куб.м/км в сут.) среди поселений района. Ниболее низкие объемы потерь воды в расчете на 1 км наблюдаются в СП Малый Атлым (0,1 куб.м/км в сут.), СП Перегребное (0,2 куб.м/км в сут.) и СП Унъюган (0,3 куб.м/км в сут. при одной из самых протяженных сетей водоснабжения в районе).

Другим фактором, влияющим на потери воды в сетях, является аварийность системы водоснабжения, которая в среднем по Октябрьскому району составляет 0,36 ед./км в год. Наиболее высокая аварийность на системах централизованного водоснабжения ГП Талинка (1,6 ед./км в год) и ГП Октябрьское (0,52 ед./км в год), что также обуславливает одни из наиболее высоких в районе потери воды (соответственно 5,0 и 5,8 куб.м/км в сут.). В остальных поселениях района уровень аварийности систем централизованного водоснабжения значительно ниже, что отражается на более низких потерях воды в сетях.

Аварийность сетей водоснабжения напрямую связана с уровнем их износа. Подавляющее большинство сетей водоснабжения были построены в период с 1970 по 1990 гг. Срок эксплуатации стальных трубопроводов составляет, как правило, 15-20 лет при условии их прокладки в соответствии с техническими требованиями. Как указывалось выше, изношенность сетей водоснабжения в целом по Октябрьскому району составляет 66%. Доля ветхих сетей в среднем по району составляет 38% от общей протяженности сетей. Для предотвращения дальнейшего старения и ветшания водопроводных сетей необходимо ежегодно перекладывать в районе не менее 6 км сетей.

В 2012 году общий объем замены водопроводных сетей в Октябрьском районе составил 9,06 км. При этом объемы указанных работ по отдельным поселениям района крайне неравномерны: от 0,3% общей протяженности сетей в СП Шеркалы до 9,7% общей протяженности сетей в ГП Приобье. В шести поселениях района (ГП Октябрьское и ГП Талинка, в которых потери воды одни из самых больших, СП Карымкары, СП Шеркалы, СП Каменное, СП Унъюган) объемы замены сетей не компенсируют темпы их физического износа.

Расход электроэнергии в сфере водоснабжения в Октябрьском районе составляет 1,9 кВт-ч./куб.м воды, отпущенной в сеть. Аналогичный показатель в целом по Ханты-Мансийскому Автономному округу – Югра составляет 2,0 кВт-ч./куб.м. Наиболее высокий уровень потребления электроэнергии на подъем, очистку и транспортирование воды в ГП Талинка (4,3 кВт-ч./куб.м) и СП Шеркалы (3,4 кВт-ч./куб.м). Это может быть связано с большой долей избыточных мощностей оборудования в указанных поселениях. В остальных поселениях Октябрьского района данный показатель варьируется от 0,6 до 1,6 кВт-ч./куб.м.

Таблица 31

| № п/п | Показатель | Октябрь-ский район в целом | ГП Октябрь-ское | ГП Андра | ГП При-обье | ГП Талин-ка | СП Карым-кары | СП Малый Атлым | СП Перегреб-ное | СП Сергино | СП Шеркалы | СП Каменное | СП Унъюган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя фактическая производительность водозабора, куб.м/сут. | 6416 | 562 | 1280 | 1687 | 2065 | 80 | 29 | 127 | 180 | 54 | 27 | 326 |
| 2 | Средняя фактическая производительность очистных сооружений, куб.м/сут. | 4653 | 390 | 801 | 1687 | 1090 | 12 | 20 | 127 | 180 | 20 | 0 | 326 |
| 3 | Расход воды на собственные нужды, куб.м/сут. | 510 | 57 | 107 | 216 | 91 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 27 |
|  | то же в % от объема поднятой воды | 8 | 10 | 8 | 13 | 4 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Средний фактический объем подачи воды в сеть, куб.м/сут. | 5746 | 526 | 1025 | 1471 | 2065 | 60 | 30 | 127 | 115 | 26 | 27 | 274 |
| 5 | Средний фактический объем потерь воды в сетях, куб.м/сут. | 543 | 139 | 40 | 151 | 188 | 6 | 0,4 | 4 | -* | 0 | 2 | 13 |
|  | то же в % от объема отпуска воды в сеть | 9,4 | 26,4 | 3,9 | 10,2 | 9,1 | 10,7 | 1,3 | 2,8 | - | 0,0 | 8,7 | 4,6 |
| 6 | Потери воды в расчете на 1 км сетей, куб.м/сут. | 2,6 | 5,8 | 3,7 | 3,5 | 5,0 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | - | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| 7 | Удельное электропотребление на водоснабжение, кВт-ч./куб.м | 2,1 | 1,50 | 0,75 | 1,60 | 4,30 | 0,60 | 1,40 | 1,40 | 1,59 | 1,50 | 1,25 | 1,25 |
| 8 | Аварийность систем водоснабжения, ед./км в год | 0,36 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Заменено водопроводных сетей в 2012 году, км | 9,06 | 0,14 | 0,94 | 4,13 | 0,78 | 0,22 | 0,62 | 1,31 | 0,26 | 0,03 | 0,00 | 0,63 |

* - нет данных.

Оценка резерва мощности имеющихся объектов водоснабжения приведена в таблице 32. Анализ данных, представленных в таблице, показал, что в большинстве поселений Октябрьского района водозаборные сооружения обладают достаточным резервом мощности для водоснабжения существующих потребителей. Дефицит мощности водозаборных сооружений наблюдается в ГП Приобье (22%) и СП Каменное (197%). Дефицит мощности очистных сооружений наблюдается в ГП Приобье (21%), СП Каменное (197%) и СП Унъюган (8%).

Учитывая прогнозы изменения численности населения в поселениях Октябрьского района, ввода объектов нового строительства, улучшения благоустроенности существующего жилищного фонда число поселений с дефицитом установленных мощностей может увеличиться (таблица 33).

Таблица 32

| № п/п | Показатель | Октябрь-ский район в целом | ГП Октябрь-ское | ГП Андра | ГП При-обье | ГП Талин-ка | СП Карым-кары | СП Малый Атлым | СП Пере-гребное | СП Сергино | СП Шеркалы | СП Каменное | СП Уньюган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность водозаборных сооружений, куб.м/сут. | 19276 | 2512 | 3200 | 1800 | 6800 | 460 | 600 | 2490 | 240 | 312 | 12 | 850 |
| 2 | Установленная мощность очистных сооружений, куб.м/сут. | 13372 | 1644 | 3200 | 1808 | 4800 | 132 | 480 | 576 | 240 | 120 | 12 | 360 |
| 3 | Расход воды на собственные нужды, куб.м/сут. | 650 | 77 | 121 | 281 | 123 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 32 |
| 4 | Нагрузка на головные сооружения систем водоснабжения нетто, куб.м/сут. | 7489 | 684 | 1333 | 1912 | 2685 | 78 | 39 | 165 | 165 | 37 | 35 | 356 |
| 5 | Максимальные потери воды в сетях, куб.м/сут. | 725 | 180 | 52 | 196 | 244 | 8 | 0,5 | 5 | 16 | 3,5 | 3 | 16 |
| 6 | Подключенная нагрузка потребителей к системам централизованного водоснабжения, куб.м/сут. | 6764 | 503 | 1280 | 1716 | 2440 | 70 | 39 | 160 | 150 | 34 | 32 | 340 |
| 7 | Резерв мощности водозаборных сооружений, куб.м/сут. | 11137 | 1751 | 1746 | -393 | 3992 | 382 | 556 | 2316 | 75 | 273 | -24 | 462 |
|  | то же в % от установленной мощности | 58 | 70 | 55 | -22 | 59 | 83 | 93 | 93 | 31 | 87 | -197 | 54 |
| 8 | Резерв мощности очистных сооружений, куб.м/сут. | 5233 | 883 | 1746 | -385 | 1992 | 54 | 436 | 402 | 75 | 81 | -24 | -28 |
|  | то же в % от установленной мощности | 39 | 54 | 55 | -21 | 42 | 41 | 91 | 70 | 31 | 67 | -197 | -8 |

Таблица 33

| № п/п | Показатель | Октябрьский район в целом | ГП Октябрь-ское | ГП Андра | ГП При-обье | ГП Талин-ка | СП Карым-кары | СП Малый Атлым | СП Пере-гребное | СП Сергино | СП Шеркалы | СП Каменное | СП Уньюган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перспективная максимальная подключенная нагрузка потребителей к системам централизованного водоснабжения, куб.м/сут. | 7882 | 851 | 1244 | 1825 | 2373 | 227 | 151 | 171 | 332 | 201 | 64 | 441 |
| 2 | Перспективный резерв установленной мощности водозаборных сооружений, куб.м/сут. | 9978 | 1421 | 1787 | -532 | 4070 | 205 | 428 | 2305 | -92 | 98 | -59 | 347 |
|  | то же в % от установленной мощности | 52 | 57 | 56 | -30 | 60 | 45 | 71 | 93 | -38 | 32 | -494 | 41 |
| 3 | Перспективный резерв установленной мощности очистных сооружений, куб.м/сут. | 4803 | 664 | 1905 | -226 | 2190 | -123 | 327 | 400 | -92 | -81 | -58 | -102 |
|  | то же в % от установленной мощности | 36 | 40 | 60 | -12 | 46 | -93 | 68 | 69 | -38 | -68 | -485 | -28 |

Тарифы для водоснабжающих организаций Октябрьского района устанавливаются Региональной службой по тарифам ХМАО – Югры (таблица 35).

Таблица 35

| Поселение | Водоснабжающая организация | Установленный экономически обоснованный тариф, руб./куб.м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | Рост тарифа, % |
| ГП Октябрьское | Октябрьское МП ЖКХ МО г.п.Октябрьское | 93,74 | 97,89 | 4 |
| СП Большой Камень | Октябрьское МП ЖКХ МО г.п.Октябрьское | 197,44 | 199,79 | 1 |
| СП Кормужиханка | Октябрьское МП ЖКХ МО г.п.Октябрьское | 237,95 | 244,63 | 3 |
| ГП Приобье | МП "Эксплуатационная генерирующая компания" МО г.п.Приобье | 73,81 | 75,63 | 2 |
| ГП Андра | Октябрьское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" | 44,84 | 46,79 | 4 |
| ГП Талинка | ООО "МПО "Талинка" | 56,23 | 58,34 | 4 |
| СП Унъюган | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" | 40,18 | 40,18 | 0 |
| СП Унъюган | Таежное ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" | 51,84 | 51,84 | 0 |
| СП Перегребное | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" | 98,06 | 98,06 | 0 |
| СП Перегребное | Перегребненское ЛПУ МГ Перегребное | 48,77 | 50,98 | 5 |
| СП Малый Атлым | Малоатлымское МП ЖКХ МО с.п. Матлый Атлым | 533,71 | 533,71 | 0 |
| СП Карымкары | МП ЖКХ МО с.п.Карымкары | 321,13 | 323,65 | 1 |
| СП Шеркалы | Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | 558,31 | 560,68 | 0 |
| СП Каменное | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" | 63,83 | 64,23 | 1 |
| СП Сергино | ОАО "ЮКЭК-Нягань" | 70,66 | 72,13 | 2 |

Тарифы на водоснабжение в поселениях Октябрьского района в целом существенно превышают среднеотраслевые значения. Это обусловлено сравнительно небольшими объемами реализации воды в поселениях Октябрьского района, из-за чего доля условно-постоянных издержек в тарифе, включающих почти все затраты кроме электроэнергии, составляет основную часть расходов.

Анализ таблицы 35 показывает, что в рассматриваемом периоде тарифы на водоснабжение утверждались в соответствии с установленными предельными индексами роста тарифов.

Таким образом, анализ существующей системы водоснабжения показал следующие основные проблемы:

1. Высокий физический и моральный износ как головных сооружений водоснабжения, так и водопроводных сетей. Эксплуатация изношенного и морально устаревшего оборудования, как правило, сопряжена с высокими затратами ресурсов и низкой надежностью.

В ряде населенных пунктов (п. Большие Леуши, д. Нижние Нарыкары) водозаборные скважины эксплуатируются по 35 и более лет. Из-за длительной эксплуатации дебит скважин сезонно снижается в два и более раз, что приводит к перебоям водоснабжения целых населенных пунктов.

В ГП Приобье водопроводная сеть радиального типа не соответствует требованиям УГПС ГУ России по ХМАО и «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*». Централизованное водоснабжение поселения с числом жителей до 8 тысяч человек относится ко II категории надежности подачи воды. В системах этой категории допускается снижение подачи не более 30% в течение времени до 5 часов. Для выполнения данных требований, а также для надежного обеспечения населения водой, необходимо закольцовывание водопроводной сети.

2. Неполный охват населения централизованным водоснабжением. Потребителям, не обеспеченным централизованным водоснабжением, приходится подвозить воду автомобильным транспортом, что в существующих климатических условиях, а также сезонного отсутствия транспортного сообщения между некоторыми поселениями района значительно повышает стоимость воды.

В 2011 году в п. Комсомольский, Малый Атлым и Заречный за счет средств населения произведены работы по монтажу и устройству летнего водопровода общей протяженностью 12 км. Себестоимость 1 куб. м воды уменьшилась в 2 раза по сравнению со стоимостью подвоза. При вводе водопровода круглогодичного действия стоимость услуги водоснабжения может стать еще более доступной для населения.

3. Недостаточный уровень очистки воды. Несмотря на то, что во всех поселениях района для водоснабжения используются подземные источники, качество воды не отвечает требованиям СанПиН.

Например, в ГП Приобье отмечается значительное превышение показателя содержания железа в воде – 60-80 мг/куб.дм вместо проектных 2-20 мг/куб.дм. Для обеспечения требований СанПиН необходимо больше времени на обработку воды, что снижает производительность очистных сооружений. В 2009 году Октябрьским районным судом вынесено решение, требующее приведения качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие с нормами санитарно-эпидемиологического законодательства.

В п. Большие Леуши водозаборная скважина расположена на территории поселка, на расстоянии 4-х метров от проезжей части из-за чего не возможно выполнить требования СанПиН, в части обеспечения зон санитарной охраны. В последние годы в воде отмечается сверхнормативное содержание железа, ила, песка.

4. Одной из особенностей Октябрьского района является большая разбросанность поселений, часть из которых в сложных погодных условиях труднодоступны. Энергоснабжение в таких поселениях, как правило, осуществляется от одного источника, в том числе объектов водоснабжения. В случае перебоев с подачей электроэнергии техническая возможность переключиться на другой источник централизованного электроснабжения в таких поселениях отсутствует. Продолжительность устранения аварий на объектах электроснабжения в сложных погодных условиях может оказаться критичной для сохранения работоспособности систем централизованного водоснабжения.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», а также требованиям Ростехнадзора резервными источниками питания должны быть оснащены все ключевые объекты жилищно-коммунальной сферы, отнесенные к первой или второй категории надежности снабжения потребителя электрической энергии (котельные, канализационные очистные, водоскважины).

В сложившихся условиях представляется необходимым обеспечение резервными источниками питания головных сооружений систем водоснабжения в поселениях Октябрьского района.

5. Анализ баланса мощности систем централизованного водоснабжения и подключенных нагрузок показал, что в целом потребности существующих потребителей, подключенных к централизованному водоснабжению, обеспечиваются системами водоснабжения в необходимом объеме. При этом в ряде поселений (ГП Приобье, СП Каменное, СП Унъюган) мощности головных сооружений ниже подключенных нагрузок.

Также, в некоторых поселениях (СП Малый Атлым, СП Перегребное, СП Каменное) необходимо строительство сетей водоснабжения для повышения доступности (как физической, так и экономической) воды для населения, что неизбежно увеличит нагрузки на системы водоснабжения.

В целях обеспечения объектов нового строительства централизованным водоснабжением в ряде поселений необходимо увеличение мощности систем водоснабжения. В частности, в СП Сергино существующий источник водоснабжения – подземный водозабор, состоящий из 1 скважины, введенный в эксплуатацию в 1973 году, – не обеспечивает надежного водоснабжения существующих потребителей. Учитывая ввод нового жилья (11 двухквартирных благоустроенных домов), необходимо строительство новых водозаборных сооружений и водопроводных сетей, обеспечивающих надлежащий уровень надежности водоснабжения всех потребителей СП Сергино в целом с учетом вновь вводимых объектов капитального строительства, а также использование воды для противопожарных нужд.

6. Развитие систем водоснабжения в поселениях Октябрьского района с момента их образования преимущественно определялось потребностями ведомственных организаций. Использование материалов с теми или иными техническими характеристиками зачастую определялось не столько потребностями систем водоснабжения, сколько наличием данных материалов в распоряжении строительных организаций. В связи с этим системы водоснабжения, как единые, взаимосвязанные комплексы на территории отдельно взятого поселения, функционируют недостаточно эффективно. Для повышения эффективности и надежности систем водоснабжения необходимо проведение гидравлических расчетов систем водоснабжения, на основании результатов которых могут детально моделироваться различные режимы работы систем водоснабжения, а также произведена наладка систем водоснабжения на оптимальный режим работы.

Для комплексного решения обозначенных проблем необходима разработка программы мероприятий по развитию систем водоснабжения в поселениях Октябрьского района.

### Характеристика состояния и анализ проблем в сфере водоотведения, очистки хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод

Услуги централизованного водоотведения в поселениях района оказывают 6 многоотраслевых организаций, 5 из которых являются частными (таблица 36).

Таблица 36

| Поселение | Организация водоотведения | Форма собственности |
| --- | --- | --- |
| ГП Приобье | МП "Эксплуатационная генерирующая компания" МО г.п.Приобье | Муниципальное |
| ГП Андра | Октябрьское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" | Частное |
| ГП Талинка | ООО "Талинское благоустройство" | Частное |
| СП Унъюган | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" | Частное |
| СП Унъюган | Таежное ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" | Частное |
| СП Перегребное | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" | Частное |
| СП Перегребное | Перегребненское ЛПУ МГ Перегребное | Частное |

Система договоров на централизованное водоотведение в поселениях Октябрьского района сформирована в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации: при обслуживании внутридомовых сетей водоотведения, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме, управляющей организацией (ТСЖ, жилищным кооперативом) расчеты за коммунальную услугу производятся опосредовано через управляющую организацию, если собственниками многоквартирного дома не принято решение о прямых расчетах с ресурсоснабжающей организацией; при принятии собственниками многоквартирного дома, обслуживаемого управляющей организацией (ТСЖ, жилищным кооперативом) решения о прямых расчетах с ресурсоснабжающей организацией, а также при непосредственном управлении многоквартирным домом и потреблении услуги централизованного водоотведения в индивидуальном жилом доме расчеты производятся непосредственно между потребителями и ресурсоснабжающими организациями.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций (включая аварии на объектах коммунального хозяйства) на территории Октябрьского района действуют территориальные дежурно-диспетчерские службы (ГП Приобье, ГП Октябрьское, ГП Тплинка, СП Малый Атлым) (далее – ДДС) и Единая дежурно-диспетчерская служба МО Октябрьский район (далее – ЕДДС).

В повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство в готовности к экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС.

ЕДДС МО обеспечивает:

- прием от населения и ДДС сообщений несущих информацию об угрозе или возникновении ЧС, их регистрацию и сортировку по принадлежности ДДС и уровням ответственности;

- обобщение и анализ информации о ЧС за текущие сутки и представление соответствующих докладов по подчиненности;

- поддержание в готовности к применению программно-технических средств автоматизации и связи;

- осуществление контроля готовности ЕДДС в зоне ответственности, оперативное информирование их диспетчерских смен об обстановке и ее изменениях;

- внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также в структуру и содержание оперативных документов по реагированию на ЧС, пожаров.

Взаимодействующие ДДС в режиме повседневной деятельности действуют в соответствии со своими ведомственными инструкциями и представляют в ЕДДС района обобщенную статистическую информацию о происшествиях, локальных ЧС и предпосылках к ним за прошедшие сутки.

При осуществлении своей деятельности ЕДДС используют автоматизированную систему (далее – АС ЕДДС). Автоматизированная система (АС) ЕДДС представляет единую (локальную) вычислительную сеть, объединяющую совокупность взаимосвязанных систем, средств связи, оповещения и автоматизации управления, включающую в себя автоматизированные рабочие места должностных лиц постоянного состава и дежурной смены на базе персональных ЭВМ, другие программно-технические средства.

АС ЕДДС Октябрьского района сопрягается с региональной автоматизированной информационно-управляющей системой и с имеющимися автоматизированными системами взаимодействующих ДДС.

В большинстве поселений Октябрьского района функционируют как централизованные системы водоотведения, так и децентрализованные (вывоз жидких бытовых отходов). Например, в ГП Приобье централизованной канализацией обеспечена часть среднеэтажной жилой и общественной застройки. Сточные воды от данной застройки по самотечным коллекторам поступают на существующую КНС-1. Далее, по напорному коллектору стоки, без предварительной очистки сбрасываются на рельеф. КНС-2 обслуживает 3 дома. От КНС-2 сточные воды по напорному коллектору подаются на очистные сооружения. Вся остальная застройка ГП Приобье канализуется в септики и выгребные ямы, с последующим вывозом сточных вод специализированным транспортом на очистные сооружения.

Отведенные сточные воды проходят следующие стадии очистки: механическая (через решетки и песколовки производится очистка от крупного мусора), биологическая (первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники), доочистка сточных вод (биологические пруды). Сброс очищенных сточных вод осуществляется в ближайший водный объект или на рельеф.

В пяти поселениях (СП Карымкары, СП Малый Атлым, СП Сергино, СП Шеркалы, СП Каменное) системы водоотведения и очистки сточных вод отсутствуют, неочищенные сточные воды сбрасываются на рельеф. В целом по Октябрьскому району доля населения, обеспеченного централизованным водоотведением, составляет 30,7%. В ГП Октябрьское сети водоотведения не эксплуатируются. Сточные воды периодически выкачиваются из придомовых септиков и вывозятся специализированным транспортом на очистные сооружения (таблица 36).

Качество очистки сточных вод на большинстве очистных сооружений по подавляющему числу показателей соответствует установленным требованиям (см. таблицу 37). Необходимо отметить значительное (в разы) превышение содержания азота аммония в сбрасываемых в водные объекты сточных вод в ГП Октябрьское и ГП Приобье. В ГП Талинка по всем контролируемым показателям сточные воды не соответствуют установленным требованиям из-за того, что более половины объема сточных вод сбрасывается в р. Ендырь без очистки. Для полной очистки сточных вод от вредных загрязнений требуется строительство новых мощностей канализационных очистных сооружений.

Резервные источники энергоснабжения имеются на головных сооружениях водоотведения большинства поселений Октябрьского района, за исключением ГП Талинка.

Суммарная протяженность канализационных сетей в поселениях Октябрьского района составляет 59,6 км. При этом почти половина сетей (48%) находятся в ветхом состоянии. Наиболее критичная ситуация наблюдается в СП Перегребное, СП Унъюган, где доля ветхих сетей составляет 100%.

В целом изношенность инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод в Октябрьском районе составляет 67% по очистным сооружениям, 59,3% по насосным станциям, 80,1% по сетям водоотведения. Высокий износ сооружений водооведения не обеспечивает надежности данной инфраструктуры.

Таблица 36

| № п/п | Показатель | Октябрь-ский район в целом | ГП Октябрь-ское | ГП Андра | ГП Приобье | ГП Талинка | СП Карым-кары | СП Малый Атлым | СП Перегреб-ное | СП Сергино | СП Шеркалы | СП Каменное | СП Уньюган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоотведением, % | 30,7 | 0 | 100 | 35 | 99 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2 | Количество КОС, ед. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2004 | 1985 | 1989 | 1988 | - | - | 1985 | - | - | - | 2008 |
| 4 | Установленная производственная мощность КОС, куб.м/сут. | 6900 | 300 | 800 | 1400 | 400 | - | - | 200 | - | - | - | 200 |
| 5 | Количество КОС, оснащенных резервными источниками энергоснабжения, ед. | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 6 | Износ КОС, % | 67 | 50 | 62 | 100 | 91 | - | - | 90 | - | - | - | 10 |
| 7 | Соответствие качества воды после очистки ПДК | - | См. табл. | да | См. табл. | См. табл. | - | - | См. табл. | - | - | - | См. табл. |
| 8 | Количество канализационных насосных станций, ед. | 11 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Износ КНС, % | 59,3 | 0 | 30 | 33 | 89,28 | - | - | 85 | - | - | - | 0 |
| 10 | Протяженность канализационных сетей всего, км | 59,6 | 0,0 | 7,8 | 13,3 | 23,7 | 0 | 0 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| 11 | Протяженность ветхих канализационных сетей, км | 28,7 | 0,0 | 2,3 | 11,7 | 0,0 | - | - | 8,2 | - | - | - | 6,6 |
| 12 | Износ канализационных сетей, % | 80,1 | 0 | 30 | 95,2 | 75,29 | - | - | 100 | - | - | - | 100 |

Таблица 37

| Показатель | ГП Октябрьское | ГП Приобье | ГП Талинка | СП Перегребное | СП Уньюган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт | ПДК | % от ПДК | Факт | ПДК | % от ПДК | Факт | ПДК | % от ПДК | Факт | ПДК | % от ПДК | Факт | ПДК | % от ПДК |
| Взвешенные вещества | 0,959 | 1,31 | 73 | 8,662 | 8,48 | 102 | 65 | 11,05 | 588 | 0,4 | 3,65 | 11 | 1,91 | 3,008 | 63 |
| БПК-полн. | 2,057 | 1,31 | 157 | 1,769 | 1,97 | 90 | 75 | 2,89 | 2595 | 0,213 | 2,19 | 10 | 0,69 | 1,632 | 42 |
| Сухой остаток | 32,118 | 219 | 15 | 105,183 | 511 | 21 | 54 | 45,52 | 119 | 11,792 | 73 | 16 | 60,58 | 291,996 | 21 |
| Фосфаты по Р | 0,07 | 0,44 | 16 | 0,28 | 0,69 | 41 | 3,3 | 0,18 | 1833 | 0,00392 | - | - | 0,11 | 0,333 | 33 |
| Азот аммония | 1,361 | 0,11 | 1237 | 7,586 | 2,04 | 372 | 8 | 2,71 | 295 | 0,087 | 0,296 | 29 | 0,11 | 0,34 | 32 |
| Азот нитратов | 0,157 | 1,99 | 8 | 2,107 | 20,44 | 10 | - | - | - | 1,003 | 5,84 | 17 | 3,698 | 2,966 | 125 |
| Азот нитритов | 0,03 | 0,02 | 150 | 0,058 | 0,07 | 83 | - | - | - | 0,009 | 0,069 | 13 | 0,007 | 0,293 | 2 |
| Нефтепродукты | 0,009 | 0,04 | 23 | - | 0,03 | - | - | 0,04 | - | 0 | 0,007 | 0 | 0,03 | 0,088 | 34 |
| Хлориды | 8,924 | 65,7 | 14 | 24,021 | 153,3 | 16 | 9 | 5,21 | 173 | 1,103 | 14,6 | 8 | 4,65 | 9,024 | 52 |
| Железо (общ.) | 0,041 | 0,07 | 59 | 0,529 | 0,34 | 156 | - | - | - | 0,0003 | 0,076 | 0 | 0,056 | 0,105 | 53 |
| АПАВ | 0,004 | 0,11 | 4 | - | 0,09 | - | 2,5 | - | - | 0,004957 | 0,029 | 17 | 0,022 | 0,146 | 15 |
| Сульфаты | - | - | - | 8,525 | 51,1 | 17 | - | - | - | 0,798 | - | - | - | - | - |

Среднегодовые показатели производственной деятельности (на основе данных производственных программ и их мониторинга) систем централизованного водоотведения в разрезе поселений Октябрьского района за последние 5 лет представлены в таблице 38.

Таблица 38

| № п/п | Показатель | Октябрь-ский район в целом | ГП Октябрь-ское | ГП Андра | ГП Приобье | ГП Талинка | СП Перегреб-ное | СП Уньюган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный объем пропуска сточных вод по сетям, куб.м/сут. | 1776 | 0 | 747 | 199 | 677 | 83 | 70 |
| 2 | Среднесуточная производительность КОС, куб.м/сут. | 2747 | 340 | 871 | 830 | 400 | 156 | 150 |
| 3 | Количество аварий на сетях, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Удельное электропотребление на водоотведение, кВт-час./куб.м | 3,9 | 0 | 9,25 | 1,9 | 0,8 | 0,68 | 4,73 |
| 5 | Аварийность систем водоотведения, ед./км | 2,28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,28 | 0 |
| 6 | Заменено канализационных сетей в 2012 году, км | 0,836 | 0 | 0,18 | 0,456 | 0 | 0 | 0,2 |

Среднегодовые объемы замены канализационных сетей в целом по Октябрьскому району не превышают темпов их естественного износа, что в условиях их ветхого состояния (уровень износа 80,1%) является недостаточным.

Расход электроэнергии на эксплуатацию систем водоотведения в Октябрьском районе в целом составляет 3,9 кВт-ч./куб.м, что значительно превышает среднеотраслевой показатель по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра (1,7 кВт-ч/куб.м). Как и в сфере водоснабжения, это может быть связано с большой долей избыточных мощностей электрооборудования.

Оценка резерва мощности имеющихся объектов водоотведения приведена в таблице 39. Анализ данных, представленных в таблице, показал, что большинство головных сооружений канализации не обеспечивают существующих нагрузок потребителей. Резервы мощностей очистных сооружений имеются лишь в СП Перегребное и СП Унъюган (таблица).

В ГП Приобье также отмечается резерв мощности очистных сооружений канализации. При этом следует отметить, что территория городского поселения потенциально подтопляемая. На участках городского поселения прилегающих к руслу Алёшкинской протоки, возможны подтопления, вызванные паводковыми водами. В период ливневых дождей и снеготаяния возможно образование верховодки. Уровень залегания грунтовых вод на территории населенного пункта 0,6 – 3,0 м. Высокий уровень залегания обусловлен малыми абсолютными отметками, наличием озер в западной части поселения, отсутствием системы ливневой канализации. В результате инфильтрирации грунтовых вод в систему водоотведения, очистные сооружения в ГП Приобье фактически работают на пределе возможностей.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо запроектировать противопаводковые мероприятия, в том числе систему ливневой канализации.

Таблица 39

| Поселение | Установленная производственная мощность КОС, куб.м/сут. | Среднесуточный объем пропуска сточных вод по сетям, куб.м/сут. | Среднесуточная производительность КОС, куб.м/сут. | Максимальная нагрузка на головные сооружения систем водоотведения, куб.м/сут. | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений, куб.м/сут. | Резерв (+) или дефицит (-) мощности в % от установленной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП Октябрьское | 400 | 0 | 340 | 442 | -42 | -11 |
| ГП Андра | 800 | 747 | 871 | 1132 | -332 | -42 |
| ГП Приобье | 1400 | 199 | 830 | 1079 | 321 | 23 |
| ГП Талинка | 400 | 677 | 400 | 880 | -480 | -120 |
| СП Карымкары | 0 | 0 | 0 | 70 | -70 | - |
| СП Малый Атлым | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | - |
| СП Перегребное | 600 | 83 | 156 | 203 | 397 | +66 |
| СП Сергино | 0 | 0 | 0 | 104 | -104 | - |
| СП Шеркалы | 0 | 0 | 0 | 34 | -34 | - |
| СП Каменное | 0 | 0 | 0 | 237 | -237 | - |
| СП Уньюган | 400 | 70 | 150 | 195 | 205 | +51 |

Учитывая прогнозы изменения численности населения в поселениях Октябрьского района, ввода объектов нового строительства, улучшения благоустроенности существующего жилищного фонда проблема дефицита мощностей в большинстве поселений Октябрьского района сохранится (таблица 40).

Таблица 40

| Показатель | Установленная производственная мощность КОС, куб.м/сут. | Прогнозный объем пропуска сточных вод на 2021 год, тыс. куб.м | Максимальная нагрузка на головные сооружения систем водоотведения, куб.м/сут. | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений, куб.м/сут. | Резерв (+) или дефицит (-) мощности в % от установленной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП Октябрьское | 400 | 118 | 420 | -20 | -5 |
| ГП Андра | 800 | 266 | 947 | -147 | -18 |
| ГП Приобье | 1400 | 295 | 1052 | 348 | 25 |
| ГП Талинка | 400 | 241 | 858 | -458 | -115 |
| СП Карымкары | 0 | 6 | 23 | -23 | - |
| СП Малый Атлым | 0 | 11 | 37 | -37 | - |
| СП Перегребное | 600 | 30 | 106 | 494 | 82 |
| СП Сергино | 0 | 11 | 40 | -40 | - |
| СП Шеркалы | 0 | 7 | 23 | -23 | - |
| СП Каменное | 0 | 4 | 15 | -15 | - |
| СП Уньюган | 400 | 56 | 199 | 201 | 50 |

Тарифы для организаций водоотведения Октябрьского района устанавливаются Региональной службой по тарифам ХМАО – Югры (таблица 41).

Таблица 41

| Поселение | Организация водоотведения | Установленный экономически обоснованный тариф, руб./куб.м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | Рост тарифа, % |
| ГП Приобье | МП "Эксплуатационная генерирующая компания" МО г.п.Приобье | 127,68 | 127,68 | 0 |
| ГП Андра | Октябрьское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" | 50,49 | 52,69 | 4 |
| ГП Талинка | ООО "Талинское благоустройство" | 32,93 | 34,22 | 4 |
| СП Унъюган | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" | 51,60 | 51,60 | 0 |
|  | Таежное ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" | 65,53 | 65,53 | 0 |
| СП Перегребное | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" | 85,30 | 85,30 | 0 |
|  | Перегребненское ЛПУ МГ Перегребное | 55,55 | 57,76 | 4 |

Тарифы на водоотведение в поселениях Октябрьского района в целом существенно превышают среднеотраслевые значения. Это обусловлено сравнительно небольшими объемами пропуска сточных вод в поселениях Октябрьского района, из-за чего доля условно-постоянных издержек в тарифах, включающих почти все затраты кроме электроэнергии, составляет основную часть расходов.

Анализ таблицы 41 показывает, что в рассматриваемом периоде тарифы на водоотведение и очистку сточных вод утверждались в соответствии с установленными предельными индексами роста тарифов.

Таким образом, анализ существующих систем водоотведения в поселениях Октябрьского района показал следующие основные проблемы:

1. Высокий физический и моральный износ как головных сооружений водоотведения и очистки сточных вод, так и канализационных сетей. Эксплуатация изношенного и морально устаревшего оборудования, как правило, сопряжена с высокими затратами ресурсов и низкой надежностью. В ряде населенных пунктов (ГП Андра, СП Перегребное) канализационные очистные сооружения эксплуатируются свыше 25 лет.

2. Отсутствие в ряде поселений (СП Карымкары, СП Малый Атлым, СП Сергино, СП Шеркалы, СП Каменное) канализационных очистных сооружений, что создает неблагоприятные санитарные условия проживания людей, обуславливает высокую антропогенную нагрузку на водные объекты, а также окружающую экосистему.

3. Недостаточный уровень очистки сточных вод на некоторых существующих канализационных очистных сооружениях (ГП Октябрьское, ГП Талинка, ГП Приобье).

4. Анализ баланса мощности систем централизованного водоотведения и нагрузок потребителей показал, что большинство головных сооружений канализации не обеспечивают существующих нагрузок потребителей.

Для комплексного решения обозначенных проблем необходима разработка программы мероприятий по развитию систем водоотведения и осчистки сточных вод в поселениях Октябрьского района.

### Характеристика состояния и анализ проблем в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Согласно представленным данным, сбор и вывоз твердых бытовых отходов (далее – ТБО) в Октябрьском районе осуществляется следующими организациями (таблица 42):

Таблица 42

| Наименование сельского поселения | Название организации, осуществляющая сбор и вывоз ТБО |
| --- | --- |
| ГП Андра | Октябрьское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск" |
| ГП Октябрьское | Октябрьское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства |
| ГП Приобье | Муниципальное предприятие «Эксплуатационная генерирующая компания» |
| ГП Талинка | - |
| СП Карымкары | - |
| СП Каменное | - |
| СП Малый Атлым | - |
| СП Перегребное | ООО "Перегребненская генерирующая компания" |
|  | Перегребненское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск" |
| СП Сергино | ООО "ЮграТрансАвто" |
| СП Уньюган | Таежное линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск" |
|  | ООО "Лидер" |
| СП Шеркалы | - |

В структуре накопления  ТБО в Октябрьском районе доминирующее место занимает население (до 85 %), однако не во всех поселениях оказываются услуги по вывозу и утилизации (захоронению) ТБО. В связи с этим объекты складирования ТБО образуются стихийно в местах, не предназначенных для этого, что приводит к образованию несанкционированных свалок (СП Перегребное).

Услуги по утилизации (захоронению) ТБО оказываются во всех населенных пунктах, кроме: СП Карымкары, СП Малый Атлым, СП Шеркалы, СП Каменное. Утилизацию (захоронение) ТБО в Октябрьском районе осуществляет ООО «Югратрансавто».

Собранные отходы вывозятся для захоронения на полигоны ТБО, санкционированные и несанкционированные свалки.  Характеристики в отношении каждого объекта захоронения ТБО Октябрьского района представлены частично. Информация о действующих полигонах ТБО, расположенных на территории Октябрьского района, представлена в таблице 43:

Таблица 43

| Наименование показателя | Полигон ТБО ГП Октябрьское | Полигон ТБО СП Унъюган | Полигон ТБО ГП Андра |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь, га | 2,07 | 4 | 0,6 |
| СЗЗ, м | 500 | 500 | 500 |
| Класс опасности | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Начало эксплуатации | 2006 | 2005 | 1995 |
| Окончание эксплуатации | 2026 | 2026 | 2017 |
| Расстояние до близлежащего населенного пункта, км | 1,2 | 1,6 | 2,5 |
| Расстояние до близлежащего водного объекта, км | 1,2 (р.Объ) | 1,5 (р. Нягань-Юган) | 3,5 (р. Объ) |

Также на территории Октябрьского района находится полигон утилизации ТБО в п.г.т. Приобье (год постройки 1992 г.), который на данный момент не соответствует современным требованиям санитарных и экологических норм. Деятельность полигона приостановлена в связи с его переполненностью. Вывоз отходов из ГП Приобье производится на свалку ТБО г. Нягани.

На всех полигонах отсутствует весовой учет. Объем захоронения ТБО определяется по нормам накопления.

Нормы накопления ТБО установлены постановлением Главы Октябрьского района от 28.01.2003 г. № 8 «Об утверждении нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг для населения Октябрьского района» и составляют:

- для жилых домов с полным благоустройством (центральное отопление, водопровод, канализация, газ или электричество, используемые для пищеприготовления) – 1,18 куб.м на 1 чел. в год;

- для неблагоустроенных жилых домов (местное отопление, отсутствие водопровода и канализации) – 1,65 куб.м на 1 чел. в год.

Помимо полигонов, находящихся на территории Октябрьского района, ТБО 4-5 классов отхода вывозятся для захоронения на  полигон утилизации ТБО г. Нягань (эксплуатирующая организация ООО «ЮТА»).

Размещение отходов 1-3 классов опасности Октябрьского района осуществляется на:

- полигон на территории ЕМ-Еговского месторождения (эксплуатирующая организация ОАО «ТНК-Нягнь»);

- полигон на территории Пальяновского месторождения (эксплуатирующая организация ОАО «Транс-Ойл»).

Объектами размещения ТБО на территории Октябрьского района также являются санкционированные и несанкционированные свалки (таблица 44):

Таблица 44

| Наименование сельского поселения | Наименование объекта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| СП Каменное | Санкционированная свалка с. Каменное | 1 |
|  | Санкционированная свалка с. Пальяново | 1 |
| СП Перегребное | Санкционированная свалка с. Перегребное, д. Чемаши | 3,4 |
|  | Несанкционированная свалка д. Нижние Нарыкары | - |
|  | Несанкционированная свалка д. Верхние Нарыкары | - |
| СП Шеркалы | Санкционированная свалка | 0,502 |
| СП Малый Атлым | Санкционированная свалка п. Комсомольский | 0,184 |
|  | Санкционированная свалка п. Малый Атлым | 0,513 |
|  | Санкционированная свалка п. Большие Леуши | 0,173 |
|  | Санкционированная свалка п. Заречное | 0,056 |
| СП Карымкары | Санкционированная свалка п. Карымкары | 2,3 |

При существующей схеме обращения с отходами ТБО вывозятся непосредственно на полигон или свалку без предварительной сортировки. Из-за сильной разбросанности и удаленности городских и сельских поселений друг от друга, вывоз ТБО осуществляется в разные места накопления. Действующие места размещения ТБО в разрезе поселений Октябрьского района представлены в схеме 1.

Схема 1.

В настоящее время основными проблемами системы утилизации (захоронения) ТБО в Октябрьском районе являются:

- Наличие несанкционированных свалок бытовых и промышленных отходов (складирование и захоронение промышленных и бытовых отходов на территории поселка не всегда производится в санкционированных местах) – СП Перегребное (2 свалки).

- Несовершенная система учета отходов на объектах утилизации (захоронения) ТБО;

- Отсутствие в ряде населенных пунктов регулярного вывоза отходов в связи с большой удаленностью ряда населенных пунк

С целью определения необходимых мероприятий, связанных с развитием системы утилизации (захоронения)  ТБО в городских и сельских поселениях Октябрьского района, необходимо оценить максимально возможный прогнозный объем образования ТБО на период реализации настоящей Программы (таблицы 45-55).

Оценка максимальных объемов образования ТБО производилась исходя из следующих условий:

- 100% охват всего населения Октябрьского района услугами по утилизации ТБО.

- Ежегодные темпы роста объемов накопления ТБО составят 1,5 %.

- Средневзвешанные нормы накопления ТБО по благоустроенному и неблагоустроенному жилищному фонду.

- Доля прочих потребителей (15 %) от объема накопления ТБО населением.

Таблица 45

| ГП Октябрьское |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за период 2013-2021 гг. |
| 1 | Численность населения, которому оказываются услуги по утилизации ТБО (максимально возможная величина) | чел. | 3786 | 3749 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | - |
| 2 | Средняя норма накопления ТБО и КГМ | куб.м/чел. в год | 1,561 | 1,583 | 1,604 | 1,626 | 1,647 | 1,669 | 1,690 | 1,712 | 1,733 | - |
| 3 | Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГМ | - | 1,090 | 1,105 | 1,120 | 1,135 | 1,150 | 1,165 | 1,180 | 1,195 | 1,210 | - |
| 4 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от населения | куб.м | 5911,1 | 5933,9 | 5955,1 | 6034,8 | 6114,6 | 6194,3 | 6274,1 | 6353,9 | 6433,6 | 29760,1 |
| 5 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от прочих потребителей: | куб.м | 1013,9 | 1017,8 | 1021,4 | 1035,1 | 1048,8 | 1062,5 | 1076,1 | 1089,8 | 1103,5 | 5104,5 |
| 6 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от всех потребителей, в том числе: | куб.м | 6925,0 | 6951,7 | 6976,5 | 7069,9 | 7163,4 | 7256,8 | 7350,2 | 7443,7 | 7537,1 | 34864,6 |
| 6.1. | ТБО | куб.м | 6371,0 | 6395,5 | 6418,4 | 6504,3 | 6590,3 | 6676,3 | 6762,2 | 6848,2 | 6934,1 | 32075,4 |
| 6.2. | КГМ | куб.м | 554,0 | 556,1 | 558,1 | 565,6 | 573,1 | 580,5 | 588,0 | 595,5 | 603,0 | 2789,2 |
| 7 | Среднегодовая масса ТБО и КГМ, вывозимого от всех потребителей, в том числе: | т | 1246,5 | 1251,3 | 1255,8 | 1272,6 | 1289,4 | 1306,2 | 1323,0 | 1339,9 | 1356,7 | 6275,6 |
| 7.1. | ТБО | т | 1146,8 | 1151,2 | 1155,3 | 1170,8 | 1186,3 | 1201,7 | 1217,2 | 1232,7 | 1248,1 | 5773,6 |
| 7.2. | КГМ | т | 99,7 | 100,1 | 100,5 | 101,8 | 103,2 | 104,5 | 105,8 | 107,2 | 108,5 | 502,0 |
| 8 | Объем ТБО и КГМ после уплотнения, в том числе: | куб.м | 2493,0 | 2502,6 | 2511,5 | 2545,2 | 2578,8 | 2612,4 | 2646,1 | 2679,7 | 2713,4 | 12551,2 |
| 8.1. | ТБО | куб.м | 2123,7 | 2131,8 | 2139,5 | 2168,1 | 2196,8 | 2225,4 | 2254,1 | 2282,7 | 2311,4 | 24102,6 |
| 8.2. | КГМ | куб.м | 369,3 | 370,8 | 372,1 | 377,1 | 382,0 | 387,0 | 392,0 | 397,0 | 402,0 | 4191,8 |
| 9 | Объем ТБО и КГМ, захораниваемый на существующем полигоне после уплотнения (нарастающим итогом) | куб.м | 7504,7 | 10007,3 | 12518,8 | 15064,0 | 17642,8 | 20255,2 | 22901,3 | 25581,1 | 28294,4 | 28294,4 |

Таблица 46

| ГП Андра |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за период 2013-2021 гг. |
| 1 | Численность населения, которому оказываются услуги по утилизации ТБО (максимально возможная величина) | чел. | 1734 | 1717 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | - |
| 2 | Средняя норма накопления ТБО и КГМ | куб.м/чел. в год | 1,286 | 1,304 | 1,322 | 1,339 | 1,357 | 1,375 | 1,392 | 1,410 | 1,428 | - |
| 3 | Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГМ | - | 1,090 | 1,105 | 1,120 | 1,135 | 1,150 | 1,165 | 1,180 | 1,195 | 1,210 | - |
| 4 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от населения | куб.м | 2230,3 | 2238,8 | 2246,7 | 2276,8 | 2306,9 | 2337,0 | 2367,1 | 2397,2 | 2427,3 | 11227,7 |
| 5 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от прочих потребителей: | куб.м | 382,5 | 384,0 | 385,4 | 390,5 | 395,7 | 400,8 | 406,0 | 411,2 | 416,3 | 1925,8 |
| 6 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от всех потребителей, в том числе: | куб.м | 2612,8 | 2622,8 | 2632,1 | 2667,3 | 2702,6 | 2737,8 | 2773,1 | 2808,3 | 2843,6 | 13153,5 |
| 6.1. | ТБО | куб.м | 2403,8 | 2413,0 | 2421,5 | 2453,9 | 2486,4 | 2518,8 | 2551,2 | 2583,7 | 2616,1 | 12101,2 |
| 6.2. | КГМ | куб.м | 209,0 | 209,8 | 210,6 | 213,4 | 216,2 | 219,0 | 221,8 | 224,7 | 227,5 | 1052,3 |
| 7 | Среднегодовая масса ТБО и КГМ, вывозимого от всех потребителей, в том числе: | т | 470,3 | 472,1 | 473,8 | 480,1 | 486,5 | 492,8 | 499,2 | 505,5 | 511,8 | 2367,6 |
| 7.1. | ТБО | т | 432,7 | 434,3 | 435,9 | 441,7 | 447,5 | 453,4 | 459,2 | 465,1 | 470,9 | 2178,2 |
| 7.2. | КГМ | т | 37,6 | 37,8 | 37,9 | 38,4 | 38,9 | 39,4 | 39,9 | 40,4 | 40,9 | 189,4 |
| 8 | Объем ТБО и КГМ после уплотнения, в том числе: | куб.м | 940,6 | 944,2 | 947,5 | 960,2 | 972,9 | 985,6 | 998,3 | 1011,0 | 1023,7 | 4735,2 |
| 8.1. | ТБО | куб.м | 801,3 | 804,3 | 807,2 | 818,0 | 828,8 | 839,6 | 850,4 | 861,2 | 872,0 | 4033,7 |
| 8.2. | КГМ | куб.м | 139,3 | 139,9 | 140,4 | 142,3 | 144,1 | 146,0 | 147,9 | 149,8 | 151,7 | 701,5 |
| 9 | Объем ТБО и КГМ, захораниваемый на существующем полигоне после уплотнения (нарастающим итогом) | куб.м | 2831,2 | 3775,4 | 4723,0 | 5683,2 | 6656,1 | 7641,8 | 8640,1 | 9651,1 | 10674,8 | 10674,8 |

Таблица 47

| ГП Приобье |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за период 2013-2021 гг. |
| 1 | Численность населения, которому оказываются услуги по утилизации ТБО (максимально возможная величина) | чел. | 6937 | 6869 | 6801 | 6801 | 6801 | 6801 | 6801 | 6801 | 6801 | - |
| 2 | Средняя норма накопления ТБО и КГМ | куб.м/чел. в год | 1,388 | 1,407 | 1,426 | 1,445 | 1,464 | 1,483 | 1,502 | 1,521 | 1,540 | - |
| 3 | Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГМ | - | 1,090 | 1,105 | 1,120 | 1,135 | 1,150 | 1,165 | 1,180 | 1,195 | 1,210 | - |
| 4 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от населения | куб.м | 9626,0 | 9662,8 | 9697,1 | 9826,9 | 9956,8 | 10086,7 | 10216,5 | 10346,4 | 10476,3 | 48459,7 |
| 5 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от прочих потребителей: | куб.м | 1651,1 | 1657,4 | 1663,2 | 1685,5 | 1707,8 | 1730,1 | 1752,3 | 1774,6 | 1796,9 | 8311,8 |
| 6 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от всех потребителей, в том числе: | куб.м | 11277,1 | 11320,2 | 11360,3 | 11512,4 | 11664,6 | 11816,7 | 11968,9 | 12121,0 | 12273,2 | 56771,5 |
| 6.1. | ТБО | куб.м | 10374,9 | 10414,6 | 10451,5 | 10591,4 | 10731,4 | 10871,4 | 11011,4 | 11151,3 | 11291,3 | 52229,8 |
| 6.2. | КГМ | куб.м | 902,2 | 905,6 | 908,8 | 921,0 | 933,2 | 945,3 | 957,5 | 969,7 | 981,9 | 4541,7 |
| 7 | Среднегодовая масса ТБО и КГМ, вывозимого от всех потребителей, в том числе: | т | 2029,9 | 2037,6 | 2044,9 | 2072,2 | 2099,6 | 2127,0 | 2154,4 | 2181,8 | 2209,2 | 10218,9 |
| 7.1. | ТБО | т | 1867,5 | 1874,6 | 1881,3 | 1906,5 | 1931,7 | 1956,9 | 1982,0 | 2007,2 | 2032,4 | 9401,4 |
| 7.2. | КГМ | т | 162,4 | 163,0 | 163,6 | 165,8 | 168,0 | 170,2 | 172,4 | 174,5 | 176,7 | 817,5 |
| 8 | Объем ТБО и КГМ после уплотнения, в том числе: | куб.м | 4059,8 | 4075,3 | 4089,7 | 4144,5 | 4199,3 | 4254,0 | 4308,8 | 4363,6 | 4418,3 | 20437,7 |
| 8.1. | ТБО | куб.м | 3458,3 | 3471,5 | 3483,8 | 3530,5 | 3577,1 | 3623,8 | 3670,5 | 3717,1 | 3763,8 | 39247,5 |
| 8.2. | КГМ | куб.м | 601,4 | 603,7 | 605,9 | 614,0 | 622,1 | 630,2 | 638,3 | 646,5 | 654,6 | 3027,8 |
| 9 | Объем ТБО и КГМ, захораниваемый на существующем полигоне после уплотнения (нарастающим итогом) | куб.м | 12219,7 | 16295,0 | 20384,7 | 24529,2 | 28728,4 | 32982,4 | 37291,2 | 41654,8 | 46073,1 | 46073,1 |

Таблица 48

| СП Сергино |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за период 2013-2021 гг. |
| 1 | Численность населения, которому оказываются услуги по утилизации ТБО (максимально возможная величина) | чел. | 1659 | 1642 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | - |
| 2 | Средняя норма накопления ТБО и КГМ | куб.м/чел. в год | 1,691 | 1,715 | 1,738 | 1,761 | 1,785 | 1,808 | 1,831 | 1,854 | 1,878 | - |
| 3 | Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГМ | - | 1,090 | 1,105 | 1,120 | 1,135 | 1,150 | 1,165 | 1,180 | 1,195 | 1,210 | - |
| 4 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от населения | куб.м | 2806,1 | 2815,5 | 2826,0 | 2863,8 | 2901,7 | 2939,5 | 2977,4 | 3015,2 | 3053,0 | 14886,8 |
| 5 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от прочих потребителей: | куб.м | 481,3 | 482,9 | 484,7 | 491,2 | 497,7 | 504,2 | 510,7 | 517,2 | 523,7 | 2553,4 |
| 6 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от всех потребителей, в том числе: | куб.м | 3287,4 | 3298,5 | 3310,7 | 3355,0 | 3399,3 | 3443,7 | 3488,0 | 3532,4 | 3576,7 | 17440,1 |
| 6.1. | ТБО | куб.м | 3024,4 | 3034,6 | 3045,8 | 3086,6 | 3127,4 | 3168,2 | 3209,0 | 3249,8 | 3290,6 | 16044,9 |
| 6.2. | КГМ | куб.м | 263,0 | 263,9 | 264,9 | 268,4 | 271,9 | 275,5 | 279,0 | 282,6 | 286,1 | 1395,2 |
| 7 | Среднегодовая масса ТБО и КГМ, вывозимого от всех потребителей, в том числе: | т | 591,7 | 593,7 | 595,9 | 603,9 | 611,9 | 619,9 | 627,8 | 635,8 | 643,8 | 3139,2 |
| 7.1. | ТБО | т | 544,4 | 546,2 | 548,2 | 555,6 | 562,9 | 570,3 | 577,6 | 585,0 | 592,3 | 2888,1 |
| 7.2. | КГМ | т | 47,3 | 47,5 | 47,7 | 48,3 | 49,0 | 49,6 | 50,2 | 50,9 | 51,5 | 251,1 |
| 8 | Объем ТБО и КГМ после уплотнения, в том числе: | куб.м | 1183,5 | 1187,4 | 1191,8 | 1207,8 | 1223,8 | 1239,7 | 1255,7 | 1271,7 | 1287,6 | 6278,4 |
| 8.1. | ТБО | куб.м | 1008,1 | 1011,5 | 1015,3 | 1028,9 | 1042,5 | 1056,1 | 1069,7 | 1083,3 | 1096,9 | 5348,3 |
| 8.2. | КГМ | куб.м | 175,3 | 175,9 | 176,6 | 178,9 | 181,3 | 183,7 | 186,0 | 188,4 | 190,8 | 930,1 |
| 9 | Объем ТБО и КГМ, захораниваемый на существующем полигоне после уплотнения (нарастающим итогом) | куб.м | 3562,1 | 4749,6 | 5941,4 | 7149,2 | 8373,0 | 9612,7 | 10868,4 | 12140,1 | 13427,7 | 13427,7 |

Таблица 49

| СП Унъюган |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за период 2013-2021 гг. |
| 1 | Численность населения, которому оказываются услуги по утилизации ТБО (максимально возможная величина) | чел. | 4379 | 4336 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 | - |
| 2 | Средняя норма накопления ТБО и КГМ | куб.м/чел. в год | 1,454 | 1,474 | 1,494 | 1,514 | 1,534 | 1,554 | 1,574 | 1,594 | 1,614 | - |
| 3 | Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГМ | - | 1,090 | 1,105 | 1,120 | 1,135 | 1,150 | 1,165 | 1,180 | 1,195 | 1,210 | - |
| 4 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от населения | куб.м | 6368,1 | 6392,3 | 6414,9 | 6500,8 | 6586,7 | 6672,6 | 6758,5 | 6844,4 | 6930,3 | 33792,5 |
| 5 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от прочих потребителей: | куб.м | 1092,3 | 1096,4 | 1100,3 | 1115,0 | 1129,7 | 1144,5 | 1159,2 | 1174,0 | 1188,7 | 5796,1 |
| 6 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от всех потребителей, в том числе: | куб.м | 7460,3 | 7488,7 | 7515,1 | 7615,8 | 7716,4 | 7817,1 | 7917,7 | 8018,4 | 8119,0 | 39588,6 |
| 6.1. | ТБО | куб.м | 6863,5 | 6889,6 | 6913,9 | 7006,5 | 7099,1 | 7191,7 | 7284,3 | 7376,9 | 7469,5 | 36421,5 |
| 6.2. | КГМ | куб.м | 596,8 | 599,1 | 601,2 | 609,3 | 617,3 | 625,4 | 633,4 | 641,5 | 649,5 | 3167,1 |
| 7 | Среднегодовая масса ТБО и КГМ, вывозимого от всех потребителей, в том числе: | т | 1342,9 | 1348,0 | 1352,7 | 1370,8 | 1389,0 | 1407,1 | 1425,2 | 1443,3 | 1461,4 | 7126,0 |
| 7.1. | ТБО | т | 1235,4 | 1240,1 | 1244,5 | 1261,2 | 1277,8 | 1294,5 | 1311,2 | 1327,8 | 1344,5 | 6555,9 |
| 7.2. | КГМ | т | 107,4 | 107,8 | 108,2 | 109,7 | 111,1 | 112,6 | 114,0 | 115,5 | 116,9 | 570,1 |
| 8 | Объем ТБО и КГМ после уплотнения, в том числе: | куб.м | 2685,7 | 2695,9 | 2705,4 | 2741,7 | 2777,9 | 2814,1 | 2850,4 | 2886,6 | 2922,8 | 14251,9 |
| 8.1. | ТБО | куб.м | 2287,8 | 2296,5 | 2304,6 | 2335,5 | 2366,4 | 2397,2 | 2428,1 | 2459,0 | 2489,8 | 25963,6 |
| 8.2. | КГМ | куб.м | 397,9 | 399,4 | 400,8 | 406,2 | 411,5 | 416,9 | 422,3 | 427,6 | 433,0 | 4515,4 |
| 9 | Объем ТБО и КГМ, захораниваемый на существующем полигоне после уплотнения (нарастающим итогом) | куб.м | 8084,1 | 10780,0 | 13485,5 | 16227,2 | 19005,1 | 21819,2 | 24669,6 | 27556,2 | 30479,1 | 30479,1 |

Таблица 50

| ГП Талинка |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за период 2013-2021 гг. |
| 1 | Численность населения, которому оказываются услуги по утилизации ТБО (максимально возможная величина) | чел. | 3921 | 3883 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | - |
| 2 | Средняя норма накопления ТБО и КГМ | куб.м/чел. в год | 1,286 | 1,304 | 1,322 | 1,339 | 1,357 | 1,375 | 1,392 | 1,410 | 1,428 | - |
| 3 | Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГМ | - | 1,090 | 1,105 | 1,120 | 1,135 | 1,150 | 1,165 | 1,180 | 1,195 | 1,210 | - |
| 4 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от населения | куб.м | 5043,2 | 5063,0 | 5081,6 | 5149,6 | 5217,7 | 5285,7 | 5353,8 | 5421,8 | 5489,9 | 26768,9 |
| 5 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от прочих потребителей: | куб.м | 865,0 | 868,4 | 871,6 | 883,3 | 894,9 | 906,6 | 918,3 | 930,0 | 941,6 | 4591,4 |
| 6 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от всех потребителей, в том числе: | куб.м | 5908,2 | 5931,5 | 5953,1 | 6032,9 | 6112,6 | 6192,3 | 6272,1 | 6351,8 | 6431,5 | 31360,3 |
| 6.1. | ТБО | куб.м | 5435,5 | 5456,9 | 5476,9 | 5550,2 | 5623,6 | 5696,9 | 5770,3 | 5843,6 | 5917,0 | 28851,5 |
| 6.2. | КГМ | куб.м | 472,7 | 474,5 | 476,3 | 482,6 | 489,0 | 495,4 | 501,8 | 508,1 | 514,5 | 2508,8 |
| 7 | Среднегодовая масса ТБО и КГМ, вывозимого от всех потребителей, в том числе: | т | 1063,5 | 1067,7 | 1071,6 | 1085,9 | 1100,3 | 1114,6 | 1129,0 | 1143,3 | 1157,7 | 5644,9 |
| 7.1. | ТБО | т | 978,4 | 982,2 | 985,8 | 999,0 | 1012,2 | 1025,4 | 1038,7 | 1051,9 | 1065,1 | 5193,3 |
| 7.2. | КГМ | т | 85,1 | 85,4 | 85,7 | 86,9 | 88,0 | 89,2 | 90,3 | 91,5 | 92,6 | 451,6 |
| 8 | Объем ТБО и КГМ после уплотнения, в том числе: | куб.м | 2127,0 | 2135,3 | 2143,1 | 2171,8 | 2200,5 | 2229,2 | 2257,9 | 2286,6 | 2315,3 | 11289,7 |
| 8.1. | ТБО | куб.м | 1811,8 | 1819,0 | 1825,6 | 1850,1 | 1874,5 | 1899,0 | 1923,4 | 1947,9 | 1972,3 | 20566,0 |
| 8.2. | КГМ | куб.м | 315,1 | 316,3 | 317,5 | 321,8 | 326,0 | 330,3 | 334,5 | 338,8 | 343,0 | 3576,7 |
| 9 | Объем ТБО и КГМ, захораниваемый на существующем полигоне после уплотнения (нарастающим итогом) | куб.м | 6402,7 | 8538,0 | 10681,2 | 12853,0 | 15053,5 | 17282,8 | 19540,7 | 21827,4 | 24142,7 | 24142,7 |

Таблица 51

| СП Каменное |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за период 2013-2021 гг. |
| 1 | Численность населения, которому оказываются услуги по утилизации ТБО (максимально возможная величина) | чел. | 684 | 677 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | - |
| 2 | Средняя норма накопления ТБО и КГМ | куб.м/чел. в год | 1,709 | 1,733 | 1,756 | 1,780 | 1,803 | 1,827 | 1,850 | 1,874 | 1,898 | - |
| 3 | Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГМ | - | 1,090 | 1,105 | 1,120 | 1,135 | 1,150 | 1,165 | 1,180 | 1,195 | 1,210 | - |
| 4 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от населения | куб.м | 1169,2 | 1173,2 | 1178,5 | 1194,3 | 1210,1 | 1225,9 | 1241,7 | 1257,5 | 1273,3 | 5886,9 |
| 5 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от прочих потребителей: | куб.м | 200,5 | 201,2 | 202,1 | 204,9 | 207,6 | 210,3 | 213,0 | 215,7 | 218,4 | 1009,7 |
| 6 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от всех потребителей, в том числе: | куб.м | 1369,7 | 1374,4 | 1380,7 | 1399,2 | 1417,7 | 1436,2 | 1454,7 | 1473,2 | 1491,6 | 6896,6 |
| 6.1. | ТБО | куб.м | 1260,2 | 1264,4 | 1270,2 | 1287,3 | 1304,3 | 1321,3 | 1338,3 | 1355,3 | 1372,3 | 6344,9 |
| 6.2. | КГМ | куб.м | 109,6 | 110,0 | 110,5 | 111,9 | 113,4 | 114,9 | 116,4 | 117,9 | 119,3 | 551,7 |
| 7 | Среднегодовая масса ТБО и КГМ, вывозимого от всех потребителей, в том числе: | т | 246,6 | 247,4 | 248,5 | 251,9 | 255,2 | 258,5 | 261,8 | 265,2 | 268,5 | 1241,4 |
| 7.1. | ТБО | т | 226,8 | 227,6 | 228,6 | 231,7 | 234,8 | 237,8 | 240,9 | 244,0 | 247,0 | 1142,1 |
| 7.2. | КГМ | т | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 20,4 | 20,7 | 20,9 | 21,2 | 21,5 | 99,3 |
| 8 | Объем ТБО и КГМ после уплотнения, в том числе: | куб.м | 493,1 | 494,8 | 497,0 | 503,7 | 510,4 | 517,0 | 523,7 | 530,3 | 537,0 | 2482,8 |
| 8.1. | ТБО | куб.м | 420,1 | 421,5 | 423,4 | 429,1 | 434,8 | 440,4 | 446,1 | 451,8 | 457,4 | 4768,9 |
| 8.2. | КГМ | куб.м | 73,1 | 73,3 | 73,6 | 74,6 | 75,6 | 76,6 | 77,6 | 78,6 | 79,6 | 829,4 |
| 9 | Объем ТБО и КГМ, захораниваемый на существующем полигоне после уплотнения (нарастающим итогом) | куб.м | 1484,3 | 1979,1 | 2476,1 | 2979,8 | 3490,2 | 4007,2 | 4530,9 | 5061,2 | 5598,2 | 5598,2 |

Таблица 52

| СП Перегребное |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за период 2013-2021 гг. |
| 1 | Численность населения, которому оказываются услуги по утилизации ТБО (максимально возможная величина) | чел. | 3974 | 3936 | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 | - |
| 2 | Средняя норма накопления ТБО и КГМ | куб.м/чел. в год | 1,406 | 1,425 | 1,444 | 1,464 | 1,483 | 1,502 | 1,522 | 1,541 | 1,560 | - |
| 3 | Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГМ | - | 1,090 | 1,105 | 1,120 | 1,135 | 1,150 | 1,165 | 1,180 | 1,195 | 1,210 | - |
| 4 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от населения | куб.м | 5585,7 | 5608,4 | 5628,2 | 5703,6 | 5779,0 | 5854,4 | 5929,8 | 6005,1 | 6080,5 | 28125,0 |
| 5 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от прочих потребителей: | куб.м | 958,1 | 962,0 | 965,4 | 978,3 | 991,2 | 1004,1 | 1017,1 | 1030,0 | 1042,9 | 4824,0 |
| 6 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от всех потребителей, в том числе: | куб.м | 6543,8 | 6570,4 | 6593,6 | 6681,9 | 6770,2 | 6858,5 | 6946,8 | 7035,1 | 7123,4 | 32949,0 |
| 6.1. | ТБО | куб.м | 6020,3 | 6044,8 | 6066,1 | 6147,4 | 6228,6 | 6309,8 | 6391,1 | 6472,3 | 6553,6 | 30313,1 |
| 6.2. | КГМ | куб.м | 523,5 | 525,6 | 527,5 | 534,6 | 541,6 | 548,7 | 555,7 | 562,8 | 569,9 | 2635,9 |
| 7 | Среднегодовая масса ТБО и КГМ, вывозимого от всех потребителей, в том числе: | т | 1177,9 | 1182,7 | 1186,8 | 1202,7 | 1218,6 | 1234,5 | 1250,4 | 1266,3 | 1282,2 | 5930,8 |
| 7.1. | ТБО | т | 1083,7 | 1088,1 | 1091,9 | 1106,5 | 1121,1 | 1135,8 | 1150,4 | 1165,0 | 1179,6 | 5456,4 |
| 7.2. | КГМ | т | 94,2 | 94,6 | 94,9 | 96,2 | 97,5 | 98,8 | 100,0 | 101,3 | 102,6 | 474,5 |
| 8 | Объем ТБО и КГМ после уплотнения, в том числе: | куб.м | 2355,8 | 2365,3 | 2373,7 | 2405,5 | 2437,3 | 2469,1 | 2500,9 | 2532,7 | 2564,4 | 11861,6 |
| 8.1. | ТБО | куб.м | 2006,8 | 2014,9 | 2022,0 | 2049,1 | 2076,2 | 2103,3 | 2130,4 | 2157,4 | 2184,5 | 10104,4 |
| 8.2. | КГМ | куб.м | 349,0 | 350,4 | 351,7 | 356,4 | 361,1 | 365,8 | 370,5 | 375,2 | 379,9 | 1757,3 |
| 9 | Объем ТБО и КГМ, захораниваемый на существующем полигоне после уплотнения (нарастающим итогом) | куб.м | 7091,6 | 9457,0 | 11830,7 | 14236,1 | 16673,4 | 19142,5 | 21643,4 | 24176,0 | 26740,4 | 26740,4 |

Таблица 53

| СП Шеркалы |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за период 2013-2021 гг. |
| 1 | Численность населения, которому оказываются услуги по утилизации ТБО (максимально возможная величина) | чел. | 927 | 918 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | - |
| 2 | Средняя норма накопления ТБО и КГМ | куб.м/чел. в год | 1,799 | 1,823 | 1,848 | 1,873 | 1,898 | 1,922 | 1,947 | 1,972 | 1,997 | - |
| 3 | Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГМ | - | 1,090 | 1,105 | 1,120 | 1,135 | 1,150 | 1,165 | 1,180 | 1,195 | 1,210 | - |
| 4 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от населения | куб.м | 1667,2 | 1673,7 | 1679,8 | 1702,3 | 1724,8 | 1747,3 | 1769,8 | 1792,3 | 1814,8 | 8849,1 |
| 5 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от прочих потребителей: | куб.м | 286,0 | 287,1 | 288,1 | 292,0 | 295,8 | 299,7 | 303,6 | 307,4 | 311,3 | 1517,8 |
| 6 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от всех потребителей, в том числе: | куб.м | 1953,2 | 1960,8 | 1968,0 | 1994,3 | 2020,7 | 2047,0 | 2073,4 | 2099,7 | 2126,1 | 10366,9 |
| 6.1. | ТБО | куб.м | 1796,9 | 1804,0 | 1810,5 | 1834,8 | 1859,0 | 1883,3 | 1907,5 | 1931,8 | 1956,0 | 9537,6 |
| 6.2. | КГМ | куб.м | 156,3 | 156,9 | 157,4 | 159,5 | 161,7 | 163,8 | 165,9 | 168,0 | 170,1 | 829,4 |
| 7 | Среднегодовая масса ТБО и КГМ, вывозимого от всех потребителей, в том числе: | т | 351,6 | 352,9 | 354,2 | 359,0 | 363,7 | 368,5 | 373,2 | 378,0 | 382,7 | 1866,0 |
| 7.1. | ТБО | т | 323,4 | 324,7 | 325,9 | 330,3 | 334,6 | 339,0 | 343,4 | 347,7 | 352,1 | 1716,8 |
| 7.2. | КГМ | т | 28,1 | 28,2 | 28,3 | 28,7 | 29,1 | 29,5 | 29,9 | 30,2 | 30,6 | 149,3 |
| 8 | Объем ТБО и КГМ после уплотнения, в том числе: | куб.м | 703,1 | 705,9 | 708,5 | 718,0 | 727,4 | 736,9 | 746,4 | 755,9 | 765,4 | 3732,1 |
| 8.1. | ТБО | куб.м | 599,0 | 601,3 | 603,5 | 611,6 | 619,7 | 627,8 | 635,8 | 643,9 | 652,0 | 3179,2 |
| 8.2. | КГМ | куб.м | 104,2 | 104,6 | 105,0 | 106,4 | 107,8 | 109,2 | 110,6 | 112,0 | 113,4 | 552,9 |
| 9 | Объем ТБО и КГМ, захораниваемый на существующем полигоне после уплотнения (нарастающим итогом) | куб.м | 2116,7 | 2822,6 | 3531,1 | 4249,0 | 4976,5 | 5713,4 | 6459,8 | 7215,7 | 7981,1 | 7981,1 |

Таблица 54

| СП Малый Атлым |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за период 2013-2021 гг. |
| 1 | Численность населения, которому оказываются услуги по утилизации ТБО (максимально возможная величина) | чел. | 1739 | 1722 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | - |
| 2 | Средняя норма накопления ТБО и КГМ | куб.м/чел. в год | 1,797 | 1,822 | 1,847 | 1,872 | 1,896 | 1,921 | 1,946 | 1,971 | 1,995 | - |
| 3 | Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГМ | - | 1,090 | 1,105 | 1,120 | 1,135 | 1,150 | 1,165 | 1,180 | 1,195 | 1,210 | - |
| 4 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от населения | куб.м | 3125,8 | 3137,8 | 3149,0 | 3191,2 | 3233,4 | 3275,6 | 3317,7 | 3359,9 | 3402,1 | 15736,4 |
| 5 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от прочих потребителей: | куб.м | 536,1 | 538,2 | 540,1 | 547,4 | 554,6 | 561,8 | 569,1 | 576,3 | 583,5 | 2699,1 |
| 6 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от всех потребителей, в том числе: | куб.м | 3661,9 | 3676,1 | 3689,2 | 3738,6 | 3788,0 | 3837,4 | 3886,8 | 3936,2 | 3985,6 | 18435,5 |
| 6.1. | ТБО | куб.м | 3369,0 | 3382,0 | 3394,0 | 3439,5 | 3484,9 | 3530,4 | 3575,9 | 3621,3 | 3666,8 | 16960,6 |
| 6.2. | КГМ | куб.м | 293,0 | 294,1 | 295,1 | 299,1 | 303,0 | 307,0 | 310,9 | 314,9 | 318,8 | 1474,8 |
| 7 | Среднегодовая масса ТБО и КГМ, вывозимого от всех потребителей, в том числе: | т | 659,2 | 661,7 | 664,1 | 672,9 | 681,8 | 690,7 | 699,6 | 708,5 | 717,4 | 3318,4 |
| 7.1. | ТБО | т | 606,4 | 608,8 | 610,9 | 619,1 | 627,3 | 635,5 | 643,7 | 651,8 | 660,0 | 3052,9 |
| 7.2. | КГМ | т | 52,7 | 52,9 | 53,1 | 53,8 | 54,5 | 55,3 | 56,0 | 56,7 | 57,4 | 265,5 |
| 8 | Объем ТБО и КГМ после уплотнения, в том числе: | куб.м | 1318,3 | 1323,4 | 1328,1 | 1345,9 | 1363,7 | 1381,5 | 1399,2 | 1417,0 | 1434,8 | 6636,8 |
| 8.1. | ТБО | куб.м | 1123,0 | 1127,3 | 1131,3 | 1146,5 | 1161,6 | 1176,8 | 1192,0 | 1207,1 | 1222,3 | 5653,5 |
| 8.2. | КГМ | куб.м | 195,3 | 196,1 | 196,8 | 199,4 | 202,0 | 204,7 | 207,3 | 209,9 | 212,6 | 983,2 |
| 9 | Объем ТБО и КГМ, захораниваемый на существующем полигоне после уплотнения (нарастающим итогом) | куб.м | 3967,9 | 5291,2 | 6619,3 | 7965,2 | 9328,9 | 10710,4 | 12109,6 | 13526,6 | 14961,5 | 14961,5 |

Таблица 55

| СП Карымкары |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за период 2011-2021 гг. |
| 1 | Численность населения, которому оказываются услуги по утилизации ТБО (максимально возможная величина) | чел. | 1099 | 1078 | 1060 | 3883 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | - |
| 2 | Средняя норма накопления ТБО и КГМ | куб.м/чел. в год | 1,722 | 1,746 | 1,770 | 1,795 | 1,819 | 1,843 | 1,868 | 1,892 | 1,916 | 1,941 | 1,965 | - |
| 3 | Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГМ | - | 1,060 | 1,075 | 1,090 | 1,105 | 1,120 | 1,135 | 1,150 | 1,165 | 1,180 | 1,195 | 1,210 | - |
| 4 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от населения | куб.м | 1892,0 | 1882,1 | 1876,5 | 6968,8 | 1910,0 | 1935,6 | 1961,2 | 1986,7 | 2012,3 | 2037,9 | 2063,5 | 14573,0 |
| 5 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от прочих потребителей: | куб.м | 324,5 | 322,8 | 321,9 | 1195,3 | 327,6 | 332,0 | 336,4 | 340,8 | 345,2 | 349,5 | 353,9 | 2499,6 |
| 5.1. | бюджетные потребители | куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | прочие потребители | куб.м | 324,5 | 322,8 | 321,9 | 1195,3 | 327,6 | 332,0 | 336,4 | 340,8 | 345,2 | 349,5 | 353,9 | 2499,6 |
| 6 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от всех потребителей, в том числе: | куб.м | 2216,6 | 2205,0 | 2198,4 | 8164,0 | 2237,6 | 2267,6 | 2297,5 | 2327,5 | 2357,5 | 2387,4 | 2417,4 | 17072,6 |
| 6.1. | ТБО | куб.м | 2039,2 | 2028,6 | 2022,5 | 7510,9 | 2058,6 | 2086,2 | 2113,7 | 2141,3 | 2168,9 | 2196,4 | 2224,0 | 15706,8 |
| 6.2. | КГМ | куб.м | 177,3 | 176,4 | 175,9 | 653,1 | 179,0 | 181,4 | 183,8 | 186,2 | 188,6 | 191,0 | 193,4 | 1365,8 |
| 7 | Среднегодовая масса ТБО и КГМ, вывозимого от всех потребителей, в том числе: | т | 399,0 | 396,9 | 395,7 | 1469,5 | 402,8 | 408,2 | 413,6 | 419,0 | 424,3 | 429,7 | 435,1 | 3073,1 |
| 7.1. | ТБО | т | 367,1 | 365,1 | 364,1 | 1352,0 | 370,5 | 375,5 | 380,5 | 385,4 | 390,4 | 395,4 | 400,3 | 2827,2 |
| 7.2. | КГМ | т | 31,9 | 31,8 | 31,7 | 117,6 | 32,2 | 32,7 | 33,1 | 33,5 | 33,9 | 34,4 | 34,8 | 245,8 |
| 8 | Объем ТБО и КГМ после уплотнения, в том числе: | куб.м | 798,0 | 793,8 | 791,4 | 2939,1 | 805,5 | 816,3 | 827,1 | 837,9 | 848,7 | 859,5 | 870,3 | 6146,1 |
| 8.1. | ТБО | куб.м | 679,7 | 676,2 | 674,2 | 2503,6 | 686,2 | 695,4 | 704,6 | 713,8 | 723,0 | 732,1 | 741,3 | 5235,6 |
| 8.2. | КГМ | куб.м | 118,2 | 117,6 | 117,2 | 435,4 | 119,3 | 120,9 | 122,5 | 124,1 | 125,7 | 127,3 | 128,9 | 910,5 |
| 9 | Объем ТБО и КГМ, захораниваемый на существующем полигоне после уплотнения | куб.м | 798,0 | 1591,8 | 2383,2 | 5322,2 | 6127,8 | 6944,1 | 7771,2 | 8609,1 | 9457,8 | 10317,3 | 11187,6 | 11187,6 |

При разработке вариантов оптимизации и развития системы утилизации и захоронения ТБО поселениях Октябрьского района учитывались следующие принципы:

- Минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

- Оптимизация расходов на вывоз ТБО (за счет сокращения расстояния от объекта размещения ТБО до полигона ТБО, а также периодичности его вывоза с применением площадок временного складирования).

- Организация достоверности учета объектов захоронения ТБО за счет, установленных весов.

- Увеличение охвата населения системой обращения с отходами.

Исходя из сложившейся системы захоронения ТБО, а также уровня обеспеченности района транспортной инфраструктурой, наиболее оптимальными вариантами развития системы утилизации (захоронения) ТБО являются:

- Рекультивация несанкционированных свалок и заполненных полигонов ТБО.

- Строительство новых полигонов (в т.ч. межпоселенческих) в соответствии с требованиями по их обустройству.

- Установка автомобильных весов на всех действующих и вновь вводимых полигонах ТБО, площадь которых более 1 га.

- Модернизация полигонов и санкционированных свалок путем обустройства их в соответствии с установленными требованиями.

- Строительство площадок временного складирования.

### Характеристика состояния и анализ проблем в сфере газоснабжения

Газоснабжение поселений Октябрьского района осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ (в том числе попутный газ местрождений) подается в поселения с централизованной системой газоснабжения. Снабжение сжиженным газом осуществляется в поселениях, где отсутсвуют газораспределительные сети, а также частично в поселениях с централизованной системой газоснабжения . Сжиженный газ поставляется в баллонах и только для целей пищеприготовления.

Общие данные о существующих системах газоснабжения в поселениях Октябрьского района приведены в таблице 56.

Таблица 56

| № п/п | Наименование муниципального образования | Централизованная система газоснабжения (природный газ) | Использование сжиженного газа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городское поселение Октябрьское |  |  |
| 1.1. | п.г.т. Октябрьское | От газораспределительных станций (ГРС) | - |
| 1.2. | Село Большой Камень | - | сжиженный газ в балонах |
| 1.3. | Поселок Кормужиханка | - | сжиженный газ в балонах |
| 2. | Городское поселение Андра |  |  |
| 2.1. | п.г.т. Андра | От газораспределительной станции (ГРС) относящейся к КС «Октябрьская» | - |
| 3. | Городское поселение Приобье |  |  |
| 3.1. | п.г.т. Приобье | От газораспределительной станции (ГРС) в южной части поселка | сжиженный газ в балонах |
| 4. | Городское поселение Талинка |  |  |
| 4.1. | п.г.т. Талинка | От газораспределительных пунктов (попутный газ Талинского месторождения) | - |
| 5. | Сельское поселение Карымкары |  |  |
| 5.1. | Поселок Карымкары | - | сжиженный газ в балонах |
| 5.2. | Поселок Горнореченск | - | сжиженный газ в балонах |
| 6. | Сельское поселение Малый Атлым |  |  |
| 6.1. | Село Малый Атлым | - | сжиженный газ в балонах |
| 6.2. | Поселок Большие Леуши | - | сжиженный газ в балонах |
| 6.3. | Поселок Заречный | - | сжиженный газ в балонах |
| 6.4. | Поселок Комсомольский | - | сжиженный газ в балонах |
| 6.5. | Село Большой Атлым | - | сжиженный газ в балонах |
| 7. | Сельское поселение Перегребное |  |  |
| 7.1. | Село Перегребное | От газораспределительных станций (ГРС) | - |
| 7.2. | Деревня Чемаши | - | сжиженный газ в балонах |
| 7.3. | Деревня Нижние Нарыкары | От газораспределительных станций (ГРС) | - |
| 7.4. | Деревня Верхние Нарыкары | - | - |
| 8. | Сельское поселение Сергино |  |  |
| 8.1. | Поселок Сергино | От газораспределительных станций (ГРС) | - |
| 9. | Сельское поселение Шеркалы |  |  |
| 9.1. | Село Шеркалы | От газораспределительных станций (ГРС) | сжиженный газ в балонах |
| 10. | Сельское поселение Каменное |  |  |
| 10.1. | Село Каменное | - | сжиженный газ в балонах |
| 10.2. | Село Пальяново | - | сжиженный газ в балонах |
| 11. | Сельское поселение Унъюган |  |  |
| 11.1. | Поселок Унъюган | От газораспределительной станции (ГРС) относящейся к компрессорной станции КС «Таежная» | - |

Сжиженный газ используется в 4х сельских поселениях Октябрьского района (СП Карымкары, СП Малый Атлым, СП Каменное, частично в СП Перегребное, СП Шеркалы, ГП Октябрьское, ГП Приобъе).

Газоснабжение остальных поселений осуществляется по системе газораспределительных сетей проложенных подземным или надземным способом. Газопроводы выполнены в основном из стали. Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляется газорегуляторными пунктами (ГРП), которые автоматически поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

В многоквартирных домах природный газ используется в основном для пищеприготовления. В существующих индивидуальных домах помимо пищеприготовления  природный газ используется также для отопления и горячего водоснабжениия от индивидуальных газовых водонагревателей.

Для строящегося индивидуального жилищного фонда, а также малоэтажных многоквртирных домов в Октябрьском районе (в поселениях с централизованной системой газоснабжения) распространена тенденция подключения к системе газоснабжения для комплексного использования в целях отопления, приготовления горячей воды и пищеприготовления.

Данные об общей протежянности сетей газоснабжения и количестве газорегуляторных пунктов приведена в таблице 56-1.

Таблица 56-1

| № п.п. | Наименование объекта | ГП Октябрьское | ГП Андра | ГП Приобье | ГП Унъюган | СП Сергино | ГП Перегребное | СП Шеркалы | Межпоселковые объкты | Всего по Октябрьскому району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество газорегуляторных пунктов, ед. | 9 | - | 4 | 3 |  | 3 | 2 |  | 21 |
| 2. | Количество газорегуляторных шкафов, ед. | - | - | 23 | - | - | 1 | - | - | 24 |
| 3. | Протяженность газопроводов высокого давления, м | 1,2 |  | 29,07 | 15,3 | - | - | - | 26,6 | 72,2 |
| 4. | Протяженность газопроводов среднего давления, м | - | - | - | - | - | 2,9 | 0,55 | - | 3,448 |
| 5. | Протяженность газопроводов низкого давления, м | 28,7 | 2,9 | 20,35 | 6,02 | 6,82 | 24,47 | 16,64 | - | 105,93 |

В настоящей Программе рассматриваются следующие основные задачи системы газоснабжения поселений Октябрьского района:

- подключение к газораспределительным системам поселений объектов нового строительства;

- обеспечение потребителей, использующих сжиженный газ, системой централизованного газоснабжения природным газом.

# Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности

Целью Программы является выполнение комплексной оценки развития систем коммунальной инфраструктуры городских и сельских поселений Октябрьского района на перспективу для эффективного, качественного, надежного, доступного обеспечения наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами, соответствующими требованиям действующих государственных нормативов и стандартов и обоснование предполагаемых инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих основных задач:

- оценка текущего состояния системы коммунальной инфраструктуры городских и сельских поселений Октябрьского района;

- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и социального строительства;

- повышение качества оказываемых коммунальных услуг организациями коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского района;

- обоснование предполагаемых инвестиций в системы коммунальной инфраструктуры;

- определение методов контроля и мониторинга за реализацией Программы.

Цели и задачи Программы представлены в виде целевых индикаторов. Значения целевых индикаторов  и механизмы их расчета приведены в разделах 2.1.-2.5. Программы. Целевые показатели ожидаемых результатов реализации Программы приведены в Приложении № 1 к Программе. Перечень целевых показателей сформирован в соответствии с п. 22 Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждённых  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011   № 204.

## Целевые показатели развития системы электроснабжения

По итогам анализа текущего состояния  системы электроснабжения Октябрьского района, проведенного в разделе 1.2.1. Программы, были выявлены основные проблемы функционирования и развития систем, а также намечены основные пути решения выявленных проблем. Исходя из этого сформированы программные мероприятия и выбраны соответствующие им целевые показатели развития системы электроснабжения. В таблице 57 приведены данные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.

Таблица 57

| № п/п | Наименование показателя | Индикаторы мониторинга, единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность для населения коммунальных услуг | Индекс нового строительства | Отношение протяженности построенных сетей электроснабжения к общей протяженности сетей |
| 2 | Показатели спроса на коммунальные услуги | Величина новых нагрузок, кВт | Величина новых нагрузок на систему электроснабжения, необходимая для подключения новых потребителей |
| 3 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Индекс замены оборудования | Отношение протяженности заменяемых сетей в год к протяженности сети |

Количественные значения целевых показателей на период с 2011 по 2021 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 58).

Таблица 58

| № п/п | Целевые показатели развития системы коммунальной инфраструктуры | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 21 |
|  | Индекс нового строительства сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 |
|  | Индекс замены сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 11 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 71 | 80 | 89 |
|  | Индекс замены сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 11 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 71 | 80 | 89 |
|  | Величина новых нагрузок, кВт | 12,90 | 12,45 | 89,60 | 58,28 | 47,40 | 12,60 | 234,58 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
| 2 | ГП Андра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 11 | 20 | 27 | 33 | 38 | 43 | 47 | 50 | 47 |
|  | Индекс нового строительства сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
|  | Индекс замены сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 11 | 21 | 30 | 39 | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 |
|  | Индекс замены сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 11 | 22 | 33 | 43 | 53 | 64 | 74 | 83 | 93 |
|  | Величина новых нагрузок, кВт | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 54,53 | 209,64 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 |
| 3 | ГП Приобье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 11 | 20 | 27 | 33 | 38 | 43 | 47 | 50 | 47 |
|  | Индекс нового строительства сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 7 | 13 | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 | 38 | 40 |
|  | Индекс замены сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 11 | 21 | 30 | 39 | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 |
|  | Индекс замены сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 10,4 | 20,1 | 29,3 | 38,0 | 46,2 | 54,0 | 61,5 | 68,6 | 75,4 |
|  | Величина новых нагрузок, кВт | 81,36 | 370,50 | 57,60 | 90,83 | 368,31 | 300,29 | 300,29 | 319,40 | 300,29 | 300,29 | 300,29 |
| 4 | ГП Талинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 0 | 28,8 | 25,1 | 27,1 | 29,0 | 50,4 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
|  | Индекс нового строительства сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 4,2 | 8,0 | 11,5 | 14,8 | 17,8 | 20,7 | 23,3 | 25,8 | 28,1 |
|  | Индекс замены сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 0,0 | 28,8 | 31,5 | 34,2 | 36,8 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
|  | Индекс замены сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 0,0 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,3 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
|  | Величина новых нагрузок, кВт | 0,00 | 0,00 | 193,20 | 139,70 | 149,20 | 104,67 | 104,67 | 325,67 | 104,67 | 104,67 | 104,67 |
| 5 | СП Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 2,9 | 5,7 | 8,3 | 10,8 | 13,1 | 15,3 | 17,5 | 19,5 | 19,0 |
|  | Индекс нового строительства сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 2,1 | 4,0 | 5,9 | 7,7 | 9,5 | 11,2 | 12,8 | 14,4 | 15,9 |
|  | Индекс замены сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индекс замены сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Величина новых нагрузок, кВт | 0,00 | 34,40 | 21,85 | 79,29 | 50,54 | 15,84 | 15,84 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| 6 | СП Малый Атлым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 25 |
|  | Индекс нового строительства сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|  | Индекс замены сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 |
|  | Индекс замены сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 76 | 87 | 98 |
|  | Величина новых нагрузок, кВт | 4,10 | 0,00 | 145,62 | 74,76 | 291,67 | 166,71 | 241,06 | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 22,28 |
| 7 | СП Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 7 | 13 | 18 | 23 | 27 | 31 | 34 | 38 | 36 |
|  | Индекс нового строительства сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
|  | Индекс замены сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 25 | 31 | 36 | 41 | 46 | 50 |
|  | Индекс замены сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 59 | 69 | 78 | 88 |
|  | Величина новых нагрузок, кВт | 72,20 | 0,00 | 219,70 | 109,20 | 192,00 | 27,10 | 27,10 | 39,93 | 166,03 | 104,43 | 39,93 |
| 8 | СП Сергино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 11 | 20 | 27 | 33 | 38 | 43 | 47 | 50 | 47 |
|  | Индекс нового строительства сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 9 | 17 | 23 | 29 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 |
|  | Индекс замены сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 11 | 21 | 30 | 39 | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 |
|  | Индекс замены сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 11 | 21 | 31 | 39 | 47 | 55 | 62 | 69 | 75 |
|  | Величина новых нагрузок, кВт | 11,00 | 85,60 | 87,76 | 175,16 | 72,36 | 153,38 | 72,38 | 47,99 | 47,99 | 47,99 | 47,99 |
| 9 | СП Шеркалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 11,1 | 20,0 | 27,3 | 33,3 | 38,5 | 42,9 | 46,7 | 50,0 | 47,1 |
|  | Индекс нового строительства сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индекс замены сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 11 | 21 | 30 | 39 | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 |
|  | Индекс замены сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 11 | 22 | 33 | 44 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок, кВт | 0,00 | 10,90 | 20,00 | 43,44 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 173,97 | 13,21 | 13,21 | 13,21 |
| 10 | СП Каменное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 11 | 20 | 27 | 33 | 38 | 43 | 47 | 50 | 47 |
|  | Индекс нового строительства сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 |
|  | Индекс замены сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 11 | 21 | 30 | 39 | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 |
|  | Индекс замены сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 11 | 22 | 32 | 42 | 51 | 61 | 70 | 78 | 87 |
|  | Величина новых нагрузок, кВт | 10,20 | 2,70 | 12,04 | 84,04 | 260,04 | 157,04 | 12,04 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 |
| 11 | СП Унъюган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 11 | 20 | 27 | 33 | 38 | 43 | 47 | 50 | 47 |
|  | Индекс нового строительства сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 |
|  | Индекс замены сетей до 1 кВ | 0 | 0 | 11 | 21 | 30 | 39 | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 |
|  | Индекс замены сетей 6-10 кВ | 0 | 0 | 11 | 22 | 32 | 42 | 51 | 60 | 69 | 77 | 85 |
|  | Величина новых нагрузок, кВт | 0,00 | 7,10 | 122,73 | 358,33 | 165,33 | 51,42 | 51,42 | 51,42 | 51,42 | 51,42 | 51,42 |

## Целевые показатели развития системы теплоснабжения

По итогам анализа текущего состояния  локальных систем теплоснабжения Октябрьского района, проведенного в разделе 1.2.3. Программы, были выявлены основные проблемы функционирования и развития систем, а также намечены основные пути решения выявленных проблем. Исходя из этого сформированы программные мероприятия и выбраны соответствующие им целевые показатели развития систем теплоснабжения. В таблице 59 приведены данные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.

Таблица 59

| № п/п | Наименование показателя | Индикаторы мониторинга, единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность для населения коммунальных услуг | Индекс нового строительства | Отношение протяженности построенных сетей теплоснабжения к общей протяженности сетей |
| 2 | Показатели спроса на коммунальные услуги | Величина новых нагрузок, Гкал/ч | Величина новых нагрузок на систему теплоснабжения, необходимая для подключения новых потребителей |
| 3 | Эффективность деятельности | Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал | Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии |
| 4 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Коэффициент потерь тепловой энергии, Гкал/км в год | Отношение объема потерь в год к протяженности сети |
|  |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети |

Количественные значения целевых показателей на период с 2011 по 2021 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 60).

Таблица 60

| № п/п | Целевые показатели развития системы коммунальной инфраструктуры | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП Андра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,039 | 0,038 | 0,037 | 0,035 | 0,034 | 0,033 | 0,032 | 0,031 |
|  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,23 | 1,97 | 0,20 |
|  | Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 |
|  | Уровень потерь тепловой энергии, Гкал/км в год | 175,68 | 175,68 | 175,68 | 170,55 | 165,57 | 160,72 | 156,03 | 151,46 | 147,04 | 142,75 | 138,57 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 37,5 | 31,5 | 26,0 | 20,9 | 16,2 | 11,7 | 7,6 | 3,7 |
| 2 | ГП Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства | 0,000 | 0,000 | 0,079 | 0,073 | 0,068 | 0,064 | 0,060 | 0,056 | 0,053 | 0,051 | 0,048 |
|  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч | 0,11 | 0,12 | 1,56 | 1,25 | 0,54 | 0,26 | 0,53 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 |
|  | Эффективность использования топлива (природный газ), кг у.т./Гкал | 168,70 | 168,70 | 168,70 | 168,70 | 168,70 | 167,01 | 167,01 | 167,01 | 167,01 | 167,01 | 167,01 |
|  | Эффективность использования топлива (дизельное топливо), кг у.т./Гкал | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 163,11 | 163,11 | 163,11 | 163,11 | 163,11 | 163,11 |
|  | Уровень потерь тепловой энергии, Гкал/км в год | 84,21 | 84,21 | 84,21 | 81,85 | 79,56 | 77,33 | 75,16 | 72,63 | 70,59 | 68,61 | 66,69 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 35,5 | 29,1 | 23,5 | 18,5 | 14,1 | 10,2 | 6,6 | 3,4 |
| 3 | ГП Приобье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства | 0,000 | 0,000 | 0,139 | 0,122 | 0,108 | 0,098 | 0,089 | 0,082 | 0,076 | 0,070 | 0,066 |
|  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч | 0,46 | 1,51 | 1,04 | 0,55 | 2,90 | 2,57 | 2,57 | 3,00 | 2,57 | 2,57 | 2,54 |
|  | Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал | 172,19 | 172,19 | 172,19 | 172,19 | 170,47 | 161,85 | 161,85 | 161,85 | 161,85 | 161,85 | 161,85 |
|  | Уровень потерь тепловой энергии, Гкал/км в год | 145,78 | 145,78 | 145,78 | 138,64 | 131,85 | 125,39 | 119,25 | 113,41 | 107,85 | 102,17 | 97,16 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 57,6 | 44,8 | 34,6 | 26,2 | 19,3 | 13,4 | 8,4 | 4,1 |
| 4 | ГП Талинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства | 0,009 | 0,000 | 0,066 | 0,062 | 0,058 | 0,055 | 0,052 | 0,050 | 0,047 | 0,045 | 0,043 |
|  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 1,11 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,73 | 1,20 | 1,20 | 1,21 |
|  | Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 155,73 | 155,73 | 155,73 | 155,73 |
|  | Уровень потерь тепловой энергии, Гкал/км в год | 133,50 | 133,50 | 133,50 | 133,50 | 133,50 | 126,11 | 119,12 | 112,52 | 106,28 | 100,40 | 94,83 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 66,0 | 65,4 | 65,4 | 61,3 | 57,8 | 46,9 | 37,1 | 28,3 | 20,4 | 13,1 | 6,5 |
| 5 | СП Каменное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 0,069 | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,48 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал | 177,80 | 177,80 | 177,80 | 177,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 |
|  | Уровень потерь тепловой энергии, Гкал/км в год | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 29,59 | 29,59 | 20,12 | 19,36 | 19,36 | 19,36 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,6 | 17,4 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | СП Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства | 0,000 | 0,000 | 0,081 | 0,075 | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч | 0,00 | 0,22 | 0,05 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,15 |
|  | Уровень потерь тепловой энергии, Гкал/км в год | 175,68 | 175,68 | 175,68 | 169,50 | 163,53 | 157,82 | 152,28 | 146,95 | 141,78 | 136,82 | 131,99 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 43,3 | 35,3 | 28,3 | 23,5 | 18,8 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
| 7 | СП Малый Атлым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства | 0,000 | 0,000 | 0,139 | 0,122 | 0,109 | 0,098 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,18 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
|  | Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал | 191,00 | 191,00 | 191,00 | 191,00 | 189,09 | 189,09 | 189,09 | 189,09 | 189,09 | 189,09 | 189,09 |
|  | Уровень потерь тепловой энергии, Гкал/км в год | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 45,56 | 45,56 | 45,56 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 13,9 | 12,4 | 11,1 | 10,1 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | СП Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 0,027 | 0,026 | 0,026 | 0,025 | 0,024 | 0,024 | 0,023 | 0,023 |
|  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч | 0,23 | 0,00 | 1,49 | 0,63 | 1,01 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,63 | 0,34 | 0,23 |
|  | Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал | 277,28 | 277,28 | 277,28 | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 158,40 |
|  | Уровень потерь тепловой энергии, Гкал/км в год | 49,30 | 49,30 | 49,30 | 48,35 | 47,42 | 46,51 | 45,62 | 44,74 | 43,88 | 43,03 | 42,21 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 25,0 | 21,3 | 17,8 | 14,4 | 11,3 | 8,2 | 5,4 | 2,6 |
| 9 | СП Сергино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства | 0,000 | 0,000 | 0,236 | 0,191 | 0,160 | 0,138 | 0,121 | 0,108 | 0,098 | 0,089 | 0,082 |
|  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч | 0,06 | 0,37 | 0,59 | 0,83 | 0,34 | 0,20 | 0,20 | 0,48 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
|  | Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 176,81 | 176,81 |
|  | Уровень потерь тепловой энергии, Гкал/км в год | 175,68 | 175,68 | 175,68 | 173,22 | 170,78 | 168,35 | 165,99 | 163,65 | 161,34 | 159,05 | 156,81 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 15,22 | 11,19 | 8,26 | 6,05 | 4,32 | 2,92 | 1,77 | 0,81 |
| 10 | СП Унъюган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства | 0,000 | 0,000 | 0,202 | 0,168 | 0,144 | 0,126 | 0,112 | 0,100 | 0,091 | 0,084 | 0,077 |
|  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч | 0,00 | 0,02 | 1,21 | 0,82 | 1,14 | 0,42 | 0,42 | 1,10 | 0,42 | 0,42 | 0,39 |
|  | Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал | 173,07 | 173,07 | 173,07 | 173,07 | 173,07 | 173,07 | 173,07 | 173,07 | 173,07 | 173,07 | 173,07 |
|  | Уровень потерь тепловой энергии, Гкал/км в год | 47,39 | 47,39 | 47,39 | 45,61 | 43,90 | 42,25 | 39,60 | 38,12 | 36,68 | 35,31 | 33,98 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 41,7 | 31,2 | 23,4 | 17,3 | 12,5 | 8,5 | 5,2 | 2,4 |
| 11 | СП Шеркалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства | 0,000 | 0,000 | 0,154 | 0,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,118 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
|  | Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал | 171,83 | 171,83 | 171,83 | 171,83 | 171,83 | 171,83 | 171,83 | 171,83 | 171,83 | 158,28 | 158,28 |
|  | Уровень потерь тепловой энергии, Гкал/км в год | 175,68 | 175,68 | 175,68 | 167,41 | 159,52 | 152,01 | 144,85 | 138,03 | 131,53 | 125,33 | 119,43 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 54,4 | 42,0 | 36,0 | 30,0 | 24,0 | 16,1 | 10,7 | 5,4 |

## Целевые показатели развития системы водоснабжения

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Минрегиона России от 06.05.2011 г. № 204, и Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Минрегиона России от 14.04.2008 г. № 48.

В таблице 61 приведены выбранные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.

Таблица 61

| № п/п | Наименование показателя | Индикаторы мониторинга, единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бес-перебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем водоснабжения, ед./км | Отношение количества аварий на системах водоснабжения к протяженности сетей |
|  |  | Коэффициент потерь воды, куб.м/км | Отношение объема потерь к протяженности сети водоснабжения |
|  |  | Индекс замены оборудования, % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного |
| 2 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Индекс нового строительства, % | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сети |
| 3 | Качество предоставляемых услуг | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, % | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб |
| 4 | Показатели спроса на коммунальные услуги | Величина новых нагрузок, куб.м/час | Величина новых нагрузок на систему водоснабжения, необходимая для подключения новых потребителей |
|  |  | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, % | Отношение количества населения, обеспеченного централизованным водоснабжением к общему количеству населения в поселении |
| 5 | Показатели эффективности использования энергоресурсов | Удельный расход электроэнергии на водоснабжение, кВт-ч./куб.м | Отношение расхода электроэнергии на водоснабжение к объему отпущенной в сеть воды. |

Количественные значения целевых показателей на период с 2013-2020 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 62).

Таблица 62

| № п/п | Целевые показатели развития системы водоснабжения | Ед.изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГП Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность систем водоснабжения | ед./км | 0,52 | 0,52 | 0,50 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,29 |
|  | Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 2118 | 2118 | 2118 | 2080 | 2043 | 2003 | 1966 | 1928 | 1890 | 1853 | 1815 |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 0,83 | 23,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 71 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 94 | 98 | 100 |
|  | Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/куб.м | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 2. | ГП Андра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность систем водоснабжения | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
|  | Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 1367 | 1367 | 1367 | 1330 | 1293 | 1256 | 1219 | 1182 | 1145 | 1108 | 1071 |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 0 | 0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/куб.м | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3. | ГП Приобье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность систем водоснабжения | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,04 |
|  | Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 1293 | 1293 | 1293 | 1255 | 1217 | 1179 | 1141 | 1104 | 1066 | 1028 | 990 |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 4 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 5,57 | 5,2 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
|  | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 |
|  | Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/куб.м | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 4. | ГП Талинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность систем водоснабжения | ед./км | 1,60 | 1,60 | 1,56 | 1,51 | 1,46 | 1,41 | 1,36 | 1,31 | 1,27 | 1,23 | 1,19 |
|  | Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 1831 | 1831 | 1831 | 1793 | 1755 | 1717 | 1679 | 1641 | 1603 | 1565 | 1527 |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 0 | 0 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/куб.м | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 5. | СП Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность систем водоснабжения | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
|  | Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 201 | 201 | 201 | 192 | 183 | 175 | 166 | 158 | 149 | 141 | 132 |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 2 | 12 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 0 | 2,63 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 28 | 46 | 64 | 82 | 100 |
|  | Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/куб.м | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 6. | СП Малый Атлым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность систем водоснабжения | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
|  | Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 0,34 | 0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 0 | 0 | 9 | 21 | 32 | 44 | 55 | 66 | 78 | 89 | 100 |
|  | Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/куб.м | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 7. | СП Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность систем водоснабжения | ед./км | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
|  | Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 68 | 68 | 68 | 64 | 61 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | 41 |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 4,46 | 0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 80 | 80 | 82 | 84 | 86 | 89 | 91 | 93 | 95 | 98 | 100 |
|  | Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/куб.м | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 8. | СП Сергино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность систем водоснабжения | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 947 | 947 | 947 | 903 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 6 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 0,9 | 6,95 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
|  | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 23 | 23 | 32 | 40 | 49 | 57 | 66 | 74 | 83 | 91 | 100 |
|  | Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/куб.м | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 9. | СП Шеркалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность систем водоснабжения | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Коэффициент потерь воды | куб.м/км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 0 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |
|  | Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/куб.м | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 10. | СП Каменное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность систем водоснабжения | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,26 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,07 |
|  | Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 142 | 142 | 142 | 138 | 133 | 129 | 125 | 120 | 116 | 112 | 107 |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | н/д | н/д | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 0,86 | 0,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 39 | 39 | 39 | 61 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/куб.м | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 11. | СП Уньюган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность систем водоснабжения | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
|  | Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 128 | 128 | 128 | 125 | 122 | 119 | 116 | 113 | 110 | 107 | 104 |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 0 | 0,44 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
|  | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 76 | 76 | 79 | 81 | 84 | 87 | 89 | 92 | 95 | 98 | 100 |
|  | Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/куб.м | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |

## Целевые показатели развития системы водоотведения, очистки хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Минрегиона России от 06.05.2011 г. № 204, и Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Минрегиона России от 14.04.2008 г. № 48.

В таблице 63 приведены выбранные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.

Таблица 63

| № п/п | Наименование показателя | Индикаторы мониторинга, единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бес-перебойность) снабжения потребителей услугами | Индекс замены оборудования, % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного |
|  |  | Износ сетей водоотведения, % | Отношение протяженности сетей, отработавших нормативный срок эксплуатации, к общей протяженности сетей |
| 2 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Индекс нового строительства, % | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сети |
| 3 | Качество предоставляемых услуг | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, % | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб |
| 4 | Показатели спроса на коммунальные услуги | Величина новых нагрузок, куб.м/час | Величина новых нагрузок на систему водоотведения, необходимая для подключения новых потребителей |

Количественные значения целевых показателей на период с 2013-2021 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 64).

Таблица 64

| № п/п | Целевые показатели развития системы водоотведения | Ед.изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГП Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 0,8 | 20,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  | Износ сетей водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ГП Приобье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 43 | 64 | 67 | 74 | 79 | 84 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  | Износ сетей водоотведения | % | 95 | 95 | 92 | 89 | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 |
| 3. | ГП Андра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 4,7 | 5,0 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
|  | Износ сетей водоотведения | % | 30 | 30 | 27 | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 4 | 1 |
| 4. | ГП Талинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 30 | 45 | 45 | 45 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 5 | 10 | 27 | 45 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
|  | Износ сетей водоотведения | % | 75 | 75 | 75 | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 |
| 5. | СП Унъюган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 0,0 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Износ сетей водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 |
| 6. | СП Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 33 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 88 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 0,2 | 0,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Износ сетей водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 |
| 7. | СП Малый Атлым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 54 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Износ сетей водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | СП Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 0,9 | 5,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
|  | Износ сетей водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | СП Шеркалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 0,0 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | Износ сетей водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | СП Каменное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 0,6 | 0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Износ сетей водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | СП Сергино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
|  | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 0,0 | 0,4 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
|  | Износ сетей водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Целевые показатели развития системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Основными целями разработки настоящей Программы в области  утилизации (захоронения) ТБО  являются достижение следующих результатов:

- Экологический эффект:

- снижение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологической безопасности  жителей Октябрьского района;

- обеспечение экологически безопасной  утилизации (захоронения) ТБО.

- Экономический эффект:

- создание экономически эффективной системы утилизации (захоронения) ТБО на территории Октябрьского района;

- увеличение ресурсного потенциала Октябрьского района;

Целевым индикатором в сфере обращения с ТБО  на 2011-2020 гг. являются обеспечение весового учета 100 %  ТБО, принимаемых на полигонах ТБО, площадь которых больше 1 га.

В таблице 65 приведен выбранный целевой показатель с обоснованием механизма их расчета.

Таблица 65

| № п/п | Наименование показателя | Индикаторы мониторинга, единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль качества услуг | Доля ТБО, прошедших весовой контроль | Отношение объема ТБО, прошедших весовой контроль при поступлении на полигон, к общему объему образования ТБО на территории муниципального образования |

Количественное значение целевого показателя на период с 2011 по 2021 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 66).

Таблица 66

| № п/п | Целевые показатели развития системы коммунальной инфраструктуры | Ед.изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля ТБО, прошедших весовой контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГП Октябрьское | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ГП Андра | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ГП Приобъе | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | СП Сергино | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | СП Унъюган | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | ГП Талинка | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. | СП Каменное | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | СП Перегребное | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9. | СП Шеркалы | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | СП Малый Атлым | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | СП Карымкары | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Целевые показатели развития системы газоснабжения

По итогам анализа текущего состояния системы газоснабжения поселений Октябрьского района, проведенного в разделе 1.2.7. Программы, были выявлены основные задачи функционирования и развития системы, а также намечены основные пути решения установленных задач.

Программой предусматриваются мероприятия по подключению объектов капитального строительства к существующим системам газоснабжения и строительство в поселениях централизованных систем газоснабжения.

Исходя из этого сформированы программные мероприятия и выбраны соответствующие им целевые показатели развития системы газоснабжения Октябрьского района. В таблице 67 приведены данные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.

Таблица 67

| № п/п | Наименование показателя | Индикаторы мониторинга, единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели спроса на коммунальные услуги | Величина новых нагрузок, куб.м/час | Величина новых нагрузок на систему газоснабжения, необходимая для присоединения новых потребителей |

Основным целевым индикатором реализации мероприятий программы комплексного развития в части системы газоснабжения поселений Октябрьского района на 2013-2021 гг. является обеспечение возможности подключения объектов нового строительства и существующих объектов общей нагрузкой 1187,3 куб. м/час. В период реализации Программы предполагается равномерный ввод жилищного фонда и его подключение к системе газоснабжения.

Таблица 68

| № п/п | Целевые показатели развития системы газоснабжения | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Величина новых нагрузок | куб.м/час | 121,14 | 100,02 | 161,32 | 154,07 | 154,07 | 124,18 | 124,18 | 124,18 | 124,18 |

# Программные мероприятия

## Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

Выявленные в разделе 1.2.2. проблемы и задачи функционирования и развития системы электроснабжения Октябрьского района в рамках Программы решаются посредством мероприятий по подключению объектов нового строительства, а также мероприятий по повышению качества товаров (услуг) и надежности электроснабжения. На период до 2021 г. прогнозируется незначительный рост численности жителей городских и сельских поселений Октябрьского района.

Перспективная нагрузка планируемых к застройке объектов капитального строительства в поселениях Октябрьского района  составит 9,34 МВт, в том числе 1,71 МВт нагрузка подключаемого индивидуального жилищного фонда.

Для подключения объектов нового строительства в поселениях Октябрьского района с централизованной системой электроснабжения или в децентрализованных зонах в период 2013-2021 гг. мощности существующих источников электроснабжения (питающие центры и дизельные электростанции) достаточно. При этом существует дефицит трансформаторной мощности существующих подстанций для устранения которого требуется строительство новых трансформаторных подстанций.

Для подключения новых потребителей в районах индивидуальной застройки, объектов культурно-бытового и социального назначения предусмотрено строительство новых сетей 0,4 кВ.

На участках многоэтажной и малоэтажной застройки строительство новых сетей к подключаемым объектам осуществляет застройщик.

Для повышения качества товаров (услуг) и надежности электроснабжения поселений Октябрьского района планируется:

- модернизация существующей сети электроснабжения с заменой ВЛ- 0,4 кВ на самонесущий изолированный провод СИП;

- модернизация существующей сети электроснабжения с заменой ВЛ- 6 -10 кВ на самонесущий изолированный провод СИП;

Мероприятия, не вошедшие в Программу, могут быть реализованы в период после 2021 г.

Программой предусмотрены мероприятия по подключению двух (д. Нижние Нарыкары и с. Большой Атлым) населенных пунктов Октябрьского района к централизованной системе электроснабжения с переводом существующих дизельных электростанций в резервный режим работы.

Комплекс мероприятий по развитию системы электроснабжения поселений Октябрьского района, представленный в Приложении №2, учитывает проекты по развитию электрических сетей на территории поселений в соответствии с их Генеральными планами, инвестиционными программами сетевых организаций, целевыми программами Октябрьского района и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также данных о перспективных участках нового строительства.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы электроснабжения.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что энергоснабжающая организация обеспечивает требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей электроснабжения до границ участка застройки (только в части многоэтажной и малоэтажной застройки). От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

В части участков индивидуального жилищного строительства мероприятиями предусмотрена прокладка низковольтных воздушных линий до каждого участка индивидуального жилищного строительства.

Эффективность мероприятий выражается ростом выручки от реализации электроэнергии в течение периода действия Программы.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании смет территориальных сетевых организаций,  укрупненных нормативных цен строительства, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013 г.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, без учета налога на добавленную стоимость.

Перечень мероприятий с указанием цели, технических параметров, необходимых капитальных затрат, сроков реализации и ожидаемых эффектов приведен в Приложении №2.

## Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения

В настоящее время возможны три направления развития системы теплоснабжения Октябрьского района:

- Перевод котельных, мощностью более 5 Гкал/ч, в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

- Децентрализация локальных систем теплоснабжения в поселениях Октябрьского района;

- Проведение работ по реконструкции существующих источников теплоснабжения со снижением их мощности и увеличением показателей по энергоэффективности; частичная децентрализация локальных систем теплоснабжения поселений Октябрьского района.

В соответствии с основами государственной политики в сфере теплоснабжения,  источники тепловой энергии, мощностью более 5 Гкал/ч, должны обеспечивать комбинированную выработку тепловой и электрической энергии. Таким образом, в Октябрьском районе необходимо реконструировать 20 котельных (ГП Андра, ГП Октябрьское, ГП Приобье, ГП Талинка, СП Перегребное, СП Сергино, СП Унъюган). При этом важно отметить существующую в Октябрьском районе тенденцию по снижению потребления тепловой энергии и массовое высвобождение тепловой мощности. Также отметим, что в настоящее время на территории ГП Талинка уже построена, но не введена в эксплуатацию газопоршневая установка (далее – ГПУ). По данным заказчика, данная ГПУ не будет вводиться в эксплуатацию в связи с избыточной мощностью установленного оборудования и отсутствием подключения к централизованному газоснабжению.

При реконструкции отопительных котельных с использованием газотурбинных установок (далее – ГТУ) в целях перевода котельных в режим комбинированной выработки тепла и электроэнергии необходимо решить следующие вопросы:

- вывод генерируемой электроэнергии;

- наличие централизованного газоснабжения;

- возможность повышения давления природного газа для ГТУ.

Ориентировочная стоимость реконструкции 1 котельной, мощностью 5-16 Гкал/ч находится в интервале от 48500-60000 тыс.руб. Таким образом расходы на реконструкцию 20 котельных составят примерно 1216000 тыс.руб.

При децентрализации локальных систем теплоснабжения необходимо рассмотреть следующие проблемы.

Перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение допускается  только от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при условии полной проектной реконструкции инженерных систем переводимого дома, а именно:

- общей системы теплоснабжения дома;

- общей системы газоснабжения дома, в т.ч. внутридомовой газораспределительной сети, газового ввода, а в некоторых случаях - и уличного распределительного газопровода;

- систем дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.

Существующие многоквартирные жилые дома, имеющие централизованное теплоснабжение, как правило, рассчитаны только для газоснабжения плит, предусмотренных в таких домах. При установке индивидуальных теплогенераторов объем потребляемого газа увеличивается примерно в 10 раз, что влечет за собой необходимость реконструкции (перекладки труб) системы газоснабжения дома (а в некоторых случаях - и уличного газопровода), т.к. имеющиеся газопроводы не способны пропустить такой объем газа.

Индивидуальное теплоснабжение в многоквартирных домах требует создания коллективной (общей) встроенной или пристроенной герметичной системы дымоудаления для полного отвода продуктов сгорания в атмосферу, а также приточных воздуховодов для обеспечения подачи с улицы воздуха, необходимого для горения газа. При этом устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через фасадную стену многоэтажного жилого дома запрещено (СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования).

Далее данный вариант (децентрализация системы теплоснабжения) не рассматривается в связи с отсутствием технической возможности его реализации.

Третий вариант развития системы теплоснабжения Октябрьского района предусматривает проведение ряда мероприятий направленных на оптимизацию работы существующих источников тепловой энергии и частичную децентрализацию локальных систем теплоснабжения.

В связи с большим моральным и физическим износом котельного оборудования в ГП Приобье, ГП Талинка, СП Малый Атлым, СП Каменное, СП Перегребное, СП Унъюган, СП Шеркалы, необходимо провести работы по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии (произвести замену низкоэффективных котлов, насосного оборудования, запорной арматуры; установить автоматизированные системы управления технологическими процессами и т.д.).

В целях снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии, а также в целях предупреждения преждевременного выхода котельного оборудования из строя предусматривается установка на всех котельных Октябрьского района систем химводоподготовки.

В целях оптимизации систем теплоснабжения в ряде населенных пунктов Октябрьского района предполагается вывод из эксплуатации котельных с переключением нагрузки на другие источники тепловой энергии (ГП Октябрьское, СП Унъюган).

В связи с газификацией д.Чемаши представляется целесообразным перейти на выработку тепловой энергии с использованием более экономичного, технологичного и экологичного газового топлива (в настоящее время основным видом топлива является нефть). Данная мера позволит увеличить надежность системы теплоснабжения, так как подвоз топлива осуществляется только по зимнику или в навигационный период. Плечо подвоза топлива в настоящее время составляет 160 км (от ОАО "ТНК-Нягань" ЦПС "Талинский" 37 км).

В связи с низкой эффективностью использования централизованной системы теплоснабжения в д.Нижние Нарыкары СП Перегребное предполагается переход на децентрализованное теплоснабжение потребителей (установка 5 автономных маломощных котельных на объектах социального и культурно-бытового назначения и 37 индивидуальных газовых котлов в частном жилищном фонде).

В целях улучшения жилищных условий граждан и предупреждения самовольного отбора теплоносителя из системы централизованного отопления предполагается установка автоматизированных узлов управления с водоводяными подогревателями на объектах централизованного теплоснабжения в СП Шеркалы, СП Унъюган, СП Сергино, СП Перегребное.

Ориентировочная стоимость реализации третьего варианта составит 348296 тыс.руб.

Сравнение эффективности предложенных вариантов развития системы теплоснабжения Октябрьского района представлено в таблице 68.

Таблица 68

| Наименование показателя | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения, млн.руб. | 1216,0 | Не рассматривался в связи с отсутствием технической возможности реализации | 348,3 |

Рассматривая описанные выше направления развития локальных систем теплоснабжения Октябрьского района, в качестве приоритетного выбран Вариант 3 (Проведение работ по реконструкции существующих источников теплоснабжения со снижением их мощности и увеличением показателей по энергоэффективности; частичная децентрализация локальных систем теплоснабжения поселений Октябрьского района) в связи с наименьшей стоимостью реализации планируемых мероприятий.

На перспективу до 2021 года подключать к системе централизованного теплоснабжения предполагается только объекты социального и культурно-бытового назначения, а также многоквартирный жилищный фонд. Теплоснабжение объектов индивидуальной застройки планируется за счет индивидуальных теплогенераторов. Строительство теплоисточников для централизованного теплоснабжения экономически нецелесообразно. Приблизительная стоимость строительства теплоисточника и разводящих сетей в расчете на 1 Гкал/ч присоединенной нагрузки составляет 25 млн. руб., что в расчете на 1 индивидуальный жилой дом составляет 650 тыс.руб. Оборудование аналогичного дома газовым котлом и емкостью для сжиженного газа или с учетом подключения к централизованному газоснабжению составит 250-350 тыс.руб.

Мероприятия по строительству и реконструкции линейных объектов инфраструктуры теплоснабжения направлены на достижение следующих основных целей:

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, социальную и культурно-бытовую застройку.

В отношении первого направления предполагается замена всех ветхих тепловых сетей в поселениях Октябрьского района. Это позволит снизить потери тепловой энергии и теплоносителя и повысить надежность локальных систем теплоснабжения.

В отношении второго направления предусматривается строительство новых распределительных сетей теплоснабжения в период до 2021 г. в соответствии с очередностью ввода новой жилой застройки и объектов социального и культурно-бытового назначения.

Расчетные нагрузки для подключения строящихся объектов к локальным системам теплоснабжения определялись на основании расчетных данных Генеральных планов поселений Октябрьского района.

В соответствии с планируемыми объемами нового строительства и реконструкции капитальных объектов в Октябрьском районе прирост объема потребления тепловой мощности систем централизованного теплоснабжения указанными капитальными объектами в период 2011-2021 гг. составит 61,67 Гкал/ч (таблица 69).

Таблица 69

| № п/п | Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства | Прирост потребления тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | ГП Андра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,23 | 1,97 | 0,20 |
|  | жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,20 |
|  | объекты социального и культурно-бытового назначения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1,74 | 0,00 |
| 2 | ГП Октябрьское | 0,11 | 0,12 | 1,56 | 1,25 | 0,54 | 0,26 | 0,53 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 |
|  | жилищный фонд | 0,08 | 0,00 | 1,56 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 |
|  | объекты социального и культурно-бытового назначения | 0,03 | 0,12 | 0,00 | 0,99 | 0,28 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ГП Приобье | 0,46 | 1,51 | 1,04 | 0,55 | 2,90 | 2,57 | 2,57 | 3,00 | 2,57 | 2,57 | 2,54 |
|  | жилищный фонд | 0,37 | 1,51 | 1,04 | 0,00 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,54 |
|  | объекты социального и культурно-бытового назначения | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ГП Талинка | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 1,11 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,73 | 1,20 | 1,20 | 1,21 |
|  | жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,21 |
|  | объекты социального и культурно-бытового назначения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | СП Карымкары | 0,00 | 0,22 | 0,05 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | жилищный фонд | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | объекты социального и культурно-бытового назначения | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | СП Каменное | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,48 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | объекты социального и культурно-бытового назначения | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,48 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | СП Малый Атлым | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,18 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
|  | жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | объекты социального и культурно-бытового назначения | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,18 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 8 | СП Перегребное | 0,23 | 0,00 | 1,49 | 0,63 | 1,01 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,63 | 0,34 | 0,23 |
|  | жилищный фонд | 0,23 | 0,00 | 1,49 | 0,63 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,23 |
|  | объекты социального и культурно-бытового назначения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,13 | 0,00 |
| 9 | СП Сергино | 0,06 | 0,37 | 0,59 | 0,83 | 0,34 | 0,20 | 0,20 | 0,48 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
|  | жилищный фонд | 0,00 | 0,37 | 0,59 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
|  | объекты социального и культурно-бытового назначения | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | СП Унъюган | 0,00 | 0,02 | 1,21 | 0,82 | 1,14 | 0,42 | 0,42 | 1,10 | 0,42 | 0,42 | 0,39 |
|  | жилищный фонд | 0,00 | 0,02 | 1,21 | 0,82 | 0,82 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,39 |
|  | объекты социального и культурно-бытового назначения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | СП Шеркалы | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
|  | жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | объекты социального и культурно-бытового назначения | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
|  | Итого по Октябрьскому району: | 0,86 | 2,31 | 8,87 | 6,83 | 7,90 | 5,05 | 5,38 | 7,16 | 5,48 | 7,13 | 5,00 |

Перечень мероприятий с указанием цели, технических параметров, необходимых капитальных затрат, сроков реализации и ожидаемых эффектов приведен в Приложении 2.

## Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения

Основными направлениями развития системы водоснабжения поселений Октябрьского района являются модернизация и реконструкция головных сооружений, насосных станций и водопроводных сетей. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоснабжения: обеспечение качества и надежности водоснабжения потребителей, а также обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоснабжения Октябрьского района решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Первоочередной задачей по развитию системы водоснабжения является обеспечение всего населения района водой питьевого качества в необходимом количестве по доступной цене. Решение данной задачи предусматривает строительство и реконструкцию головных сооружений, увеличение протяженности водопроводной сети. Данные мероприятия позволят обеспечить соответствие качества питьевой воды установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 требованиям по показателю жесткости и необходимую потребность в воде для существующей и перспективной застройки города.

Замена ветхих участков водопроводной сети с изменением материала труб (на п/э трубы) увеличит срок эксплуатации сетей до 50 лет, чем существенно повысит надежность системы водоснабжения (сократит количество аварий и потерь коммунального ресурса).

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков застройки необходимо строительство новых сетей водоснабжения. Перечень площадок нового строительства приведен в разделе 1 настоящей Программы.

Комплекс мероприятий по развитию системы водоснабжения Октябрьского района представлен в Приложении №4.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоснабжения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей водоснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании проектной документации, смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013 г. без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

## Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения, очистки хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод

Основными направлениями развития системы водоотведения полесений Октябрьского района являются строительство, модернизация и реконструкция очистных сооружений и сетей водоотведения, в том числе систем ливневой канализации. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоотведения: обеспечение качества и надежности водоотведения на территории муниципального образования, а также обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы централизованного водоотведения Октябрьского района решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Для снижения негативных факторов, связанных с низким уровнем очистки сточных вод в поселениях Октябрьского района, необходимо строительство и модернизация очистных сооружений. Реализация данной задачи позволит выполнять требования Правил по охране поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Наиболее важным социально-экономическим эффектом строительства и модернизации очистных сооружений является улучшение санитарного состояния поселений Октябрьского района и окружающей природной среды.

В целях обеспечения надежности работы сетей водоотведения предусматривается на ветхих участках сетей замена материала на ПВХ трубы.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки необходимо строительство новых сетей водоотведения. Перечень площадок нового строительства приведен в разделе 1.1.4. настоящей Программы.

Комплекс мероприятий по развитию системы водоотведения поселений Октябрьского района представлен в Приложении №5.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоотведения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей водоотведения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании проектной документации, смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен 2013 г. без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

## Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Комплекс мероприятий по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО Октябрьского района представлен в Приложении.

Программные мероприятия разрабатывались на основании следующей информации:

- Долгосрочной целевой Программой «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2011-2021 годы», утвержденная постановлением Администрации Октябрьского района от 30 апреля 2010 г. № 764 (далее – Программа «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район»;

- Схемой обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на период 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 3 ноября 2011 г. №625- рп;

- фактическими за 2012 г. и плановыми за 2013-2015 гг. данными, представленными УЖКХиС администрацией Октябрьского района о реализации мероприятий в сфере развития системы обращения с ТБО (файл в формате excel «Объекты строительства, проектирования на 2012-2015 годы на 24.01.13».

При определении мероприятий учитывались следующие условия:

- при наличии технических параметров проектов в Программе «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьского района на 2011-2021 годы» мероприятия актуализированы по объемам, срокам и стоимости (к уровню 2013 г.) исходя из сложившихся условий обращения с ТБО к 2013 г.;

- при отсутствии технических параметров проектов в Программе «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьского района на 2011-2021 годы», мероприятия актуализировались по срокам и стоимости (к уровню 2013 г.);

- дополнительно учтены мероприятия, соответствующие намеченным вариантам развития системы обращения с ТБО в Октябрьском районе (с учетом установленных выше принципов).

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы утилизации (захоронения) ТБО. Сроки реализации мероприятий определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

Стоимостные показатели формировались на основе: стоимости объектов-аналогов, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы (без налога на добавленную стоимость).

В Приложении 6 мероприятия Программы отражены комплексно. Состав мероприятий, входящих в состав комплексного мероприятия, отражен в таблице 70.

Таблица 70

| № п/п | Комплексное мероприятия программы | Мероприятия, входящие в состав комплексного мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГП Октябрьсое |
| 1.1. | Строительство пункта временного размещения отходов ТБО | Разработка типового проекта на строительство пункта временного размещения отходов для двух поселков с последующей перевозкой ТБО на полигон п.г.т. Октябрьское |
|  |  | Отвод земельного участка под пункт временного размещения отходов |
|  |  | Проектно-изыскательные работы для пункта временного размещения отходов |
|  |  | Строительство пункта временного размещения отходов ТБО |
| 2 | ГП Андра |
| 2.1. | Модернизация полигона ТБО | Экологический аудит и разработка проекта на модернизацию полигона ТБО |
|  |  | Проектно-изыскательные работы для модернизации полигона ТБО |
|  |  | Модернизация полигона ТБО |
|  |  | Приобретение спецтехники |
| 3 | ГП Приобье и СП Сергино |
| 3.1. | Рекультивация полигона ТБО | Разработка ПСД на рекультивацию полигона ТБО |
|  |  | Технический этап рекультивации |
|  |  | Первый биологический этап рекультивации |
|  |  | Второй биологический этап рекультивации |
| 3.2. | Строительство нового полигона ТБО | Разработка ПСД на строительство нового полигона ТБО |
|  |  | Строительство полигона ТБО |
|  |  | Приобретение спецтехники и весового оборудования |
| 4 | СП Унъюган |
| 4.1. | Модернизация полигона ТБО | Экологический аудит и разработка проекта на модернизацию полигона ТБО |
|  |  | Проектно-изыскательные работы для модернизации полигона ТБО |
|  |  | Модернизация полигона ТБО |
|  |  | Приобретение спецтехники |
| 5 | ГП Талинка |
| 5.1. | Строительство нового полигона ТБО | Отвод земельного участка под полигон ТБО |
|  |  | Разработка ПСД на строительство нового полигона ТБО |
|  |  | Строительство полигона ТБО |
|  |  | Приобретение спецтехники |
|  |  | Приобретение весового оборудования |
| 6 | СП Каменное |
| 6.1. | Строительство нового полигона ТБО | Разработка ПСД на строительство нового полигона ТБО |
|  |  | Строительство полигона ТБО |
|  |  | Приобретение спецтехники |
| 6.2. | Рекультивация санкционированной свалки ТБО с. Каменное | Разработка ПСД на рекультивацию санкционированной свалки ТБО |
|  |  | Технический этап рекультивации |
|  |  | Первый биологический этап рекультивации |
|  |  | Второй биологический этап рекультивации |
| 6.3. | Рекультивация санкционированной свалки ТБО с. Пальяново | Разработка ПСД на рекультивацию санкционированной свалки ТБО |
|  |  | Технический этап рекультивации |
|  |  | Первый биологический этап рекультивации |
|  |  | Второй биологический этап рекультивации |
| 7 | СП Перегребное |
| 7.1. | Строительство нового полигона ТБО | Разработка ПСД на строительство нового полигона ТБО |
|  |  | Строительство полигона ТБО |
|  |  | Приобретение спецтехники и весового оборудования |
| 7.2. | Рекультивация санкционированной свалки с. Перегребное, д. Чемаши | Разработка ПСД на рекультивацию санкционированной свалки ТБО |
|  |  | Технический этап рекультивации |
|  |  | Первый биологический этап рекультивации |
|  |  | Второй биологический этап рекультивации |
| 7.3. | Рекультивация несанкционированной свалки д. Нижние Нарыкары | Разработка ПСД на рекультивацию несанкционированной свалки ТБО |
|  |  | Технический этап рекультивации |
|  |  | Первый биологический этап рекультивации |
|  |  | Второй биологический этап рекультивации |
| 7.4. | Рекультивация несанкционированной свалки д. Верхние Нарыкары | Разработка ПСД на рекультивацию несанкционированной свалки ТБО |
|  |  | Технический этап рекультивации |
|  |  | Первый биологический этап рекультивации |
|  |  | Второй биологический этап рекультивации |
| 8 | СП Шеркалы |
| 8.1. | Строительство нового полигона ТБО и рекультивация санкционированной свалки ТБО | Проектно-изыскательные работы согласно разработанному проекту строительства полигона ТБО |
|  |  | Отвод земедбного участка под полигон ТБО |
|  |  | Строительство полигона ТБО |
|  |  | Рекультивация санкционированной свалки ТБО |
|  |  | Преобритение спецтехники |
| 9 | СП Малый Атлым |
| 9.1. | Строительство нового полигона ТБО | Разработка ПСД на строительство нового полигона ТБО |
|  |  | Строительство полигона ТБО |
|  |  | Приобретение спецтехники |
| 9.2. | Рекультивация санкционированной свалки п. Комсомольский | Разработка ПСД на рекультивацию санкционированной свалки ТБО |
|  |  | Технический этап рекультивации |
|  |  | Первый биологический этап рекультивации |
|  |  | Второй биологический этап рекультивации |
| 9.3. | Рекультивация санкционированной свалки п. Малый Атлым | Разработка ПСД на рекультивацию санкционированной свалки ТБО |
|  |  | Технический этап рекультивации |
|  |  | Первый биологический этап рекультивации |
|  |  | Второй биологический этап рекультивации |
| 9.4. | Рекультивация санкционированной свалки п. Большие Леуши | Разработка ПСД на рекультивацию санкционированной свалки ТБО |
|  |  | Технический этап рекультивации |
|  |  | Первый биологический этап рекультивации |
|  |  | Второй биологический этап рекультивации |
| 9.5. | Строительство пункта временного размещения отходов ТБО п. Заречное | Разработка типового проекта на строительство пункта временного размещения отходов для двух поселков с последующей перевозкой ТБО на полигон п.г.т. Октябрьское |
|  |  | Отвод земельного участка под пункт временного размещения отходов |
|  |  | Проектно-изыскательные работы для пункта временного размещения отходов |
|  |  | Строительство пункта временного размещения отходов ТБО |
| 9.6. | Рекультивация санкционированной свалки п. Заречное | Разработка ПСД на рекультивацию санкционированной свалки ТБО |
|  |  | Технический этап рекультивации |
|  |  | Первый биологический этап рекультивации |
|  |  | Второй биологический этап рекультивации |
| 9.7. | Строительство пункта временного размещения отходов ТБО п. Большой Атлым | Разработка типового проекта на строительство пункта временного размещения отходов для двух поселков с последующей перевозкой ТБО на полигон п.г.т. Октябрьское |
|  |  | Отвод земельного участка под пункт временного размещения отходов |
|  |  | Проектно-изыскательные работы для пункта временного размещения отходов |
|  |  | Строительство пункта временного размещения отходов ТБО |
| 9.8. | Строительство полигона ТБО в п. Большие Леуши | Разработка ПСД на строительство нового полигона ТБО |
|  |  | Строительство полигона ТБО |
|  |  | Приобретение спецтехники |
| 10 | СП Карымкары |
| 10.1. | Рекультивация санкционированной свалки п. Карымкары | Разработка ПСД на рекультивацию санкционированной свалки ТБО |
|  |  | Технический этап рекультивации |
|  |  | Первый биологический этап рекультивации |
|  |  | Второй биологический этап рекультивации |

Экономия площади захоронения рассчитана на основании оценочного среднегодового объема образования ТБО от поселений Октябрьского района.

Снижение платежей за загрязнение окружающей среды является комплексным эффектом. Его величина напрямую зависит от повышения эффективности системы утилизации (захоронения) ТБО (расчет эффекта не приведен в связи с отсутствием информации для расчетов).

## Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения

Выявленные в разделе 1.2.7. задачи функционирования и развития системы газоснабжения поселений Октябрьского района в рамках Программы решаются посредством мероприятий по подключению объектов нового строительства к газораспределительным сетям.

На период до 2021 г. прогнозируется рост численности населения Октябрьского района и увеличение площади жилищного фонда.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки необходимо строительство новых газораспределительных сетей.

Разработанные программные мероприятия по развитию системы газоснабжения поселений Октябрьского района (Приложение №7) систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы газоснабжения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из планируемых сроков ввода объектов капитального строительства – 2013-2021 гг.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организация, эксплуатирующая газораспределительную сеть обеспечивает  требуемую для подключения мощность, и обеспечивает прокладку сетей до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

В части участков индивидуального жилищного и коттеджного строительства мероприятиями предусмотрена прокладка газопроводов низкого давления до каждого участка индивидуального жилищного строительства.

Эффективность мероприятий выражается ростом выручки от реализации газа в течение периода действия Программы.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных нормативных цен строительства, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013г.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, без учета налога на добавленную стоимость.

## Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организаций

Установка приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях в период 2011-2020 гг. осуществляется в соответствии с Долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на период 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Октябрьского района от 28.02.2011 г. № 338.

Установка приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях после 2020 г. может осуществляться в рамках новой целевой программы либо существующей (с внесенными в нее изменениями по результатам фактической реализации мероприятий за период 2011-2020 гг.).

## Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, уличном освещении

Реализация программы энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, уличном освещении в период 2011-2020 гг. осуществляется в соответствии с Долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на период 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Октябрьского района от 28.02.2011 г. № 338.

Реализация программы энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, уличном освещении после 2020 г. может осуществляться в рамках новой целевой программы либо существующей (с внесенными в нее изменениями по результатам фактической реализации мероприятий за период 2011-2020 гг.).

Сводные сведения об основных программных мероприятиях приведены в Приложении № 8 к Программе.

# Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

## Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

Финансовые потребности для реализации программ мероприятий по развитию системы электроснабжения Октябрьского района  рассчитаны на основании смет территориальных сетевых организаций,  укрупненных нормативных цен строительства, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы и не учитывает налог на добавленную стоимость.

Реализация разработанных мероприятий направлена на присоединение к системе электроснабжения объектов капитального строительства и повышение качества товаров (услуг) и надежности электроснабжения.

После реализации мероприятий увеличатся эксплуатационные затраты территориальных сетевых организаций (амортизационные отчисления (арендная плата) по вновь возводимым (реконструируемым) объектам электроснабжения, расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды), иные расходы).

В таблице 71 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения.

Таблица 71

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Всего |
|  | ГП Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 10680,3 | 14863,2 | 10680,3 | 10680,3 | 10680,3 | 10680,3 | 10680,3 | 10680,3 | 10680,3 | 100305,9 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 8171,4 | 8171,4 | 8171,4 | 8171,4 | 8171,4 | 8171,4 | 8171,4 | 8171,4 | 8171,4 | 73543,0 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 2508,9 | 6691,8 | 2508,9 | 2508,9 | 2508,9 | 2508,9 | 2508,9 | 2508,9 | 2508,9 | 26762,9 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 721,9 | 1783,1 | 2565,0 | 3356,1 | 4162,3 | 4983,8 | 5820,9 | 6674,0 | 7543,4 | 37610,5 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,2 | 1130,5 | 1557,7 | 1984,9 | 2412,1 | 2839,4 | 10351,8 |
|  | ГП Приобье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 20873,4 | 29735,1 | 29735,1 | 25552,2 | 25552,2 | 20873,4 | 20873,4 | 20873,4 | 20873,4 | 214941,4 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 12793,6 | 12793,6 | 12793,6 | 12793,6 | 12793,6 | 12793,6 | 12793,6 | 12793,6 | 12793,6 | 115142,6 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 8079,8 | 16941,5 | 16941,5 | 12758,6 | 12758,6 | 8079,8 | 8079,8 | 8079,8 | 8079,8 | 99798,8 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 105,9 | 217,7 | 331,5 | 447,5 | 565,7 | 686,2 | 809,0 | 934,1 | 1061,6 | 5159,1 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 834,9 | 2254,7 | 3674,5 | 4818,3 | 5962,0 | 6797,0 | 24341,5 |
|  | ГП Андра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 1912,8 | 6095,7 | 1912,8 | 1912,8 | 1912,8 | 1912,8 | 1912,8 | 1912,8 | 1912,8 | 21398,3 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 1625,5 | 1625,5 | 1625,5 | 1625,5 | 1625,5 | 1625,5 | 1625,5 | 1625,5 | 1625,5 | 14629,8 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 287,3 | 4470,2 | 287,3 | 287,3 | 287,3 | 287,3 | 287,3 | 287,3 | 287,3 | 6768,6 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 193,9 | 398,8 | 607,4 | 819,9 | 1036,5 | 1257,2 | 1482,1 | 1711,3 | 1944,9 | 9452,1 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,5 | 429,1 | 505,6 | 582,1 | 658,6 | 735,1 | 2987,1 |
|  | ГП Талинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 3268,6 | 10951,9 | 11526,9 | 6958,6 | 6998,6 | 6898,6 | 3268,6 | 3268,6 | 3268,6 | 56409,2 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 0,0 | 3080,0 | 3655,0 | 3690,0 | 3730,0 | 3630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17785,0 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 3268,6 | 7871,9 | 7871,9 | 3268,6 | 3268,6 | 3268,6 | 3268,6 | 3268,6 | 3268,6 | 38624,2 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 48,5 | 99,7 | 151,8 | 204,9 | 259,0 | 314,2 | 370,4 | 427,7 | 486,1 | 2362,3 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,7 | 688,5 | 1269,3 | 1547,6 | 1827,6 | 2103,5 | 7567,2 |
|  | СП Унъюган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 10105,6 | 14708,8 | 14708,8 | 10105,6 | 10105,6 | 10105,6 | 10105,6 | 10105,6 | 10105,6 | 100156,6 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 7076,1 | 7076,1 | 7076,1 | 7076,1 | 7076,1 | 7076,1 | 7076,1 | 7076,1 | 7076,1 | 63685,2 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 3029,4 | 7632,7 | 7632,7 | 3029,4 | 3029,4 | 3029,4 | 3029,4 | 3029,4 | 3029,4 | 36471,3 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 298,8 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 2429,3 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,2 | 1112,3 | 1820,3 | 2224,5 | 2628,7 | 3033,0 | 11223,0 |
|  | СП Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 102958,9 | 145524,2 | 13720,2 | 9116,9 | 9116,9 | 9116,9 | 9116,9 | 9116,9 | 9116,9 | 316905,1 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 16255,7 | 7133,7 | 7133,7 | 7133,7 | 7133,7 | 7133,7 | 7133,7 | 7133,7 | 7133,7 | 73325,0 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 86703,3 | 138390,6 | 6586,6 | 1983,3 | 1983,3 | 1983,3 | 1983,3 | 1983,3 | 1983,3 | 243580,1 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 122,4 | 251,7 | 383,4 | 517,6 | 654,3 | 793,6 | 935,6 | 1080,3 | 1227,7 | 5966,5 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 348,0 | 4101,5 | 10278,1 | 10946,6 | 11311,2 | 11675,9 | 12040,6 | 60701,8 |
|  | СП Малый Атлым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 40946,6 | 58844,0 | 25220,6 | 4286,6 | 4286,6 | 4286,6 | 4286,6 | 4286,6 | 4286,6 | 150730,7 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 3069,9 | 24004,4 | 24003,9 | 3069,9 | 3069,9 | 3069,9 | 3069,9 | 3069,9 | 3069,9 | 69497,7 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 37876,7 | 34839,6 | 1216,7 | 1216,7 | 1216,7 | 1216,7 | 1216,7 | 1216,7 | 1216,7 | 81233,1 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 111,1 | 228,5 | 348,0 | 469,8 | 593,9 | 720,4 | 849,3 | 980,6 | 1114,5 | 5416,2 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 495,0 | 3086,0 | 5476,6 | 5648,1 | 5819,5 | 5991,0 | 6162,5 | 32678,7 |
|  | СП Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 15983,1 | 9524,1 | 450,1 | 450,1 | 450,1 | 450,1 | 450,1 | 450,1 | 450,1 | 28658,3 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 15533,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15533,0 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 450,1 | 9524,1 | 450,1 | 450,1 | 450,1 | 450,1 | 450,1 | 450,1 | 450,1 | 13125,3 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 48,6 | 100,0 | 152,2 | 205,5 | 259,8 | 315,1 | 371,5 | 428,9 | 487,5 | 2369,2 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 634,9 | 652,9 | 670,9 | 688,9 | 706,9 | 3372,5 |
|  | СП Шеркалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 2154,7 | 2154,7 | 2154,7 | 2154,7 | 2154,7 | 2154,7 | 2154,7 | 2154,7 | 2154,7 | 19392,4 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 1884,2 | 1884,2 | 1884,2 | 1884,2 | 1884,2 | 1884,2 | 1884,2 | 1884,2 | 1884,2 | 16957,8 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 2434,6 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,2 | 172,4 | 258,6 | 344,8 | 430,9 | 517,1 | 1810,0 |
|  | СП Каменное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 2269,8 | 6806,8 | 2269,8 | 2269,8 | 2269,8 | 2269,8 | 2269,8 | 2269,8 | 2269,8 | 24965,1 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 1437,6 | 1437,6 | 1437,6 | 1437,6 | 1437,6 | 1437,6 | 1437,6 | 1437,6 | 1437,6 | 12938,4 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 832,2 | 5369,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 12026,7 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 25,9 | 53,3 | 81,2 | 109,6 | 138,6 | 168,1 | 198,1 | 228,8 | 260,0 | 1263,5 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,8 | 481,0 | 571,8 | 662,6 | 753,4 | 844,2 | 3403,8 |
|  | СП Сергино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 5562,6 | 10241,4 | 5562,6 | 5562,6 | 5562,6 | 5562,6 | 5562,6 | 5562,6 | 5562,6 | 54742,2 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 2943,6 | 2943,6 | 2943,6 | 2943,6 | 2943,6 | 2943,6 | 2943,6 | 2943,6 | 2943,6 | 26492,2 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 2619,0 | 7297,8 | 2619,0 | 2619,0 | 2619,0 | 2619,0 | 2619,0 | 2619,0 | 2619,0 | 28250,0 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 19,1 | 39,3 | 59,9 | 80,8 | 102,2 | 124,0 | 146,1 | 168,7 | 191,8 | 932,0 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,5 | 753,8 | 976,3 | 1198,8 | 1421,3 | 1643,8 | 6216,6 |

Как видно из таблицы 71, экономия затрат на эксплуатацию инфраструктуры электроснабжения в целом за период реализации Программы ниже размера увеличения амортизационных отчислений за счет вводимых в эксплуатацию новых объектов. Таким образом, совокупные затраты на обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры в результате строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства увеличиваются. При этом рост стоимости услуг по передаче электроэнергии не компенсируется полученными эффектами. Срок окупаемости большинства инвестиционных проектов в системе электроснабжения Октябрьского района превышает нормативный срок эксплуатации объектов.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), принят в размере 466,10 рублей/кВт за одно присоединение (без НДС).

Указанный размер платы применен в отношении нагрузки участков застройки индивидуального жилищного строительства по поселениям Октябрьского района (всего 1,71 МВт).

Плата за технологическое присоединение к системам электроснабжения поселений Октябрьского района на период 2013-2021 гг. рассчитана по следующей формуле:

где

– плата за технологическое присоединение к системе электроснабжения поселений Октябрьского района, тыс. руб./кВт (без НДС).

– финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по строительству системы электроснабжения поселений Октябрьского района, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства (кроме участков индивидуального жилищного строительства) к системе электроснабжения поселений, тыс. руб.

- суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки к сетям электроснабжения территориальных сетевых организаций, определенная на прогнозный период, кВт.

Размер платы за технологическое присоединение к системам электроснабжения поселений Октябрьского района на период 2013-2021 гг. составит:

Таблица 72

| № п/п | Наименование поселения | Финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по строительству системы электроснабжения только многоквартирных домов и прочих потребителей, тыс. руб. | Суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки к сетям электроснабжения территориальных сетевых организаций, определенная на прогнозный период, кВт | Плата за технологическое присоединение к системе электроснабжения, тыс. руб./кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП Андра | 6767,6 | 395,08 | 17,13 |
| 2 | ГП Октябрьское | 26762,9 | 492,86 | 54,30 |
| 3 | ГП Приобье | 99709,8 | 1718,66 | 58,02 |
| 4 | ГП Талинка | 38575,7 | 1181,30 | 32,66 |
| 5 | СП Карымкары | 13086,2 | 104,16 | 125,64 |
| 6 | СП Каменное | 11994,1 | 470,00 | 25,52 |
| 7 | СП Малый Атлым | 81157,5 | 785,92 | 103,26 |
| 8 | СП Перегребное | 243557,7 | 830,48 | 293,27 |
| 9 | СП Сергино | 28213,2 | 638,60 | 44,18 |
| 10 | СП Унъюган | 36409,3 | 699,40 | 52,06 |
| 11 | СП Шеркалы | 2429,5 | 305,34 | 7,96 |
|  | Итого по Октябрьскому району: | 588663,69 | 7621,80 | - |

## Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения

Финансовые потребности для реализации мероприятий по развитию  локальных систем теплоснабжения Октябрьского района рассчитаны на основании утвержденных смет, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации без учета налога на добавленную стоимость в уровне цен 2013 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Реализация разработанных мероприятий направлена как на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей, так и на снижение расходов на тепловую энергию, что позволяет говорить о снижении эксплуатационных затрат за счет экономии топлива, трудовых ресурсов, снижения затрат на ремонтные работы.

Увеличение затрат теплоснабжающих организаций за счет роста амортизационных отчислений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет инвестиционных составляющих, т.к. имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования, не подлежит амортизации (ст.256 Налогового кодекса РФ). Соответственно по тем мероприятиям, где источником финансирования планируется бюджеты всех уровней, расходы на амортизацию не учитывались.

В таблице 73 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию локальных систем теплоснабжения Октябрьского района.

Таблица 73

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Всего |
| 1 | ГП Андра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 29700,9 | 31278,9 | 29700,9 | 29700,9 | 29700,9 | 29700,9 | 29700,9 | 29700,9 | 29701,2 | 268886,4 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 16128,3 | 17706,3 | 16128,3 | 16128,3 | 16128,3 | 16128,3 | 16128,3 | 16128,3 | 16128,6 | 146733,0 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 13572,6 | 13572,6 | 13572,6 | 13572,6 | 13572,6 | 13572,6 | 13572,6 | 13572,6 | 13572,6 | 122153,4 |
|  | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 73,2 | 312,6 | 381,6 | 448,5 | 513,5 | 576,6 | 637,9 | 697,3 | 3641,2 |
|  | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 407,2 | 814,4 | 1221,5 | 1628,7 | 2035,9 | 2443,1 | 2850,2 | 3257,4 | 14658,4 |
| 2 | ГП Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 42287,5 | 116095,7 | 58067,5 | 42287,5 | 45446,8 | 42287,5 | 42287,5 | 42287,5 | 42287,6 | 473335,1 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 15777,3 | 89585,5 | 31557,3 | 15777,3 | 18936,6 | 15777,3 | 15777,3 | 15777,3 | 15777,4 | 234743,3 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 26510,2 | 26510,2 | 26510,2 | 26510,2 | 26510,2 | 26510,2 | 26510,2 | 26510,2 | 26510,2 | 238591,8 |
|  | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 89,6 | 176,6 | 433,3 | 515,5 | 611,4 | 688,6 | 763,7 | 836,7 | 4115,4 |
|  | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 795,3 | 1590,6 | 2385,9 | 3181,2 | 4071,3 | 4866,6 | 5662,0 | 6457,3 | 29010,2 |
| 3 | ГП Приобье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 185461,7 | 193726,0 | 187680,7 | 184693,2 | 184693,2 | 184693,2 | 189782,2 | 184693,2 | 184692,9 | 1680116,3 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 66547,4 | 75580,2 | 69534,9 | 66547,4 | 66547,4 | 66547,4 | 71636,4 | 66547,4 | 66547,5 | 616036,0 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 118914,3 | 118145,8 | 118145,8 | 118145,8 | 118145,8 | 118145,8 | 118145,8 | 118145,8 | 118145,4 | 1064080,3 |
|  | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 813,6 | 1805,2 | 3363,6 | 4063,4 | 4728,9 | 5361,9 | 6009,8 | 6580,0 | 32726,4 |
|  | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 3567,4 | 7111,8 | 10656,2 | 14200,5 | 17744,9 | 21289,3 | 24986,3 | 28530,7 | 128087,1 |
| 4 | ГП Талинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 31527,5 | 31527,5 | 92326,1 | 103112,7 | 87505,5 | 75620,5 | 75620,5 | 81120,5 | 94912,6 | 673273,4 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 0,0 | 0,0 | 60798,6 | 71585,2 | 55978,0 | 44093,0 | 44093,0 | 49593,0 | 63385,3 | 389526,1 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,3 | 283747,3 |
|  | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,5 | 5318,8 | 11906,4 | 10631,6 | 10738,5 | 10950,3 | 50946,1 |
|  | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 945,8 | 1891,7 | 3213,5 | 4159,3 | 5105,1 | 6051,0 | 6996,8 | 7942,6 | 36305,8 |
| 5 | СП Каменное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 0,0 | 11227,5 | 9256,0 | 6694,5 | 29031,0 | 3415,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59624,4 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 0,0 | 11227,5 | 9256,0 | 6694,5 | 29031,0 | 3415,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59624,4 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 39,5 | 63,5 | 103,0 | 367,2 | 388,3 | 388,3 | 388,3 | 1738,1 |
|  | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | СП Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 11950,9 | 7216,9 | 7217,0 | 3035,9 | 3035,9 | 3035,9 | 3035,9 | 3035,9 | 3036,1 | 44600,4 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 7769,9 | 3035,9 | 3035,9 | 3035,9 | 3035,9 | 3035,9 | 3035,9 | 3035,9 | 3036,1 | 32057,3 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 4181,0 | 4181,0 | 4181,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12543,1 |
|  | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 66,1 | 92,7 | 118,5 | 143,4 | 167,4 | 190,5 | 212,8 | 234,4 | 1225,8 |
|  | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 125,4 | 250,9 | 376,3 | 376,3 | 376,3 | 376,3 | 376,3 | 376,3 | 2634,1 |
| 7 | СП Малый Атлым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 10246,8 | 10246,8 | 5713,7 | 10246,8 | 10246,7 | 6202,5 | 2104,0 | 2104,0 | 2104,0 | 59215,3 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 6637,1 | 6637,1 | 2104,0 | 6637,1 | 6637,1 | 6202,5 | 2104,0 | 2104,0 | 2104,0 | 41166,9 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 3609,7 | 3609,7 | 3609,7 | 3609,7 | 3609,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18048,4 |
|  | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 272,8 | 364,7 | 432,7 | 564,1 | 632,1 | 740,4 | 808,4 | 876,4 | 4691,6 |
|  | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 108,3 | 216,6 | 324,9 | 433,2 | 541,5 | 541,5 | 541,5 | 541,5 | 3249,0 |
| 8 | СП Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 42969,9 | 22855,6 | 22855,6 | 22855,6 | 22855,6 | 30887,8 | 22855,6 | 22855,6 | 23769,8 | 234761,1 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 33256,9 | 13142,6 | 13142,6 | 13142,6 | 13142,6 | 21174,8 | 13142,6 | 13142,6 | 14056,7 | 147344,0 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 9713,0 | 9713,0 | 9713,0 | 9713,0 | 9713,0 | 9713,0 | 9713,0 | 9713,0 | 9713,1 | 87417,1 |
|  | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 5529,1 | 5567,6 | 5605,4 | 5642,4 | 5678,7 | 6602,3 | 6637,2 | 6671,5 | 47934,2 |
|  | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 291,4 | 582,8 | 874,2 | 1165,6 | 1457,0 | 1748,3 | 2039,7 | 2331,1 | 10490,1 |
| 9 | СП Сергино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 27404,6 | 27404,6 | 27404,6 | 27404,6 | 27404,6 | 34749,6 | 28982,6 | 27404,6 | 27404,4 | 255564,2 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 2485,7 | 2485,7 | 2485,7 | 2485,7 | 2485,7 | 9830,7 | 4063,7 | 2485,7 | 2485,4 | 31294,0 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 24918,9 | 24918,9 | 24918,9 | 24918,9 | 24918,9 | 24918,9 | 24918,9 | 24918,9 | 24919,0 | 224270,2 |
|  | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 16,9 | 33,6 | 50,1 | 66,3 | 82,2 | 98,0 | 141,9 | 157,2 | 646,2 |
|  | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 747,6 | 1495,1 | 2242,7 | 2990,3 | 3737,8 | 4485,4 | 5233,0 | 5980,5 | 26912,4 |
| 10 | СП Унъюган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 128652,6 | 124119,5 | 124119,5 | 124119,5 | 124119,5 | 124119,5 | 124119,5 | 124119,5 | 137634,2 | 1135123,3 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 42925,3 | 278209,3 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 99242,1 | 94709,0 | 94709,0 | 94709,0 | 94709,0 | 94709,0 | 94709,0 | 94709,0 | 94708,9 | 856914,0 |
|  | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 876,8 | 979,6 | 1078,6 | 1237,3 | 1326,6 | 1412,5 | 1495,2 | 1574,8 | 9981,4 |
|  | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 2977,3 | 5818,5 | 8659,8 | 11501,1 | 14342,3 | 17183,6 | 20024,9 | 22866,2 | 103373,7 |
| 11 | СП Шеркалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 7300,8 | 7300,8 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 7300,9 | 6199,0 | 4817,1 | 2466,6 | 42785,3 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 6199,0 | 4817,1 | 2466,6 | 28282,9 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 4834,1 | 4834,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4834,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14502,4 |
|  | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 148,3 | 289,7 | 424,3 | 552,7 | 675,0 | 791,5 | 1253,2 | 1359,0 | 5493,7 |
|  | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 145,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 435,1 | 435,1 | 435,1 | 2610,3 |

Как видно из таблицы 73, экономия затрат на эксплуатацию инфраструктуры теплоснабжения превышает размер увеличения амортизационных отчислений за счет вводимых в эксплуатацию новых объектов только в ГП Талинка, СП Малый Атлым, СП Перегребное, СП Шеркалы. По данным поселениям совокупные затраты на обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры в результате модернизации систем теплоснабжения Октябрьского района снижаются. По остальным поселениям Октябрьского района наблюдается рост эксплуатационных затрат за счет увеличения расходов на амортизацию основного оборудования.

При этом в СП Каменное первоначально предполагалось осуществление мероприятий по подключению новых потребителей за счет платы за подключение (техническое присоединение). При такой ситуации рост средневзвешенного тарифа  по данному поселению к 2021 году составит 340%. Для обеспечения доступности жилищно-коммунальных услуг для населения СП Каменное мероприятия по подключению объектов нового строительства планируется выполнить за счет средств бюджетов разного уровня. Таким образом в СП Каменное также наблюдается экономия затрат на эксплуатацию инфраструктуры теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения на период 2013-2021 гг. рассчитана по следующей формуле:

где

– плата за подключение к локальной системе теплоснабжения Октябрьского района, руб./Гкал/ч.

– финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по строительству локальной системы теплоснабжения Октябрьского района, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства к системе теплоснабжения района, тыс. руб.

- суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой локальной системой теплоснабжения, эксплуатируемой организацией коммунального комплекса, Гкал/ч.

В таблице 74 представлены расчетные значения платы за подключение по поселениям Октябрьского района.

Таблица 74

| № п/п | Наименование поселения | Ед.изм. | Плата за подключение (технологическое присоединение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП Андра | тыс.руб./Гкал/ч | 30691,81 |
| 2 | ГП Октябрьское | тыс.руб./Гкал/ч | 45971,45 |
| 3 | ГП Приобье | тыс.руб./Гкал/ч | 52391,94 |
| 4 | ГП Талинка | тыс.руб./Гкал/ч | 21809,94 |
| 5 | СП Каменное | тыс.руб./Гкал/ч | 0,00 |
| 6 | СП Карымкары | тыс.руб./Гкал/ч | 34841,94 |
| 7 | СП Малый Атлым | тыс.руб./Гкал/ч | 20279,10 |
| 8 | СП Перегребное | тыс.руб./Гкал/ч | 18442,43 |
| 9 | СП Сергино | тыс.руб./Гкал/ч | 71423,63 |
| 10 | СП Унъюган | тыс.руб./Гкал/ч | 135159,94 |
| 11 | СП Шеркалы | тыс.руб./Гкал/ч | 80568,89 |

## Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов в сфере водоснабжения

Финансовые потребности для реализации мероприятий по развитию  систем водоснабжения Октябрьского района рассчитаны на основании утвержденных смет, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации без учета налога на добавленную стоимость в уровне цен 2013 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Реализация разработанных мероприятий направлена как на повышение качества и надежности водоснабжения потребителей, так и на снижение расходов на воду, что позволяет говорить о снижении эксплуатационных затрат за счет экономии энергетических, трудовых ресурсов, снижения затрат на ремонтные работы.

Увеличение затрат водоснабжающих организаций за счет роста амортизационных отчислений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет инвестиционных составляющих и тарифов на подключение, т.к. имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования, не подлежит амортизации (ст.256 Налогового кодекса РФ). Соответственно по тем мероприятиям, где источником финансирования планируется бюджеты всех уровней, расходы на амортизацию не учитывались.

В таблице 75 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения Октябрьского района.

Таблица 75

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Всего |
| 1. | ГП Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 13981,2 | 14658,7 | 14414,8 | 13981,2 | 13981,2 | 13981,2 | 13981,2 | 13981,2 | 12663,1 | 125623,8 |
| 1.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 8237,9 | 8915,4 | 8671,5 | 8237,9 | 8237,9 | 8237,9 | 8237,9 | 8237,9 | 8237,9 | 75252,2 |
| 1.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 5743,3 | 5743,3 | 5743,3 | 5743,3 | 5743,3 | 5743,3 | 5743,3 | 5743,3 | 4425,2 | 50371,6 |
| 1.4. | НВВ организации водоснабжения без учета реализации Программы | 13695,2 | 14840,5 | 15966,3 | 17199,8 | 18443,0 | 19686,2 | 20929,5 | 22172,7 | 23386,6 | 166319,9 |
| 1.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 42,8 | 259,6 | 476,6 | 702,5 | 919,4 | 1136,2 | 1353,1 | 4890,2 |
| 1.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,9 | 229,7 | 344,6 | 459,5 | 574,3 | 794,6 | 2517,6 |
| 1.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,8 | -1,3 | -1,8 | -2,2 | -2,5 | -2,4 | -1,4 |
| 2. | ГП Приобье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 68876,7 | 377088,3 | 30350,3 | 30350,3 | 30350,3 | 30350,3 | 30350,3 | 30350,3 | 27575,4 | 655642,2 |
| 2.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 53268,0 | 361479,6 | 14741,6 | 14741,6 | 14741,6 | 14741,6 | 14741,6 | 14741,6 | 14741,6 | 517938,8 |
| 2.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 15608,7 | 15608,7 | 15608,7 | 15608,7 | 15608,7 | 15608,7 | 15608,7 | 15608,7 | 12833,8 | 137703,4 |
| 2.4. | НВВ организации водоснабжения без учета реализации Программы | 36364,2 | 36470,1 | 36560,8 | 36931,4 | 37294,5 | 37680,2 | 38043,2 | 38413,8 | 38761,8 | 336520,1 |
| 2.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,7 | 2040,7 | 2316,4 | 2592,1 | 2867,8 | 3143,5 | 13236,2 |
| 2.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,2 | 624,3 | 936,5 | 1248,7 | 1560,9 | 1873,0 | 6555,7 |
| 2.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -3,8 | -3,7 | -3,5 | -3,4 | -3,3 | -2,0 |
| 3. | ГП Андра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 7977,8 | 7977,8 | 7977,8 | 7977,8 | 7977,8 | 7977,8 | 7977,8 | 7977,8 | 7717,7 | 71540,1 |
| 3.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 3642,0 | 3642,0 | 3642,0 | 3642,0 | 3642,0 | 3642,0 | 3642,0 | 3642,0 | 3381,9 | 32517,9 |
| 3.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 4335,8 | 4335,8 | 4335,8 | 4335,8 | 4335,8 | 4335,8 | 4335,8 | 4335,8 | 4335,8 | 39022,2 |
| 3.4. | НВВ организации водоснабжения без учета реализации Программы | 16600,0 | 16473,7 | 16342,7 | 16342,7 | 16342,7 | 16342,7 | 16342,7 | 16342,7 | 16342,7 | 147472,6 |
| 3.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,6 | 113,2 | 169,9 | 226,6 | 283,2 | 339,8 | 1189,3 |
| 3.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 173,4 | 260,1 | 346,9 | 433,6 | 633,9 | 1934,6 |
| 3.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,8 | 0,5 |
| 4. | ГП Талинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 22267,7 | 118247,2 | 118247,2 | 20811,7 | 20811,7 | 20811,7 | 20811,7 | 20811,7 | 20204,7 | 383025,3 |
| 4.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 14463,3 | 110442,8 | 110442,8 | 13007,3 | 13007,3 | 13007,3 | 13007,3 | 13007,3 | 12573,7 | 312959,1 |
| 4.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 7804,4 | 7804,4 | 7804,4 | 7804,4 | 7804,4 | 7804,4 | 7804,4 | 7804,4 | 7631,0 | 70066,2 |
| 4.4. | НВВ организации водоснабжения без учета реализации Программы | 39472,8 | 39169,5 | 38871,9 | 38871,9 | 38871,9 | 38871,9 | 38871,9 | 38871,9 | 38871,9 | 350745,9 |
| 4.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,7 | 437,4 | 4919,3 | 5138,0 | 5356,7 | 5575,4 | 21645,5 |
| 4.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,1 | 312,2 | 468,3 | 624,4 | 1037,0 | 1193,1 | 3790,9 |
| 4.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -11,5 | -11,6 | -11,1 | -11,3 | -5,1 |
| 5. | СП Унъюган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 11993,6 | 11993,6 | 35194,8 | 35194,8 | 11993,6 | 11993,6 | 11993,6 | 11993,6 | 10013,8 | 152365,0 |
| 5.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 9538,7 | 9538,7 | 32739,9 | 32739,9 | 9538,7 | 9538,7 | 9538,7 | 9538,7 | 7804,4 | 130516,4 |
| 5.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 2454,9 | 2454,9 | 2454,9 | 2454,9 | 2454,9 | 2454,9 | 2454,9 | 2454,9 | 2209,4 | 21848,6 |
| 5.4. | НВВ организации водоснабжения без учета реализации Программы | 4363,5 | 4415,8 | 4468,0 | 4552,4 | 4636,8 | 4725,2 | 4809,5 | 4889,9 | 4974,3 | 41835,4 |
| 5.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 83,1 | 270,1 | 457,0 | 643,8 | 928,0 | 1114,9 | 1301,8 | 4798,7 |
| 5.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 98,2 | 147,3 | 196,4 | 264,7 | 313,8 | 1069,5 |
| 5.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | -1,9 | -4,9 | -7,7 | -10,5 | -15,2 | -17,4 | -19,9 | -8,9 |
| 6. | СП Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 5809,9 | 6070,9 | 10061,3 | 7712,4 | 7712,4 | 7712,4 | 7712,4 | 7712,4 | 7513,7 | 68017,8 |
| 6.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 2434,5 | 2695,5 | 4783,4 | 2434,5 | 2434,5 | 2434,5 | 2434,5 | 2434,5 | 1867,5 | 23953,4 |
| 6.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 3375,4 | 3375,4 | 5277,9 | 5277,9 | 5277,9 | 5277,9 | 5277,9 | 5277,9 | 5646,2 | 44064,4 |
| 6.4. | НВВ организации водоснабжения без учета реализации Программы | 4412,7 | 4422,5 | 4432,3 | 4481,3 | 4520,6 | 4569,6 | 4608,8 | 4657,9 | 4706,9 | 40812,6 |
| 6.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 31,7 | 127,2 | 254,2 | 381,1 | 507,9 | 635,0 | 761,8 | 2698,9 |
| 6.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,5 | 135,0 | 240,6 | 346,1 | 465,5 | 571,0 | 1825,7 |
| 6.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | -0,7 | -1,3 | -2,6 | -3,1 | -3,5 | -3,6 | -4,1 | -2,1 |
| 7. | СП Малый Атлым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 12017,5 | 12454,0 | 10481,0 | 10481,0 | 10481,0 | 10481,0 | 10481,0 | 10481,0 | 9285,7 | 96643,2 |
| 7.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 4468,9 | 3187,0 | 1214,0 | 1214,0 | 1214,0 | 1214,0 | 1214,0 | 1214,0 | 693,7 | 15633,6 |
| 7.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 7548,6 | 9267,0 | 9267,0 | 9267,0 | 9267,0 | 9267,0 | 9267,0 | 9267,0 | 8592,0 | 81009,6 |
| 7.4. | НВВ организации водоснабжения без учета реализации Программы | 702,0 | 957,9 | 1213,8 | 1482,8 | 1738,7 | 1994,5 | 2257,0 | 2526,0 | 2788,4 | 15661,1 |
| 7.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 366,1 | 836,9 | 1307,3 | 1778,0 | 2248,7 | 2719,2 | 3189,7 | 12445,9 |
| 7.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,0 | 336,3 | 521,7 | 707,0 | 892,3 | 1077,7 | 3685,9 |
| 7.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | -30,2 | -46,3 | -55,8 | -63,0 | -68,3 | -72,3 | -75,7 | -55,9 |
| 8. | СП Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 4335,8 | 30152,8 | 30152,8 | 5563,2 | 10472,9 | 10472,9 | 10472,9 | 10472,9 | 10472,9 | 122569,1 |
| 8.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 4335,8 | 30152,8 | 30152,8 | 4335,8 | 4335,8 | 4335,8 | 4335,8 | 4335,8 | 4335,8 | 90656,2 |
| 8.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1227,4 | 6137,1 | 6137,1 | 6137,1 | 6137,1 | 6137,1 | 31912,9 |
| 8.4. | НВВ организации водоснабжения без учета реализации Программы | 1614,0 | 1928,9 | 2237,3 | 2558,8 | 2886,8 | 3221,5 | 3536,4 | 3864,4 | 4185,9 | 26034,0 |
| 8.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,1 | 110,1 | 207,6 | 474,2 | 740,7 | 1007,3 | 2595,0 |
| 8.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 43,5 | 166,2 | 289,0 | 517,6 |
| 8.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,2 | -3,8 | -5,9 | -12,2 | -14,9 | -17,2 | -8,0 |
| 9. | СП Шеркалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 0,0 | 2458,7 | 22128,1 | 0,0 | 7875,4 | 6141,1 | 6141,1 | 6263,9 | 0,0 | 51008,3 |
| 9.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 0,0 | 2458,7 | 22128,1 | 0,0 | 1734,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26321,1 |
| 9.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6141,1 | 6141,1 | 6141,1 | 6263,9 | 0,0 | 24687,2 |
| 9.4. | НВВ организации водоснабжения без учета реализации Программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2270,1 | 2624,4 | 2985,3 | 3346,1 | 3707,0 | 14932,8 |
| 9.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 1338,5 | 1998,6 | 3997,1 |
| 9.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,8 | 245,6 | 368,5 |
| 9.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,1 | -36,3 | -47,3 | -24,3 |
| 10. | СП Каменное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 3208,5 | 9825,8 | 13667,5 | 7995,5 | 3208,5 | 3208,5 | 3208,5 | 3208,5 | 2948,3 | 50479,6 |
| 10.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 3208,5 | 3688,7 | 7530,4 | 3208,5 | 3208,5 | 3208,5 | 3208,5 | 3208,5 | 2948,3 | 33418,4 |
| 10.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 0,0 | 6137,1 | 6137,1 | 4787,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17061,2 |
| 10.4. | НВВ организации водоснабжения без учета реализации Программы | 635,9 | 700,1 | 757,9 | 828,5 | 892,8 | 963,4 | 1021,2 | 1091,9 | 1156,1 | 8047,7 |
| 10.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,7 | 257,5 | 365,6 | 400,8 | 435,9 | 471,1 | 2059,6 |
| 10.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,7 | 247,9 | 343,7 | 343,7 | 343,7 | 1401,6 |
| 10.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,5 | -15,1 | -12,2 | -5,6 | -8,4 | -11,0 | -8,2 |
| 11. | СП Сергино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 19999,3 | 63947,1 | 5400,7 | 5400,7 | 5400,7 | 5400,7 | 5400,7 | 5400,7 | 5523,4 | 121874,0 |
| 11.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 14598,6 | 58546,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73145,0 |
| 11.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 5400,7 | 5400,7 | 5400,7 | 5400,7 | 5400,7 | 5400,7 | 5400,7 | 5400,7 | 5523,4 | 48729,0 |
| 11.4. | НВВ организации водоснабжения без учета реализации Программы | 3015,2 | 3448,0 | 3902,4 | 4364,1 | 4832,9 | 5301,8 | 5770,7 | 6239,5 | 6730,0 | 43604,6 |
| 11.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 82,3 | 270,4 | 458,4 | 540,7 | 622,9 | 705,2 | 787,5 | 3467,4 |
| 11.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 222,6 | 330,7 | 438,7 | 546,7 | 654,7 | 2301,4 |
| 11.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | -2,1 | -3,7 | -4,9 | -4,0 | -3,2 | -2,5 | -2,0 | -2,7 |

Как видно из таблицы 75, экономия затрат на эксплуатацию систем водоснабжения превышает размер увеличения амортизационных отчислений за счет вводимых в эксплуатацию новых объектов во всех поселениях кроме ГП Андра. По данным поселениям совокупные затраты на обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры в результате модернизации систем водоснабжения Октябрьского района снижаются. В ГП Андра наблюдается рост эксплуатационных затрат за счет увеличения расходов на амортизацию основного оборудования.

Плата за подключение к системам водоснабжения на период 2013-2021 гг. рассчитана по следующей формуле:

где:

– плата за подключение к системам водоснабжения поселений Октябрьского района, тыс. руб./куб.м в час;

– финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по строительству систем водоснабжения поселений Октябрьского района, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства к соответствующим системам, тыс. руб.

- суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой системой водоснабжения, эксплуатируемой водоснабжающей организацией, куб.м/час.

В таблице 76 представлены расчетные значения платы за подключение к системам централизованного водоснабжения по поселениям Октябрьского района.

Таблица 76

| № п/п | Наименование поселения | Финансовые потребности на реализацию мероприятий по подключению объектов нового строительства, тыс. руб. | Суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, куб.м/ч. | Плата за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб./куб.м в час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП Октябрьское | 50371,6 | 28,53 | 1765,6 |
| 2 | ГП Приобье | 137703,4 | 165,71 | 831,0 |
| 3 | ГП Андра | 39022,2 | 11,59 | 3366,9 |
| 4 | ГП Талинка | 70066,2 | 94,51 | 741,4 |
| 5 | СП Уньюган | 21848,6 | 69,94 | 312,4 |
| 6 | СП Перегребное | 44064,4 | 56,08 | 785,7 |
| 7 | СП Малый Атлым | 81009,6 | 17,46 | 4639,7 |
| 8 | СП Карымкары | 31912,9 | 12,52 | 2549,0 |
| 9 | СП Шеркалы | 24687,2 | 10,56 | 2337,8 |
| 10 | СП Каменное | 17061,2 | 2,02 | 8446,1 |
| 11 | СП Сергино | 48729 | 53,42 | 912,2 |

## Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов в сфере водоотведения, очистки хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод

Финансовые потребности для реализации мероприятий по развитию систем водоотведения Октябрьского района рассчитаны на основании утвержденных смет, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации без учета налога на добавленную стоимость в уровне цен 2013 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Реализация разработанных мероприятий направлена как на повышение качества и надежности водоотведения, так и на снижение негативного воздействия на окружающую природную среду.

Увеличение затрат организаций водоотведения за счет роста амортизационных отчислений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет инвестиционных составляющих и тарифов на подключение, т.к. имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования, не подлежит амортизации (ст.256 Налогового кодекса РФ). Соответственно по тем мероприятиям, где источником финансирования планируется бюджеты всех уровней, расходы на амортизацию не учитывались.

В таблице 77 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию систем водоотведения поселений Октябрьского района.

Таблица 77

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Всего |
| 1. | ГП Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 3265,9 | 10150,8 | 7878,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21294,8 |
| 1.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 3265,9 | 10150,8 | 7878,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21294,8 |
| 1.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | НВВ организации водоотведения без учета реализации Программы | 17154,2 | 17039,5 | 16910,4 | 16910,4 | 16910,4 | 16910,4 | 16910,4 | 16910,4 | 16910,4 | 152566,5 |
| 1.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ГП Приобье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 23378,2 | 32956,6 | 208417,9 | 199589,0 | 217011,0 | 38668,2 | 68888,4 | 53400,8 | 53200,8 | 895510,9 |
| 2.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 18573,2 | 25883,8 | 186520,2 | 167692,5 | 188381,3 | 11603,6 | 48115,3 | 48115,3 | 47674,7 | 742559,9 |
| 2.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 4805,0 | 7072,8 | 21897,7 | 31896,5 | 28629,7 | 27064,6 | 20773,1 | 5285,5 | 5526,1 | 152951,0 |
| 2.4. | НВВ организации водоотведения без учета реализации Программы | 38227,4 | 37972,0 | 37691,1 | 37691,1 | 37691,1 | 37691,1 | 37691,1 | 37691,1 | 37716,7 | 340062,9 |
| 2.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 195,0 |
| 2.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,1 | 267,0 | 927,2 | 1909,2 | 2785,3 | 3564,2 | 9548,9 |
| 2.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 2,4 | 5,0 | 7,3 | 9,3 | 2,8 |
| 3. | ГП Андра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 2445,8 | 2445,8 | 2445,8 | 26537,9 | 26537,9 | 2445,8 | 2445,8 | 2445,8 | 2102,8 | 69853,4 |
| 3.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 1222,9 | 1222,9 | 1222,9 | 25315,0 | 25315,0 | 1222,9 | 1222,9 | 1222,9 | 1222,6 | 59190,0 |
| 3.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 1222,9 | 1222,9 | 1222,9 | 1222,9 | 1222,9 | 1222,9 | 1222,9 | 1222,9 | 880,2 | 10663,4 |
| 3.4. | НВВ организации водоотведения без учета реализации Программы | 14209,7 | 14109,6 | 14004,2 | 14004,2 | 14004,2 | 14004,2 | 14004,2 | 14004,2 | 14004,2 | 126348,7 |
| 3.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 94,8 | 94,9 | 190,0 |
| 3.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,9 | 97,8 | 146,7 | 195,7 | 244,6 | 293,5 | 1027,2 |
| 3.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 0,7 |
| 4. | ГП Талинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 8462,2 | 8462,2 | 21965,4 | 23222,2 | 175811,5 | 175811,5 | 180882,8 | 8462,2 | 7337,3 | 610417,3 |
| 4.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 2347,9 | 2347,9 | 2347,9 | 2347,9 | 169697,2 | 169697,2 | 174768,5 | 2347,9 | 2005,5 | 527907,9 |
| 4.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 6114,3 | 6114,3 | 19617,5 | 20874,3 | 6114,3 | 6114,3 | 6114,3 | 6114,3 | 5331,8 | 82509,4 |
| 4.4. | НВВ организации водоотведения без учета реализации Программы | 8359,9 | 8301,8 | 8243,6 | 8243,6 | 8243,6 | 8243,6 | 8243,6 | 8243,6 | 8243,6 | 74366,9 |
| 4.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
| 4.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,2 | 338,5 | 953,3 | 1609,7 | 1778,9 | 1948,1 | 6797,8 |
| 4.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 4,1 | 11,6 | 19,5 | 21,6 | 23,6 | 9,1 |
| 5. | СП Унъюган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 3548,6 | 2494,7 | 2494,7 | 2494,7 | 16963,5 | 2494,7 | 2494,7 | 2494,7 | 2738,7 | 38219,0 |
| 5.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 2325,7 | 1271,8 | 1271,8 | 1271,8 | 1271,8 | 1271,8 | 1271,8 | 1271,8 | 1320,5 | 12548,8 |
| 5.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 1222,9 | 1222,9 | 1222,9 | 1222,9 | 15691,7 | 1222,9 | 1222,9 | 1222,9 | 1418,2 | 25670,2 |
| 5.4. | НВВ организации водоотведения без учета реализации Программы | 2740,0 | 2745,1 | 2750,3 | 2770,9 | 2796,7 | 2822,5 | 2838,0 | 2869,0 | 2884,4 | 25216,9 |
| 5.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,7 |
| 5.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 99,8 | 149,7 | 199,6 | 726,9 | 776,8 | 2002,7 |
| 5.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 3,6 | 5,3 | 7,0 | 25,3 | 26,9 | 7,9 |
| 6. | СП Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 9993,7 | 3032,7 | 39804,6 | 39804,6 | 40918,9 | 5305,3 | 5305,3 | 3032,7 | 2788,1 | 149985,9 |
| 6.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 8575,2 | 1614,2 | 38386,1 | 38386,1 | 39500,4 | 3886,8 | 3886,8 | 1614,2 | 1516,2 | 137366,0 |
| 6.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 1418,5 | 1418,5 | 1418,5 | 1418,5 | 1418,5 | 1418,5 | 1418,5 | 1418,5 | 1271,9 | 12619,9 |
| 6.4. | НВВ организации водоотведения без учета реализации Программы | 2559,0 | 2550,5 | 2533,4 | 2533,4 | 2541,9 | 2541,9 | 2550,5 | 2550,5 | 2550,5 | 22911,6 |
| 6.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 18,4 | 18,4 | 67,2 |
| 6.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,7 | 121,3 | 182,0 | 242,6 | 303,3 | 363,9 | 1273,7 |
| 6.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 4,5 | 6,9 | 9,2 | 11,2 | 13,5 | 5,3 |
| 7. | СП Малый Атлым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 0,0 | 2272,6 | 2272,6 | 2272,6 | 2272,6 | 2272,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11363,0 |
| 7.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 0,0 | 2272,6 | 2272,6 | 2272,6 | 2272,6 | 2272,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11363,0 |
| 7.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4. | НВВ организации водоотведения без учета реализации Программы | 0,0 | 0,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 10542,1 |
| 7.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | СП Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 0,0 | 4424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4424,0 |
| 8.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 0,0 | 4424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4424,0 |
| 8.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4. | НВВ организации водоотведения без учета реализации Программы | 0,0 | 0,0 | 918,0 | 918,0 | 918,0 | 918,0 | 918,0 | 918,0 | 918,0 | 6425,7 |
| 8.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | СП Шеркалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 0,0 | 0,0 | 4424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4424,0 |
| 9.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 0,0 | 0,0 | 4424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4424,0 |
| 9.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.4. | НВВ организации водоотведения без учета реализации Программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,6 | 874,9 | 903,6 | 903,6 | 932,3 | 932,3 | 5407,3 |
| 9.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | СП Каменное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2272,6 | 2272,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4545,2 |
| 10.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2272,6 | 2272,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4545,2 |
| 10.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4. | НВВ организации водоотведения без учета реализации Программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 3012,0 |
| 10.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | СП Сергино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов (тыс. руб.), в т.ч: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7574,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7574,8 |
| 11.2. | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7574,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7574,8 |
| 11.3. | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.4. | НВВ организации водоотведения без учета реализации Программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1549,0 | 1577,7 | 1592,1 | 4718,8 |
| 11.5. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.6. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.7. | Изменение НВВ в результате реализации Программы (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Как видно из таблицы 77, в ГП Приобье, ГП Андра, ГП Талинка, СП Унъюган и СП Перегребное увеличение амортизационных отчислений за счет вводимых в эксплуатацию новых объектов превышает размер экономии затрат на эксплуатацию систем водоотведения. В остальных поселениях Октябрьского района изменение совокупных затрат на обслуживание объектов систем водооведения в результате модернизации систем водоотведения Октябрьского района не прогнозируется. Основной причиной отсутствия снижения затрат на эксплуатацию объектов систем водоотведения является ориентированность мероприятий Программы, в первую очередь, на обеспечение благоприятных санитарно-эпидемиологических условий в поселениях, а также снижение негативного воздействия на окружающую природную среду за счет внердрения систем очистки сточных вод.

Плата за подключение к системам водоотведения на период 2013-2021 гг. рассчитана по следующей формуле:

где:

– плата за подключение к системам водоотведения поселений Октябрьского района, тыс. руб./куб.м в час;

– финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по строительству систем водоотведения поселений Октябрьского района, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства к соответствующим системам, тыс. руб.

- суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой системой водоотведения, эксплуатируемой организацией водоотведения, куб.м/час.

В таблице 78 представлены расчетные значения платы за подключение к системам централизованного водоотведения по поселениям Октябрьского района.

Таблица 78

| № п/п | Наименование поселения | Финансовые потребности на реализацию мероприятий по подключению объектов нового строительства, тыс. руб. | Суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, куб.м/ч. | Плата за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб./куб.м в час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП Приобье | 152951 | 135,89 | 1125,6 |
| 2 | ГП Андра | 10663,4 | 7,9 | 1349,8 |
| 3 | ГП Талинка | 82509,4 | 76,69 | 1075,9 |
| 4 | СП Уньюган | 25670,2 | 67,58 | 379,8 |
| 5 | СП Перегребное | 12619,9 | 54,18 | 232,9 |

## Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Финансовые потребности для реализации программы мероприятий по утилизации (захоронению) ТБО рассчитаны на основании стоимости объектов-аналогов, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы (без налога на добавленную стоимость).

Размер амортизационных отчислений рассчитан по среднегодовой норме 5 % (учитывая структуру оборудования полигона ТБО).

В таблице 79 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по утилизации (захоронению) ТБО.

Таблица 79

| № п/п | Наименование показателя |  |  | Значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Всего |
|  | ГП Октябрьсое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3151,1 | 123,6 | 1235,7 | 1235,7 | 0,0 | 0,0 | 5746,1 |
| 1.1. | направленных на модернизацию объектов утилизации (захоронения) ТБО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,6 | 163,7 | 225,5 | 287,3 | 287,3 | 1121,4 |
|  | ГП Андра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3954,3 | 123,6 | 1235,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5313,6 |
| 4.1. | направленных на модернизацию объектов утилизации (захоронения) ТБО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3954,3 | 123,6 | 1235,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5313,6 |
| 5 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,7 | 203,9 | 265,7 | 265,7 | 265,7 | 1198,6 |
|  | ГП Приобье и СП Сергино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в том числе: | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 14797,8 | 53014,1 | 3433,9 | 3433,9 | 3433,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81113,7 |
| 7.1. | направленных на модернизацию объектов утилизации (захоронения) ТБО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 889,9 | 3540,6 | 3712,3 | 3884,0 | 4055,7 | 4055,7 | 4055,7 | 24493,8 |
|  | СП Унъюган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1091,0 | 3089,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4180,3 |
| 10.1. | направленных на модернизацию объектов утилизации (захоронения) ТБО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1091,0 | 3089,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4180,3 |
| 11 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,6 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 890,6 |
|  | ГП Талинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в том числе: | 0,0 | 300,0 | 182,9 | 1780,4 | 17804,0 | 4180,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24247,6 |
| 13.1. | направленных на модернизацию объектов утилизации (захоронения) ТБО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 24,1 | 113,2 | 1003,4 | 1212,4 | 1212,4 | 1212,4 | 1212,4 | 1212,4 | 7217,6 |
|  | СП Каменное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8390,3 | 0,0 | 0,0 | 6439,2 | 2094,0 | 1714,0 | 1714,0 | 1714,0 | 22065,5 |
| 16.1. | направленных на модернизацию объектов утилизации (захоронения) ТБО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 741,5 | 846,2 | 931,9 | 1017,6 | 4795,6 |
|  | СП Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29739,7 | 12990,0 | 5235,0 | 4285,0 | 4285,0 | 4285,0 | 60819,7 |
| 16.1. | направленных на модернизацию объектов утилизации (захоронения) ТБО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1487,0 | 2136,5 | 2398,2 | 2612,5 | 2826,7 | 11460,9 |
|  | СП Шеркалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 561,8 | 6178,6 | 6178,6 | 8424,4 | 2471,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23814,8 |
| 19.1. | направленных на модернизацию объектов утилизации (захоронения) ТБО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,1 | 337,0 | 645,9 | 1067,2 | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 | 6841,2 |
|  | СП Малый Атлым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в том числе: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 28084,9 | 3151,1 | 3274,6 | 4340,6 | 3441,0 | 2029,3 | 793,6 | 793,6 | 46008,7 |
| 22.1. | направленных на модернизацию объектов утилизации (захоронения) ТБО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1409,2 | 1566,8 | 1730,5 | 1947,6 | 2119,6 | 2221,1 | 2260,8 | 13270,6 |
|  | СП Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7405,1 | 2408,1 | 1971,1 | 1971,1 | 1971,1 | 15726,5 |
| 22.1. | направленных на модернизацию объектов утилизации (захоронения) ТБО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,3 | 490,7 | 589,2 | 687,8 | 2137,9 |

## Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов в сфере газоснабжения

Финансовые потребности для реализации программ мероприятий по развитию системы газоснабжения Октябрьского района  рассчитаны на основании смет организаций,  укрупненных нормативных цен строительства, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы и не учитывает налог на добавленную стоимость.

Реализация разработанных мероприятий направлена на присоединение к системе газоснабжения объектов капитального строительства.

После реализации мероприятий увеличатся эксплуатационные затраты организаций (амортизационные отчисления (арендная плата) по вновь возводимым (реконструируемым) объектам электроснабжения, расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды), иные расходы).

В таблице 80 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию системы газоснабжения.

Таблица 80

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Всего |
|  | ГП Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 899,8 | 0,0 | 0,0 | 55,7 | 254,9 | 254,9 | 55,7 | 55,7 | 55,7 | 1632,5 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 899,8 | 0,0 | 0,0 | 55,7 | 254,9 | 254,9 | 55,7 | 55,7 | 55,7 | 1632,5 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 3,7 | 20,5 | 37,3 | 41,0 | 44,7 | 48,4 | 52,0 | 55,7 | 303,3 |
|  | ГП Приобье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 76519,1 | 56737,9 | 0,0 | 2153,7 | 2352,8 | 2352,8 | 2153,7 | 2153,7 | 2153,7 | 146577,2 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 76519,1 | 56737,9 | 0,0 | 2153,7 | 2352,8 | 2352,8 | 2153,7 | 2153,7 | 2153,7 | 146577,2 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 142,1 | 297,4 | 452,7 | 594,9 | 737,0 | 879,1 | 1021,3 | 1163,4 | 5288,0 |
|  | ГП Андра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 1281,7 | 0,0 | 0,0 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 2136,1 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 1281,7 | 0,0 | 0,0 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 2136,1 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 18,8 | 28,2 | 37,6 | 47,0 | 56,4 | 65,8 | 263,2 |
|  | СП Унъюган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 52136,1 | 29137,6 | 0,0 | 2511,1 | 2710,3 | 2511,1 | 2710,3 | 2511,1 | 2511,1 | 96738,7 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 52136,1 | 29137,6 | 0,0 | 2511,1 | 2710,3 | 2511,1 | 2710,3 | 2511,1 | 2511,1 | 96738,7 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 165,7 | 344,6 | 510,3 | 689,2 | 855,0 | 1020,7 | 1186,4 | 1352,2 | 6124,2 |
|  | СП Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 32058,1 | 26521,8 | 0,0 | 593,0 | 593,0 | 593,0 | 792,2 | 593,0 | 593,0 | 62337,1 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 32058,1 | 26521,8 | 0,0 | 593,0 | 593,0 | 593,0 | 792,2 | 593,0 | 593,0 | 62337,1 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 39,1 | 78,3 | 117,4 | 169,7 | 208,8 | 248,0 | 287,1 | 326,3 | 1474,7 |
|  | СП Шеркалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 5482,0 | 0,0 | 0,0 | 564,9 | 764,0 | 564,9 | 764,0 | 564,9 | 564,9 | 9269,4 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 5482,0 | 0,0 | 0,0 | 564,9 | 764,0 | 564,9 | 764,0 | 564,9 | 564,9 | 9269,4 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 37,3 | 87,7 | 125,0 | 175,4 | 212,7 | 250,0 | 287,3 | 324,5 | 1499,8 |
|  | СП Сергино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. | 3513,7 | 0,0 | 0,0 | 368,3 | 368,3 | 368,3 | 567,4 | 368,3 | 368,3 | 5922,5 |
|  | - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - мероприятия по подключению объектов нового строительства | 3513,7 | 0,0 | 0,0 | 368,3 | 368,3 | 368,3 | 567,4 | 368,3 | 368,3 | 5922,5 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 24,3 | 48,6 | 72,9 | 110,4 | 134,7 | 159,0 | 183,3 | 207,6 | 940,8 |

Плата за технологическое присоединение к системам газоснабжения поселений Октябрьского района на период 2013-2021 гг. рассчитана по следующей формуле:

где

– плата за технологическое присоединение к системе газоснабжения поселений Октябрьского района, тыс. руб./куб.м/час (без НДС).

– финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по строительству системы газоснабжения поселений Октябрьского района, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства  к системе газоснабжения поселений, тыс. руб.

- суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки к сетям газоснабжения территориальных сетевых организаций, определенная на прогнозный период, куб. м/час.

Размер платы за технологическое присоединение к системам газоснабжения поселений Октябрьского района на период 2013-2021 гг. составит:

Таблица 81

| № п/п | Наименование поселения | Финансовые потребности на реализацию мероприятий по подключению объектов нового строительства, тыс. руб. | Суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, куб.м/ч. | Плата за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб./куб.м в час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГП Октябрьское | 1632,5 | 11,98 | 136,27 |
|  | ГП Приобье | 146577,2 | 438,80 | 334,04 |
|  | ГП Андра | 2136,1 | 7,00 | 305,16 |
|  | СП Унъюган | 96738,7 | 171,17 | 565,16 |
|  | СП Перегребное | 62337,1 | 168,95 | 368,97 |
|  | СП Шеркалы | 9269,4 | 101,05 | 91,73 |
|  | СП Сергино | 5922,5 | 288,37 | 20,54 |

## Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности, с учетом затрат на реализацию

Определение прогнозируемой совокупной платы населения поселений Октябрьского района по всем видам коммунальных услуг является  исходной точкой для определения доступности платы за коммунальные услуги.

Понятие «доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса (далее – ОКК)» введено Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

С принятием Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 (далее – Основы формирования предельных индексов), на практике используются две системы критериев доступности, используемых для оценки:

- доступности для потребителей товаров и услуг ОКК;

- доступности для граждан платы за коммунальные услуги.

При этом выбор и использование показателей доступности для потребителей товаров и услуг ОКК не регламентируется документами федерального уровня, в то время как алгоритм определения доступности для граждан платы за коммунальные услуги регламентирован Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными Приказом Минрегиона России от 23.08.2010 г. № 378 (далее – Методические указания по расчету предельных индексов).

Установление системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, согласно ст. 4 и 5 Федерального закона № 210-ФЗ, отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В настоящее время на уровне субъекта Российской Федерации действует Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа  –  Югры от 25.05.2010 г. № 34-нп «Об установлении системы критериев доступности для населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры платы за коммунальные услуги». Система критериев доступности, установленная данным документом, соответствует положениям Основ формирования предельных индексов и Методических указаний по расчету предельных индексов.

Согласно Методическим указаниям по расчету предельных индексов, прогнозируемая совокупная плата населения муниципального образования по всем видам коммунальных услуг определяется путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению, в данном муниципальном образовании.

При этом исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг является:

- проект тарифов ресурсоснабжающих организаций и надбавок к тарифам;

- нормативы потребления коммунальных услуг;

- объем потребления коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета (усредненные данные не менее чем за 2 года);

- численность обслуживаемого населения, проживающего в многоквартирных домах, оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений;

- численность обслуживаемого населения, проживающего в жилых домах, оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений;

- численность обслуживаемого населения, проживающего в многоквартирных домах, не оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений;

- численность обслуживаемого населения, проживающего в жилых домах, не оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений;

- число многоквартирных домов (жилых домов), оборудованных приборами учета;

- число многоквартирных домов (жилых домов), не оборудованных приборами учета.

Приведенный в приложении № 3 к Методическим указаниям пример расчета индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги свидетельствует, что исходная база должна быть дополнена данными о численности обслуживаемого населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, не оборудованных приборами учета, а также об общей площади указанных жилых помещений в зависимости от степени благоустройства.

Из приведенных данных видно, что сбор исходной базы для расчета прогнозируемой платы населения по коммунальным услугам требует значительных трудовых затрат.

Эти затраты могут быть оправданы лишь при краткосрочном горизонте прогнозирования (до 1-2 лет). При среднесрочном (3-5 лет) и долгосрочном 
(>5 лет) горизонте прогнозирования использование детально структурированных исходных данных будет нивелировано точностью полученного прогноза.

Иная модель для расчета платежей граждан за коммунальные услуги базируется на использовании объемов потребления коммунальных услуг. При этом объемы потребления, определяемые как средневзвешенные показатели, учитывают и различие в объемах потребления коммунальных услуг в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда, и наличие (отсутствие) приборов учета.

Общая прогнозируемая совокупная плата граждан за все потребляемые коммунальные услуги определяется по формуле:

,

где  - общая прогнозируемая совокупная плата граждан за все потребляемые коммунальные услуги;

- проект тарифа за соответствующий i-й вид коммунальной услуги с учетом надбавки;

- объем потребления i-ого вида коммунальной услуги;

n - количество видов коммунальных услуг.

Прогнозный объем потребления i-ого вида коммунальной услуги определяется либо путем прогнозирования при наличии  данных о величине данного показателя за 4-5 лет, либо путем использования допущения о неизменности объема потребления при краткосрочном горизонте прогнозирования.

Расчет общей прогнозируемой совокупной платы населения поселений Октябрьского района за потребляемые коммунальные услуги на 2013 – 2015 гг. проводился с учетом ряда допущений:

1. В состав коммунальных услуг по каждому поселению включаются услуги, которыми пользуется более 30% населения.

2. Данный набор коммунальных услуг оказывается в домах, вид которых (многоквартирные или жилые) составляет большинство (более 50%) в рассматриваемом поселении.

3. Объем потребления полученного таким образом набора коммунальных услуг определяется применительно ко всему поселению.

Расчет прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением поселений Октябрьского района коммунальные услуги на 2013 – 2015 гг. приведен в таблицах 82-92:

1) Объемы потребления коммунальных услуг приняты в соответствии с данными перспективного среднегодового спроса в Октябрьском районе, рассчитанными в разделе 1.1.6. настоящей Программы.

2) Тарифы на коммунальные услуги  приняты:

- по водоснабжению, водоотведению и отоплению - в соответствии с прогнозными данными  с учетом налога на добавленную стоимость и прогнозного роста в соответствующем периоде, эффекта от мероприятий, инвестиционной составляющей;

- по электроснабжению – на 2013 г. – в соответствии с Приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.12.2012 г. № 126-нп «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей  на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не объединенной в ценовой зоны оптового рынка»  и от 12.12.2012 г. № 120-нп «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка» с учетом прогнозного роста в соответствующем периоде;

- по газоснабжению – на 2013 г. - в соответствии с приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2010 г. № 115-нп «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Ханты-Мансийского автономного - округа Югры» и от 06.06.2012 г. № 45-нп «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Ханты-Мансийского автономного - округа Югры» с учетом прогнозного роста в соответствующем периоде;

Планируемый рост тарифов рассчитывался на основании Исходных условий для формирования вариантов развития экономики на период до 2030 года (Приложение №1 к Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года), подготовленных Минэкономразвития России.

Применительно к газоснабжению сжиженным газом (поставкам бытового газа в баллонах) розничная цена на сжиженный газ определялась в соответствии с Приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2010 г. № 115-нп «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Ханты-Мансийского автономного - округа Югры» и от 06.06.2012 г. № 45-нп «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Ханты-Мансийского автономного - округа Югры» с учетом прогнозного роста в соответствующем периоде.

Объем потребления сжиженного газа в поселениях Октябрьского района в 2013 – 2015 гг. принимался равным  объему реализации сжиженного газа в 2012 г. по данным администрации Октябрьского района (Мониторинг газового хозяйства муниципального образования Октябрьский район в разрезе населенных пунктов по состоянию на 01.01.2013 года).

Применительно к поставкам твердого топлива при наличии печного отопления розничная цена на печное топливо определялась в соответствии с Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.11.2012 г. № 98-нп «Об установлении предельных максимальных розничных цен на топливо печное бытовое (дрова), реализуемое на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье».

Норматив потребления твердого топлива определялся в соответствии с Приказом Департамента строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 февраля 2008 г. N 19 «Об утверждении нормативов потребления твердого топлива населением».

Расчет прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением ГП Андра коммунальные услуги на 2013 – 2015 гг. приведен в таблице 82.

Таблица 82

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Ед.изм. | Объем потребления | Тариф (проект тарифа) с учетом НДС, руб. | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Октябрьское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.куб.м | 249,0 | 48,0 | 11952,0 |
|  | 2014 г. | тыс.куб.м | 246,6 | 48,0 | 11836,8 |
|  | 2015 г. | тыс.куб.м | 244,1 | 48,0 | 11716,8 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Октябрьское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.куб.м | 181,4 | 54,8 | 9940,7 |
|  | 2014 г. | тыс.куб.м | 179,6 | 54,8 | 9842,1 |
|  | 2015 г. | тыс.куб.м | 177,8 | 54,8 | 9743,4 |
| 3 | Отопление |  |  |  |  |
|  | Октябрьское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.Гкал | 14,7 | 805,5 | 11840,9 |
|  | 2014 г. | тыс.Гкал | 14,7 | 821,8 | 12080,5 |
|  | 2015 г. | тыс.Гкал | 14,7 | 832,2 | 12233,3 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс. кВт*ч | 2403,0 | 2,4 | 5767,2 |
|  | 2014 г. | тыс. кВт*ч | 2379,0 | 2,7 | 6423,3 |
|  | 2015 г. | тыс. кВт*ч | 2356,0 | 3,1 | 7303,6 |
| 5 | Газоснабжение (сетевой газ) |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.куб.м | 1157,3 | 4300,8 | 4977,3 |
|  | 2014 г. | тыс.куб.м | 1157,3 | 4945,9 | 5723,9 |
|  | 2015 г. | тыс.куб.м | 1157,3 | 5687,8 | 6582,5 |
| 6 | Итого за все потребляемые коммунальные услуги |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | - | - | - | 44478,1 |
|  | 2014 г. | - | - | - | 45906,6 |
|  | 2015 г. | - | - | - | 47579,6 |

Расчет прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением ГП Октябрьский коммунальные услуги на 2013 – 2015 гг. приведен в таблице 83.

Таблица 83

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Ед.изм. | Объем потребления | Тариф (проект тарифа) с учетом НДС, руб. | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Октябрьское МП ЖКХ МО г.п.Октябрьское |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение централизованное г.п.Октябрьское |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.куб.м | 90 | 99,5 | 8955,0 |
|  | 2014 г. | тыс.куб.м | 101,6 | 99,5 | 10109,2 |
|  | 2015 г. | тыс.куб.м | 112,9 | 99,2 | 11199,7 |
| 2 | Отопление |  |  |  |  |
|  | Октябрьское МП ЖКХ МО г.п.Октябрьское |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение пгт.Октябрьское (газ) |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.Гкал | 16,673 | 1857,3 | 30966,8 |
|  | 2014 г. | тыс.Гкал | 18,831 | 2254,2 | 42448,8 |
|  | 2015 г. | тыс.Гкал | 20,988 | 2279,7 | 47846,3 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс. кВт*ч | 5246,0 | 2,4 | 12590,4 |
|  | 2014 г. | тыс. кВт*ч | 5195,0 | 2,7 | 14026,5 |
|  | 2015 г. | тыс. кВт*ч | 5143,0 | 3,1 | 15943,3 |
| 4 | Газоснабжение (сетевой газ) |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.куб.м | 1086,6 | 4300,8 | 4673,2 |
|  | 2014 г. | тыс.куб.м | 1131,4 | 4945,9 | 5595,8 |
|  | 2015 г. | тыс.куб.м | 1176,3 | 5687,8 | 6690,6 |
| 5 | Итого за все потребляемые коммунальные услуги |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | - | - | - | 57185,4 |
|  | 2014 г. | - | - | - | 72180,3 |
|  | 2015 г. | - | - | - | 81679,9 |

Расчет прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением ГП Приобье коммунальные услуги на 2013 – 2015 гг. приведен в таблице 84.

Объем потребления сжиженного газа в ГП Приобье определяется исходя из допущения, что население, проживающее в жилищном фонде, не оснащенном сетевым газом (уровень оснащения в 2013 году составляет 16,8%), является потребителем сжиженного газа.

Таблица 84

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Ед.изм. | Объем потребления | Тариф (проект тарифа) с учетом НДС, руб. | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | МП "Эксплуатационная генерирующая компания" МО г.п.Приобье |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.куб.м | 335,5 | 76,4 | 25632,2 |
|  | 2014 г. | тыс.куб.м | 337,1 | 76,4 | 25754,4 |
|  | 2015 г. | тыс.куб.м | 338,5 | 76,4 | 25861,4 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | МП "Эксплуатационная генерирующая компания" МО г.п.Приобье |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.куб.м | 196,0 | 127,7 | 25029,2 |
|  | 2014 г. | тыс.куб.м | 194,1 | 127,7 | 24786,6 |
|  | 2015 г. | тыс.куб.м | 192,2 | 127,7 | 24543,9 |
| 3 | Отопление |  |  |  |  |
|  | МП "ЭГК" МО гп Приобье (газ), ОАО «СУПТР №10» (газ) |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.Гкал | 37,0 | 2533,8 | 93750,6 |
|  | 2014 г. | тыс.Гкал | 37,0 | 3174,6 | 117460,2 |
|  | 2015 г. | тыс.Гкал | 40,4 | 3286,8 | 132786,7 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс. кВт*ч | 9612,0 | 2,4 | 23068,8 |
|  | 2014 г. | тыс. кВт*ч | 9518,0 | 2,7 | 25698,6 |
|  | 2015 г. | тыс. кВт*ч | 9423,0 | 3,1 | 29211,3 |
| 5 | Газоснабжение (сжиженный газ) |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.кг | 30,4 | 44,5 | 1352,8 |
|  | 2014 г. | тыс.кг | 30,4 | 51,2 | 1556,5 |
|  | 2015 г. | тыс.кг | 30,4 | 58,9 | 1790,6 |
| 6 | Итого за все потребляемые коммунальные услуги |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | - | - | - | 168833,6 |
|  | 2014 г. | - | - | - | 195256,3 |
|  | 2015 г. | - | - | - | 214193,9 |

Расчет прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением ГП Талинка коммунальные услуги на 2013 – 2015 гг. приведен в таблице 85.

Таблица 85

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Ед.изм. | Объем потребления | Тариф (проект тарифа) с учетом НДС, руб. | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | ООО "МПО "Талинка" |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.куб.м | 474,8 | 58,8 | 27918,2 |
|  | 2014 г. | тыс.куб.м | 470,2 | 58,8 | 27647,8 |
|  | 2015 г. | тыс.куб.м | 465,6 | 58,8 | 27377,3 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | ООО "Талинское благоустройство" |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.куб.м | 164,3 | 34,2 | 5622,3 |
|  | 2014 г. | тыс.куб.м | 162,7 | 34,2 | 5564,3 |
|  | 2015 г. | тыс.куб.м | 161,1 | 34,2 | 5509,6 |
| 3 | Отопление |  |  |  |  |
|  | ООО "Многоотраслевое производственное объединение "Талинка" |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение (попутный газ) |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.Гкал | 28,5 | 1457,9 | 41550,2 |
|  | 2014 г. | тыс.Гкал | 29,6 | 1702,0 | 50379,2 |
|  | 2015 г. | тыс.Гкал | 29,6 | 1767,8 | 52326,9 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс. кВт*ч | 5433,0 | 2,4 | 13039,2 |
|  | 2014 г. | тыс. кВт*ч | 5380,0 | 2,7 | 14526,0 |
|  | 2015 г. | тыс. кВт*ч | 5328,0 | 3,1 | 16516,8 |
| 5 | Итого за все потребляемые коммунальные услуги |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | - | - | - | 88129,9 |
|  | 2014 г. | - | - | - | 98117,3 |
|  | 2015 г. | - | - | - | 101730,6 |

Расчет прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением СП Каменное коммунальные услуги на 2013 – 2015 гг. приведен в таблице 86.

Таблица 86

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Ед.изм. | Объем потребления | Тариф (проект тарифа) с учетом НДС, руб. | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.куб.м | 5,3 | 64,2 | 340,3 |
|  | 2014 г. | тыс.куб.м | 6,4 | 64,2 | 410,9 |
|  | 2015 г. | тыс.куб.м | 7,5 | 64,2 | 481,5 |
| 2 | Отопление |  |  |  |  |
|  | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.Гкал | 0,204 | 6195,8 | 1263,9 |
|  | 2014 г. | тыс.Гкал | 0,206 | 6195,8 | 1276,3 |
|  | 2015 г. | тыс.Гкал | 0,207 | 14096,3 | 2917,9 |
|  | Печное топливо |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | куб.м | 3155,5 | 778,0 | 2455,0 |
|  | 2014 г. | куб.м | 3177,4 | 820,0 | 2605,5 |
|  | 2015 г. | куб.м | 3202,9 | 860,2 | 2755,1 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс. кВт*ч | 948,0 | 2,4 | 2275,2 |
|  | 2014 г. | тыс. кВт*ч | 938,0 | 2,7 | 2532,6 |
|  | 2015 г. | тыс. кВт*ч | 930,0 | 3,1 | 2883,0 |
| 4 | Итого за все потребляемые коммунальные услуги |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | - | - | - | 6334,4 |
|  | 2014 г. | - | - | - | 6825,3 |
|  | 2015 г. | - | - | - | 9037,5 |

Расчет прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением сельского СП Карымкары коммунальные услуги на 2013 – 2015 гг. приведен в таблице 87.

Таблица 87

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Ед.изм. | Объем потребления | Тариф (проект тарифа) с учетом НДС, руб. | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП ЖКХ МО с.п.Карымкары |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение с очисткой |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.куб.м | 15,1 | 324,8 | 4904,5 |
|  | 2014 г. | тыс.куб.м | 19,8 | 324,8 | 6431,0 |
|  | 2015 г. | тыс.куб.м | 24,4 | 324,8 | 7925,1 |
| 2 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс. кВт*ч | 1469,0 | 2,4 | 3525,6 |
|  | 2014 г. | тыс. кВт*ч | 1455,0 | 2,7 | 3928,5 |
|  | 2015 г. | тыс. кВт*ч | 1441,0 | 3,1 | 4467,1 |
| 3 | Отопление |  |  |  |  |
|  | Печное топливо |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | куб.м | 7066,7 | 778,0 | 5497,9 |
|  | 2014 г. | куб.м | 7000,0 | 820,0 | 5740,0 |
|  | 2015 г. | куб.м | 6933,3 | 860,2 | 5964,0 |
| 4 | Итого за все потребляемые коммунальные услуги |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | - | - | - | 13928,0 |
|  | 2014 г. | - | - | - | 16099,5 |
|  | 2015 г. | - | - | - | 18356,2 |

Расчет прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением СП Малый Атлым коммунальные услуги на 2013 – 2015 гг. приведен в таблице 88.

Таблица 88

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Ед.изм. | Объем потребления | Тариф (проект тарифа) с учетом НДС, руб. | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление |  |  |  |  |
|  | Малоатлымское МП ЖКХ МО с.п. Малый Атлым |  |  |  |  |
|  | Печное топливо |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | куб.м | 11593,3 | 778,0 | 9019,6 |
|  | 2014 г. | куб.м | 11480,0 | 820,0 | 9413,6 |
|  | 2015 г. | куб.м | 11366,7 | 860,2 | 9777,6 |
| 2 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс. кВт*ч | 2410,0 | 2,4 | 5784,0 |
|  | 2014 г. | тыс. кВт*ч | 2386,0 | 2,7 | 6442,2 |
|  | 2015 г. | тыс. кВт*ч | 2362,0 | 3,1 | 7322,2 |
|  | Отопление |  |  |  |  |
| 3 | Газоснабжение (сжиженный газ) |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.кг | 10,6 | 44,5 | 471,7 |
|  | 2014 г. | тыс.кг | 10,6 | 51,2 | 542,7 |
|  | 2015 г. | тыс.кг | 10,6 | 58,9 | 624,3 |
| 4 | Итого за все потребляемые коммунальные услуги |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | - | - | - | 15275,3 |
|  | 2014 г. | - | - | - | 16398,5 |
|  | 2015 г. | - | - | - | 17724,1 |

Расчет прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением СП Перегребное коммунальные услуги на 2013 – 2015 гг. приведен в таблице 89.

Таблица 89

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Ед.изм. | Объем потребления | Тариф (проект тарифа) с учетом НДС, руб. | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.куб.м | 28,8 | 98,1 | 2825,3 |
|  | 2014 г. | тыс.куб.м | 29,3 | 98,1 | 2874,3 |
|  | 2015 г. | тыс.куб.м | 29,8 | 97,4 | 2902,5 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.куб.м | 16,1 | 86,2 | 1387,8 |
|  | 2014 г. | тыс.куб.м | 16,1 | 86,2 | 1387,8 |
|  | 2015 г. | тыс.куб.м | 16,1 | 86,2 | 1387,8 |
| 3 | Отопление |  |  |  |  |
|  | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.Гкал | 21,3 | 1239,2 | 26395,0 |
|  | 2014 г. | тыс.Гкал | 23,6 | 1079,4 | 25473,8 |
|  | 2015 г. | тыс.Гкал | 24,0 | 1097,4 | 26337,6 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс. кВт*ч | 5506,0 | 2,4 | 13214,4 |
|  | 2014 г. | тыс. кВт*ч | 5454,0 | 2,7 | 14725,8 |
|  | 2015 г. | тыс. кВт*ч | 5400,0 | 3,1 | 16740,0 |
| 5 | Газоснабжение (сетевой газ) |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.куб.м | 2129,4 | 4300,8 | 9158,1 |
|  | 2014 г. | тыс.куб.м | 2205,6 | 4945,9 | 10908,7 |
|  | 2015 г. | тыс.куб.м | 2281,8 | 5687,8 | 12978,4 |
| 6 | Итого за все потребляемые коммунальные услуги |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | - | - | - | 52980,6 |
|  | 2014 г. | - | - | - | 55370,4 |
|  | 2015 г. | - | - | - | 60346,3 |

Расчет прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением СП Сергино коммунальные услуги на 2013 – 2015 гг. приведен в таблице 90.

Таблица 90

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Ед.изм. | Объем потребления | Тариф (проект тарифа) с учетом НДС, руб. | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | ОАО "ЮКЭК-Нягань" |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.куб.м | 26,0 | 72,1 | 1874,6 |
|  | 2014 г. | тыс.куб.м | 32,1 | 72,1 | 2314,4 |
|  | 2015 г. | тыс.куб.м | 38,2 | 70,6 | 2696,9 |
| 2 | Отопление |  |  |  |  |
|  | ОАО "ЮКЭК-Нягань" |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.Гкал | 4,1 | 1736,3 | 7118,8 |
|  | 2014 г. | тыс.Гкал | 4,9 | 1820,8 | 8921,9 |
|  | 2015 г. | тыс.Гкал | 5,7 | 1883,2 | 10734,2 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс. кВт*ч | 2299,0 | 2,4 | 5517,6 |
|  | 2014 г. | тыс. кВт*ч | 2275,0 | 2,7 | 6142,5 |
|  | 2015 г. | тыс. кВт*ч | 2253,0 | 3,1 | 6984,3 |
| 4 | Газоснабжение (сетевой газ) |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.куб.м | 1126,2 | 4300,8 | 4843,6 |
|  | 2014 г. | тыс.куб.м | 1262,6 | 4945,9 | 6244,7 |
|  | 2015 г. | тыс.куб.м | 1399,0 | 5687,8 | 7957,2 |
| 5 | Итого за все потребляемые коммунальные услуги |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | - | - | - | 19354,6 |
|  | 2014 г. | - | - | - | 23623,5 |
|  | 2015 г. | - | - | - | 28372,6 |

Расчет прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением СП Унъюган коммунальные услуги на 2013 – 2015 гг. приведен в таблице 91.

Таблица 91

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Ед.изм. | Объем потребления | Тариф (проект тарифа) с учетом НДС, руб. | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.куб.м | 72,9 | 40,2 | 2930,6 |
|  | 2014 г. | тыс.куб.м | 74,6 | 40,2 | 2998,9 |
|  | 2015 г. | тыс.куб.м | 76,2 | 39,4 | 3002,3 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.куб.м | 28,5 | 51,6 | 1470,6 |
|  | 2014 г. | тыс.куб.м | 28,9 | 51,6 | 1491,2 |
|  | 2015 г. | тыс.куб.м | 29,3 | 51,6 | 1511,9 |
| 3 | Отопление |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.Гкал | 13,0 | 2061,0 | 26793,0 |
|  | 2014 г. | тыс.Гкал | 14,1 | 2144,5 | 30237,5 |
|  | 2015 г. | тыс.Гкал | 15,2 | 2252,6 | 34239,5 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс. кВт*ч | 6068,0 | 2,4 | 14563,2 |
|  | 2014 г. | тыс. кВт*ч | 6008,0 | 2,7 | 16221,6 |
|  | 2015 г. | тыс. кВт*ч | 5948,0 | 3,1 | 18438,8 |
| 5 | Газоснабжение (сетевой газ) |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.куб.м | 1782,7 | 4300,8 | 7667,0 |
|  | 2014 г. | тыс.куб.м | 2067,9 | 4945,9 | 10227,6 |
|  | 2015 г. | тыс.куб.м | 2353,1 | 5687,8 | 13384,0 |
| 6 | Итого за все потребляемые коммунальные услуги |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | - | - | - | 53424,4 |
|  | 2014 г. | - | - | - | 61176,8 |
|  | 2015 г. | - | - | - | 70576,5 |

Расчет прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением СП Шеркалы коммунальные услуги на 2013 – 2015 гг. приведен в таблице 92.

Таблица 92

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Ед.изм. | Объем потребления | Тариф (проект тарифа) с учетом НДС, руб. | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление |  |  |  |  |
|  | Печное топливо |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | куб.м | 6180,0 | 778,0 | 4808,0 |
|  | 2014 г. | куб.м | 6120,0 | 820,0 | 5018,4 |
|  | 2015 г. | куб.м | 6060,0 | 860,2 | 5212,8 |
| 2 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс. кВт*ч | 1284,0 | 2,4 | 3081,6 |
|  | 2014 г. | тыс. кВт*ч | 1272,0 | 2,7 | 3434,4 |
|  | 2015 г. | тыс. кВт*ч | 1260,0 | 3,1 | 3906,0 |
| 3 | Газоснабжение (сетевой газ) |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | тыс.куб.м | 1294,0 | 4300,8 | 5565,2 |
|  | 2014 г. | тыс.куб.м | 1324,8 | 4945,9 | 6552,3 |
|  | 2015 г. | тыс.куб.м | 1355,5 | 5687,8 | 7709,8 |
| 4 | Итого за все потребляемые коммунальные услуги |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | - | - | - | 13454,8 |
|  | 2014 г. | - | - | - | 15005,1 |
|  | 2015 г. | - | - | - | 16828,6 |

## Оценка доступности для населения платы за коммунальные услуги

В соответствии с Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа  –  Югры от 25.05.2010 г. № 34-нп «Об установлении системы критериев доступности для населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры платы за коммунальные услуги», система критериев доступности платы за коммунальные услуги для населения Октябрьского района включает в себя следующие показатели и их значения:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 8,6%;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 12%;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – не менее 85%;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – не более 15%.

- Критерий «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи».

Прогнозная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определяется по формуле:

,

где

- общий прогнозируемый совокупный платеж населения за все потребляемые коммунальные услуги, тыс. руб.;

- численность населения, тыс. чел.

- среднедушевой доход населения, руб./чел. в месяц;

12 - число месяцев в году.

Прогнозируемый совокупный платеж населения поселений Октябрьского района за все потребляемые коммунальные услуги определяется с использованием модели для расчета платежей граждан за коммунальные услуги, рассмотренной в разделе 4.7. настоящей Программы.

Численность и среднедушевой доход населения поселений Октябрьского района на период 2013 – 2015 гг. указаны в соответствии с данными раздела 1.1.2 и 1.1.5 настоящей Программы.

Результаты определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  для населения ГП Андра на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 93.

Таблица 93

| № п/п | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий прогнозируемый совокупный платеж населения ГП Андра за все потребляемые коммунальные услуги, тыс.руб. | 44478,1 | 45906,6 | 47579,6 |
| 2 | Численность населения ГП Андра, чел. | 1734,0 | 1717,0 | 1700,0 |
| 3 | Среднедушевой доход населения ГП Андра, руб./чел. в месяц | 49264,9 | 52762,7 | 56772,7 |
| 4 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 4,34 | 4,22 | 4,11 |

Результаты определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  для населения ГП Октябрьское на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 94.

Таблица 94

| № п/п | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий прогнозируемый совокупный платеж населения ГП Октябрьское за все потребляемые коммунальные услуги, тыс.руб. | 57185,4 | 72180,3 | 81679,9 |
| 2 | Численность населения ГП Октябрьское, чел. | 3786,0 | 3749,0 | 3712,0 |
| 3 | Среднедушевой доход населения ГП Октябрьское, руб./чел. в месяц | 24509,5 | 26249,7 | 28244,7 |
| 4 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 5,14 | 6,11 | 6,49 |

Результаты определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  для населения ГП Приобье на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 95.

Таблица 95

| № п/п | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий прогнозируемый совокупный платеж населения ГП Приобье за все потребляемые коммунальные услуги, тыс.руб. | 168833,6 | 195256,3 | 214193,9 |
| 2 | Численность населения ГП Приобье, чел. | 6937,0 | 6869,0 | 6801,0 |
| 3 | Среднедушевой доход населения ГП Приобье, руб./чел. в месяц | 34883,2 | 37360,0 | 40199,3 |
| 4 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 5,81 | 6,34 | 6,53 |

Результаты определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  для населения ГП Талинка на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 96.

Таблица 96

| № п/п | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий прогнозируемый совокупный платеж населения ГП Талинка за все потребляемые коммунальные услуги, тыс.руб. | 88129,9 | 98117,3 | 101730,6 |
| 2 | Численность населения ГП Талинка, чел. | 3921,0 | 3883,0 | 3845,0 |
| 3 | Среднедушевой доход населения ГП Талинка, руб./чел. в месяц | 30544,8 | 32713,5 | 35199,6 |
| 4 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 6,13 | 6,44 | 6,26 |

Результаты определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  для населения СП Каменное на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 97.

Таблица 97

| № п/п | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий прогнозируемый совокупный платеж населения СП Каменное за все потребляемые коммунальные услуги, тыс.руб. | 6334,4 | 6825,3 | 9037,5 |
| 2 | Численность населения СП Каменное, чел. | 684,0 | 677,0 | 671,0 |
| 3 | Среднедушевой доход населения СП Каменное , руб./чел. в месяц | 26803,7 | 28706,8 | 30888,5 |
| 4 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 2,88 | 2,93 | 3,63 |

Результаты определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  для населения СП Карымкары на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 98.

Таблица 98

| № п/п | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий прогнозируемый совокупный платеж населения СП Карымкары за все потребляемые коммунальные услуги, тыс.руб. | 13928,0 | 16099,5 | 18356,2 |
| 2 | Численность населения СП Карымкары, чел. | 1060,0 | 1050,0 | 1040,0 |
| 3 | Среднедушевой доход населения СП Карымкары, руб./чел. в месяц | 22374,5 | 23963,1 | 25784,3 |
| 4 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 4,89 | 5,33 | 5,70 |

Результаты определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  для населения СП Малый Атлым на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 99.

Таблица 99

| № п/п | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий прогнозируемый совокупный платеж населения СП Малый Атлым за все потребляемые коммунальные услуги, тыс.руб. | 15275,3 | 16398,5 | 17724,1 |
| 2 | Численность населения СП Малый Атлым, чел. | 1739,0 | 1722,0 | 1705,0 |
| 3 | Среднедушевой доход населения СП Малый Атлым, руб./чел. в месяц | 23480,1 | 25147,2 | 27058,4 |
| 4 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 3,12 | 3,16 | 3,20 |

Результаты определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  для населения СП Перегребное на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 100.

Таблица 100

| № п/п | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий прогнозируемый совокупный платеж населения СП Перегребное за все потребляемые коммунальные услуги, тыс.руб. | 52980,6 | 55370,4 | 60346,3 |
| 2 | Численность населения СП Перегребное, чел. | 3974,0 | 3936,0 | 3897,0 |
| 3 | Среднедушевой доход населения СП Перегребное , руб./чел. в месяц | 40509,6 | 43385,7 | 46683,0 |
| 4 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 2,74 | 2,70 | 2,76 |

Результаты определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  для населения СП Сергино на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 101.

Таблица 101

| № п/п | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий прогнозируемый совокупный платеж населения СП Сергино за все потребляемые коммунальные услуги, тыс.руб. | 19354,6 | 23623,5 | 28372,6 |
| 2 | Численность населения СП Сергино, чел. | 1659,0 | 1642,0 | 1626,0 |
| 3 | Среднедушевой доход населения СП, руб./чел. в месяц | 28889,1 | 30940,2 | 33291,7 |
| 4 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 3,37 | 3,87 | 4,37 |

Результаты определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  для населения СП Унъюган на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 102.

Таблица 102

| № п/п | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий прогнозируемый совокупный платеж населения СП Унъюган за все потребляемые коммунальные услуги, тыс.руб. | 53424,4 | 61176,8 | 70576,5 |
| 2 | Численность населения СП Унъюган, чел. | 4379,0 | 4336,0 | 4293,0 |
| 3 | Среднедушевой доход населения СП Унъюган, руб./чел. в месяц | 41711,5 | 44673,0 | 48068,2 |
| 4 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 2,44 | 2,63 | 2,85 |

Результаты определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  для населения СП Шеркалы  на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 103.

Таблица 103

| № п/п | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий прогнозируемый совокупный платеж населения СП Шеркалы за все потребляемые коммунальные услуги, тыс.руб. | 13454,8 | 15005,1 | 16828,6 |
| 2 | Численность населения СП Шеркалы, чел. | 927,0 | 918,0 | 909,0 |
| 3 | Среднедушевой доход населения СП Шеркалы, руб./чел. в месяц | 20376,4 | 21823,2 | 23481,8 |
| 4 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 5,94 | 6,24 | 6,57 |

- Критерий «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума».

Критерий «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» в установленной Постановлением Правительства РФ № 708 системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, по нашему мнению, является избыточным.

Согласно п.23.4 Методических указаний наиболее существенное влияние на нуждаемость граждан в получении субсидий и на увеличение потребности в бюджетных средствах для их выплаты оказывает доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, превышающая 8 - 12%.

Однако, Законом ХМАО - Югры от 06.07.2005 N 57-оз (ред. от 23.02.2013) "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" установлены региональные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и равные:

- 10 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,0 до 1,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 15 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,5 до 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе.

Изменения, происходящие в распределении численности населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по величине среднедушевых денежных доходов, ведут к тому, что основную долю населения, имеющего право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в отдельных поселениях начинают составлять граждане с доходами выше прожиточного минимума.

В этих условиях критерий «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» играет лишь вспомогательную, справочную роль.

Результаты определения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума (ПМ) для населения ГП Андра на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 104.

Таблица 104

| № п/п | Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения с доходами ниже ПМ, чел. | 106 | 105 | 104 |
| 2 | Численность населения, чел. | 1717 | 1717 | 1700 |
| 3 | Доля населения с доходами ниже ПМ, % | 6,17 | 6,12 | 6,12 |

Результаты определения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума для населения ГП Октябрьское на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 105.

Таблица 105

| № п/п | Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения с доходами ниже ПМ, чел. | 231 | 229 | 226 |
| 2 | Численность населения, чел. | 3786 | 3749 | 3712 |
| 3 | Доля населения с доходами ниже ПМ, % | 6,10 | 6,11 | 6,09 |

Результаты определения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума для населения ГП Приобье на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 106.

Таблица 106

| № п/п | Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения с доходами ниже ПМ, чел. | 423 | 419 | 415 |
| 2 | Численность населения, чел. | 6937 | 6869 | 6801 |
| 3 | Доля населения с доходами ниже ПМ, % | 6,10 | 6,10 | 6,10 |

Результаты определения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума для населения ГП Талинка на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 107.

Таблица 107

| № п/п | Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения с доходами ниже ПМ, чел. | 239 | 237 | 235 |
| 2 | Численность населения, чел. | 3921,0 | 3883,0 | 3845,0 |
| 3 | Доля населения с доходами ниже ПМ, % | 6,10 | 6,10 | 6,11 |

Результаты определения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума для населения СП Каменное на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 108.

Таблица 108

| № п/п | Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения с доходами ниже ПМ, чел. | 41 | 41 | 41 |
| 2 | Численность населения, чел. | 684 | 677 | 671 |
| 3 | Доля населения с доходами ниже ПМ, % | 5,99 | 6,06 | 6,11 |

Результаты определения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума для населения СП Карымкары на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 109.

Таблица 109

| № п/п | Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения с доходами ниже ПМ, чел. | 64 | 64 | 63 |
| 2 | Численность населения, чел. | 1060 | 1050 | 1040 |
| 3 | Доля населения с доходами ниже ПМ, % | 6,04 | 6,10 | 6,06 |

Результаты определения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума для населения СП Малый Атлым на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 110.

Таблица 110

| № п/п | Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения с доходами ниже ПМ, чел. | 106 | 106 | 104 |
| 2 | Численность населения, чел. | 1739 | 1722 | 1705 |
| 3 | Доля населения с доходами ниже ПМ, % | 6,10 | 6,16 | 6,10 |

Результаты определения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума для населения СП Перегребное на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 111.

Таблица 111

| № п/п | Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения с доходами ниже ПМ, чел. | 243 | 240 | 237 |
| 2 | Численность населения, чел. | 3974 | 3936 | 3897 |
| 3 | Доля населения с доходами ниже ПМ, % | 6,11 | 6,10 | 6,08 |

Результаты определения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума для населения СП Сергино на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 112.

Таблица 112

| № п/п | Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения с доходами ниже ПМ, чел. | 101 | 100 | 99 |
| 2 | Численность населения, чел. | 1659 | 1642 | 1626 |
| 3 | Доля населения с доходами ниже ПМ, % | 6,09 | 6,09 | 6,09 |

Результаты определения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума для населения СП Унъюган на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 113.

Таблица 113

| № п/п | Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения с доходами ниже ПМ, чел. | 267 | 264 | 262 |
| 2 | Численность населения, чел. | 4379 | 4336 | 4293 |
| 3 | Доля населения с доходами ниже ПМ, % | 6,10 | 6,09 | 6,10 |

Результаты определения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума для населения СП Шеркалы на период 2013-2015 гг. представлены в таблице 114.

Таблица 114

| № п/п | Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения с доходами ниже ПМ, чел. | 56 | 56 | 56 |
| 2 | Численность населения, чел. | 927 | 918 | 909 |
| 3 | Доля населения с доходами ниже ПМ, % | 6,04 | 6,10 | 6,16 |

- Критерий «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги».

Согласно Методическим указаниям по расчету предельных индексов, для оценки доступности платы за коммунальные услуги для населения Октябрьского района по критерию доступности «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» необходимо построить график зависимости уровня собираемости платы за коммунальные услуги от доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (за последние 5 - 10 лет).

Уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году с использованием статистических данных формы 22-ЖКХ (сводная).

Доля расходов граждан на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в каждом конкретном году должна рассчитываться по модели, описанной в п.1 раздела 4.8. настоящей Программы, но не по прогнозным, а по фактическим данным, содержащимся в форме 22-ЖКХ (сводная) Октябрьского района, а также статистическим данным о его социально-экономическом развитии (в части численности населения и среднедушевых доходов населения).

Прогнозируемый уровень собираемости платы за коммунальные услуги на очередной финансовый год определяется как значение уровня собираемости платежей, соответствующее точке на построенном графике для прогнозируемой доли расходов населения на коммунальные услуги в доходах населения.

Исходная информация для оценки доступности для населения платы за коммунальные услуги с использованием критерия «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» приведена в таблице 115.

Таблица 115

| № п/п | Наименование показателя | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начислено (предъявлено) коммунальных платежей населению, тыс.руб. | 518988,0 | 405519,0 | 421740,0 |
| 2 | Фактически оплачено платежей за коммунальные услуги, тыс.руб. | 86347,9 | 78620,5 | 408666,06 |
| 3 | Уровень собираемости платежей, % | 96,6 | 96,6 | 96,9 |
| 4 | Численность населения Октябрьского района, чел. | 34251 | 31921 | 31300 |
| 5 | Среднедушевой доход населения Октябрьского района, руб./чел. в месяц | 28010,0 | 32003,1 | 35342 |
| 6 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 4,51 | 3,31 | 3,18 |

Зависимость уровня собираемости платы за коммунальные услуги от доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

На представленном рисунке видно, что уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не зависит от доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе.

Анализируя показатель уровня собираемости платежей за коммунальные услуги в период 2010-2012 гг. можно сделать вывод, что в планируемом периоде данный показатель будет находиться либо на прежнем уровне, либо продолжать расти.

- Критерий «Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения».

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в муниципальном образовании определяется как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения.

Следует учесть, что порядок, определенный Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 « О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», не предполагает раздельного предоставления субсидий на оплату жилого помещения  и субсидий на оплату коммунальных услуг. Поэтому под получателями субсидий на оплату коммунальных услуг понимаются получатели субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Исходной базой для выполнения расчетов является распределение численности населения по величине среднедушевых денежных доходов. Однако, учитывая, что на муниципальном уровне такие данные не собираются, используется распределение численности населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югре по величине среднедушевых денежных доходов, принимая допущение, что эти распределения идентичны.

При отсутствии прогнозного распределения оно должно получаться в ходе расчетов. Для этого необходимо собрать соответствующие распределения за 4-5 лет.  Это позволит рассмотреть динамику изменения доли населения по каждой из n+1 групп c доходами от  до  и получить прогнозное распределение.

Средний доход в группах, начиная со 2-й по n-ю, принимается равным среднему между границами группы:

В первой группе рекомендуется средний доход принимать равным:

.

В n+1 группе доход подбирается так, чтобы средневзвешенный доход по группам был равен среднедушевому доходу.

В связи с отсутствием статистических данных по распределению среднедушевых доходов по сопоставимым группам за 4-5 лет, в расчетах использовались данные только за 2011 г.

Далее определяется уровень дохода, при котором наступает право на субсидии, для чего по каждой группе рассчитывается прогнозная доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта доля сопоставляется с максимально допустимой долей расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для определения их права на получение субсидии.

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 г. № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», на территории Октябрьского района действуют следующие региональные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

1) 0 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц менее 0,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

2) 5 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 0,5 до 1,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

3) 10 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,0 до 1,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

4) 15 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,5 до 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

5) 22 процента - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц свыше 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе.

Прогнозируемый доход граждан с учетом распределения населения по доходным группам должен определяться на основании прогноза совокупного дохода населения, разработанного в прогнозе социально-экономического развития муниципального образования, и данных о дифференциации доходов населения.

Расчет прогнозного числа граждан, нуждающихся в субсидиях на оплату коммунальных услуг в ГП Андра, на период с 2013-2015 гг. представлен в таблице 116.

Расчет прогнозного числа граждан, нуждающихся в субсидиях на оплату коммунальных услуг в ГП Октябрьское, на период с 2013-2015 гг. представлен в таблице 117.

Расчет прогнозного числа граждан, нуждающихся в субсидиях на оплату коммунальных услуг в ГП Приобье, на период с 2013-2015 гг. представлен в таблице 118.

Расчет прогнозного числа граждан, нуждающихся в субсидиях на оплату коммунальных услуг в ГП Талинка, на период с 2013-2015 гг. представлен в таблице 119.

Расчет прогнозного числа граждан, нуждающихся в субсидиях на оплату коммунальных услуг в СП Каменное, на период с 2013-2015 гг. представлен в таблице 120.

Расчет прогнозного числа граждан, нуждающихся в субсидиях на оплату коммунальных услуг в СП Карымкары, на период с 2013-2015 гг. представлен в таблице 121.

Расчет прогнозного числа граждан, нуждающихся в субсидиях на оплату коммунальных услуг в СП Малый Атлым, на период с 2013-2015 гг. представлен в таблице 122.

Расчет прогнозного числа граждан, нуждающихся в субсидиях на оплату коммунальных услуг в СП Перегребное, на период с 2013-2015 гг. представлен в таблице 123.

Расчет прогнозного числа граждан, нуждающихся в субсидиях на оплату коммунальных услуг в СП Сергино, на период с 2013-2015 гг. представлен в таблице 124.

Расчет прогнозного числа граждан, нуждающихся в субсидиях на оплату коммунальных услуг в СП Унъюган, на период с 2013-2015 гг. представлен в таблице 125.

Расчет прогнозного числа граждан, нуждающихся в субсидиях на оплату коммунальных услуг в СП Шеркалы, на период с 2013-2015 гг. представлен в таблице 126.

Таблица 116

| № группы | Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. | Статистические данные за 2011 год | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в ГП Андра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. |
|  | min | max | Доля населения, % | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 0 | 3500 | 0,8 | 14 | 2625,0 | 14 | 3103,8 | 2044,6 | 65,9 | 0,3 | 14 |
| группа 2 | 3500 | 5000 | 1,6 | 29 | 4250,0 | 28 | 5025,1 |  | 40,7 | 0,52 | 28 |
| группа 3 | 5000 | 7000 | 3,7 | 66 | 6000,0 | 64 | 7094,3 |  | 28,8 | 0,7 | 64,0 |
| группа 4 | 7000 | 10000 | 7,6 | 137 | 8500,0 | 132 | 10050,3 |  | 20,3 | 1,05 | 132,0 |
| группа 5 | 10000 | 15000 | 14,3 | 257 | 12500,0 | 248 | 14779,8 |  | 13,8 | 1,54 | - |
| группа 6 | 15000 | 25000 | 24,5 | 440 | 20000,0 | 425 | 23647,7 |  | 8,6 | 2,5 | - |
| группа 7 | 25000 | 35000 | 16,2 | 291 | 30000,0 | 281 | 35471,5 |  | 5,8 | 3,7 | - |
| группа 8 | 35000 | - | 31,3 | 562 | 62360,4 | 543 | 73734,0 |  | 2,8 | 7,7 | - |
| Всего: | - | - | 100 | 1797,0 |  | 1734,0 |  | 44478100,0 |  |  | 238 |

Продолжение таблицы 116

| № группы | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в ГП Андра |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. |
|  | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 14 | 3324,2 | 2132,3 | 64,1 | 0,3 | 14 | 14 | 3576,8 | 2234,4 | 62,5 | 0,3 | 14,0 |
| группа 2 | 27 | 5381,9 |  | 39,6 | 0,54 | 27,0 | 27 | 5790,9 |  | 38,6 | 0,6 | 27 |
| группа 3 | 64 | 7598,0 |  | 28,1 | 0,8 | 64,0 | 63 | 8175,4 |  | 27,3 | 0,8 | 63 |
| группа 4 | 130 | 10763,9 |  | 19,8 | 1,1 | 130,0 | 129 | 11582,0 |  | 19,3 | 1,1 | 129 |
| группа 5 | 246 | 15829,2 |  | 13,5 | 1,6 | - | 243 | 17032,2 |  | 13,1 | 1,6 | - |
| группа 6 | 421 | 25326,7 |  | 8,4 | 2,5 | - | 417 | 27251,5 |  | 8,2 | 2,6 | - |
| группа 7 | 278 | 37990,0 |  | 5,6 | 3,8 | - | 275 | 40877,2 |  | 5,5 | 4,0 | - |
| группа 8 | 537 | 78969,1 |  | 2,7 | 7,9 | - | 532 | 84970,8 |  | 2,6 | 8,2 | - |
| Всего: | 1717,0 |  | 45906600,0 |  |  | 235 | 1700,0 |  | 47579600,0 |  |  | 233,0 |

Таблица 117

| № группы | Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. | Статистические данные за 2011 год | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в ГП Октябрьское |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. |
|  | min | max | Доля населения, % | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 0 | 3500 | 0,8 | 31 | 2625,0 | 30 | 3103,8 | 1282,1 | 41,3 | 0,3 | 30 |
| группа 2 | 3500 | 5000 | 1,6 | 63 | 4250,0 | 61 | 5025,1 |  | 25,5 | 0,52 | 61 |
| группа 3 | 5000 | 7000 | 3,7 | 145 | 6000,0 | 140 | 7094,3 |  | 18,1 | 0,7 | 140,0 |
| группа 4 | 7000 | 10000 | 7,6 | 298 | 8500,0 | 288 | 10050,3 |  | 12,8 | 1,05 | 288,0 |
| группа 5 | 10000 | 15000 | 14,3 | 561 | 12500,0 | 541 | 14779,8 |  | 8,7 | 1,54 | 541 |
| группа 6 | 15000 | 25000 | 24,5 | 961 | 20000,0 | 928 | 23647,7 |  | 5,4 | 2,5 | - |
| группа 7 | 25000 | 35000 | 16,2 | 636 | 30000,0 | 613 | 35471,5 |  | 3,6 | 3,7 | - |
| группа 8 | 35000 | - | 31,3 | 1228 | 62309,1 | 1185 | 73673,2 |  | 1,7 | 7,7 | - |
| Всего: | - | - | 100 | 3924,0 |  | 3786,0 |  | 57185400,0 |  |  | 1060 |

Продолжение таблицы 117

| № группы | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в ГП Октябрьское |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. |
|  | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 30 | 3324,2 | 1552,3 | 46,7 | 0,3 | 30 | 30 | 3576,8 | 1698,1 | 47,5 | 0,3 | 30,0 |
| группа 2 | 60 | 5381,9 |  | 28,8 | 0,54 | 60,0 | 59 | 5790,9 |  | 29,3 | 0,6 | 59 |
| группа 3 | 139 | 7598,0 |  | 20,4 | 0,8 | 139,0 | 137 | 8175,4 |  | 20,8 | 0,8 | 137 |
| группа 4 | 285 | 10763,9 |  | 14,4 | 1,1 | 285,0 | 282 | 11582,0 |  | 14,7 | 1,1 | 282 |
| группа 5 | 536 | 15829,2 |  | 9,8 | 1,6 | 536 | 531 | 17032,2 |  | 10,0 | 1,6 | 531 |
| группа 6 | 919 | 25326,7 |  | 6,1 | 2,5 | - | 909 | 27251,5 |  | 6,2 | 2,6 | - |
| группа 7 | 607 | 37990,0 |  | 4,1 | 3,8 | - | 601 | 40877,2 |  | 4,2 | 4,0 | - |
| группа 8 | 1173 | 78904,0 |  | 2,0 | 7,9 | - | 1162 | 84900,7 |  | 2,0 | 8,2 | - |
| Всего: | 3749,0 |  | 72180300,0 |  |  | 1050 | 3712,0 |  | 81679900,0 |  |  | 1039,0 |

Таблица 118

| № группы | Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. | Статистические данные за 2011 год | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в ГП Приобье |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. |
|  | min | max | Доля населения, % | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 0 | 3500 | 0,8 | 58 | 2625,0 | 55 | 3103,8 | 2028,2 | 65,3 | 0,3 | 55 |
| группа 2 | 3500 | 5000 | 1,6 | 115 | 4250,0 | 111 | 5025,1 |  | 40,4 | 0,52 | 111 |
| группа 3 | 5000 | 7000 | 3,7 | 266 | 6000,0 | 257 | 7094,3 |  | 28,6 | 0,7 | 257,0 |
| группа 4 | 7000 | 10000 | 7,6 | 546 | 8500,0 | 527 | 10050,3 |  | 20,2 | 1,05 | 527,0 |
| группа 5 | 10000 | 15000 | 14,3 | 1028 | 12500,0 | 992 | 14779,8 |  | 13,7 | 1,54 | 992 |
| группа 6 | 15000 | 25000 | 24,5 | 1761 | 20000,0 | 1700 | 23647,7 |  | 8,6 | 2,5 | - |
| группа 7 | 25000 | 35000 | 16,2 | 1165 | 30000,0 | 1124 | 35471,5 |  | 5,7 | 3,7 | - |
| группа 8 | 35000 | - | 31,3 | 2250 | 62298,8 | 2171 | 73661,1 |  | 2,8 | 7,7 | - |
| Всего: | - | - | 100 | 7189 |  | 6937,0 |  | 168833600,0 |  |  | 1942 |

Продолжение таблицы 118

| № группы | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в ГП Приобье |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. |
|  | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 55 | 3324,2 | 2368,8 | 71,3 | 0,3 | 55 | 54 | 3576,8 | 2624,5 | 73,4 | 0,3 | 54,0 |
| группа 2 | 110 | 5381,9 |  | 44,0 | 0,54 | 110,0 | 109 | 5790,9 |  | 45,3 | 0,6 | 109 |
| группа 3 | 254 | 7598,0 |  | 31,2 | 0,8 | 254,0 | 252 | 8175,4 |  | 32,1 | 0,8 | 252 |
| группа 4 | 522 | 10763,9 |  | 22,0 | 1,1 | 522,0 | 517 | 11582,0 |  | 22,7 | 1,1 | 517 |
| группа 5 | 982 | 15829,2 |  | 15,0 | 1,6 | 982 | 973 | 17032,2 |  | 15,4 | 1,6 | 973 |
| группа 6 | 1683 | 25326,7 |  | 9,4 | 2,5 | - | 1666 | 27251,5 |  | 9,6 | 2,6 | - |
| группа 7 | 1113 | 37990,0 |  | 6,2 | 3,8 | - | 1102 | 40877,2 |  | 6,4 | 4,0 | - |
| группа 8 | 2150 | 78891,0 |  | 3,0 | 7,9 | - | 2129 | 84886,7 |  | 3,1 | 8,2 | - |
| Всего: | 6869,0 |  | 195256300,0 |  |  | 1923 | 6801,0 |  | 214193900,0 |  |  | 1905,0 |

Таблица 119

| № группы | Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. | Статистические данные за 2011 год | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в ГП Талинка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. |
|  | min | max | Доля населения, % | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 0 | 3500 | 0,8 | 31 | 2625,0 | 31 | 3103,8 | 1767,7 | 57,0 | 0,3 | 31 |
| группа 2 | 3500 | 5000 | 1,6 | 63 | 4250,0 | 63 | 5025,1 |  | 35,2 | 0,52 | 63 |
| группа 3 | 5000 | 7000 | 3,7 | 145 | 6000,0 | 145 | 7094,3 |  | 24,9 | 0,7 | 145,0 |
| группа 4 | 7000 | 10000 | 7,6 | 298 | 8500,0 | 298 | 10050,3 |  | 17,6 | 1,05 | 298,0 |
| группа 5 | 10000 | 15000 | 14,3 | 561 | 12500,0 | 561 | 14779,8 |  | 12,0 | 1,54 | 0 |
| группа 6 | 15000 | 25000 | 24,5 | 961 | 20000,0 | 961 | 23647,7 |  | 7,5 | 2,5 | - |
| группа 7 | 25000 | 35000 | 16,2 | 636 | 30000,0 | 635 | 35471,5 |  | 5,0 | 3,7 | - |
| группа 8 | 35000 | - | 31,3 | 1228 | 62309,1 | 1227 | 73673,2 |  | 2,4 | 7,7 | - |
| Всего: | - | - | 100 | 3924,0 |  | 3921,0 |  | 88129900,0 |  |  | 537 |

Продолжение таблицы 119

| № группы | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в ГП Талинка |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. |
|  | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 31 | 3324,2 | 1941,3 | 58,4 | 0,3 | 31 | 31 | 3576,8 | 2032,4 | 56,8 | 0,3 | 31,0 |
| группа 2 | 62 | 5381,9 |  | 36,1 | 0,54 | 62,0 | 62 | 5790,9 |  | 35,1 | 0,6 | 62 |
| группа 3 | 144 | 7598,0 |  | 25,6 | 0,8 | 144,0 | 142 | 8175,4 |  | 24,9 | 0,8 | 142 |
| группа 4 | 295 | 10763,9 |  | 18,0 | 1,1 | 295,0 | 292 | 11582,0 |  | 17,5 | 1,1 | 292 |
| группа 5 | 555 | 15829,2 |  | 12,3 | 1,6 | 0 | 550 | 17032,2 |  | 11,9 | 1,6 | 0 |
| группа 6 | 951 | 25326,7 |  | 7,7 | 2,5 | - | 942 | 27251,5 |  | 7,5 | 2,6 | - |
| группа 7 | 629 | 37990,0 |  | 5,1 | 3,8 | - | 623 | 40877,2 |  | 5,0 | 4,0 | - |
| группа 8 | 1215 | 78904,0 |  | 2,5 | 7,9 | - | 1203 | 84900,7 |  | 2,4 | 8,2 | - |
| Всего: | 3883,0 |  | 98117300,0 |  |  | 532 | 3845,0 |  | 101730600,0 |  |  | 527,0 |

Таблица 120

| № группы | Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. | Статистические данные за 2011 год | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в СП Каменное |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. |
|  | min | max | Доля населения, % | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 0 | 3500 | 0,8 | 6 | 2625,0 | 5 | 3103,8 | 771,7 | 24,9 | 0,3 | 5 |
| группа 2 | 3500 | 5000 | 1,6 | 11 | 4250,0 | 11 | 5025,1 |  | 15,4 | 0,52 | 11 |
| группа 3 | 5000 | 7000 | 3,7 | 26 | 6000,0 | 25 | 7094,3 |  | 10,9 | 0,7 | 25,0 |
| группа 4 | 7000 | 10000 | 7,6 | 54 | 8500,0 | 52 | 10050,3 |  | 7,7 | 1,05 | 52,0 |
| группа 5 | 10000 | 15000 | 14,3 | 101 | 12500,0 | 98 | 14779,8 |  | 5,2 | 1,54 | - |
| группа 6 | 15000 | 25000 | 24,5 | 174 | 20000,0 | 168 | 23647,7 |  | 3,3 | 2,5 | - |
| группа 7 | 25000 | 35000 | 16,2 | 115 | 30000,0 | 111 | 35471,5 |  | 2,2 | 3,7 | - |
| группа 8 | 35000 | - | 31,3 | 222 | 62253,1 | 214 | 73607,0 |  | 1,0 | 7,7 | - |
| Всего: | - | - | 100 | 709,0 |  | 684,0 |  | 6334400,0 |  |  | 93 |

Продолжение таблицы 120

| № группы | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в СП Каменное |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. |
|  | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 5 | 3324,2 | 840,1 | 25,3 | 0,3 | 5 | 5 | 3576,8 | 1122,4 | 31,4 | 0,3 | 5,0 |
| группа 2 | 11 | 5381,9 |  | 15,6 | 0,54 | 11,0 | 11 | 5790,9 |  | 19,4 | 0,6 | 11 |
| группа 3 | 25 | 7598,0 |  | 11,1 | 0,8 | 25,0 | 25 | 8175,4 |  | 13,7 | 0,8 | 25 |
| группа 4 | 51 | 10763,9 |  | 7,8 | 1,1 | 51,0 | 51 | 11582,0 |  | 9,7 | 1,1 | 51 |
| группа 5 | 97 | 15829,2 |  | 5,3 | 1,6 | - | 96 | 17032,2 |  | 6,6 | 1,6 | - |
| группа 6 | 166 | 25326,7 |  | 3,3 | 2,5 | - | 164 | 27251,5 |  | 4,1 | 2,6 | - |
| группа 7 | 110 | 37990,0 |  | 2,2 | 3,8 | - | 109 | 40877,2 |  | 2,7 | 4,0 | - |
| группа 8 | 212 | 78833,1 |  | 1,1 | 7,9 | - | 210 | 84824,4 |  | 1,3 | 8,2 | - |
| Всего: | 677,0 |  | 6825300,0 |  |  | 92 | 671,0 |  | 9037500,0 |  |  | 92,0 |

Таблица 121

| № группы | Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. | Статистические данные за 2011 год | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в СП Карымкары |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. |
|  | min | max | Доля населения, % | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 0 | 3500 | 0,8 | 9 | 2625,0 | 8 | 3103,8 | 1095,0 | 35,3 | 0,3 | 8 |
| группа 2 | 3500 | 5000 | 1,6 | 18 | 4250,0 | 17 | 5025,1 |  | 21,8 | 0,52 | 17 |
| группа 3 | 5000 | 7000 | 3,7 | 41 | 6000,0 | 39 | 7094,3 |  | 15,4 | 0,7 | 39,0 |
| группа 4 | 7000 | 10000 | 7,6 | 84 | 8500,0 | 81 | 10050,3 |  | 10,9 | 1,05 | 81,0 |
| группа 5 | 10000 | 15000 | 14,3 | 157 | 12500,0 | 152 | 14779,8 |  | 7,4 | 1,54 |  |
| группа 6 | 15000 | 25000 | 24,5 | 269 | 20000,0 | 260 | 23647,7 |  | 4,6 | 2,5 | - |
| группа 7 | 25000 | 35000 | 16,2 | 178 | 30000,0 | 172 | 35471,5 |  | 3,1 | 3,7 | - |
| группа 8 | 35000 | - | 31,3 | 344 | 62293,0 | 332 | 73654,3 |  | 1,5 | 7,7 | - |
| Всего: | - | - | 100 | 1099 |  | 1060,0 |  | 13928000,0 |  |  | 145 |

Продолжение таблицы 121

| № группы | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в СП Карымкары |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. |
|  | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 8 | 3324,2 | 1277,7 | 38,4 | 0,3 | 8 | 8 | 3576,8 | 1470,8 | 41,1 | 0,3 | 8,0 |
| группа 2 | 17 | 5381,9 |  | 23,7 | 0,54 | 17,0 | 17 | 5790,9 |  | 25,4 | 0,6 | 17 |
| группа 3 | 39 | 7598,0 |  | 16,8 | 0,8 | 39,0 | 38 | 8175,4 |  | 18,0 | 0,8 | 38 |
| группа 4 | 80 | 10763,9 |  | 11,9 | 1,1 | 80,0 | 79 | 11582,0 |  | 12,7 | 1,1 | 79 |
| группа 5 | 150 | 15829,2 |  | 8,1 | 1,6 |  | 149 | 17032,2 |  | 8,6 | 1,6 |  |
| группа 6 | 257 | 25326,7 |  | 5,0 | 2,5 | - | 255 | 27251,5 |  | 5,4 | 2,6 | - |
| группа 7 | 170 | 37990,0 |  | 3,4 | 3,8 | - | 168 | 40877,2 |  | 3,6 | 4,0 | - |
| группа 8 | 329 | 78883,8 |  | 1,6 | 7,9 | - | 326 | 84879,0 |  | 1,7 | 8,2 | - |
| Всего: | 1050,0 |  | 16099500,0 |  |  | 144 | 1040,0 |  | 18356200,0 |  |  | 142,0 |

Таблица 122

| № группы | Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. | Статистические данные за 2011 год | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в СП Малый Атлым |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. |
|  | min | max | Доля населения, % | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 0 | 3500 | 0,8 | 14 | 2625,0 | 14 | 3103,8 | 732,0 | 23,6 | 0,3 | 14 |
| группа 2 | 3500 | 5000 | 1,6 | 29 | 4250,0 | 28 | 5025,1 |  | 14,6 | 0,52 | 28 |
| группа 3 | 5000 | 7000 | 3,7 | 67 | 6000,0 | 64 | 7094,3 |  | 10,3 | 0,7 | 64,0 |
| группа 4 | 7000 | 10000 | 7,6 | 137 | 8500,0 | 132 | 10050,3 |  | 7,3 | 1,05 | 132,0 |
| группа 5 | 10000 | 15000 | 14,3 | 258 | 12500,0 | 249 | 14779,8 |  | 5,0 | 1,54 |  |
| группа 6 | 15000 | 25000 | 24,5 | 441 | 20000,0 | 426 | 23647,7 |  | 3,1 | 2,5 | - |
| группа 7 | 25000 | 35000 | 16,2 | 292 | 30000,0 | 282 | 35471,5 |  | 2,1 | 3,7 | - |
| группа 8 | 35000 | - | 31,3 | 564 | 62301,6 | 544 | 73664,5 |  | 1,0 | 7,7 | - |
| Всего: | - | - | 100 | 1802 |  | 1739,0 |  | 15275300,0 |  |  | 238 |

Продолжение таблицы 122

| № группы | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в СП Малый Атлым |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. |
|  | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 14 | 3324,2 | 793,6 | 23,9 | 0,3 | 14 | 14 | 3576,8 | 866,3 | 24,2 | 0,3 | 14,0 |
| группа 2 | 28 | 5381,9 |  | 14,7 | 0,54 | 28,0 | 27 | 5790,9 |  | 15,0 | 0,6 | 27 |
| группа 3 | 64 | 7598,0 |  | 10,4 | 0,8 | 64,0 | 63 | 8175,4 |  | 10,6 | 0,8 | 63 |
| группа 4 | 131 | 10763,9 |  | 7,4 | 1,1 | 131,0 | 130 | 11582,0 |  | 7,5 | 1,1 | 130 |
| группа 5 | 246 | 15829,2 |  | 5,0 | 1,6 |  | 244 | 17032,2 |  | 5,1 | 1,6 |  |
| группа 6 | 422 | 25326,7 |  | 3,1 | 2,5 | - | 418 | 27251,5 |  | 3,2 | 2,6 | - |
| группа 7 | 279 | 37990,0 |  | 2,1 | 3,8 | - | 276 | 40877,2 |  | 2,1 | 4,0 | - |
| группа 8 | 539 | 78894,7 |  | 1,0 | 7,9 | - | 534 | 84890,7 |  | 1,0 | 8,2 | - |
| Всего: | 1722,0 |  | 16398500,0 |  |  | 237 | 1705,0 |  | 17724100,0 |  |  | 234,0 |

Таблица 123

| № группы | Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. | Статистические данные за 2011 год | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в СП Перегребное |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. |
|  | min | max | Доля населения, % | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 0 | 3500 | 0,8 | 33 | 2625,0 | 32 | 3103,8 | 978,5 | 31,5 | 0,3 | 32 |
| группа 2 | 3500 | 5000 | 1,6 | 66 | 4250,0 | 64 | 5025,1 |  | 19,5 | 0,52 | 64 |
| группа 3 | 5000 | 7000 | 3,7 | 152 | 6000,0 | 147 | 7094,3 |  | 13,8 | 0,7 | 147,0 |
| группа 4 | 7000 | 10000 | 7,6 | 313 | 8500,0 | 302 | 10050,3 |  | 9,7 | 1,05 | 302,0 |
| группа 5 | 10000 | 15000 | 14,3 | 589 | 12500,0 | 568 | 14779,8 |  | 6,6 | 1,54 | 568 |
| группа 6 | 15000 | 25000 | 24,5 | 1009 | 20000,0 | 974 | 23647,7 |  | 4,1 | 2,5 | - |
| группа 7 | 25000 | 35000 | 16,2 | 667 | 30000,0 | 644 | 35471,5 |  | 2,8 | 3,7 | - |
| группа 8 | 35000 | - | 31,3 | 1289 | 62318,6 | 1244 | 73684,5 |  | 1,3 | 7,7 | - |
| Всего: | - | - | 100 | 4119,0 |  | 3974,0 |  | 52980600,0 |  |  | 1113 |

Продолжение таблицы 123

| № группы | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в СП Перегребное |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. |
|  | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 31 | 3324,2 | 1010,1 | 30,4 | 0,3 | 31 | 31 | 3576,8 | 1119,1 | 31,3 | 0,3 | 31,0 |
| группа 2 | 63 | 5381,9 |  | 18,8 | 0,54 | 63,0 | 62 | 5790,9 |  | 19,3 | 0,6 | 62 |
| группа 3 | 146 | 7598,0 |  | 13,3 | 0,8 | 146,0 | 144 | 8175,4 |  | 13,7 | 0,8 | 144 |
| группа 4 | 299 | 10763,9 |  | 9,4 | 1,1 | 299,0 | 296 | 11582,0 |  | 9,7 | 1,1 | 296 |
| группа 5 | 563 | 15829,2 |  | 6,4 | 1,6 | 563 | 557 | 17032,2 |  | 6,6 | 1,6 | 557 |
| группа 6 | 964 | 25326,7 |  | 4,0 | 2,5 | - | 955 | 27251,5 |  | 4,1 | 2,6 | - |
| группа 7 | 638 | 37990,0 |  | 2,7 | 3,8 | - | 631 | 40877,2 |  | 2,7 | 4,0 | - |
| группа 8 | 1232 | 78916,1 |  | 1,3 | 7,9 | - | 1220 | 84913,7 |  | 1,3 | 8,2 | - |
| Всего: | 3936,0 |  | 55370400,0 |  |  | 1102 | 3897,0 |  | 60346300,0 |  |  | 1090,0 |

Таблица 124

| № группы | Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. | Статистические данные за 2011 год | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в СП Сергино |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. |
|  | min | max | Доля населения, % | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 0 | 3500 | 0,8 | 14 | 2625,0 | 13 | 3103,8 | 972,2 | 31,3 | 0,3 | 13 |
| группа 2 | 3500 | 5000 | 1,6 | 28 | 4250,0 | 27 | 5025,1 |  | 19,3 | 0,52 | 27 |
| группа 3 | 5000 | 7000 | 3,7 | 64 | 6000,0 | 61 | 7094,3 |  | 13,7 | 0,7 | 61,0 |
| группа 4 | 7000 | 10000 | 7,6 | 131 | 8500,0 | 126 | 10050,3 |  | 9,7 | 1,05 | 126,0 |
| группа 5 | 10000 | 15000 | 14,3 | 246 | 12500,0 | 237 | 14779,8 |  | 6,6 | 1,54 | 237 |
| группа 6 | 15000 | 25000 | 24,5 | 421 | 20000,0 | 406 | 23647,7 |  | 4,1 | 2,5 | - |
| группа 7 | 25000 | 35000 | 16,2 | 278 | 30000,0 | 269 | 35471,5 |  | 2,7 | 3,7 | - |
| группа 8 | 35000 | - | 31,3 | 538 | 62314,3 | 519 | 73679,4 |  | 1,3 | 7,7 | - |
| Всего: | - | - | 100 | 1719 |  | 1659,0 |  | 19354600,0 |  |  | 464 |

Продолжение таблицы 124

| № группы | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в СП Сергино |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. |
|  | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 13 | 3324,2 | 1198,9 | 36,1 | 0,3 | 13 | 13 | 3576,8 | 1454,1 | 40,7 | 0,3 | 13,0 |
| группа 2 | 26 | 5381,9 |  | 22,3 | 0,54 | 26,0 | 26 | 5790,9 |  | 25,1 | 0,6 | 26 |
| группа 3 | 61 | 7598,0 |  | 15,8 | 0,8 | 61,0 | 60 | 8175,4 |  | 17,8 | 0,8 | 60 |
| группа 4 | 125 | 10763,9 |  | 11,1 | 1,1 | 125,0 | 124 | 11582,0 |  | 12,6 | 1,1 | 124 |
| группа 5 | 235 | 15829,2 |  | 7,6 | 1,6 | 235 | 233 | 17032,2 |  | 8,5 | 1,6 | 233 |
| группа 6 | 402 | 25326,7 |  | 4,7 | 2,5 | - | 398 | 27251,5 |  | 5,3 | 2,6 | - |
| группа 7 | 266 | 37990,0 |  | 3,2 | 3,8 | - | 263 | 40877,2 |  | 3,6 | 4,0 | - |
| группа 8 | 514 | 78910,6 |  | 1,5 | 7,9 | - | 509 | 84907,8 |  | 1,7 | 8,2 | - |
| Всего: | 1642,0 |  | 23623500,0 |  |  | 460 | 1626,0 |  | 28372600,0 |  |  | 456,0 |

Таблица 125

| № группы | Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. | Статистические данные за 2011 год | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в СП Унъюган |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. |
|  | min | max | Доля населения, % | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 0 | 3500 | 0,8 | 36 | 2625,0 | 35 | 3103,8 | 965,7 | 31,1 | 0,3 | 35 |
| группа 2 | 3500 | 5000 | 1,6 | 73 | 4250,0 | 70 | 5025,1 |  | 19,2 | 0,52 | 70 |
| группа 3 | 5000 | 7000 | 3,7 | 168 | 6000,0 | 162 | 7094,3 |  | 13,6 | 0,7 | 162,0 |
| группа 4 | 7000 | 10000 | 7,6 | 345 | 8500,0 | 333 | 10050,3 |  | 9,6 | 1,05 | 333,0 |
| группа 5 | 10000 | 15000 | 14,3 | 649 | 12500,0 | 626 | 14779,8 |  | 6,5 | 1,54 | 626 |
| группа 6 | 15000 | 25000 | 24,5 | 1112 | 20000,0 | 1073 | 23647,7 |  | 4,1 | 2,5 | - |
| группа 7 | 25000 | 35000 | 16,2 | 735 | 30000,0 | 709 | 35471,5 |  | 2,7 | 3,7 | - |
| группа 8 | 35000 | - | 31,3 | 1420 | 62311,5 | 1371 | 73676,1 |  | 1,3 | 7,7 | - |
| Всего: | - | - | 100 | 4538 |  | 4379,0 |  | 53424400,0 |  |  | 1226 |

Продолжение таблицы 125

| № группы | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в СП Унъюган |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. |
|  | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 35 | 3324,2 | 1113,9 | 33,5 | 0,3 | 35 | 34 | 3576,8 | 1295,7 | 36,2 | 0,3 | 34,0 |
| группа 2 | 69 | 5381,9 |  | 20,7 | 0,54 | 69,0 | 69 | 5790,9 |  | 22,4 | 0,6 | 69 |
| группа 3 | 160 | 7598,0 |  | 14,7 | 0,8 | 160,0 | 159 | 8175,4 |  | 15,8 | 0,8 | 159 |
| группа 4 | 330 | 10763,9 |  | 10,3 | 1,1 | 330,0 | 326 | 11582,0 |  | 11,2 | 1,1 | 326 |
| группа 5 | 620 | 15829,2 |  | 7,0 | 1,6 | 620 | 614 | 17032,2 |  | 7,6 | 1,6 | 614 |
| группа 6 | 1062 | 25326,7 |  | 4,4 | 2,5 | - | 1052 | 27251,5 |  | 4,8 | 2,6 | - |
| группа 7 | 702 | 37990,0 |  | 2,9 | 3,8 | - | 695 | 40877,2 |  | 3,2 | 4,0 | - |
| группа 8 | 1357 | 78907,1 |  | 1,4 | 7,9 | - | 1344 | 84904,0 |  | 1,5 | 8,2 | - |
| Всего: | 4336,0 |  | 61176800,0 |  |  | 1214 | 4293,0 |  | 70576500,0 |  |  | 1202,0 |

Таблица 126

| № группы | Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. | Статистические данные за 2011 год | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в СП Шеркалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. |
|  | min | max | Доля населения, % | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 0 | 3500 | 0,8 | 8 | 2625,0 | 7 | 3103,8 | 1209,5 | 39,0 | 0,3 | 7 |
| группа 2 | 3500 | 5000 | 1,6 | 15 | 4250,0 | 15 | 5025,1 |  | 24,1 | 0,52 | 15 |
| группа 3 | 5000 | 7000 | 3,7 | 36 | 6000,0 | 34 | 7094,3 |  | 17,0 | 0,7 | 34,0 |
| группа 4 | 7000 | 10000 | 7,6 | 73 | 8500,0 | 70 | 10050,3 |  | 12,0 | 1,05 | 70,0 |
| группа 5 | 10000 | 15000 | 14,3 | 137 | 12500,0 | 133 | 14779,8 |  | 8,2 | 1,54 |  |
| группа 6 | 15000 | 25000 | 24,5 | 235 | 20000,0 | 227 | 23647,7 |  | 5,1 | 2,5 | - |
| группа 7 | 25000 | 35000 | 16,2 | 156 | 30000,0 | 150 | 35471,5 |  | 3,4 | 3,7 | - |
| группа 8 | 35000 | - | 31,3 | 301 | 62263,2 | 290 | 73619,0 |  | 1,6 | 7,7 | - |
| Всего: | - | - | 100 | 961 |  | 927,0 |  | 13454800,0 |  |  | 126 |

Продолжение таблицы 126

| № группы | Прогнозные значения нуждающихся в субсидиях в СП Шеркалы |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. |
|  | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. | Численность населения, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 7 | 3324,2 | 1362,1 | 41,0 | 0,3 | 7 | 7 | 3576,8 | 1542,8 | 43,1 | 0,3 | 7,0 |
| группа 2 | 15 | 5381,9 |  | 25,3 | 0,54 | 15,0 | 15 | 5790,9 |  | 26,6 | 0,6 | 15 |
| группа 3 | 34 | 7598,0 |  | 17,9 | 0,8 | 34,0 | 34 | 8175,4 |  | 18,9 | 0,8 | 34 |
| группа 4 | 70 | 10763,9 |  | 12,7 | 1,1 | 70,0 | 69 | 11582,0 |  | 13,3 | 1,1 | 69 |
| группа 5 | 131 | 15829,2 |  | 8,6 | 1,6 |  | 130 | 17032,2 |  | 9,1 | 1,6 |  |
| группа 6 | 225 | 25326,7 |  | 5,4 | 2,5 | - | 223 | 27251,5 |  | 5,7 | 2,6 | - |
| группа 7 | 149 | 37990,0 |  | 3,6 | 3,8 | - | 147 | 40877,2 |  | 3,8 | 4,0 | - |
| группа 8 | 287 | 78845,9 |  | 1,7 | 7,9 | - | 285 | 84838,2 |  | 1,8 | 8,2 | - |
| Всего: | 918,0 |  | 15005100,0 |  |  | 126 | 909,0 |  | 16828600,0 |  |  | 125,0 |

Следует учесть, что прогнозное число получателей субсидий на оплату коммунальных услуг можно рассматривать как максимально возможную величину, соответствующую условию, когда все жители поселений Октябрьского района, имеющие право на получение субсидии на оплату жилого помещения и  коммунальных услуг в соответствии с доходами, обратились за их предоставлением.

В силу заявительного принципа предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг реальное число граждан, обратившихся за предоставлением субсидий всегда меньше, чем число имеющих на них право в силу материального положения.

Поэтому прогнозируемое число получателей субсидий  в i – том поселении Октябрьского района определяется по формуле:

,

где

- число получателей субсидий  в i – том поселении Октябрьского района, полученное в результате расчета;

- коэффициент обращаемости за субсидиями.

Величина коэффициента обращаемости за субсидиями  обычно лежит в диапазоне от 0,6 до 0,9.

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в i – том поселении Октябрьского района определяется как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения в i – том поселении Октябрьского района:

,

Где

- прогнозируемое число получателей субсидий  в  i – том поселении Октябрьского района, чел.

- численность населения  i – того поселения Октябрьского района, чел.

Итоговый расчет количества получателей субсидий в поселениях Октябрьского района в прогнозном периоде представлено в таблице 127.

Таблица 127

| Прогнозный период | Количество получателей субсидий, чел. | Коэффициент обращаемости | Количество получателей субсидий с учетом коэффициента обращаемости, чел. | Доля получателей субсидий, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП Андра |
| 2013 г. | 238 | 0,6 | 143 | 8,2 |
| 2014 г. | 235 | 0,6 | 141 | 8,2 |
| 2015 г. | 233 | 0,6 | 140 | 8,2 |
| ГП Октябрьский |
| 2013 г. | 1060 | 0,6 (0,5) | 636 (530) | 16,8 (14,0) |
| 2014 г. | 1050 | 0,6 (0,5) | 630 (525) | 16,8 (14,0) |
| 2015 г. | 1039 | 0,6 (0,5) | 623 (520) | 16,8 (14,0) |
| ГП Приобье |
| 2013 г. | 1942 | 0,6 (0,5) | 1165 (971) | 16,8 (14,0) |
| 2014 г. | 1923 | 0,6 (0,5) | 1154 (962) | 16,8 (14,0) |
| 2015 г. | 1905 | 0,6 (0,5) | 1143 (953) | 16,8 (14,0) |
| ГП Талинка |
| 2013 г. | 537 | 0,6 | 322 | 8,2 |
| 2014 г. | 532 | 0,6 | 319 | 8,2 |
| 2015 г. | 527 | 0,6 | 316 | 8,2 |
| СП Каменное |
| 2013 г. | 93 | 0,6 | 56 | 8,2 |
| 2014 г. | 92 | 0,6 | 55 | 8,1 |
| 2015 г. | 92,0 | 0,6 | 55 | 8,2 |
| СП Карымкары |
| 2013 г. | 145 | 0,6 | 87 | 8,2 |
| 2014 г. | 144 | 0,6 | 86 | 8,2 |
| 2015 г. | 142 | 0,6 | 85 | 8,2 |
| СП Малый Атлым |
| 2013 г. | 238 | 0,6 | 143 | 8,2 |
| 2014 г. | 237 | 0,6 | 142 | 8,3 |
| 2015 г. | 234 | 0,6 | 140 | 8,2 |
| СП Перегребное |
| 2013 г. | 1113 | 0,6 (0,5) | 668 (557) | 16,8 (14,0) |
| 2014 г. | 1102 | 0,6 (0,5) | 661 (551) | 16,8 (14,0) |
| 2015 г. | 1090 | 0,6 (0,5) | 654 (545) | 16,8 (14,0) |
| СП Сергино |
| 2013 г. | 464 | 0,6 (0,5) | 278 (232) | 16,8 (14,0) |
| 2014 г. | 460 | 0,6 (0,5) | 276 (230) | 16,8 (14,0) |
| 2015 г. | 456 | 0,6 (0,5) | 274 (228) | 16,8 (14,0) |
| СП Унъюган |
| 2013 г. | 1226 | 0,6 (0,5) | 736 (613) | 16,8 (14,0) |
| 2014 г. | 1214 | 0,6 (0,5) | 728 (607) | 16,8 (14,0) |
| 2015 г. | 1202 | 0,6 (0,5) | 721 (601) | 16,8 (14,0) |
| СП Шеркалы |
| 2013 г. | 126 | 0,6 | 76 | 8,2 |
| 2014 г. | 126 | 0,6 | 76 | 8,3 |
| 2015 г. | 125 | 0,6 | 75 | 8,3 |

В ряде поселений Октябрьского района рассчитанная доля получателей субсидий в прогнозном периоде, превышает долю получателей субсидий в 2011 году (по данным администрации Октябрьского района):

- городское поселение Октябрьское – 9%;

- городское поселение Приобье – 12%;

- сельское  поселение Перегребное – 6%;

- сельское  поселение Сергино – 9%;

-  сельское  поселение Унъюган – 11%.

Одной из причин этого  является невысокая обращаемость населения за субсидиями. Это позволяет использовать для таких поселений коэффициент обращаемости, равный 0,5. Соответствующие указанному значению коэффициента доли получателей субсидий приведены в таблице 127  (в скобках).

Оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения поселений Октябрьского района

Оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения населения поселений Октябрьского района  производилась путем сопоставления полученных значений критериев доступности со значениями, приведенными в Приказе Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа  –  Югры от 25.05.2010 г. № 34-нп «Об установлении системы критериев доступности для населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры платы за коммунальные услуги».

Значения критериев доступности для ГП Андра приведены в таблице 128.

Таблица 128

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Установленное значение критерия | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 8,6 | 4,34 | 4,22 | 4,11 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | 6,11 | 6,12 | 6,12 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 85 | не менее 92,2 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | Не более 15 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |

Значения критериев доступности для ГП Октябрьское приведены в таблице 129.

Таблица 129

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Установленное значение критерия | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 8,6 | 5,14 | 6,11 | 6,49 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | 6,11 | 6,12 | 6,12 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 85 | не менее 92,2 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | Не более 15 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |

Значения критериев доступности для ГП Приобье приведены в таблице 130.

Таблица 130

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Установленное значение критерия | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 8,6 | 5,81 | 6,34 | 6,53 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 85 | не менее 92,2 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | Не более 15 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |

Значения критериев доступности для ГП Талинка приведены в таблице 131.

Таблица 131

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Установленное значение критерия | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 8,6 | 6,13 | 6,44 | 6,26 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | 6,10 | 6,10 | 6,11 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 85 | не менее 92,2 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | Не более 15 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |

Значения критериев доступности для СП Каменное приведены в таблице 132.

Таблица 132

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Установленное значение критерия | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 8,6 | 2,88 | 2,93 | 3,63 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | 5,99 | 6,06 | 6,11 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 85 | не менее 92,2 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | Не более 15 | 8,2 | 8,1 | 8,2 |

Значения критериев доступности для СП Карымкары приведены в таблице 133.

Таблица 133

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Установленное значение критерия | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 8,6 | 4,89 | 5,33 | 5,70 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | 6,04 | 6,10 | 6,06 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 85 | не менее 92,2 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | Не более 15 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |

Значения критериев доступности для СП Малый Атлым приведены в таблице 134.

Таблица 134

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Установленное значение критерия | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 8,6 | 3,12 | 3,16 | 3,20 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | 6,10 | 6,16 | 6,10 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 85 | не менее 92,2 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | Не более 15 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |

Значения критериев доступности для СП Перегребное приведены в таблице 135.

Таблица 135

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Установленное значение критерия | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 8,6 | 2,74 | 2,70 | 2,76 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | 6,11 | 6,10 | 6,08 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 85 | не менее 92,2 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | Не более 15 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |

Значения критериев доступности для СП Сергино приведены в таблице 136.

Таблица 136

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Установленное значение критерия | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 8,6 | 3,37 | 3,87 | 4,37 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 85 | не менее 92,2 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | Не более 15 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |

Значения критериев доступности для СП Унъюган приведены в таблице 137.

Таблица 137

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Установленное значение критерия | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 8,6 | 2,44 | 2,63 | 2,85 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | 6,10 | 6,09 | 6,10 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 85 | не менее 92,2 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | Не более 15 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |

Значения критериев доступности для СП Шеркалы приведены в таблице 138.

Таблица 138

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Установленное значение критерия | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 8,6 | 5,94 | 6,24 | 6,57 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | 6,04 | 6,10 | 6,16 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 85 | не менее 92,2 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | Не более 15 | 8,2 | 8,3 | 8,3 |

Сравнение установленных значений критериев доступности платы за коммунальные услуги с расчетными позволяет сделать вывод о доступности платы за коммунальные услуги для населения поселений Октябрьского района на период 2013-2015 гг.

# Механизм реализации программы.

Ответственный за реализацию Программы.

Муниципальным заказчиком Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района (далее также - УЖКХиС администрации Октябрьского района).

Органом, ответственным за реализацию Программы, является УЖКХиС администрации Октябрьского района.

Исполнителями Программы являются УЖКХиС администрации Октябрьского района, администрации городских и сельских поселений Октябрьского района, организации коммунального комплекса Октябрьского района, теплоснабжающие организации и субъекты электроэнергетики Октябрьского района (далее также – организации, участвующие в реализации Программы).

- Основными функциями УЖКХиС администрации Октябрьского района по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия администрации городских и сельских поселений Октябрьского района и организаций, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия администрации Октябрьского района, уполномоченных органов исполнительной власти Ханты-Мансийского округа-Югры по заключению договоров (соглашений) на реализацию инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы Главе администрации Октябрьского района и предложений о ее корректировке;

- представление отчета о выполнении Программы в Отдел реализации целевых программ, Контрольно-счетную палаты Октябрьского района;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы (в средствах массовой информации и сети Интернет);

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- расчет текущих значений целевых показателей и индикаторов в периоды реализации Программы;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ.

- Основными функциями Отдела реализации целевых программ Управления социально-экономического развития Октябрьского района по реализации Программы (далее - Управления социально-экономического развития) являются:

- анализ информации, касающейся реализации Программы, ее эффективности;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы;

- разработка и согласование предложений по корректировке мероприятий Программы;

- подготовка предложений Главе администрации Октябрьского района: об изменении форм и методов управления реализацией Программы; о приостановлении финансирования Программы; о досрочном прекращении реализации Программы.

- Основными функциями администраций городских и сельских поселений Октябрьского района являются:

- сбор, анализ, обобщение информации, касающейся реализации Программы на территории поселений;

- разработка и согласование предложений по корректировке мероприятий Программы.

- Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава администрации Октябрьского района.

В рамках осуществляемых функций УЖКХиС администрации Октябрьского района подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы Управлением социально-экономического развития формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

План – график работ по реализации Программы.

Таблица 139

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы | В течение 1 месяца после утверждения Программы. | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». |
| 2 | Утверждение тарифов на коммунальные услуги | Не позднее 1 месяца до даты начала применения соответствующих тарифов | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; постановление Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». |
| 3 | Принятие решений по выделению бюджетных средств на реализацию Программы | Ежегодно в период формирования проекта бюджета Октябрьского района в сроки, установленные нормативными актами | Бюджетный кодекс РФ |
| 4 | Подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов | Не реже одного раза в год на основании распоряжения Главы Октябрьского района | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». |

Обеспечение реализации постановлениями и приказами Правительства автономного округа, нормативными актами администрации Октябрьского района

В развитие Федеральных законов от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» на уровне Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Октябрьского района необходимо разработать и принять следующие нормативные правовые акты:

- на уровне Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:

- об утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- об утверждении целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- об утверждении форм предоставления теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями информации, к которой обеспечивается свободный доступ;

- о системе мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов;

- о правилах заполнения теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями форм предоставления информации, утвержденных в установленном порядке;

- о порядке предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, потребителями сведений, необходимых для проведения анализа и оценки надежности теплоснабжения на территории поселений, городских округов.

- на уровне Октябрьского района:

- об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Октябрьского района;

- об утверждении схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений Октябрьского района, в том числе определение единой теплоснабжающей организации;

- об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского района;

- о согласовании инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского района;

- об утверждении порядка заключения договоров, определяющих условия реализации инвестиционных программ, заключающихся в целях развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского района;

- об утверждении порядка финансирования инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Октябрьского района, из муниципального бюджета;

- об определении для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселений Октябрьского района гарантирующих организаций, для системы теплоснабжения - единой теплоснабжающей организации;

- о согласовании планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади на территории Октябрьского района;

- о согласовании вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению настоящей Программы осуществляется исполнителями Программы в рамках мониторинга ее реализации. Формы отчетности по выполнению Программы должны соответствовать приложениям №№ 5, 6 Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ Октябрьского района, утвержденного постановлением администрации октябрьского района от 05.04.2012 г. № 1222 (далее – Порядок разработки, утверждения и реализации целевых программ Октябрьского района).

Исполнители представляют в УЖКХиС администрации Октябрьского района отчет о реализации инвестиционных программ в течение 25 рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Отчетным периодом реализации инвестиционных программ является квартал. В случае отклонения фактической реализации инвестиционных программ от их плановых значений Исполнители в рассматриваемый срок также представляют пояснительную записку, обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по корректировке Программы.

Отчет представляется в бумажной и электронной формах.

УЖКХиС администрации Октябрьского района в течение 10 рабочих дней после получения информации от исполнителей Программы, обобщает полученную информацию и формирует сводный отчет о выполнении Программы.

Форма, содержание и срок предоставления сводного отчета о выполнении Программы в Отдел реализации целевых программ, Контрольно-счетную палату Октябрьского района установлены Порядком разработки, утверждения и реализации целевых программ Октябрьского района.

Согласованный Отделом реализации целевых программ отчет УЖКХиС администрации Октябрьского района направляется на утверждение Главе администрации Октябрьского района.

Условия раскрытия информации в сфере оказания коммунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 №1140.

Условия раскрытия информации юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения на территории Октябрьского района, а также органами регулирования тарифов (в том числе, об инвестиционных программах и отчетах об их реализации) осуществляется в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6.

Условия раскрытия информации юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере теплоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Октябрьского района, а также органами регулирования тарифов (в том числе, об инвестиционных программах и отчетах об их реализации) осуществляется в соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140.

Условия раскрытия информации юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере передачи электроэнергии, а также органами регулирования тарифов (в том числе, об инвестиционных программах и отчетах об их реализации) осуществляется в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24.

Порядок и сроки корректировки Программы

Внесение изменений (далее - корректировка) в Программу осуществляется по итогам анализа отчета ответственных лиц путем внесения изменений в соответствующее постановление Администрации Октябрьского района.

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

- отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

- приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- снижения результативности и эффективности использования бюджетных  средств;

- уточнения мероприятий, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий.

При сокращении (увеличении) в течение финансового года объемов финансирования на реализацию Программы УЖКХиС администрации Октябрьского района не позднее декабря текущего года вносит в Программу соответствующие изменения согласно приложению № 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ Октябрьского района.

При сокращении в течение финансового года объемов финансирования на реализацию Программы до нуля УЖКХиС администрации Октябрьского района готовит проект постановления администрации Октябрьского района о приостановлении действия Программы на период до возобновления ее финансирования.

В иных случаях, предусмотренных для корректировки Программы, УЖКХиС администрации Октябрьского района в течение 2 месяцев после утверждения отчета о реализации Программы, составляет предложения и представляет их в администрацию Октябрьского района для утверждения в установленном порядке.

Внесение изменений в Программу, связанных с изменением объемов финансирования мероприятий Программы, осуществляется после внесения соответствующих изменений в бюджет Октябрьского района.

Решения о прекращении Программы или приостановлении ее действия принимаются (утверждаются) постановлением администрации Октябрьского района.

Порядок подготовки и проведения конкурсов на привлечение инвесторов

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок подготовки и  проведения конкурсов по отбору инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории Октябрьского района (далее - Прядок) устанавливается с целью привлечения инвестиций - денежных средств, целевых банковских вкладов, паев, акций и других ценных бумаг, технологий, машин, оборудования, кредитов, любого другого имущества или имущественных прав, интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта на территории Октябрьского района.

2. Целью проводимых конкурсов является отбор инвесторов на территории города для достижения социального эффекта и обеспечения надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО на территории Октябрьского района.

3. Конкурсы являются открытыми.

4. Организатором конкурсов является администрация Октябрьского района.

5. Организатор конкурса:

- разрабатывает конкурсную документацию;

- осуществляет публикацию извещения о проводимом Конкурсе и об итогах Конкурса в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации;

- определяет место представления конкурсных заявок, дату и время окончания приема конкурсных заявок;

- осуществляет сбор и регистрацию конкурсных заявок на участие в конкурсе;

- организует разработку и распространение конкурсной документации;

- определяет время и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками;

- определяет дату, время и место рассмотрения заявок и подведения итогов;

- разъясняет конкурсную документацию;

- осуществляет другие функции организационного характера, связанные с проведением конкурса.

6. Участниками конкурсов могут выступать:

- органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным имуществом или имущественными правами;

- граждане, предприятия, предпринимательские объединения и другие юридические и физические лица;

- иностранные физические и юридические лица.

7. Допускается объединение средств инвесторами для осуществления совместного инвестирования.

8. Объектами инвестиционных конкурсов могут являться вновь создаваемые объекты недвижимости, предусмотренные Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Октябрьского района на период с 2011 по 2021 годы.

II. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

9. Для проведения конкретного конкурса Главой администрации Октябрьского района создается конкурсная комиссия.

10. Конкурсная комиссия:

- осуществляет процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками;

- проводит конкурс и оформляет его результаты;

- создает рабочие группы для проведения экспертизы;

- привлекает экспертов для проведения экспертизы;

- определяет победителя конкурса.

11. Комиссия в порядке, установленном действующим законодательством, вправе запрашивать у соответствующих контролирующих органов необходимые сведения по соискателю за период в течение года, предшествующего дате объявления конкурса.

12. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от участвующих в заседании. При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.

13. Решение комиссии оформляется протоколом, подписываемым всеми членами комиссии.

III. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

14. Извещение о проведении конкурса опубликовывается организатором в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте, не менее чем за 30 календарных дней до дня окончания приема конкурсных заявок.

15. Организатор обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном сайте администрации Октябрьского района.

16. После опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, обязан предоставить (направить) такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. При этом в письменной форме конкурсная документация предоставляется после внесения участником размещения заказа платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена организатором конкурса и указание об этом содержится в извещении. Размер указанной платы не должен превышать расходы организатора на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление.

Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

17. Изменение условий конкурса допускается не позднее чем за десять календарных дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Такие изменения опубликовываются и размещаются организатором конкурса в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и доводятся до каждого участника конкурса, подавшего в установленном порядке документы на участие в конкурсе до даты внесения изменений в условия конкурса.

18. Организатор конкурса, опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении Конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

19. Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается и размещается в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.

IV. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

20. Конкурсная документация должна содержать:

- требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе;

- порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок;

- требования к соискателям конкурса;

- порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;

- формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления соискателям конкурса разъяснений положений конкурсной документации;

- место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками;

- место, дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса.

21. Главой администрации Октябрьского района  могут вводиться критерии оценки заявок на участие в конкретном конкурсе, а также порядок оценки и сопоставления заявок и срок, в течение которого победитель должен подписать инвестиционный контракт.

22. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

V. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

23. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

24. В заявке необходимо в специальном разделе предоставить:

- описание инвестиционного проекта (комплектация, характеристики, предварительный расчет инвестиционных затрат, расчет переменных затрат, расчет постоянных затрат, расходы общепроизводственные, расчет платежей по кредиту и лизингу, расчет финансового результата и расчет срока окупаемости и т.д.);

- информацию об опыте реализации подобных проектов и по возможности - отзывы по реализованным проектам.

25. К заявке на участие в конкурсе прилагаются:

- сведения и документы о соискателе конкурса, подавшем такую заявку:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, руководителе, почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии);

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя, в случае необходимости;

- копии учредительных и регистрационных документов, заверенные печатью организации (индивидуального предпринимателя) и подписью уполномоченного лица;

- документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за календарный год, предшествующий году проведения конкурса, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов соискателя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- сведения о наименовании головной и дочерних организаций (при наличии).

26. Конкурсная заявка принимается в опечатанных конвертах. Во внешнем конверте содержится сопроводительное письмо с документом, подтверждающим обеспечение заявки. Во внутреннем конверте - заявка на участие в конкурсе с приложением всех соответствующих документов.

27. На внешнем конверте указывается:

1) наименование и адрес организатора конкурса;

2) слова «На конкурс по отбору инвесторов»;

3) слова «Не вскрывать до ___ часов ____ минут ___ 20__ года» (указывается дата вскрытия конвертов, установленная конкурсной документацией).

28. Если внешний конверт не опечатан или не оформлен в соответствии с требованиями настоящего Порядка, организатор конкурса не несет ответственности в случае потери документов конкурсной заявки или вскрытия его раньше срока.

29. На внутреннем конверте необходимо указать наименование и адрес соискателя.

30. Организатор конкурса регистрирует поступившие на конкурс конверты с заявками в журнале регистрации конкурсных заявок.

31. Информация, содержащаяся в заявке, может быть использована только для проведения конкурса и не подлежит разглашению.

32. По требованию соискателя конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, организатор конкурса выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

33. Конверт с конкурсной заявкой, полученный организатором по истечении срока подачи конкурсных заявок, не вскрывается и возвращается соискателю.

34. Соискатели не могут вносить изменения по своей инициативе в конкурсную заявку до окончания работы конкурсной комиссии. Соискатели вправе отозвать конкурсную заявку в любое время до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе.

35. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни одна заявка, конкурс признается несостоявшимся.

36. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в общем порядке.

37. В случае отказа победителя конкурса подписать инвестиционный контракт в установленные настоящим Порядком сроки победителем конкурса признается соискатель, занявший следующее за победителем место.

VI. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

38. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками.

39. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов соискателям конкурса о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

40. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого соискателя конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками.

41. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссия вправе потребовать от соискателей представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к соискателям конкурса. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

42. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

VII. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

43. После оформления протокола вскрытия конвертов документы, поступившие на конкурс, конкурсная комиссия передает экспертной группе для проведения анализа документов конкурсантов на предмет соответствия представленной документации настоящему Положению.

44. Не допускаются к конкурсу соискатели:

- находящиеся в состоянии ликвидации или банкротства;

- деятельность которых на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе приостановлена;

- имеющие задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за календарный год, предшествующий году проведения конкурса, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов соискателя;

- сообщившие о себе сведения, не соответствующие действительности;

- не представившие необходимые документы согласно настоящему Порядку.

45. Экспертная группа рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией, и отсутствия оснований для отказа в допуске и представляет конкурсной комиссии мотивированное заключение по результатам квалификационного отбора соискателей. Срок рассмотрения экспертной группой заявок на участие в конкурсе не может превышать пяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

46. На основании результатов рассмотрения заявок, с учетом рекомендаций экспертной группы конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе соискателя и о признании соискателя участником конкурса или об отказе в допуске. Данное решение принимается на заседании конкурсной комиссии и оформляется протоколом, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

47. Соискателям, подавшим заявки на участие в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

VIII. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

48. Конкурс проводится в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

49. В день подведения итогов конкурса конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных соискателями и допущенными к участию в конкурсе.

50. При определении победителя конкурса комиссией оцениваются (учитываются):

- сроки реализации инвестиционного проекта;

- опыт реализации инвестиционных проектов;

- положительный социальный эффект проекта.

51. Решения конкурсной комиссии принимаются при наличии 2/3 состава комиссии.

52. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый номер.

53. Победителем конкурса признается участник, заявке на участие которого присвоен первый номер.

54. Конкурсная комиссия вправе отклонить все заявки с указанием причин. В этом случае объявляется новый конкурс или данный объект для инвестирования снимается с конкурса.

55. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса оформляется протоколом, в котором указываются сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, об условиях инвестирования, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, а также наименования и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.

56. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, секретарем конкурсной комиссии и утверждается ее председателем в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса.

57. Протокол заседания конкурсной комиссии размещается на официальном сайте организатора конкурса в течение трех дней после дня подписания указанного протокола.

IX. ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

58. Организатор конкурса незамедлительно, после подписания протокола передает главе города один экземпляр протокола для утверждения в установленном порядке. Протокол утверждается главой города в течение трех дней. В течение трех дней после решения главы администрации Октябрьского района об утверждении победителя конкурса Организатор передает победителю данное решение и проект инвестиционного договора.

59. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил организатору переданный ему подписанный инвестиционный договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

60. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения инвестиционного договора, организатор вправе обратиться в суд с иском с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и заключить договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

61. Инвестиционный договор заключается в порядке, определенном законодательством.

X. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ АННУЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

62. Глава администрации Октябрьского района вправе принять решение о приостановлении действия инвестиционного договора в случаях:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение инвестором условий инвестиционного договора;

- невыполнение предписаний контролирующих органов.

63. В случае если в установленный срок победитель конкурса не устранил выявленные нарушения, инвестиционный договор расторгается.

Условия проведения разъяснительной и агитационной работы с населением по реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе и по вопросу установки общедомовых и внутриквартирных приборов учета.

В целях успешной реализации положений Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» органам местного самоуправления Октябрьского района целесообразно организовать разъяснительную и агитационную работу с населением.

Основными условиями проведения разъяснительной и агитационной работы с населением:

- разработка плана проведения разъяснительных и агитационных мероприятий с указанием сроков реализации и лиц, ответственных за их организацию;

- выделение информационных, трудовых и материальных ресурсов для реализации плана.

Разъяснительные и агитационные мероприятия формируются по следующим основным направлениям:

- информационное извещение населения о наличии программы по энергосбережению, степени ее реализации (через средства массовой информации, на официальном сайте администрации Октябрьского района, через управляющие организации и объединения собственников жилья);

- консультационное обслуживание, проведение семинаров, распространение технической информации, пособий по энергосбережению;

- распространение справочных, методических, информационных материалов, в том числе информации о положительном опыте инвестиций в энергосбережение в жилых помещениях и на общем имуществе в многоквартирных домах;

- проведение конкурсов;

- организация обучения руководителей советов многоквартирных домов.

Проведение разъяснительных и агитационных мероприятий позволяет сформировать стереотипную модель о возможности экономии платежей за жилое помещение и коммунальные услуги при реализации на энергосберегающих мероприятий, а также установки приборов учета (общедомовых и индивидуальных). Энергосберегающее поведение стимулируется разъяснением населению взаимосвязей между энергосбережением, личной экономией, экологической ситуацией в округе и другими социально-экономическими факторами.

Механизм воздействия путем вовлечения населения в качестве участников какого-либо действия в большей степени меняет взгляды, чем у пассивных наблюдателей. Данный аспект может быть использован путем введения уроков (семинаров, консультаций) по теме энергосбережения в начальных, средних и высших учебных учреждениях. При этом учащиеся должны активно участвовать в творческих конкурсах рисунков, плакатов, сочинений. Конкурсы творческих работ и педагогических разработок в сфере энергосбережения привлекают внимание педагогов и учащихся к проблеме разумного и рационального использования энергии, а через детей и процесс их творчества влияние оказывается на членов семей.

Для агитационной работы целесообразно привлекать управляющие организации и объединения собственников жилья. Указанные организации необходимо обеспечить актуальной информацией об опыте внедрения энергосберегающих проектов, кредитования, о доступных технологиях в области энергосбережения. Плановое проведение встреч по обмену опытом, донесение до заинтересованных лиц информации о проведенных мероприятиях в сфере энергосбережения и реализованных пилотных и типовых проектах, достигнутых технических и экономических результатах являются неотъемлемой частью энергосберегающей агитационной работы.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Целевые показатели

# ПОКАЗАТЕЛИ ожидаемых результатов реализации Программы

Представлено в электронном виде в формате электронных таблиц Excel.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Основные программные мероприятия по системе электроснабжения Октябрьского района

Представлено в электронном виде в формате электронных таблиц Excel.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Основные программные мероприятия по системе теплоснабжения Октябрьского района

Представлено в электронном виде в формате электронных таблиц Excel.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Основные программные мероприятия по системе водоснабжения Октябрьского района

Представлено в электронном виде в формате электронных таблиц Excel.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Основные программные мероприятия по системе водоотведения Октябрьского района

Представлено в электронном виде в формате электронных таблиц Excel.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. Основные программные мероприятия по системе утилизации твердых бытовых отходов Октябрьского района

Представлено в электронном виде в формате электронных таблиц Excel.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. Основные программные мероприятия по системе газоснабжения Октябрьского района

Представлено в электронном виде в формате электронных таблиц Excel.

# Приложение № 8. основные программные мероприятия

Представлено в электронном виде в формате электронных таблиц Excel.

# Приложение № 9. Генеральная схема теплоснабжения населенных пунктов Октябрьского района до 2021 года

Представлено в отдельном томе.

# Footnotes

По состоянию на 01.01.2013 г.

Информация представлена Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрацией Октябрьского района в формате Excel «Социально-экономические показатели 01.08.2011». Сумма значений численности населения по поселениям не соответствует значениям показателя в табл. 1.

Знак «-» указывает, что информация фактически существует, но не представлена.

В целях Программы принят первый вариант (консервативный) прогноза, предполагающий сохранение низкой конкурентоспособности товаров, а также более низкие расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора. Данный выбор обусловлен тенденциями, сложившимися за период 2010-2012 гг.

Размер площади определен расчетным путем исходя из данных о площади жилищного фонда на конец 2011 г. и объема нового строительства в 2012 г.

Значения показателя за 2008-2010 гг. – по данным Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации октябрьского района (письмо от 15.06.2010 г.). Значения показателя за 2010-2012 гг. определены расчетным методом исходя из размера площади жилищного фонда на конец каждого года и площади, вводимой в следующем году (по данным Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района (файлы в формате Excel «Отчет по вводу жилья за 2008-2012 гг.»)).

Значения показателя рассчитаны на основании данных о площади жилищного фонда и среднегодовой численности населения за соответствующий год.

По данным Прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2013 год и на плановый период 2014 и  2015 годов, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 13.10.2012 г. № 615-рп.

По данным Росстата.

По данным Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района (файлы в формате Excel «Отчет по вводу жилья за 2008-2012 гг.»).

По данным Итогов социально - экономического развития муниципального образования Октябрьский район за 2008-2012 гг.

Значения показателя рассчитаны на основании данных о площади ветхого и аварийного жилищного фонда и общей площади жилищного фонда за соответствующий год.

По состоянию на 01.012012 г.

Генеральные планы поселений Октябрьского района разработаны на разные периоды: 2006-2026 гг., 2007-2027 гг., 2006-2025 гг.

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Определена исходя из средней жилищной обеспеченности на 2012 г. – 24 кв.м./чел.

В связи с тем, что в генеральных плана поселений отсутствуют указания на конкретный  год строительства объектов жилищного фонда в период 2013-2021 гг., при определении периодов строительства учитывался равномерный ежегодный объем вводимого жилищного фонда по каждому объекту или участку строительства.

Значения показателей по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Российской Федерации приняты по данным Росстата.

Использованы данные за 2008-2009 г. из Основных показателей социально-экономического развития муниципального образования Октябрьский район за 2009 г. (приложение к постановлению администрации Октябрьского района от 29.01.2010 г. № 88). Данные за 2010-2012 гг. приняты на основании постановления администрации Октябрьского района от 07.11.2012 г. № 4010 «Об итогах социально - экономического

развития муниципального образования Октябрьский район за 9 месяцев 2012 года».

Использованы данные за 2008-2009 г. из Основных показателей социально-экономического развития муниципального образования Октябрьский район за 2009 г. (приложение к постановлению администрации Октябрьского района от 29.01.2010 г. № 88). Данные за 2010-2012 гг. приняты на основании Основных показателей прогноза социально-экономического развития Октябрьского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденных постановлением администрации Октябрьского района от 22.06.2013 г. № 2355.

.

Использованы данные за 2008-2009 г. из Основных показателей социально-экономического развития муниципального образования Октябрьский район за 2009 г. (приложение к постановлению администрации Октябрьского района от 29.01.2010 г. № 88). Данные за 2010-2012 гг. приняты на основании Основных показателей прогноза социально-экономического развития Октябрьского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденных постановлением администрации Октябрьского района от 22.06.2013 г. № 2355.

По информации за 2011 г. Данные о  среднемесячной номинальной заработной плате по поселениям за иные периоды отсутствует.

Информация о значениях номинальной заработной платы работников в разрезе поселений Октябрьского района за иные периоды отсутствует.

Информация составлена по данным Генеральных планов муниципальных образований Октябрьского района.

Информация составлена по данным Генеральных планов муниципальных образований Октябрьского района.

Узел учета тепловой энергии установлен на котельной №2. На котельной №1 прибор учета установлен только на 1 блоке (КВГМ-4).

В соответствии с Приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 08.11.2012 г. № 100-нп и от 29.11.2012 г. № 111-нп «Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям».

Тариф на тепловую энергию установлен на 2012 г.

В соответствии с Приказом ФСТ России от 09.10.2012 г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год».

Информация представлена Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрацией Октябрьского района в формате Excel «Организации, осуществляющие оказание услуг ЖКК на территории Октябрьского района по состоянию на 01.05.2012 ».

Здесь и далее знак «-» обозначает, что информация отсутствует.

Структура потребителей по ГП Приобъе.

По данным экологического аудита объекта (Полигон ТБО п.г.т. Приобье, расположенный по адресу: строение 7, ул. Портовая, пгт Приобье, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ).

Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Авторы Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. и др. Москва, 2005 г.

Здесь и далее средняя норма накопления определена по площади благоустроенного и неблагоустроенного жилищного фонда. К благоустроенному жилищному фонду относится жилые дома с центральным отоплением, водопроводом, канализацией, газом или электричеством, используемые для пищеприготовления.

На 2013 г. норма накопления актуализирована с учетом её роста с 2007 года.

Информация составлена по данным Генеральных планов муниципальных образований Октябрьского района.

В плате за технологическое присоединение не учтены расходы на: подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором; выполнение технических условий сетевой организацией; проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий; осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата.

В плате за технологическое присоединение не учтены расходы на: подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором; выполнение технических условий сетевой организацией; проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий; осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата.

Под моделью в дальнейшем понимается искусственно созданный образ в виде схемы, логико-математических знаковых формул процесса или явления («оригинала» данной модели), используемый в качестве его «заменителя». Модель воспроизводит в более простом, уменьшенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами исследуемого объекта. В основе модели лежит свойство аналогии, сходство между процессами или объектами, не тождественными между собой. Моделирование заключается в создании аналога, в котором отражены важнейшие, с точки зрения цели исследования, свойства объекта и проигнорированы его малосущественные черты.  Это достигается за счет введения допущений. В данном случае модель будет представлять собой преимущественно набор математических формул, позволяющих получить числовые значения показателей, рассматриваемых в качестве выходных данных.

# Text boxes

ГП Октябрьское

ГП Андра

ГП Приобье

СП Сергино

СП Унъюган

ГП Талинка

СП Каменное

СП Перегребное

СП Шеркалы

СП Малый Атлым

СП Карымкары

Полигон утилизации ТБО п.г.т. Октябрьское

Свалка ТБО г. Нягань (деятельность полигона п.г.т. Приобье приостановлена)

Полигон утилизации ТБО, находящийся в собственности эксплуатирующей организации Октябрьское ЛПУ МГ ОАО «Газпром»

Полигон утилизации ТБО п. Унъюган

Полигон утилизации ТБО г. Нягань (ООО «ЮТА»)

Санкционированная свалка с. Каменное

Санкционированная свалка с. Пальяново

Санкционированная свалка с. Перегребное, л. Чемаши (ООО «Северный Альтаир»)

Несанкционированная свалка д. Нижние Нарыкары

Несанкционированная свалка д. Верхние Нарыкары

Санкционированная свалка, расположенная в 700 м от жилых построек

Санкционированная свалка п. Комсомольский

Санкционированная свалка п. Малый Атлым

Санкционированная свалка п. Большие Леуши

Санкционированная свалка п. Заречное

Санкционированная свалка п. Карымкары