ООО «Институт территориального планирования «ГРАД»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

приобье

октябрьский район

хмао-югры

Генеральный план

Положения о территориальном планировании

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ приобье

октябрьский район

ХМао - ЮГРА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Положения о территориальном планировании

Заказчик: Управление капитального строительства

Администрации МО Октябрьский район

Договор: № 163/05 от 06.07.2005 г.

Исполнитель: ООО «Институт территориального планирования «Град»

Шифр: КП 1002-06

Генеральный директор _________________________________ А.Н. Береговских

Зам. Генерального директора

по производству            _________________________________ 	М.Н. Дузенко

Зам. Генерального директора

по правовым вопросам _________________________________ Д.В. Шинкевич

Главный архитектор     _________________________________ И.Г. Стуканева

Главный инженер         _________________________________ С.В. Фигуренко

Омск 2007

Содержание:

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

2	ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	7

2.1	Цели территориального планирования	7

2.2	Задачи территориального планирования	7

2.2.1	Задачи пространственного развития	7

2.2.2	Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства	10

2.2.3	Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	11

2.2.4	Задачи по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	11

2.2.5	Задачи по благоустройству и озеленению территории и санитарной очистке территории	11

2.2.6	Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	11

3	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	13

3.1	Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	13

3.2	Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	13

3.2.1	Жилые зоны	13

3.2.2	Общественно-деловые зоны	14

3.2.3	Рекреационные зоны	14

3.3	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	15

3.3.1	Развитие и размещение объектов жилья и социально значимых объектов	15

3.3.2	Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	18

3.3.3	Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	19

3.4	Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов	20

3.4.1	Мероприятия по улучшению качеств атмосферного воздуха:	20

3.4.2	Мероприятия по охране водных объектов:	20

3.4.3	Мероприятия, направленные на охрану и воспроизводство рыбных ресурсов.	21

3.4.4	Мероприятия по охране и восстановлению почв:	22

3.4.5	Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевые ресурсов, подземных вод:	22

3.5	Мероприятия по инженерной подготовке территорий	22

3.6	Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий	23

3.6.1	Мероприятия по озеленению населенного пункта:	23

3.6.2	Мероприятия по санитарной очистке территории :	23

3.7	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	23

3.8	Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	24

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании городского поселения Приобье Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа (далее – Положение) подготовлено в соответствии со ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов в составе генерального плана городского поселения Приобье (далее – поселение), содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Территориальное планирование территории поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным и окружным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Генеральный план поселения подготовлен в рамках комплексного проекта по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования МО Октябрьский район, включающего в себя также проект плана реализации генерального плана, документацию по планировке территории (проекты планировки и межевания), проект правил землепользования и застройки.

При подготовке генерального плана поселения были учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития поселения, а также мероприятия по строительству объектов капитального строительства на территории поселения, предусмотренные в Законах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.11.2005 г. №103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2005-2014 годы»;

2) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2005 г. №154-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры» на 2006-2007 годы»;

3) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2005 г. №152-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Ханты-Мансийского автономном округа - Югры» на 2006-2007 годы»;

4) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2005 г. №151-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры» на 2006-2007 годы»;

5) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2005 г. №148-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Дети Югры» на 2006-2010 годы»;

6) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2003 г. №82-оз «О программе государственной поддержки малого предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры на 2004-2010 годы».

4. Основные задачи генерального плана поселения:

1) выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, окружных и местных органов власти;

3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

5. Генеральный план поселения  устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и  общественно-деловых  центров;

3) направления развития различных типов  жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

6. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2025 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении, районе и округе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и окружных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

7. Реализация генерального плана поселения осуществляется в границах муниципального образования поселения на основании плана реализации генерального плана, разработанного в соответствии с градостроительным законодательством и утверждаемого главой местной администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

8. План реализации генерального плана поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

обеспечения устойчивого развития поселения;

формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям,  установленным действующим законодательством.

Задачи территориального планирования

Задачи пространственного развития

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя  ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнение территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

увеличение инвестиционной привлекательности Октябрьского района в целом, и городского поселения Приобье в частности, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развития улично-дорожной сети;

создание условий для полноценной рекреации, разнообразных видов отдыха, занятий спортом.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенного пункта:

совершенствование пространственной структуры территории поселения и населенного пункта;

регенерация и развитие жилых территорий;

развитие  зоны общественного  центра и объектов социальной  инфраструктуры;

реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселения и населенного пункта.

Совершенствование пространственной структуры территории населенного пункта:

переход развития населенного пункта к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса, формируемого системой зеленых массивов и долин рек, и образующего природоохранную и рекреационную функциональную подсистему территории поселения;

структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.

Развитие   общественного  центра  и  объектов социальной  инфраструктуры:

развитие комплекса социальной инфраструктуры, обслуживания и потребительского рынка — здравоохранения, образования, культуры, религии, торговли, досуга и рекреации, физической культуры и спорта;

организация деловых зон, включающих  гостиницы, объекты досуга, обслуживания и торговли;

формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Реконструкция и развитие жилых территорий:

увеличение градостроительной емкости жилых территорий населенного пункта путем освоения внутрипоселковых территориальных резервов за счет реконструкции и уплотнения существующих жилых территорий;

формирование жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющее запросам различных групп потребителей;

увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

вынос с территории жилых кварталов объектов с негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным требованиям по отношению к застройке этих территорий.

Реорганизация и развитие производственных территорий:

полная или частичная реорганизация с изменением функционального использования производственных территорий, сохранение функции которых несовместимо с градостроительными, экономическими, санитарно-гигиеническими требованиями, с последующим использованием указанных территорий для жилищного, общественно-делового строительства;

комплексное благоустройство территорий, сохраняющих свое производственное назначение, с модернизацией, перепрофилированием отдельных производств и объектов инфраструктуры.

Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства

Социальная инфраструктура

В целях обеспечения комфортной среды проживания и повышения качества жизни населения необходимо обеспечить совершенствование комплекса социально-значимых объектов и жилья:

повышение качества жилищных условий путем регенерации существующего ветхого, аварийного фонда и строительства новых жилых домов;

создание необходимых условий для получения качественных услуг на уровне дошкольного, школьного образования;

сохранение физического здоровья населения и повышение уровня спортивного мастерства путем строительства физкультурно-спортивных объектов, спортивных площадок;

улучшение качества и доступности гарантированного спектра социально-бытовых услуг за счет расширения потребительского рынка;

обеспечение занятости населения путем создания дополнительных мест приложения труда в сфере управления и производства, снижения административных барьеров на пути развития малого и среднего бизнеса.

Транспортная инфраструктура

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

реализация внешних транспортных связей путем интеграции в федеральные транспортные сети;

повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

Инженерная инфраструктура

Предоставление качественных коммунальных услуг за счет развития инженерных систем, по следующим направлениям:

создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

атмосферного воздуха;

поверхностных и подземных вод;

почв, растительности и животного мира.

Задачи по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

обеспечение инженерной защиты застроенной части населенного пункта и инженерная подготовка планируемых к освоению территорий;

снижение риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи по благоустройству и озеленению территории и санитарной очистке территории

создание системы зеленых насаждений как важнейшего фактора в структуре элементов природного комплекса населенного пункта;

обеспечение безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории населенного пункта.

Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, посредством процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

В основу планировочной структуры городского поселения Приобье положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации. Генеральным планом предлагается:

переход развития населенного пункта к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

развитие и совершенствование сложившегося центра населенного пункта, насыщение его объектами обслуживания;

структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта;

сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта.

Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

Жилые зоны

Для создания комфортной среды жизнедеятельности населенного пункта генеральным планом предусмотрено:

увеличение градостроительной емкости жилых территорий путем реконструкции существующих жилых территорий за счет сноса ветхого, не соответствующего современным эстетическим и техническим требованиям, жилья;

упорядочения транспортного каркаса застроенной территории;

дальнейшее формирование  жилых комплексов, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

формирование многообразия жилой среды и застройки, удовлетворяющего запросам различных групп населения;

увеличение объемов благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидации аварийного и ветхого жилого фонда;

ликвидация (вынос, перепрофилирование) с жилых территорий объектов, оказывающих негативное воздействие и несоответствующих нормативным требованиям к использованию и застройке этих территорий.

Общественно-деловые зоны

С целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения генеральным планом закреплено:

развитие объектов социальной инфраструктуры, обслуживания и потребительского рынка — здравоохранения, образования, культуры, религии, торговли, досуга и рекреации;

формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Рекреационные зоны

Мероприятиями генерального плана в сфере охраны природы являются:

сохранение ландшафтного и биологического своеобразия природных комплексов;

устранение признаков деградации и нарушений ландшафта и растительности на природных территориях;

ликвидация на территориях природного комплекса объектов, не отвечающих требованиям охраны и использования указанных территорий;

формирование целостной системы природного комплекса населенного пункта, объединяющей отдельные благоустроенные территории непрерывной сетью зеленых полос.

Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Развитие и размещение объектов жилья и социально значимых объектов

Жилище

В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», окружного закона «Улучшение жилищных условий населения» и окружной целевой программы «Строительство и ликвидация ветхого жилищного фонда» генеральным планом предусматривается:

1) разработка и реализация муниципальной целевой программы «Расселение и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда г.п. Приобье                        Ханты-Мансийского  автономного округа на 2005-2025 годы», направленной на:

установление очередности сноса жилья, суммарной общей площадью            98,4 тыс.кв.м (385 домов, или 52,5% от существующего жилищного фонда), в соответствии с планом мероприятий генерального плана в части нового жилищного строительства и распределение равномерно доли сноса по периодам расчетного;

обеспечение переселения жителей ликвидируемого жилищного фонда с предоставлением жилья по установленным нормам.

2) разработка и реализация муниципальной целевой программы «Улучшение жилищных условий населения г.п. Приобье Ханты-Мансийского автономного округа на 2005-2025 годы», обеспечивающей:

ввод в эксплуатацию на расчетный срок 219,1 тыс.кв.м общей жилой площади (545 домов);

повышение средней жилищной обеспеченности до 37 кв.м общей площади/чел (рост составит 54% от существующей);

соблюдение рациональных темпов нового жилищного строительства, что позволит планомерно увеличивать основные фонды собственных строительных организаций и организовать мероприятия по привлечению частных инвесторов;

создание условий для строительства жилых домов на свободных от застройки территориях населенного пункта.

Образование

Уровень социально-экономического развития муниципального образования во многом зависит от совершенствования образовательного процесса на всех его этапах.

Генеральным планом предусматривается строительство:

трех общеобразовательных школ;

начальной школы с бассейном;

двух  детских садов;

училища;

дома творчества и  музыкальной школы.

Здравоохранение

Эффективность работы системы здравоохранения в первую очередь отражается на демографической ситуации в поселении и обеспечивает сохранение и укрепление здоровья населения. В поселении предусмотрено размещение поликлиники, стоматологии и  двух аптек. Для предоставления услуг в сфере ветеринарии запланировано строительство ветеринарной клиники.

Культура и искусство

Стратегическими задачами реализации культурной политики является ряд пунктов, в том числе и организация досуга детей, подростков и молодежи, приобщение их к культурным ценностям.  В поселении генеральным планом предложено строительство двух домов культуры, двух досуговых центров и библиотеки.

С целью удовлетворения потребности населения в объектах культового назначения предусмотрено строительство двух церквей.

Физическая культура и спорт

Острейшей проблемой социальной сферы деятельности муниципального образования становится сохранение и укрепление здоровья населения, чему в большей степени способствует развитие физической культуры и спорта. Для реализации данного направления генеральным планом к строительству запланировано:

спортивно- оздоровительный комплекс;

спортивный комплекс;

бассейн;

зал бокса;

аквапарк;

база отдыха.

Объекты обслуживания населения

Формирование комплекса по оказанию услуг населению направлено на развитие малого бизнеса в сфере торговли (сети магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров), общественного питания, бытового, коммунального и ритуального обслуживания.

На расчетный срок реализации генерального плана запланировано строительство:

филиала сбербанка;

столовой;

кафе;

ресторана;

двух КБО;

банно-прачечного комбината;

почты, телеграфа;

АТС;

двух гостиниц;

интернет - кафе;

компьютерного клуба;

автовокзала;

аэровокзала;

АЗС;

железнодорожного вокзала;

здания ЖКО;

здания СЭС, БТИ;

здания суда;

объекта ритуальных услуг;

салона красоты;

шестнадцати магазинов;

двух торговых центров;

двух пожарных частей.

Управление и бизнес

Генеральным планом предусматривается строительство:

пяти административных зданий;

здания УВД, ГИБДД.

Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

#### Внешний транспорт

На перспективу планируется организация стабильной транспортной связи населенного пункта с районным центром и другими населенными пунктами, посредством строительства автомобильной дороги федерального значения Свердловск – Ивдель – Приобье – Новый Уренгой и автодорожного моста в районе п. Андра. В последствии появится возможность организации автобусного сообщения с пгт. Октябрьское

Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт.

Совершенствование улично-дорожной сети поселения путем реализации мероприятий по реконструкции  существующих  и строительству новых улиц и дорог:

реконструкция ул. Югорской, ул. Севастопольской, ул. Строителей, ул. Одесской, ул. Набережной;

строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов.

Генеральным планом предусмотрено строительство новой автозаправочной станции в юго-западной части поселка. Для хранения личного автотранспорта в районе жилой застройки средней этажности генеральным планом предусмотрено строительство гаражных кооперативов. Также предусмотрено строительство совмещенного автовокзала и железнодорожного вокзала, а юго-восточнее предусмотрено устройство пристани для пассажирских судов.

Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение:

строительство нового подземного водозабора производительностью 5561 м3/сут;

строительство новых водопроводных очистных сооружений производительностью 5561 м3/сут;

реконструкция и строительство новых кольцевых, водопроводных сетей;

установка пожарных гидрантов в северном исполнении на новых и существующих сетях водопровода;

строительство новых локальных водозаборных и водоочистных сооружений, производительностью 70 м3/сут, для базы отдыха.

Водоотведение (канализация)

строительство новых самотечных и напорных коллекторов;

строительство перекачивающих канализационных насосных станций;

реконструкция существующей канализационной насосной станции;

строительство новых канализационных очистных сооружений производительностью 4910 м3/сут.

Теплоснабжение

реконструкция котельной ЦОК;

строительство блочной котельной «Термаль-9000»;

установка автоматизированных узлов управления с регулирующей и запорной арматурой;

установка водо-водяных подогревателей типа «ПВ»;

строительство тепловых сетей в ППУ изоляции.

Газоснабжение:

строительство сетей газоснабжения низкого и высокого давления;

строительство 27 газорегуляторных пунктов.

Связь и информатизация:

строительство сетей связи в районах перспективной и существующей жилой застройки на основе системы беспроводной связи AsterPlex.

Электроснабжение:

строительство новой ПС110/10 кВ «Приобье», мощностью 2х25 кВА, для покрытия возникающего дефицита мощности;

строительство новых трансформаторных подстанций для обеспечения электроснабжения проектируемого квартала;

корректировка сетей электроснабжения из-за изменения существующей застройки;

строительство сетей электроснабжения в проектируемых кварталах.

Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов

Мероприятия по улучшению качеств атмосферного воздуха:

разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий и объектов, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу;

ликвидация маломощных котельных находящихся среди жилой застройки;

вынос жилья из санитарно-защитных зон;

вынос канализационных очистных сооружений за пределы жилой застройки;

организация централизованного отопления жилой и общественной застройки;

организация, благоустройство, озеленение санитарно-защитных зон объектов и производств, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу;

проведение работ по нормированию выбросов.

Мероприятия по охране водных объектов:

строительство набережной вдоль протоки Алешкинская;

организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

обвалование канализационных очистных сооружений и складов ГСМ, организация водонепроницаемого основания, с целью предотвращения попадания поверхностного и подземного стока в водные объекты;

организация, озеленение и ограждение зоны санитарной охраны подземного водозабора и водоочистных сооружений;

организация сбора и отведения поверхностных стоков с территорий промышленных и коммунально-складских территорий с их последующей очисткой;

проведение контроля за соблюдением специального режима хозяйственной и иной деятельности в пределах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы;

организация  контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия, направленные на охрану и воспроизводство рыбных ресурсов.

Организация охраны и рационального использования рыбных ресурсов рыбохозяйственных водоемов должна предусматривать следующие основные направления:

приоритет рыбохозяйственного использования водоемов;

проведение кадастра биологических ресурсов водных угодий;

уменьшение объема выпуска сточных вод в протоки Алешкинскую и Моготтэвымпосл;

включение участков водных объектов, где размножаются ценные виды рыб, в нерестоохранные зоны, где предусмотрено преимущественно рекреационное их использование;

разработка допустимых антропогенных нагрузок на водные экосистемы с учетом их фаунистических особенностей;

сохранение генофонда редких видов и ценных популяций рыб с созданием особого режима охраны рыбохозяйственных водоемов высшей категории;

организация эколого-токсикологического мониторинга водных экосистем;

усиление службы рыбоохраны, оценка промыслового запаса рыбных ресурсов.

Мероприятия по охране и восстановлению почв:

проведение рекультивации территории ликвидируемой свалки ТБО, организация полигона ТБО;

рекультивация территории ликвидируемых канализационных очистных сооружений, где намечается перспективная жилая и общественная застройка;

организация контроля за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

проведения учета и статистического наблюдения за нарушенными землями.

Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевые ресурсов, подземных вод:

разработка проекта охранных зон водозаборных скважин на территории ВОС;

организация, ограждение и озеленение охранных зон вокруг подземных источников питьевого водоснабжения.

Мероприятия по инженерной подготовке территорий

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение проектом предусмотрен ряд мероприятий:

вертикальная планировка застроенной территории, организация и формирование первичного поверхностного стока в целях снижения водонасыщения грунтов, повышения уровня грунтовых вод, термоэрозии грунтов и прочих негативных последствий;

организация поверхностного стока с застроенной территории, путем устройства развитой водоотводной сети (водоотводящая сеть предусмотрена из открытых водоотводных лотков с очистными сооружениями поверхностного стока);

организация комплекса инженерно-технических мероприятий по борьбе с обрушением откосов дамбы, а также мероприятий против поднятия грунтовых вод и затопления территории г.п. Приобье.

Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

Мероприятия по озеленению населенного пункта:

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

формирование зеленых насаждений из деревьев и кустарников  местных видов, устойчивых к влиянию антропогенных факторов;

организация зеленых насаждений вдоль основных дорог;

организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

Мероприятия по санитарной очистке территории :

разработка планово-регулярной схемы санитарной очистки поселения;

строительство нового полигона ТБО;

строительство на территории полигона площадки, оборудованной биотермическими ямами для обезвреживания трупов животных.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Городское поселение Приобье расположено на левом берегу старого русла р. Оби – Алёшкинской протоке. В связи с этим, на участках городского поселения прилегающих к руслу  Алёшкинской протоки, возможны чрезвычайных ситуаций природного характера - подтопления, вызванные паводковыми водами.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо запроектировать противопаводковые мероприятия.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо запроектировать мероприятия по берегоукреплению опасных участков городского поселения.

В 800 метрах южнее населенного пункта расположена газораспределительная станция и магистральный трубопровод диаметром  325 мм.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций техногенного характера необходимо запроектировать мероприятия по предотвращению взрывов на газораспределительной станции и магистральном трубопроводе – создание СЗЗ объектов и безусловное соблюдение режима использования её территории.

На территории городского поселения Приобье других потенциально опасных объектов нет.

Для разработки мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходимо получение данных Гидрометеослужбы - «наивысшие отметки воды за год» (характеристики горизонта воды за последние годы по результатам исследований).

Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

1. Утверждение плана реализации генерального плана поселения.

2. Утверждение правил землепользования и застройки поселения.

3. Обращение к органам местного самоуправления Октябрьского района с предложением об учете при подготовке  схемы территориального планирования муниципального района решений генерального плана поселения в части строительства (реконструкции) на территории населенного пункта объектов образования, здравоохранения, культурно-досугового назначения, физической культуры и спорта,  инженерной инфраструктуры, финансируемых за счет средств районного бюджета.

4. Муниципальное правовое обеспечение сохранности зеленых насаждений через разработку комплекса увязанных между собой правовых актов в сфере градостроительства, землепользования, природопользования.

5. Подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана поселения.